Anexa nr.1

la Regulile de testare tehnică

obligatorie a autovehiculelor

şi remorcarea acestora

LISTA

parametrelor supuşi verificării şi metodele

de verificare a acestora, criteriile stării

tehnice a vehiculelor

-----+---------------------------+-----------+-------------------------

Nr. | Lista parametrilor supuşi | Metoda de |  Categoriile defectelor

codu-|      verificării          |  control  |------------------+------

rilor|                           |           |Care prezintă pe- | Alte

|                           |           |ricol pentru secu-|defec-

|                           |           |ritatea circulaţi-|  te

|                           |           |   ei rutiere     |

-----+---------------------------+-----------+------------------+------

1  |             2             |      3    |         4        |  5

-----------------------------------------------------------------------

Grupul I.

Identificarea, echiparea

Marca, tipul, varianta,

numerele de identificare

a agregatelor, culoarea

101  Neconcordanţa cu datele din   Controlul                      x

certificatul de înmatricula-  vizual

re

102  Semne de fals a numerelor de  Controlul                      x

identificare a agregatelor    vizual

103  Fabricarea sau reutilarea cu  Controlul                      x

încălcarea standardelor în    vizual

vigoare

Numerele de înregistrare

104  Nu corespund cerinţelor stan- Controlul                      x

dardului în vigaore           vizual

Semnul distinctiv al

statului

105  Se foloseşte semnul distin-   Controlul                      x

ctiv al altui stat            vizual

Vopsirea cromografică,

semne distinctive şi de

avertizare, inscripţii

pe vehiculele speciale

106  Lipsesc pe vehiculele prevă-  Controlul                      x

zute de actele normative      vizual

Avertizoare luminoase

şi sonore speciale

107  Echipate fără autorizare      Controlul                      x

vizual

Mijloacele de teleco-

municaţie radioelec-

tronice

108  Echipate fără autorizare      Controlul                      x

vizual

Pene pentru asigura-

rea staţionării

109  Lipsesc în cazul în care      Controlul                      x

acestea sînt prevăzute de     vizual

cerinţe

Trusă medicală

110  Lipseşte (lipsesc) în cazul   Controlul                      x

în care ea (ele) este (sînt)  vizual

prevăzută (e) de cerinţe

111  Nu este completă conform      Controlul                      x

listei stabilite sau terme-   vizual

nul de utilizare a prepara-

telor a expirat

Stîngătorul de incendiu

112  Lipseşte (lipsesc) în cazul   Controlul                      x

în care acesta (ea) este      vizual

(sînt) prevăzut (e) de ce-

rinţe

Triunghiul de presemna-

lizare (lampa potrivită)

cu lumină roşie intermi-

tentă)

113  Lipseşte în cazul în care     Controlul                      x

acest (acesta) este prevă-    vizual

zut (ă) de cerinţe

Grupul II. Motorul

Conţinutul elementelor

toxice sau fumului în

gazele de eşapament

201  Depăşeşte limitele admise     Controlul cu                   x

de standarde                  analizatorul de

gaze (fummetru)

Sistemul alimentar

202  Pierderi de combustibil       Controlul vizual               x

cu motorul în

funcţionare

Sistemul lubrifiant

203  Pierderi de lubrifiant        Controlul vizual               x

cu motorul în

funcţionare

Dispozitivul de eva-

cuare a gazelor de

eşapament şi amorti-

zare a zgomotului

204  Defectat                      Controlul vizual               x

cu motorul în

funcţionare

Dispozitivul antibru-

iaj

205  Lipseşte                      Verificare vizu-               x

ală

Grupul III.

Dispozitivele de ilu-

minare şi semnalizare

luminoasă

Numărul, tipul, culoa-

rea, amplasarea, inten-

sitatea şi regimul de

funcţionare a dispozi-

tivelor de iluminare

301  Sînt altele decît cele pre-   Controlul în re-               x

văzute de cerintele în con-   gimul de funcţi-

strucţie                      onare

Farurile

302  Sînt dereglate                Verificate cu                  x

aparatajul adec-

vat

Difuzoarele şi becuri-

le dispozitivelor de

iluminare

303  Lipsesc sau nu sînt omolo-    Controlul vizual               x

gate

Lanterne de ceaţă

304  Nu corespund condiţiilor      Controlul în re-               x

de montare                    gim de lucru

Avertizorul de ava-

rie

305  Nu funcţionează în regimul    Controlul în re-               x

de lucru dacă este prevă-     gim de lucru

zut prin  construcţie

Grupul VI.

Sistemul de direcţie

Jocul volanului

401  Depăşeşte limitele stabi-    Verificare cu        x

lite                         aparatajul adec-

vat

Piesele şi ansamblu-

rile sistemului de

direcţie

402  Au loc jocuri pronumţate     Controlul            x

reciproce ale pieselor şi    vizual

ansamblurilor sau jocul

acestora în raport cu şa-

siul, caroseia sau cadrul

vechiculului

403  Piuliţele de fixare a pie-   Controlul            x

selor nu sînt asigurate cu   vizual

şplinturi, precum şi unele

piese nu sînt bine fixate

404  Este detiriorat sau lipse-   Controlul            x

şte servomecanismul siste-   vizual

mului de direcţie, prevă-

zut prin construcţie, sau

amortizorul ghidonului la

motociclete

405  Piesele sistemului de di-    Controlul            x

recţie au uzuri, deformaţii  vizual

pronunţate şi alte defecte

406  Piesele şi lighidele de lu-  Controlul            x

cru nu sînt destinate mode-  vizual

lului dat sau nu corespund

exigenţelor întreprinderii

producătoare

Grupa V.

Sistemele de frînare

Construcţia sisteme-

lor de frînare

501  Este modificată; ligidul de  Controlul            x

frînare, ansamblurile sau    vizual

piesele sistemului nu cores-

pund modelului vehiculului

dat şi exigenţelor între-

prinderii producătoare

502  Fixarea fără siguranţă a     Controlul            x

ansamblurilor şi pieselor    vizual

sistemului de frînare

Parametrii sisteme-

lor de frînare

503  Forţa de frînare pe roţile   Încercare            x

anexei din faţă nu cores-    pe stand

punde cerinţelor

504  Dezechilibru în acţiune      Încercare            x

între roţile axei din        pe stand

faţă depăşeşte pe cel pre-

văzut de cerinţe

505  Forţa de frînare pe roţile   Încercare            x

axei din mijloc nu cores-    pe stand

pund cerinţelor

506  Dezechilibru în acţiune      Încercare            x

între roţile axei din        pe stand

mijloc depăşeşte pe cel

prevăzut de cerinţe

507  Forţa de frînare pe roţile   Încercare            x

axei din spate nu cores-     pe stand

pund cerinţelor stabilite

508  Dezechilibru în acţiune      Încercare            x

între roţile axei din        pe stand

spate depăşeşte pe cel

prevăzut de cerinţe

509  Timpul de declanşare a       Încercare            x

sistemului de acţionare a    pe stand

frînelor nu corespunde ce-

rinţelor stabilite

510  Forţa aplicată la pedalele   Încercare            x

frinelor depăşeşte normele   pe stand

stabilite

Etanşeitatea sistemu-

lui de acţionare a

frînei

511  Nu se asigură etanşeitarea   Verificare,          x

transmisiei hidraulice,      încercare

transmisiei pneumatice sau

pneumohidraulice a frînei

şi ca urmare scade presiu-

nea aerului mai mult de

0,05 MPa (0,5 kgf/cm.p) în

decurs de 15 min în cazul în

care motorul nu funcţionează

şi frînele sînt acţionate

Frînă de staţionare

512  Nu asigură imobilizarea ve-  Verificare,          x

hiculului în sarcina totală  încercare

pe o declivitate de cel pu-

ţin 16%;

(motorul trebuie să fie de-

breiat de transmisie)

Mecanismul de blocare

(clichetul)

513  Nu fixează maneta frînei de  Verificare,          x

staţionare în poziţie de     încercare

lucru

Manometrul sistemului

pneumatic sau pneumo-

hidraulic de frînare

514  Nu funcţionează              Verificare,          x

încercare

Grupa VI.

Roţile şi anvelopele

Anvelope

601  Înălţimea rezidulă a pro-    Controlul            x

filului benzii de rulare     instrumental

este mai mică decît cea

prevăzută de norme

602  Au deteriorări (tăeturi      Control              x

sau rupturi) ale corpului,   vizual

exfolierea carcasului ben-

zinii de rulare sau a flan-

curilor

603  Prin dimensiunile sau sar-    Control              x

cina admisibilă nu cores-     vizual

pund modelului vihiculului

604  Anvelopele aceleiaşi axe a    Control              x

vehiculului au structura      vizual

carcasului radială şi dia-

gonală sau modelele profi-

lului benzilor de rulare

sînt diferite

605  La roţile osiei din faţă a    Control              x

autobuzului şi autoturis-     vizual

mului sînt montate anvelo-

pe cu profilul benzii ru-

lante reşapat

Roţi

606  Lipseşte prizonul (butonul,   Control              x

piuliţa) de fixare a roţii    vizual

607  Discul sau janta roţii au     Control              x

fisurări                      vizual

Grupa VII.

Dispozitivele de şter-

gere şi de spălare a

parbrizului

Dispozitivul de şter-

gere

701  Nu funcţionează               Verificare în        x

regimul de

funcţionare

Dispozitivul de spă-

lare

702  Nu funcţionează               Verificare în         x

regimul de

funcţionare

Grupa VIII.

Alte elemente con-

structive

Geamurile şi oglin-

zile retrovizoare

801  Lipsesc, în caz dacă ele      Controlul             x

sînt prevăzute pin construc-  vizual

ţie, ori aceste sînt deteri-

orate avînd fisuri, care di-

minuează vizibilitatea con-

ducătorului

802  Parbrizul şi suprafeţele de   Controlul             x

geam ale portierelor din      vizual

faţă sînt umbrite sau pe

acestea sînt amplasate dife-

rite obiecte, diminuează

cîmpul vizual al conducăto-

rului

Închizătoarele porti-

erelor şi siguranţele

obloanelor de la plat-

forma caroseriei

803  Nu funcţionează               Controlul             x

visual

Siguranţa gurilor de

umplere a cisternelor

şi rezervuarelor de

carburanţi

804  Nu funcţionează               Controlul             x

vizual

Mecanismul de reglare

a banchetei conducă-

torului

805  Nu funcţionează               Controlul             x

vizual

Dispozitivele ce pun

în funcţie uşile  de

avarie, dispozitivul

de acţionare asupra

uşilor

806   Nu funcţionează              Verificare în         x

regimul de

funcţionare

Vitezometrul

807  Lipseşte sau acesta nu        Verificare în         x

funcţionează                  regimul de

funcţionare

Tahograful

808  Lipseşte sau aceasta nu       Verificare în         x

funcţionează pe autobuze      regimul de

şi autocamioane destina-      funcţionare

te circulaţiei în trafi-

cul internaţional

Dispozitivele pentru

ventilaţie şi încăl-

zire

809  Nu funcţionează sau pentru    Verificare în         x

încălzirea spaţiului desti-   regimul de

nat conducătorului şi pasa-   lucru

gerilor sînt folosite con-

ductele dispozitivului de

evacuare a gazelor de eşa-

pament

Agregatele transmi-

siei

810  Neetanşietatea                Controlul              x

vizual

Elementele suspen-

siei

811  Este detiriorată foaia de     Controlul              x

bază sau bulonul central al   vizual

resortului

812  Incapacitatea de funcţiona-   Verificare cu          x

re a amortizoarelor           aparataj adec-

vat

Dispozitivul de cu-

plare al remorcheru-

lui sau al remorcii

813  Este defectat                 Verificare             x

vizuală

Dispozitivul de si-

guranţă (cablul) re-

morcii, care prin

construcţie nu este

dotat cu frînă auto-

nomă

814  Lipseşte sau este defectat    Verificare             x

vizuală

Elementele de cuplare

ale ataşului motocic-

letei

815  Nu sînt asigurate adecvat,    Controlul              x

sau au jocuri reciproce       vizual

Şasiu, caroserie,

cabină

816  Au loc coroziuni avansate,    Controlul              x

elemente de rezistenţă de-    vizual

formate

817  Lipsesc, prevăzute prin con-  Controlul              x

strucţie, bazele de protec-   vizual

ţie, în dreptul roţilor nu

sînt instalate aripi de pro-

tecţie, iar la roţile ulti-

mii axe - apărătorile de no-

roi

Centurile de sigu-

ranţă şi tetierele

banchetelor

818  Lipsesc la mijloacele de      Controlul              x

transport, la care montarea   vizual

lor este prevăzută prin con-

strucţie, centurile de sigu-

ranţă nu sînt în stare bună

de funcţionare sau au ruptu-

ri vizibile

Arcurile de protecţie,

suporturile pentru pi-

cioare, la şamînerul de

susţinere pentru pesa-

ger (la motociclete)

819  Lipsesc                       Controlul               x

vizual