Anexa nr.12

la Regulamentul transporturilor

de mărfuri periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PRESCRIPŢII REFERITOR LA ETICHETELE DE PERICOL

(1) Etichetele cu nr.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 8 şi 9 vor avea forma de romb, de mărimi nu mai mici de 250 × 250 mm. Conturul lor pe tot perimetrul va fi trasat de aceeaşi culoare ca şi simbolul reprezentat pe etichetă, tras paralel marginii la o distanţă de 5 mm. Eticheta nr.11 va avea forma de dreptunghi de format standard A5 (148 × 210 mm). În funcţie de mărimile ambalajului, dimensiunile etichetelor pot fi reduse, cu condiţia că ele, de asemenea, vor fi bine vizibile.

(2) Pe partea inferioară a etichetelor se admite înscrierea cu cifre, care va indica caracterul pericolului.

(3) Înscrierile pe etichetele de pericol trebuie să fie bine vizibile şi să nu se şteargă.

(4) Aplicarea marcajului şi a etichetelor pe ambalaj este obligaţia expeditorului de mărfuri.

________________

Notă:

Culoarea portocalie a panourilor în condiţiile utilizării normale va avea coordonatele de coloraţie ce se află în cîmpul diagramei de coloraţie, limitată de următoarele coordonate:

| Coordonatele de coloraţie ale punctelor situate în colţurile cîmpului diagramei de coloraţie |
| --- |
| X | 0,52 | 0,52 | 0,578 | 0,618 |
| Y | 0,38 | 0,40 | 0,422 | 0,38 |

Coeficientul de luminozitate al culorii reflectorizante de lumină: 0,12

Centrul convenţional E, sursa standard de culoare C, unghiul normal de cădere al luminii 45°, unghiul de vedere 0°.

Coeficientul puterii culorii unghiului de iluminare fiind de 5° şi a unghiului de vedere 0,2° minimum 20 luminări la 1 lux pe 1m2.

Explicaţii la desene

Etichetele de pericol, prescrise pentru substanţele şi articolele de la clasele 1-9 (vezi desenele de mai jos), înseamnă:

| nr.2 | (butelie de gaz, neagră sau albă, pe fond verde, cu cifra "2" mică în colţul de jos): | gaz neinflamabil netoxic |
| --- | --- | --- |
| nr.3a | (flacăra neagră sau albă pe fond roşu): | inflamabil, grad înalt de pericol (lichid uşor inflamabil) |
| nr.3b | (flacăra albă pe fond roşu): | inflamabil, grad mediu de pericol (lichid uşor inflamabil) |
| nr.4.1 | (flacăra neagră pe fond constituit din fîşii verticale echidistante alternante roşii şi albe): | inflamabil (substanţă solidă uşor inflamabilă) |
| nr.4.2 | (flacără neagră pe fond alb, triunghiul de jos al etichetei - de culoare roşie): | substanţă predispusă la aprindere spontană |
| nr.4.3 | (flacără neagră sau albă pe fond albastru): | pericol de emanaţie de gaz inflamabil în contact cu apa |
| nr.5.1 | (flacără neagră deasupra unui cerc negru pe fond galben, cu cifrele "5.1" mici în colţul de jos): | substanţă comburantă, pericol de incendiu |
| nr.5.2 | (flacără neagră deasupra unui cerc negru pe fond galben, cu cifre mici): | peroxid organic, se autoaprinde, pericol de explozie |
| nr.05 | (flacără neagră deasupra unui cerc negru pe fond galben): | pericol de extindere a incendiului |
| nr.6.1 | (cap de mort sprijinit pe două tibii negre pe fond alb): | substanţă toxică |
| nr.6.2 | (simbolul: trei semiluni suprapuse pe un cerc): | substanţă contagioasă |
| nr.8 | (lichide care se scurg dintr-o eprubetă pe o placă, iar alta - pe mînă; desen negru pe fond alb, triunghiul de jos al etichetei - negru cu chenar alb): | substanţă corozivă |
| nr.9 | (fond alb cu şapte fîşii negre verticale în jumătatea de sus şi cifra "9" mică subliniată în colţul de jos): | diverse substanţe şi obiecte care în timpul transportului prezintă pericol mediu neprevăzut în alte clase |
| nr.10 | rezervat |  |
| nr.11 | (două săgeţi negre pe fond alb sau, respectiv, pe fond contrast): | a nu răsturna; acest semn se fixează cu săgeţile în sus |

Prevederi tranzitorii

Etichetele de pericol care pînă la 31 decembrie 1998 corespunzător modelelor prescrise la această dată pot fi utilizate doar pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 31 decembrie 2001.

Etichete de pericol

Pentru explicaţii vezi anexa nr.12

1) Indicarea numărului respectiv al subclasei şi literei grupei de compatibilitate

2) Indicarea literei respective a grupei de compatibilitate

3) Referitor la dimensiuni vezi eticheta nr.1