Anexa nr. 13

la Regulamentul transporturilor

de  mărfuri  periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

DETERMINAREA TEMPERATURILOR

DE CONTROL ŞI DE AVARIE

Unii peroxizi organici pot fi transportaţi doar în regim de temperatură reglabilă. Temperatura de control este temperatura maximă la care peroxidul organic poate fi transportat în siguranţă. Se presupune că temperatura mediului înconjurător nemijlocit în preajma ambalajului depăşeşte 55oC în timpul transportului în decurs de 24 ore doar într-o perioadă de timp relativ scurtă. În caz de defecţiune a sistemului de reglare a temperaturii, poate surveni necesitatea de a întreprinde măsuri de avarie. Temperatura de avarie este temperatura la care trebuie luate asemenea măsuri.

Temperaturile de control şi de avarie se calculează în baza temperaturii de descompunere autoacceleratoare (TDAA), ce se determină ca cea mai joasă temperatură la care se poate produce descompunerea autoaccelaratoare a substanţei în timpul transportării (vezi tabelul). TDAA trebuie să fie determinată pentru a decide în privinţa reglării temperaturii substanţei în timpul transportării. Prescripţiile referitoare la determinarea TDAA se conţin în Îndrumarul privind experimentările şi criteriile, partea II, secţiunile 20 şi 28.4.

| Temperatura de descom-punere autoacceleratoare (TDAA) | Temperatura de control | Temperatura de avarie |
| --- | --- | --- |
| 20oC sau mai joasă | Cu 20oC mai joasă decît TDAA | Cu 10oC mai joasă decît TDAA |
| Mai înaltă de 20oC, însă nu mai înaltă de 35oC | Cu 15oC mai joasă decît TDAA | Cu 10oC mai joasă decît TDAA |
| Mai înaltă de 35oC | Cu 10oC mai joasă decît TDAA | Cu 5oC mai joasă decît TDAA |

Reglarea temperaturii este necesară la transportarea următorilor peroxizi organici:

peroxizi organici tip B şi C avînd TDAA <  50oC;

peroxizi organici tip D, care manifestă efect moderat în cazul încălzirii într-un spaţiu închis şi avînd TDAA < 50oC sau care reacţionează slab ori nu se manifestă în nici un mod la încălzirea într-un spaţiu închis şi avînd TDAA <45oC,

peroxizi organici tip E şi F avînd TDAA < 45oC

NOTĂ: Prescripţii referitoare la determinarea efectelor încălzirii într-un spaţiu închis se conţin în Îndrumarul privind experimentările şi criteriile, partea II, secţiunile 20 şi 28.4.

Temperatura efectivă în timpul transportării poate fi mai joasă decît temperatura de control, însă ea trebuie să fie stabilită în aşa mod încît să nu fie provocată divizarea periculoasă a fazelor.