Anexa nr. 15

la Regulamentul transporturilor

de  mărfuri  periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

Cantitatea maximă

totală de mărfuri pentru o unitate de transport

| Categoria de transport | Substanţele sau articolele | Cantitatea maximă totală pentru o unitate de transport |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | Clasa 4.2: Substanţele referite la litera a) sau la grupa de ambalaj I, conform Recomandărilor privind transportarea mărfurilor periculoase Clasa 4.3: 1о-3о şi 19о-25о Clasa 6.1: 1о şi 2о Clasa 6.2: 1о şi 2о Clasa 9. 2оb) şi 3 о, precum şi ambalajul gol necurăţit care a conţinut substanţe referite la această categorie de transport | 0 |
| 1 | Substanţele şi articolele referite la litera a) sau la grupa de ambalaj I, conform Recomandărilor privind transportarea mărfurilor periculoase, neincluse în categoria de transport 0, precum şi substanţele şi articolele, referite la următoarele clase, puncte sau grupe şi subpuncte: Clasa 2: Т, ТС1/, ТО, ТF, ТОС şi ТFС Clasa 4.1:31оb)-34оb) şi 41оb)-50оb) Clasa 5.2.1оb-4оb) şi 11оb) – 20оb) | 20 |
| 2 | Substanţele şi articolele referite la litera b) sau la grupa de ambalaj I, conform Recomandărilor privind transportarea mărfurilor periculoase, neincluse în categoria de transport 0, 1 sau 4, precum şi substanţele şi articolele, referite la următoarele clase, puncte sau grupe şi subpuncte: Clasa 2: F Clasa 6.1. Substanţe şi articole referite la litera с) Clasa 6.2. 3о | 300 |
| 3 | Substanţele şi articolele referite la litera c) sau la grupa de ambalaj III, conform Recomandărilor privind transportarea mărfurilor periculoase, neincluse în categoria de transport 2 sau 4, precum şi substanţele şi articolele referite la următoarele clase, puncte sau grupe şi subpuncte: Clasa 2: А şi О Clasa 9: 6о şi 7о | 1 000 |
| 4 | Clasa 4.1. 1оb) şi 2ос) Clasa 4.2: 1ос) Clasa 9: 8оС, precum şi ambalajul gol necurăţit, care a conţinut substanţe periculoase, cu excepţia substanţelor incluse în categoria de transport 0. | Nelimitată |

În tabel  cuvintele  “cantitatea  maximă totală pentru o unitate de transport” au următoarea semnificaţie:

pentru articole – masa bruto  în kilograme (pentru articole de clasa 1- masa neto de substanţă explozivă în kg);

pentru substanţe solide, gaze lichefiate, gaze lichefiate  răcite şi gaze dizolvate   sub presiune – masa neto în kilograme;

pentru lichide şi gaze comprimate – volumul nominal al recipientelor în litri.

Termenul “capacitatea nominală” a recipientului înseamnă volumul nominal al substanţei periculoase ce se conţine în recipient, măsurat în litri. Pentru butelii  cu gaz comprimat volumul nominal va fi echivalent capacităţii de umplere cu apă.

Dacă cu una şi aceeaşi unitate de transport sînt transportate mărfuri periculoase ce se referă la diferite categorii de transport, specificate în tabel, apoi suma:

cantitatea de substanţă şi articole de categoria de transport 1, înmulţită cu “50”,

cantitatea de substanţe şi articole de categoria de transport 2, înmulţită cu “3” şi

cantitatea de substanţe şi articole de categoriile transport  3

nu trebuie să depăşească “1000”.

În prezentul tabel nu sînt luate în considerare lichidele sau gazele care se conţin în capacităţile fixe obişnuite ale mijloacelor de transportare şi destinate pentru asigurarea tracţiunii sau funcţionării echipamentului lor special (spre exemplu, de răcire) sau pentru asigurarea siguranţei lor.

# Footnotes

1/ Pentru poziţii cu numerele O.N.U. 1005 şi 1017 cantitatea maximă totală pe o unitate de transport constituie 50 kg.