## Anexa nr. 16

la Regulamentul transporturilor

de  mărfuri  periculoase pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA AUTOCISTERNE, CISTERNELE  DEMONTABILE,  MIJLOACELE DE TRANSPORT – BATERII ŞI CONTAINERE-CISTERNE

NOTĂ: În secţiunea I se conţin prevederi referitoare la autocisterne, cisternele demontabile, mijloacele de transport-baterii şi containerele-cisterne, destinate pentru transportarea substanţelor de la toate clasele. În secţiunea II se conţin prevederi speciale ce completează sau modifică prevederile secţiunii I.

### SECŢIUNEA I.  Prevederi aplicabile tuturor claselor

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

autocisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

NOTĂ: Transportarea substanţelor periculoase în autocisterne, mijloace de transport-baterii  sau containere-cisterne se permite doar în cazurile în care un atare mod de transportare se admite direct pentru substanţele menţionate la fiecare capitol 1 al secţiunii II din prezenta anexă.

1. Prezentele prevederi se aplică autocisternelor, cisternelor demontabile, mijloacelor de transport-baterii şi containerelor cisterne cu volumul de peste 0,45 m3, utilizate pentru transportarea substanţelor lichide, gazoase, sub formă de pulbere sau granule.

NOTĂ: În sensul prevederilor prezentei anexe, mărfuri transportate în stare lichidă se consideră:

mărfurile care sînt lichide la temperaturi şi presiuni normale;

mărfurile solide prezentate pentru transportare avînd temperatura înaltă sau fiind încălzite în stare topită, precum şi sub formă de soluţie.

2. În afară de însuşi mijlocul de transport sau elementele echipamentului de rulare care îl înlocuiesc, autocisterna constă din unul sau mai multe corpuri, utilajul lor şi părţile care le unesc cu mijlocul de transport sau cu elementele echipamentului de rulare.

3. În cazul în care cisterna demontabilă este instalată pe mijlocul de transport, ea trebuie să corespundă prescrierilor referitoare la autocisterne.

4. Containerul - cisternă constă din corp şi elementele utilajului, inclusiv utilajul care asigură posibilitatea deplasării containerului -  cisternă fără modificarea considerabilă a poziţiei lui.

- 5. În sensul prezentelor  prevederi noţiunile utilizate semnifică:

(1) a) corp - învelişul care conţine substanţa (inclusiv orificiile şi închizătoarele);

b)utilaj de deservire al corpului - dispozitivul pentru umplere, evacuare, ventilare, asigurarea siguranţei, încălzire şi izolare termică şi aparatele de măsurare;

c) utilaj constructiv - elementele de consolidare, de fixare, de protecţie şi de stabilizare, interioare sau exterioare, ale corpului;

(2) a) presiune calculată - presiunea teoretică egală, cel puţin, cu presiunea de încercare care, în funcţie de gradul de pericol al substanţei transportate, poate fi mai înaltă sau mai joasă decît presiunea de lucru. Ea serveşte doar pentru determinarea grosimii pereţilor corpului, indiferent de toate dispozitivele exterioare sau interioare ale dispozitivelor de consolidare;

b) presiune de încercare - presiunea cea mai înaltă efectivă care este atinsă în corpul cisternei (containerului-cisternă) în timpul încercării hidraulice;

c) presiune de umplere - cea mai înaltă presiune care este atinsă efectiv în corpul cisternei (containerului-cisternă) în timpul umplerii sub presiune;

d) presiune de evacuare - presiunea cea mai înaltă care este atinsă efectiv în corpul cisternei (containerului-cisternă) în timpul evacuării sub presiune;

e) presiune maximă de lucru (presiune manometrică) - cea mai înaltă presiune dintre cele trei expuse mai jos:

i) presiunea cea mai înaltă efectivă admisibilă în corp în timpul umplerii (presiunea maximă admisibilă de umplere);

ii) presiunea cea mai înaltă efectivă admisibilă în corp în timpul evacuării (presiunea maximă admisibilă de evacuare);

iii) presiunea manometrică efectivă la care este supus corpul sub acţiunea conţinutului său (inclusiv gazele străine care se pot afla în el) la temperatura maximă de lucru.

Dacă prescrierile speciale pentru fiecare clasă nu prevăd altceva, semnificaţia numerică a acestei presiuni de lucru (presiune manometrică) nu va fi mai joasă decît presiunea aburilor (presiune absolută)  substanţei care se toarnă la temperatura de 50oC.

Pentru corpurile dotate cu supape de siguranţă (cu membrane fragile sau fără ele) presiunea maximă de lucru (presiunea manometrică) este egală, însă, cu presiunea prescrisă pentru acţionarea supapei de siguranţă;

(3) încercarea de etanşeitate - încercarea care constă în faptul că corpul este supus presiunii efective interioare egale cu presiunea maximă de lucru care, însă, constituie cel puţin 20 kPa (0,2 bari) (presiune manometrică), în conformitate cu procedura aprobată de organul competent.

Pentru corpurile dotate cu sistem de ventilare şi dispozitiv de siguranţă care permite evitarea scurgerii conţinutului din cisternă (containerul-cisternă) în caz de răsturnare presiunea la încercarea de etanşeitate este egală cu presiunea statică a substanţei care se toarnă.

#### CAPITOLUL 2. Construcţia

6. Corpurile vor fi construite şi fabricare în conformitate cu prevederile regulilor tehnice recunoscute de organul competent, potrivit cărora  alegerea materialului şi determinarea grosimii pereţilor se efectuează în funcţie de semnificaţiile maxime şi minime ale temperaturii de umplere şi ale temperaturii de lucru, respectîndu-se, însă, următoarele cerinţe minime:

(1) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) vor fi fabricate din materiale metalice corespunzătoare care, dacă la diverse clase nu sînt prevăzute alte diapazoane de temperatură, nu vor fi supuse ruperii fragile şi fisurării corozive sub acţiunea  presiunii la temperatura de la – 20oC pînă la + 50oC. Însă, pentru fabricarea utilajului şi dispozitivelor auxiliare, pot fi utilizate materiale nemetalice potrivite.

(2) Pentru fabricarea corpurilor sudate vor fi utilizate doar materiale care sînt supuse lesne sudării şi a căror viscozitate suficientă la temperatura mediului înconjurător de – 20oC poate fi garantată, în special, la joncţiunile de sudare şi în zonele de unire. În cazul utilizării oţelului microgranulos semnificaţia maximă garantată a fluidităţii Re nu va depăşi 460 H/mm2 şi semnificaţia maximă a limitei garantate a rezistenţei la întindere nu va depăşi 725 H/mm2 în conformitate cu specificările materialului.

(3) Joncţiunile sudate vor fi executate calificat şi vor asigura siguranţa maximă. Referitor la executarea şi controlul cusăturii sudate vezi, de asemenea, punctul 14 (8) al prezentei anexe. Corpurile cisternelor, grosimea minimă a pereţilor cărora este determinată în conformitate cu punctul 14 (2) – (6), şi corpurile containerelor-cisterne, grosimea minimă a pereţilor cărora este determinată în conformitate cu punctul 14 (3) şi (4), vor fi controlate în conformitate cu metodologia prescrisă în definiţia coeficientului de sudură 0,8.

(4) Materialele corpurilor sau ale căptuşelii de protecţie care contactează conţinutul nu vor conţine substanţe ce pot intra cu conţinutul în reacţie periculoasă, pot forma compuşi periculoşi sau pot reduce esenţial rezistenţa materialului.

(5) Căptuşeala de protecţie va fi construită în aşa mod încît etanşeitatea ei să se păstreze, indiferent de deformaţiile care pot apărea în condiţii obişnuite de transportare (pct. 14 (1) ).

(6) Dacă contactul dintre substanţa transportată şi materialul utilizat pentru fabricarea corpului provoacă reducerea treptată a grosimii pereţilor, această grosime urmează a fi majorată la fabricare cu mărimea respectivă. Această îngroşare suplimentară, ţinînd cont de   coroziune, nu va fi luată în considerare la calcularea grosimii pereţilor corpului.

7 (1) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne), dispozitivele lor suplimentare şi utilajul de deservire şi constructiv vor fi calculate în aşa mod încît să reziste fără pierdere de conţinut (cu excepţia gazului care iese prin oricare orificii de degazare):

la sarcinile statice şi dinamice în condiţii obişnuite de transportare;

la tensiuni minime prescrise, specificate la punctele 11 şi 14.

(2) În cazul mijloacelor de transport  corpul cisternei cărora prezintă un element portant, acest corp va fi calculat în aşa mod încît, în afara tuturor altor sarcini la care este supus, să reziste şi la cele care îi sînt caracteristice în virtutea acestei tensiuni.

8. Presiunea care condiţionează grosimea pereţilor corpului nu va fi mai mică decît presiunea calculată, însă urmează a lua în calcul şi sarcinile indicate la punctul 7.

9. Dacă la diverse clase nu este prevăzut altceva, la calcularea corpurilor urmează a lua în considerare următoarele cerinţe:

(1) Corpurile golite spontan, destinate transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura de 50oC nu depăşeşte 110 kPa (1,1 bari) (presiune absolută), vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată egală cu presiunea statică dublă a substanţei care urmează a fi transportată, însă nu mai mare  decît presiunea statică dublă a apei.

(2) Corpurile umplute şi golite sub presiune, destinate transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura de 50oC nu depăşeşte 110 kPa (1,1 bari) (presiune absolută), vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată egală cu presiunea de umplere sau evacuare înmulţită cu coeficientul 1,3.

(3) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura de 50oC constituie peste 110 kPa (1,1 bari), însă nu mai mult de 175 kPa (1,75 bari) (presiune absolută), indiferent de sistemul de umplere sau evacuare, vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată care constituie cel puţin 150 kPa (1,5 bari) (presiune manometrică) sau presiunea de umplere sau evacuare înmulţită cu coeficientul 1,3, în funcţie de faptul care dintre aceste semnificaţii este mai mare.

(4) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate transporturilor de substanţe, a căror presiune a aburilor la temperatura de 50oC depăşeşte 175 kPa (1,75 bari) (presiune absolută), indiferent de sistemul de umplere sau evacuare, vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată egală cu presiunea de umplere sau de evacuare înmulţită cu coeficientul 1,3, această presiune, însă, va fi de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

10. Cisternele (containerele-cisterne) destinate pentru  transportarea  unor mărfuri periculoase vor dispune de protecţie specială. Această protecţie poate fi asigurată prin majorarea grosimii pereţilor corpului (această îngroşare se determină luîndu-se în considerare caracterul pericolului substanţei în cauză sau prin instalarea unui dispozitiv de protecţie).

11. La presiunea de încercare tensiunea σ (sigma) în punctul cel mai solicitat al corpului nu va depăşi limitele stabilite mai jos care depind de materialele utilizate. Urmează a lua în considerare reducerea eventuală a rezistenţei în joncţiunile sudate.

(1) La presiunea de încercare semnificaţia tensiunii σ pentru toate materialele şi aliajele va fi mai joasă decît semnificaţia cea mai mică reflectată în următoarele raporturi:

( ( 0,75 Re sau  ( ( 0,5 Rm,

în care:

Re reprezintă  limita cunoscută a fluidităţii sau 0,2%,

sau, pentru oţelul austenitic, 1%;

Rm = semnificaţia minimă a limitei rezistenţei la rupere.

Raportul Re/Rm mai mare decît 0,85 nu se admite pentru oţelul utilizat la fabricarea cisternelor sudate.

Mărimile utilizare Re şi Rm vor fi semnificaţiile minime stabilite în conformitate cu standardul materialului. Dacă pentru materialul sau aliajul examinat nu există standard, mărimile utilizate Re şi Rm vor fi aprobate de către organul competent sau organul desemnat de el.

În cazul utilizării oţelului austenitic, aceste semnificaţii minime stabilite de standardul materialului pot fi depăşite cu cel mult 15%, dacă aceste semnificaţii mai înalte sînt confirmate în actul de primire.

Semnificaţiile indicate în act, în fiecare caz, vor fi luate ca bază pentru determinarea raportului Re/Rm.

(2) Pentru oţel semnificaţia procentuală de alungire la rupere va constitui cel puţin:

10 000                             ,

rezistenţa determinată la rupere în H/mm2

însă în nici un caz  nu va fi mai mică de 16% pentru oţelul microgranulos şi mai mică de 20% - pentru alte tipuri de oţel. Pentru aliajele de aluminiu alungirea la rupere va fi de cel puţin 12%.

12. Corpurile cisternelor destinate pentru transportarea lichidelor cu temperatura de aprindere de pînă la 61oC sau pentru transportarea gazelor uşor inflamabile vor fi cuplate la şasiu cel puţin cu ajutorul unui cablu electric. Este necesar de a evita orice contact metalic care poate favoriza coroziunea electrochimică. Corpurile vor fi dotate cu cel puţin o priză de pămînt care să fie marcată clar cu semnul ”(”  şi utilă pentru cuplare electrică.

13. Toate părţile containerului-cisternă destinate pentru transportarea lichidelor cu temperatura de aprindere de pînă la 61oC sau pentru transportarea gazelor uşor inflamabile vor fi dotate cu prize de pămînt electrice. Este necesar de a evita orice contact metalic care poate favoriza coroziunea electrochimică.

14. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) şi dispozitivele lor de fixare trebuie să reziste la sarcinile prevăzute la subpunctul (1). Pereţii corpurilor cisternelor vor avea cel puţin grosimea determinată în conformitate cu subpunctele (2) – (6), iar pereţii containerelor-cisterne - în conformitate cu subpunctele (2) – (5) .

(1) Corpurile cisternelor şi dispozitivele de fixare în cazul sarcinii maxime admisibile trebuie să suporte acţiunea următoarelor forţe:

în direcţia deplasării: proporţională masei totale duble;

orizontal sub un unghi drept în direcţia deplasării: proporţională masei totale;

vertical de jos în sus: proporţională masei totale;

vertical de sus în jos: proporţională masei totale duble.

Sub acţiunea sarcinilor sus-menţionate tensiunea în punctul cel mai solicitat al corpului şi al dispozitivelor lui de fixare nu va depăşi semnificaţia σ determinată la punctul 11.

Containerele-cisterne şi dispozitivele de fixare în cazul sarcinii maxime admisibile trebuie să suporte acţiunea următoarelor forţe:

în direcţia deplasării: proporţională masei totale duble;

orizontal sub un unghi drept în direcţia deplasării: proporţională masei totale (în cazul în care direcţia deplasării nu este clar indicată, sarcina maximă admisibilă este egală cu masa totală dublă în fiecare direcţie);

vertical de jos în sus: proporţională masei totale;

vertical de sus în jos: proporţională masei totale duble.

Sub acţiunea fiecăreia dintre aceste sarcini vor fi respectate următoarele semnificaţii ale coeficientului de rezistenţă:

pentru materiale metalice cu limita fluidităţii clar determinată: coeficientul de rezistenţă 1,5 în raport cu limita fluidităţii cunoscute garantată; sau

pentru materiale metalice fără limita fluidităţii clar determinată: coeficientul de rezistenţă 1,5 în raport cu limita fluidităţii cunoscute în cazul alungirii restante garantate de 0,2 %, iar pentru oţelul austenitic – limita alungirii 1%.

(2) Grosimea peretelui cilindric al corpului, fundurilor şi capacelor nu va fi mai mică decît cea mai mare din semnificaţiile calculate după următoarele formule:

P înc x D

e = ---------------- (în mm),

2 x   (  x   λ

P calc x D

e = ---------------- (în mm),

2 x   (

în care:

Pînc  reprezintă  presiunea de încercare în MPa;

Pcalc = presiunea calculată în MPa specificată la punctul 9;

D    = diametrul interior al corpului în mm;

- = tensiunea admisibilă determinată la punctul 11 (1) în H/mm2;

- = coeficientul ce nu depăşeşte unitatea şi ia în considerare orice reducere a rezistenţei joncţiunilor sudate.

Grosimea corpurilor cisternelor în nici un caz nu va fi mai mică de mărimile specificate la subpunctele (3)-(6) de mai jos, iar grosimea corpurilor containerelor-cisterne – specificate la subpunctele (3) – (4).

(3) Pereţii, fundurile şi capacele corpurilor cisternelor cu secţiune transversală rotundă cu diametrul de pînă la 1,80 m, cu excepţia corpurilor prevăzute la subpunctul (5), vor avea grosimea de cel puţin 5 mm, dacă sînt fabricate din oţel moale sau grosimea echivalentă , dacă sînt fabricate din alt metal. În cazul în care diametrul depăşeşte 1,80 m, această grosime va fi majorată pînă la 6 mm, dacă corpul este fabricat din oţel moale, cu excepţia cisternelor destinate pentru transportarea substanţelor sub formă de pulbere sau granule sau pînă la grosimea echivalentă, dacă  este fabricat din alt metal.

Pereţii, fundurile şi capacele corpurilor containerelor-cisterne cu secţiune transversală rotundă cu diametrul de pînă la 1,80 m vor avea grosimea de cel puţin 5 mm, dacă sînt fabricate din oţel moale (în conformitate cu prevederile punctului 11) sau grosimea echivalentă , dacă sînt fabricate din alt metal. Dacă diametrul depăşeşte 1,80 m, această grosime va fi majorată pînă la 6 mm, cu excepţia cisternelor destinate pentru transportarea substanţelor sub formă de pulbere sau granule, dacă cisterna este fabricată din oţel moale (în conformitate cu prevederile punctului 11) sau pînă la grosimea echivalentă, dacă el este fabricat din alt material.

Indiferent  de metalul utilizat, grosimea peretelui corpului în nici un caz nu va fi mai mică de 3 mm.

Sub grosime echivalentă se înţelege grosimea determinată după formula:

21,4 x eo

e1=       -------------

Rm1 x A1

(4) În cazurile în care corpul are protecţie contra deteriorărilor provocate de lovituri din părţi sau de răsturnare, organul competent poate permite reducerea grosimii minime sus-menţionate proporţional cu protecţia prevăzută, dar această grosime nu va fi mai mică de 3 mm pentru oţelul moale, sau de grosimea echivalentă pentru alte materiale în cazul corpurilor cu diametrul de cel puţin 1,80 m. În cazul corpurilor cu diametrul de peste 1,80 m, această grosime minimă va fi majorată pînă la  4 mm pentru oţelul moale sau pînă la grosimea echivalentă pentru alt metal. Sub grosime echivalentă se înţelege grosimea determinată după următoarea formulă:

21,4 x eo4

e1=       -------------

Rm1 x A1

(5) Protecţia prevăzută la subpunctul (4) pentru containere-cisterne poate reprezenta o protecţie constructivă exterioară compactă de tipul “sandviş” cu cămaşă exterioară fixată de corp, sau o construcţie cu plasarea corpului într-o carcasă completă care include elemente constructive longitudinale şi transversale, sau o construcţie cu pereţi dubli.

Dacă corpurile au pereţi dubli cu un strat vidat, grosimea totală a peretelui metalic exterior  şi a peretelui corpului va corespunde grosimii minime a peretelui prevăzute la subpunctul (3), grosimea peretelui corpului, însă, nu va fi mai mică decît grosimea minimă stabilită la subpunctul (4). Dacă corpurile au pereţi dubli cu strat intermediar din material solid cu grosimea de cel puţin 50 mm, grosimea peretelui exterior va constitui cel puţin 0,5 mm, dacă este fabricat din oţel moale, sau cel puţin 2 mm, dacă este fabricat din masă plastică armată cu fibră de sticlă. În calitate de strat intermediar din material solid poate fi utilizat expandatul rigid care are aceeaşi capacitate de absorbţie a loviturilor ca şi poliuretanul expandat.

Pentru cisternele fabricate după 1 ianuarie 1990 protecţia de deteriorări specificată la subpunctul  (4) se consideră asigurată, dacă sînt luate următoarele măsuri sau măsuri echivalente:

a) în cazul corpurilor cisternelor destinate pentru transportarea substanţelor sub formă de pulbere sau granule nivelul protecţiei de deteriorări trebuie să corespundă cerinţelor organului competent;

b) în cazul corpurilor cisternelor destinate pentru transportarea altor substanţe protecţia se consideră asigurată, dacă:

1. Corpurile cu secţiunea transversală rotundă sau eliptică şi raza maximă a curbei de 2 m sînt dotate cu elemente de consolidare care includ pereţi despărţitori, amortizoare de vibraţii, inele interioare sau exterioare şi sînt instalate în aşa mod încît să fie îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:

distanţa dintre două elemente de consolidare alăturate < 1,75m;

volumul spaţiului dintre doi pereţi despărţitori sau amortizoarele de vibraţii  < 7500 l.

Modulul secţiunii transversale în plan vertical al oricărui inel cu elementul de cuplare va constitui cel puţin 10 cm3.

Raza urechilor care proieminează pe inelele exterioare va fi de cel puţin 2,5 mm.

Pereţii despărţitori şi amortizoarele de vibraţii trebuie să corespundă prevederilor subpunctului (7).

Grosimea pereţilor despărţitori şi amortizoarelor de vibraţii în nici un caz nu va fi mai mică decît grosimea pereţilor corpului.

2. La corpurile cu pereţi dubli şi strat cu vacuum grosimea peretelui metalic exterior şi a peretelui corpului va corespunde grosimii peretelui prevăzut la subpunctul (3), iar grosimea însăşi a corpului nu va fi mai mică de grosimea minimă specificată la subpunctul (4).

3. La corpurile cu pereţi dubli şi strat intermediar din material solid cu grosimea de cel puţin 50 mm grosimea peretelui exterior va constitui cel puţin 0,5 mm, dacă este fabricat din oţel moale, şi cel puţin 2 mm, dacă este fabricat din masă plastică armată cu fibră de sticlă. În calitate de strat intermediar din material solid poate fi utilizat expandatul rigid (care are aceeaşi capacitate de absorbţie a loviturilor, de exemplu,  poliuretanul expandat).

4. Corpurile care au formă neprevăzută la subpunctul 1 (de mai sus), în special cisternele de forme dreptunghiulare, sînt dotate pe întreg perimetrul, la jumătatea înălţimii verticale şi la lăţimea de cel puţin 30 % din înălţimea lor, cu mijloace de protecţie suplimentare construite în aşa mod încît să asigure elasticitatea specifică cel puţin egală cu elasticitatea specifică a corpului fabricat din oţel moale cu grosimea de 5 mm (pentru corpul cu diametrul de pînă la 1,80 m) sau 6 mm (pentru corpul cu diametrul de peste 1,80 m).

Acest mijloc de protecţie suplimentar va fi bine fixat pe partea exterioară a corpului. Această prescriere se consideră îndeplinită fără controlul suplimentar al elasticităţii specifice, dacă pentru asigurarea protecţiei suplimentare pe zona corpului care urmează a fi consolidată se sudează o foaie din acelaşi material din care este fabricată cisterna, pentru ca grosimea minimă a peretelui să corespundă mărimii specificate la subpunctul  (3).

Această protecţie depinde de eventualele sarcini pe corpurile fabricate din oţel moale în caz de avarie, dacă grosimea fundurilor şi pereţilor constituie cel puţin 5 mm, diametrul corpului fiind de cel mult 1,80 m sau de cel puţin 6 mm, diametrul corpului fiind de peste 1,80 m. Dacă este utilizat alt material, grosimea echivalentă se determină după formula indicată la subpunctul (3).

Asigurarea unei asemenea protecţii nu este necesară pentru cisternele demontabile, dacă ele sînt protejate din toate părţile de elementele proieminente ale mijlocului de transport.

(6) Grosimea pereţilor corpurilor cisternelor care sînt construite în conformitate cu prevederile punctului 9 (1), a căror capacitate nu depăşeşte 5000 l sau care se împart în secţiuni etanşe cu capacitatea de cel mult 5000 l fiecare, poate constitui mărimea care, dacă la diverse clase nu se conţin alte prevederi, nu va fi, însă, mai mică decît semnificaţia respectivă din tabelul ce urmează:

| Masa maximă a curbei corpului (m) | Capacitatea corpului sau secţiunii lui (m3) | Grosimea minimă (mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oţel moale |
| < 2 | < 5,0 | 3 |
| 2-3 | < 3,5 | 3 |
|  | > 3,5, dar < 5,0 | 4 |

Dacă este utilizat oricare metal, altul decît oţelul moale, grosimea se va determina după formula echivalenţei prevăzută la subpunctul (3). Grosimea pereţilor despărţitori şi amortizoarelor de vibraţii în nici un caz nu va fi mai mică decît grosimea pereţilor corpului.

(7) Amortizoarele de vibraţii şi pereţii despărţitori trebuie să fie arcuite cu adîncimea curburii de cel puţin 10 cm sau să fie gofrate, vălţuite sau consolidate în oricare alt mod în scopul asigurării rezistenţei echivalente. Suprafaţa amortizorului de vibraţii trebuie să constituie cel puţin 70% din suprafaţa secţiunii transversale a cisternei pe care este instalat amortizorul de vibraţii.

(8) Calificarea persoanei care execută lucrările de sudare trebuie să fie recunoscută de organul competent. Lucrările de sudare vor fi executate de sudori calificaţi în conformitate cu metoda de sudare, a cărei eficienţă (inclusiv eventuala prelucrare termică) a fost confirmată prin rezultatele controalelor respective. Urmează a fi exercitat controlul ultrasonor şi radiografic fără distrugerea mostrelor întru confirmarea faptului că în cazul îmbinărilor sudate calitatea corespunde sarcinilor.

La determinarea grosimii pereţilor în conformitate cu prevederile subpunctului (2) urmează să fie alese următoarele semnificaţii ale coeficientului λ (landa) pentru îmbinările sudate:

0,8: dacă cordoanele de sudură sînt supuse, în măsura posibilităţilor, controlului vizual din ambele părţi şi controlului selectiv fără distrugerea mostrelor, luîndu-se în considerare, în primul rînd, nodurile sudate;

0,9: dacă toate cordoanele sudate longitudinale pe întreaga lungime, toate nodurile, 25% din cordoanele de sudură rotunde şi cordoanele de sudură pentru montarea utilajului de diametru mare sînt supuse controlului fără distrugerea mostrelor. Cordoanele de sudură sînt supuse, în măsura posibilităţilor, controlului vizual din ambele părţi;

1,0: dacă toate cordoanele de sudură sînt supuse controlului fără distrugerea mostrelor şi, în măsura posibilităţilor, controlului vizual din ambele părţi.

Urmează a efectua selectarea mostrelor de lucru.

Dacă organul competent pune la îndoială calitatea cordoanelor de sudură, el poate cere efectuarea unui control suplimentar.

(9) Urmează a fi luate măsuri necesare în scopul protecţiei corpurilor de pericolul deformării favorizat de rarefierea interioară.

Dacă în prevederile speciale pentru unele clase nu este specificat altceva, aceste corpuri pot avea supape care ar permite de a evita rarefierea interioară inadmisibilă, fără membrane fragile.

(10) Construcţia izolaţiei termice trebuie să asigure accesul liber la dispozitivele de umplere şi evacuare şi la supapele de siguranţă şi nu trebuie să împiedice funcţionării lor normale.

Stabilitatea

15. Lăţimea totală a suprafeţei de sprijin pe pămînt (distanţa dintre punctele exterioare de contact cu pămîntul ale anvelopelor dreaptă şi stîngă ale unei osii) va constitui cel puţin 90% din înălţimea centrului de greutate al autocisternei încărcate. În cazul mijloacelor de transport cu semiremorcă, sarcina pe osiile elementului portant al construcţiei semiremorcii încărcate nu va depăşi 60% din greutatea nominală totală, cu încărcătură, a întregului mijloc de transport cu semiremorca.

Protecţia fitingurilor superioare

16. Fitingurile şi utilajul auxiliar instalat în partea superioară a corpului cisternei vor fi protejate de deformaţii în cazul răsturnării. Această protecţie poate fi asigurată din contul inelelor de consolidare, capacelor de protecţie sau elementelor transversale ori longitudinale, a căror formă va asigura protecţia eficientă.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

17. Elementele utilajului vor fi plasate în aşa mod încît să nu apară pericolul ruperii sau deteriorării lor în timpul transportării şi operaţiunilor de încărcare-descărcare. Ele vor asigura acelaşi grad de siguranţă ca şi înseşi corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) şi, în special:

vor fi compatibile cu substanţele transportate;

vor corespunde prevederilor punctului 7.

18. Pentru un număr cît mai mare de dispozitive se vor executa, în măsura posibilităţilor, un număr minim de orificii în peretele corpului cisternei. Corpul cisternei sau fiecare din secţiunile ei va avea un orificiu destul de mare care va permite efectuarea controlului. Etanşeitatea utilajului de deservire, inclusiv dispozitivele de închidere (capacele) ale orificiilor de control trebuie să fie asigurată chiar şi în cazul răsturnării autocisternei, cisternei demontabile, mijlocului de transport-baterie sau containerului-cisternă, luîndu-se în considerare sarcinile care apar la lovire (spre exemplu, în cazul accelerării sau presiunii dinamice a conţinutului). Se admite, însă, scurgerea din cisternă a unei cantităţi limitate de conţinut sub acţiunea presiunii de vîrf în timpul loviturii. Garniturile vor fi executate din material compatibil cu substanţa transportată şi vor fi înlocuite imediat după ce se va reduce eficienţa lor, spre exemplu, în urma îmbătrînirii. Garniturile ce asigură etanşeitatea fitingurilor care funcţionează în cazul exploatării obişnuite a autocisternelor, cisternelor demontabile, mijloacelor de transport-baterii sau containerelor-cisterne vor fi calculate şi plasate în aşa mod încît utilizarea fitingurilor, în componenţa căror ele intră, să nu provoace deteriorarea lor.

19. Fiecare corp golit din partea inferioară şi, în cazul corpurilor golite din partea inferioară ce dispun de cîteva secţiuni, fiecare secţiune trebuie să fie dotată cu două dispozitive de închidere, independente una de alta şi plasate consecutiv, primul dintre care reprezintă o clapetă de reţinere interioară , montată nemijlocit pe corp, iar al doilea – vană de ecluză sau oricare alt dispozitiv echivalent şi care se instalează consecutiv cîte unul pe fiecare capăt al racordului de evacuare. Golirea prin partea inferioară a corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor sub formă de pulbere sau granule poate fi efectuată cu ajutorul unui racord cu clapetă de reţinere instalat în afară, dacă racordul este fabricat din material metalic plastic. Pe lîngă aceasta, orificiile corpurilor trebuie să  poată fi închise cu ajutorul buşoanelor elicoidale, obturatoarelor sau altor dispozitive la fel de eficiente. Clapeta de reţinere interioară va fi construită în aşa mod încît să poată fi manipulată sau din partea de sus, sau din partea de jos. În ambele cazuri urmează a fi prevăzută posibilitatea controlului poziţiei clapetei de reţinere interioare (este închisă sau deschisă) de pe pămînt. Dispozitivele pentru dirijarea clapetei de reţinere interioare trebuie să fie de o construcţie care să împiedice orice deschidere eventuală la lovire sau în cazul altei acţiuni nepremeditate. Dispozitivul interior de închidere trebuie să rămînă în stare de lucru în cazul deteriorării dispozitivului exterior de dirijare.

Poziţia şi/sau direcţia de închidere a vanelor de ecluză vor fi clar distinse.

Întru evitarea oricărei pierderi de conţinut, în caz de deteriorare a armaturii exterioare de evacuare (manşoanelor ţevilor, dispozitivelor de închidere laterale), clapeta de reţinere interioară şi suportul ei vor fi bine protejate de pericolul de a fi rupte sub acţiunea sarcinilor exterioare sau vor avea o asemenea construcţie încît să poată suporta aceste sarcini. Dispozitivele de umplere şi evacuare (inclusiv flanşele sau capacele elicoidale) şi capacele de protecţie (dacă ele există) vor fi bine protejate de deschidere accidentală.

20. Corpul containerului-cisternă sau fiecare din secţiunile lui va avea un orificiu suficient de mare care ar permite de a efectua controlul.

21. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate transporturilor de mărfuri lichide, pentru care toate orificiile urmează a fi plasate mai sus de nivelul lichidului, pot avea la bază un orificiu pentru curăţire (orificiu de exploatare). Acest orificiu rebuie să se închidă etanş cu o flanşă a cărei construcţie va fi admisă de către organul competent sau organul desemnat de acesta.

22. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea mărfurilor lichide cu presiunea aburilor de cel mult 110 kPa (1,1 bari) (presiune absolută) la temperatura de 50oC vor fi dotate cu sistem de ventilare şi dispozitiv de siguranţă care împiedică scurgerea conţinutului din corp la  răsturnarea lui; în caz contrar, aceste corpuri vor corespunde prevederilor punctelor 23 sau 24.

23. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea mărfurilor  lichide cu presiunea aburilor de peste 110 kPa (1,1 bari), dar nu mai mare de 175 kPa (1,75 bari) (presiune absolută), la temperatura de 50oC, vor fi dotate cu supapă de siguranţă reglată în aşa mod încît să fie declanşată la presiunea manometrică de cel puţin 150 kPa (1,5 bari) şi să se deschidă complet la presiunea care nu depăşeşte presiunea de încercare; în caz contrar, aceste corpuri vor corespunde prevederilor punctului 24.

24. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea mărfurilor lichide cu presiunea aburilor de peste 175 kPa (1,75 bari), dar nu mai mare de 300 kPa (3 bari) (presiune absolută), la temperatura de 50oC, vor fi dotate cu supapă de siguranţă reglată în aşa mod încît să fie declanşată la presiunea manometrică de cel puţin 300 kPa (3 bari) şi să se deschidă complet la presiunea care nu depăşeşte presiunea de încercare; în caz contrar aceste corpuri trebuie să se închidă etanş.

25. Piesele demontabile, de tipul capacelor, armaturii de închidere etc., care, în urma lovirii sau frecării, pot intra în contact cu corpurile de aluminiu destinate pentru transportarea lichidelor uşor inflamabile cu temperatura de aprindere de pînă la 61oC sau gazelor uşor inflamabile nu vor fi executate din oţel neprotejat predispus coroziei.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

26. Organul competent acreditat de către Departamentul Standardizare şi Metrologie trebuie să efectueze încercările tehnice şi atestarea pentru fiecare tip nou de cisternă (container-cisternă) conform metodologiei şi în termenul aprobat prin standardele Consiliului European, care eliberează certificatul de corespundere ce certifică că acest prototip de cisternă (container-cisternă), inclusiv consolidările corpului, corespunde destinaţiei pentru care este prevăzut  şi satisface cerinţele faţă de construcţie expuse în capitolul 2, cerinţele faţă de utilaj expuse în capitolul 3 şi prevederilor referitoare la unele clase de mărfuri transportate.

27. Dacă containerele-cisterne sînt fabricate în serie fără modificări, această omologare este valabilă pentru întreaga serie.

28. În procesul-verbal al încercărilor se consemnează rezultatele încercărilor, substanţele şi/sau grupele de substanţe pentru transportarea cărora se admite cisterna (containerul-cisternă), precum şi numărul de omologare a tipului. Substanţele care se referă la o grupă de substanţe vor avea aceleaşi proprietăţi şi vor fi în aceeaşi măsură compatibile cu caracteristicile cisternei (containerului-cisternă). În procesul-verbal al încercărilor trebuie să fie consemnate denumirile chimice ale  substanţelor sau grupelor de substanţe admise pentru transportare sau rubrica generală a listei de substanţe, precum şi clasa lor şi punctul. Omologarea este valabilă pentru cisternele confecţionate în conformitate cu acest prototip fără introducerea modificărilor.

CAPITOLUL 5. Încercarea

29. Înainte de începerea exploatării corpurile şi utilajul lor vor fi supuse unui control iniţial, în asamblu sau separat. Acest control include: controlul corespunderii prototipului omologat, controlul caracteristicilor constructive, controlul interior şi exterior, încercarea hidraulică şi controlul funcţionării normale a utilajului.

Încercarea hidraulică a corpului cisternei în întregime se efectuează cu aplicarea presiunii specificate în secţiunea II a prezentei anexe, iar încercarea separată a fiecărei secţiuni a corpurilor împărţite în secţiuni – cu aplicarea presiunii a cărei mărime constituie cel puţin 1,3 din presiunea de lucru maximă. Încercării de etanşeitate sînt supuse fiecare dintre secţiunile corpurilor împărţite în secţiuni.

Încercarea hidraulică trebuie efectuată pînă la instalarea izolaţiei termice, dacă aceasta este necesară. Dacă corpurile şi utilajul lor sînt supuse încercărilor separat, după asamblare ele vor fi supuse unor încercări de etanşeitate în comun.

30. Corpurile şi utilajul lor vor fi supuse unor controale periodice după anumite perioade de timp. Controalele periodice includ controlul interior şi exterior şi, de regulă, încercarea hidraulică . Căptuşeala pentru izolaţia termică sau pentru alt tip de protecţie va fi scoasă doar atunci cînd aceasta va fi necesar pentru evaluarea sigură a caracteristicilor corpului.

Încercarea hidraulică a corpului cisternei în întregime se execută cu aplicarea presiunii indicate în secţiunea II a prezentei anexe, iar în cazul executării încercării separate a fiecărei secţiuni a corpurilor divizate în secţiuni – cu aplicarea presiunii a cărei mărime constituie cel puţin 1,3 din presiunea maximă de lucru.

Perioada maximă de timp între controale pentru cisterne şi pentru containerele-cisterne este de 4 ani.

Autocisternele, cisternele demontabile, mijloacele de transport-baterii şi containerele-cisterne goale necurăţite pot fi transportate după expirarea acestui termen pentru efectuarea încercărilor.

31. Pe lîngă aceasta, cel puţin  o dată pe an se efectuează încercarea de etanşeitate a corpului cisternei împreună cu utilajul ei şi se controlează eficienţa funcţionării tuturor utilajelor. Încercarea de etanşeitate se efectuează separat la fiecare secţiune a corpurilor despărţite în secţiuni. Cisternele fixe (autocisternele), cisternele demontabile şi mijloacele de transport-baterii goale necurăţite pot fi transportate după expirarea acestui termen pentru controlul cisternei.

Nu mai rar decît o dată în an se efectuează încercarea de etanşeitate a corpului containerului-cisternă şi a utilajului lui în conformitate cu punctul 5 (3) şi se controlează eficienţa funcţionării tuturor utilajelor. Containerele-cisterne fixe goale şi necurăţite pot fi transportate după expirarea acestui termen pentru efectuarea controlului.

32. Dacă cisterna a fost supusă reparaţiei, modificării construcţiei sau accidentului rutier de transport, se va efectua un control special şi încercări extraordinare.

33. Încercările  şi  controalele,  conform  prevederilor  punctelor   29 – 38, vor fi efectuate de către expertul abilitat de organul competent.  Vor fi eliberate certificate de corespundere în care se vor indica rezultatele încercărilor. În certificate se vor face trimiteri la listele de substanţe admise pentru transportare în corpul în cauză, conform punctului 20 din secţiunea I a prezentului Regulament.

CAPITOLUL 6. Marcarea

34. Fiecare corp va fi dotat cu un panou metalic rezistent la coroziune, fixat permanent pe corp într-un loc accesibil pentru control. Pe acest panou vor fi marcate prin ştanţare sau prin altă metodă analogică cel puţin datele menţionate mai jos. Aceste date pot fi gravate nemijlocit pe pereţii corpului, dacă pereţii sînt consolidaţi în aşa mod încît să nu fie redusă rezistenţa:

numărul omologării;

denumirea sau semnul producătorului;

numărul seriei de uzină;

anul fabricării;

presiunea de încercare  (presiunea manometrică);

capacitatea 10; pentru corpurile care constau din cîteva elemente: capacitatea fiecărui element;

temperatura calculată 10 (doar dacă este mai înaltă de +50oC sau mai joasă de – 20oC);

data (luna şi anul) încercării iniţiale şi ultimei încercări periodice, prevăzute la punctele 29-30;

marca expertului care a efectuat încercările;

presiunea de încercare a corpului cisternei în întregime şi presiunea de încercare a secţiunilor exprimate în MPa sau bari (presiunea manometrică), dacă presiunea secţiunilor este mai mică decît presiunea corpului;

materialul din care este fabricat corpul şi stratul de protecţie.

35. Pe lîngă aceasta, pe corpurile umplute sau golite sub presiune va fi indicată presiunea maximă de lucru admisibilă.

36. Datele următoare vor fi marcate direct pe autocisternă sau pe panou. Aceste date nu sînt necesare în cazul mijlocului de transport cu cisterne demontabile:

denumirea proprietarului sau operatorului;

masa cisternei goale; şi

masa maximă admisibilă.

37. Datele de mai jos vor fi marcate direct pe containerul-cisternă sau pe panou:

denumirea proprietarului sau operatorului;

capacitatea corpului 10;

masa containerului-cisternă gol 10 ;

masa maximă admisibilă a containerului-cisternă încărcat 10;	denumirea substanţei transportate.

Pe lîngă aceasta, pe containerele-cisterne vor fi aplicate etichetele de pericol ADR.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

38. În decursul întregii perioade de exploatare grosimea pereţilor corpului cisternei va avea cel puţin de mărimea minimă prevăzută la punctul 14 (2).

39. În timpul transportării containerul-cisternă va fi fixat pe mijlocul de transport cu care este transportat în aşa mod încît să fie în măsura necesară protejat de către utilajul mijlocului de transport sau al însuşi containerului-cisternă de lovituri laterale sau longitudinale şi de răsturnare. O atare protecţie nu este necesară în cazul în care  construcţia corpurilor, inclusiv utilajul de deservire, pot suporta loviturile şi sînt rezistente la răsturnare. În decursul întregii exploatări grosimea pereţilor corpului va avea cel puţin mărimea minimă stabilită la punctul 14 (2).

40. Corpurile vor fi încărcate doar cu acele mărfuri periculoase pentru transportarea cărora sînt admise şi care, în contact cu materialele din care este fabricat corpul, garniturile, utilajul şi stratul de protecţie, nu intră cu ele în reacţie periculoasă, nu formează produse periculoase sau nu reduc considerabil rezistenţa materialului. Produsele alimentare pot fi transportate în aceste corpuri doar în cazul luării de măsuri necesare întru evitarea cauzării unui prejudiciu sănătăţii oamenilor.

41 (1) Semnificaţiile gradului de umplere indicate mai jos nu vor fi depăşite în corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea lichidelor la temperatura mediului înconjurător:

a) pentru substanţele uşor inflamabile care nu prezintă un pericol suplimentar (spre exemplu, activitatea toxică sau corozivă), transportate în corpurile cu sistem de ventilare sau supape de siguranţă (chiar şi în cazul în care în faţa lor este instalată o membrană fragilă):

100

gradul de umplere =  ------------------   % din capacitate;

1+α (50 – t F)

b) pentru substanţele toxice sau corozive (inflamabile sau neinflamabile) transportate în corpuri cu sistem de ventilare sau supape de siguranţă (chiar şi în cazul în care în faţa lor este instalată o membrană fragilă):

98

gradul de umplere =  ------------------   % din capacitate;

1+α (50 – t F)

c) pentru substanţele uşor inflamabile şi  toxice cu efect slab, sau corozive cu efect slab transportate în corpuri care se închid etanş, fără dispozitiv de siguranţă:

97

gradul de umplere =  ------------------   % din capacitate;

1+α (50 – t F)

d) pentru substanţele toxice cu efect puternic, toxice, corozive cu efect puternic sau corozive (inflamabile sau neinflamabile), transportate în corpuri care se închid etanş, fără dispozitive de siguranţă:

95

gradul de umplere =  ------------------   % din capacitate.

1+α (50 – t F)

(2) În aceste formule α  înseamnă mărimea medie a coeficientului de dilatare termică volumetrică a lichidului în limita dintre 15oC şi 50oC, adică în cazul schimbării maxime a temperaturii cu 35oC.

d15 – d50

α se calculează după formula: α= ----------- ,

35 x d50

în care d15 şi d50 reprezintă densitatea relativă a lichidului la temperatura respectiv de 15oC şi 50oC, tF – temperatura medie a lichidului în timpul turnării.

(3) Prevederile subpunctului (1) nu se aplică corpurilor ale căror temperatură a conţinutului în timpul transportării se menţine cu ajutorul dispozitivului de încălzire la nivel de peste 50oC. În asemenea cazuri gradul de umplere la încărcare va avea o atare mărime încît, în fiecare moment în timpul transportării, corpul să nu fie mai plin decît la nivel de 95% din capacitate, iar temperatura va fi reglată în aşa mod încît să nu depăşească temperatura de turnare.

(4) În cazul încărcării substanţelor în stare fierbinte temperatura suprafeţei exterioare a corpului sau a izolaţiei termice în timpul transportării nu va depăşi 70oC.

42. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea lichidelor nu sînt despărţite cu ajutorul pereţilor despărţitori sau amortizoarelor de vibraţii în secţiuni cu capacitatea maximă de 7500 l, ele vor fi umplute la nivel de cel mult 80% sau cel puţin 20% din capacitatea lor.

43. În timpul încărcării sau descărcării  cisternelor (containerelor-cisterne) vor fi luate măsuri respective în scopul evitării degajării unor cantităţi periculoase de gaze şi aburi.

Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) vor fi închise în aşa mod încît conţinutul să nu iasă spontan în afară. Orificiile corpurilor golite prin partea inferioară trebuie să se închidă cu buşoane elicoidale, flanşe oarbe sau alte dispozitive la fel de eficiente. Etanşeitatea închizătoarelor corpurilor, în special a celor plasate în partea superioară a tubului pistonului, va fi controlată de către expeditorul de mărfuri după umplerea cisternei.

44. Dacă există cîteva sisteme de închidere, plasate  consecutiv una după alta, sistemul plasat în apropierea imediată a substanţei transportate va fi închis în primul rînd.

45. Nu se admite existenţa în timpul transportării a resturilor de substanţe periculoase pe suprafeţele exterioare ale cisternelor încărcate sau goale (containerelor-cisterne încărcate sau goale).

46. Cisternele (containerele-cisterne) goale necurăţite se admit pentru transportare doar cu condiţia că ele, de asemenea, sînt bine închise şi asigură aceeaşi etanşeitate ca şi în stare plină.

47. Ţevile de conexiune dintre unele corpuri de cisterne separate, dar unite între ele, ale unităţii de transport în timpul transportării trebuie să fie goale.

Furtunurile flexibile pentru umplere şi evacuare care nu sînt unite permanent cu corpul în timpul transportării trebuie să fie goale.

48. Substanţele care pot intra în reacţie periculoasă între ele nu vor fi transportate în secţiunile învecinate ale cisternelor.

Periculoase se consideră reacţiile:

- arderea şi/sau degajarea unei cantităţi considerabile de căldură;

- degajarea de gaze uşor inflamabile şi/sau toxice;

- formarea de lichide corozive;

- formarea de substanţe instabile;

- creşterea periculoasă a presiunii.

Substanţele care pot intra în reacţie periculoasă între ele pot fi transportate în secţiunile învecinate ale cisternelor, dacă între aceste secţiuni se află un perete despărţitor, care are grosimea de cel puţin a pereţilor cisternei. Ele pot fi transportare, de asemenea, în secţiunile aceleiaşi cisterne, dacă aceste secţiuni sînt despărţite una de alta printr-un spaţiu gol sau printr-o secţiune goală, care sînt plasate între secţiunile încărcate.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

49. Exploatarea autocisternelor, cisternelor demontabile şi mijloacelor de transport-baterii este admisă, dacă utilajul corpului corespunde prezentelor prevederi. Grosimea pereţilor corpului, cu excepţia corpurilor destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3o clasa 2, trebuie să corespundă presiunii calculate de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică) pentru corpurile din oţel moale sau de cel puţin 200 kPa (2 bari) (presiune manometrică) pentru corpurile din aluminiu şi aliaje de aluminiu. Pentru cisternele care nu au secţiune transversală rotundă ca bază pentru calcul se ia diametrul cercului a cărui suprafaţă  este egală cu suprafaţa reală a secţiunii transversale a cisternei.

50. Încercările periodice ale autocisternelor, cisternelor demontabile şi mijloacelor de transport-baterii ce se află în exploatare în conformitate cu prezentele dispoziţii tranzitorii vor fi efectuate potrivit prevederilor capitolului 5 şi prevederilor speciale respective ce se referă la diverse clase. Dacă în prevederile precedente nu este prescrisă o presiune de încercare mai înaltă, pentru corpurile din aluminiu şi aliaje de aluminiu este suficient de a aplica presiunea de încercare egală cu 200 kPa (2 bari) (presiune manometrică).

51 (1) Autocisternele, cisternele demontabile şi mijloacele de transport-baterii fabricate în perioada de la 1 ianuarie 1978 -  31 decembrie 1984, dacă  sînt utilizate după 31 decembrie 2004, trebuie să corespundă prevederilor punctului 14 (5), aplicate de la 1 ianuarie 1990 referitor la grosimea pereţilor şi protecţia de deteriorări.

(2) Autocisternele, cisternele demontabile şi mijloacele de transport-baterii fabricate în perioada 1 ianuarie 1985 -  31 decembrie 1989, dacă ele sînt utilizate după 31 decembrie 2010, trebuie să corespundă prevederilor punctului 14 (5), aplicate de la 1 ianuarie 1990 referitor la grosimea pereţilor şi protecţia de deteriorări.

SECŢIUNEA II. PREVEDERI SPECIALE CARE COMPLETEAZĂ

SAU MODIFICĂ PREVEDERILE  SECŢIUNII I

CLASA 2. GAZE

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor şi containerelor-cisterne), definiţii

Utilizarea

52. Gazele specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament şi enumerate în tabelul de la punctul 64 pot fi transportate în cisterne fixe, cisterne demontabile, mijloace de transport-baterii sau containere-cisterne.

CAPITOLUL 2. Construcţia

53 (1) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 1o, 2 o sau 4 o vor fi fabricate din oţel. Ca excepţie la prevederile punctului 11 (2) pentru corpurile fără rosturi se admite  alungirea minimă la rupere 14%, precum şi tensiunea σ (sigma) mai mică decît limitele indicate mai jos sau egală, în funcţie de materiale:

- în cazul raportului Re/Rm (caracteristicile minime garantate după prelucrare termică) peste 0,66, dar nu mai mare de 0,85:

( < 0,75 Re;

b) în cazul raportului Re/Rm (caracteristicile minime garantate după prelucrare termică) mai mare de 0,85:

( < 0,5 Rm.

54. Referitor la materialele şi construcţia corpurilor sudate se aplică prevederile anexei nr. 18.

55. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea  clorului 1017 şi fosgenului 1076 specificaţi la punctul 2oTC vor fi calculate  luîndu-se în considerare presiunea de cel puţin 2,2 MPa (22 bari) (presiune manometrică) (vezi punctul 14 (2)).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

56. Trebuie să fie asigurată posibilitatea închiderii ţevilor de evacuare ale corpurilor cu ajutorul flanşelor oarbe sau altui dispozitiv destul de  eficient. Pentru corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3o, aceste flanşe oarbe sau dispozitive destul de suficiente pot avea orificii cu diametrul de cel mult 1,5 mm pentru diminuarea presiunii.

57. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor lichefiate pot avea, pe lîngă orificiile prevăzute la punctul 19, orificii pentru instalarea aparatelor de măsurare, inclusiv manometre şi termometre, precum şi orificii pentru evacuarea de gaze, necesare pentru exploatarea lor în siguranţă.

- 58. Dispozitivele de siguranţă vor satisface următoarele cerinţe:

(1) Orificiile pentru umplerea şi golirea corpurilor cisternelor (corpurilor containerelor-cisterne cu capacitatea de peste 1 m3) destinate pentru transportarea gazelor lichefiate uşor inflamabile şi/sau toxice vor fi dotate cu dispozitive interne de siguranţă ce se închid imediat care, în caz de deplasare neprevăzută a cisternei sau incendiu, se închid automat. Va fi prevăzută, de asemenea, şi posibilitatea dirijării de la distanţă a acestui dispozitiv.

(2) Toate orificiile cu diametrul nominal de peste 1,5 mm în corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor lichefiate uşor inflamabile şi/sau toxice, cu excepţia orificiilor în care sînt instalate supapele de siguranţă şi a orificiilor închise pentru evacuarea gazelor, vor fi dotate cu dispozitiv intern de închidere.

(3) Ca excepţie la prevederile de la subpunctele (1) şi (2)  corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor inflamabile lichefiate răcite puternic şi/sau toxice pot fi dotate cu dispozitive de închidere exterioare în locul celor interioare, dacă dispozitivele exterioare asigură o protecţie de deteriorări exterioare cel puţin asemănătoare celei pe  care o asigură peretele corpului.

(4) Dacă corpurile sînt dotate cu aparate de măsurare, aceste aparate nu vor fi executate din materiale transparente care contactează nemijlocit substanţa transportată. Dacă există  termometre, ele nu vor fi proiectate nemijlocit în gaz sau lichid prin peretele corpului.

(5) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea acidului sulfuric 1053 şi metilmercaptanului 1064 specificaţi la punctul 2oTF sau clorului 1017, fosgenului 1076 sau dioxidului de sulf 1079 specificaţi la punctul 2oTC nu vor avea orificii plasate mai jos de nivelul lichidului. În afară de aceasta,  nu se admite existenţa orificiilor pentru curăţire (orificiilor de exploatare) prevăzute la punctul 21.

(6) Orificiile pentru umplere şi evacuare plasate în partea superioară a corpului vor fi dotate, pe lîngă cele prevăzute la subpunctul (1), cu al doilea dispozitiv exterior de închidere. Acest dispozitiv trebuie să se închidă cu o flanşă oarbă sau alt oricare dispozitiv la fel de sigur.

(7) Ca excepţie la subpunctele (1), (2) şi (6) dispozitivele de închidere necesare pentru recipientele specificate în nota nr. 15, ce sînt elemente ale mijlocului de transport-baterie (containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente), pot fi prevăzute în sistemul colectorului.

59. Supapele de siguranţă vor satisface următoarele cerinţe:

(1) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctele 1o, 2 o sau 4 o pot avea cel mult  două supape de siguranţă, la care suprafaţa totală netă a secţiunii  transversale  a  orificiilor lîngă şa sau şei va constitui cel puţin 20 cm2 la fiecare 30 m3 din capacitatea recipientului sau părţii lui.

Aceste supape se vor deschide automat sub presiunea ce constituie 0,9-1,0 din presiunea de încercare a corpului pe care ele sînt instalate. Supapele vor fi de aşa tip încît să suporte sarcini dinamice, inclusiv provocate de deplasarea lichidului. Se interzice utilizarea supapelor ce se declanşează sub acţiunea propriei  greutăţi sau a supapelor cu contragreutate.

Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctele 1o - 4 o şi însemnate cu litera T (vezi anexa nr. 1 la prezentul Regulament) nu trebuie să fie dotate cu supape de siguranţă, doar dacă în faţa supapelor de siguranţă nu sînt instalate membrane fragile. În ultimul caz plasarea membranei fragile şi a supapei de siguranţă va satisface cerinţele organului competent.

Dacă autocisternele (containerele-cisterne) sînt destinate pentru transporturile maritime, prin prevederile prezentului punct nu se interzice instalarea supapelor de siguranţă care satisfac cerinţele regulilor ce reglementează acest gen de transporturi.

(2) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3o vor fi dotate cu două supape de siguranţă independente; fiecare supapă va avea construcţia ce asigură evacuarea din corp a gazelor ce se formează în urma evaporării în cazul exploatării obişnuite, pentru ca presiunea să nu depăşească nicicînd mai mult decît cu 10% presiunea de lucru indicată pe corp. Una din aceste supape de siguranţă poate fi înlocuită cu o membrană fragilă, care trebuie să se rupă la presiunea de încercare. În cazul deranjamentului de vacuum între pereţii corpului cu pereţi dubli sau în cazul distrugerii a 20% din izolaţia corpului cu perete ordinar supapa de siguranţă şi membrana fragilă vor asigura evacuarea gazului pentru ca presiunea în interiorul corpului să nu poată depăşi presiunea de încercare.

(3) Supapele de siguranţă ale corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3o se vor deschide la presiunea de lucru indicată pe corp. Construcţia supapelor trebuie să asigure funcţionarea lor fiabilă chiar şi în cazul celei mai joase temperaturi de lucru. Funcţionarea fiabilă a supapelor la o asemenea temperatură se stabileşte şi se controlează prin încercarea sau a fiecărei supape separat, sau a mostrei de supape de fiecare tip de construcţie.

Izolaţia termică

60 (1) În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 2o sînt dotate cu izolaţie termică, această izolaţie va reprezenta:

un ecran de protecţie contra soarelui ce acoperă cel puţin a treia parte, dar nu mai mult de jumătate din partea superioară a corpului, şi care este îndepărtat de corp la o distanţă de cel puţin 4 cm; sau

un înveliş compact din material de izolaţie de o grosime respectivă.

(2) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3o vor fi dotate cu izolaţie termică. Izolaţia termică va fi asigurată printr-un înveliş compact. Dacă din rostul dintre corp şi înveliş este pompat aerul (izolaţie vacuum), învelişul de protecţie va fi calculat în aşa mod încît să reziste fără deformaţii presiunea exterioară de cel puţin 100 kPa (1 bar) (presiune manometrică). Ca excepţie la prevederile punctului 5 (2) a), la calculare  pot fi luate în considerare dispozitivele de consolidare exterioare şi interiore. Dacă învelişul este impermeabil pentru gaze, va fi prevăzut un dispozitiv pentru evitarea creşterii periculoase a presiunii în stratul de izolaţie în caz de pierdere a etanşeităţii corpului sau elementelor utilajului lui. Acest dispozitiv va preîntimpina pătrunderea umidităţii în învelişul termoizolator.

(3) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor lichefiate a căror temperatură de fierbere la presiunea atmosferică constituie mai puţin de - 182o nu trebuie să conţină nici un fel de materiale combustibile nici în construcţia izolaţiei termice, nici în dispozitivele de fixare de ramă.

Elementele de fixare a corpurilor cisternelor cu izolaţie vacuum pot conţine, cu autorizarea organului competent, materiale plastice între corp şi înveliş.

61 (1) Mijlocul de transport-baterie (containerul-cisternă ce constă din cîteva elemente) include elementele unite între ele prin colector şi instalate staţionar pe mijlocul de transport (în rama containerului-cisternă). Elemente ale mijlocului de transport-baterie (containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente) se consideră:

buteliile, tuburile, tobele sub presiune şi legăturile de butelii (numite de asemenea colivii);

corpurile specificate în prezentul Regulament.

(2) Pentru mijloacele de transport-baterii (containerele-cisterne ce constau din cîteva elemente) vor fi respectate următoarele cerinţe:

a) dacă unul din elementele mijlocului de transport-baterie (containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente) dispune de supapă de siguranţă, iar între elemente sînt prevăzute dispozitive de închidere, fiecare element trebuie să fie dotat cu atare supapă;

b) dispozitivele de umplere şi evacuare pot fi conectate la colector;

c) fiecare element al mijlocului de transport-baterie (containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente), inclusiv fiecare butelie din legătură specificată în nota nr. 15 destinat pentru transportarea gazelor însemnate cu litera T (vezi anexa nr. 1) trebuie să se poată izola cu ajutorul ventilului de închidere;

d) elementele mijlocului de transport-baterie (containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente) destinat pentru transportarea gazelor însemnate cu litera F (vezi anexa nr. 1) ce constă din recipiente specificate în nota nr. 15 vor fi unite în grupuri cu capacitatea de pînă la 5000 l, care pot să se izoleze cu ajutorul ventilului de închidere.

Fiecare element al mijlocului de transport-baterie (containerului-cisternă ce constă din cîteva elemente) destinat pentru transportarea gazelor însemnate cu litera F (vezi anexa nr. 1) ce constă din corpuri specificate în prezentul Regulament trebuie să dispună de capacitatea de a se izola  cu ajutorul unui ventil de închidere.

(3) Referitor la cisternele demontabile se aplică următoarele prevederi:

a) ele nu vor fi unite prin colector; şi

b) dacă ele se pot rostogoli, ventilele de închidere vor avea capace de protecţie.

62. Ca excepţie la prevederile punctului 19, pentru corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor lichefiate răcite puternic existenţa orificiilor de control nu este obligatorie.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

63. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

64 (1) Presiunea de încercare pentru corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 1o, care au temperatura critică mai joasă de –50oC, trebuie să depăşească de cel puţin 1,5 ori presiunea de umplere la 15 oC.

(2) Presiunea de încercare pentru corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea:

gazelor  specificate   la   punctul   1o ce au  temperatura  critică  de  -50oC sau mai înaltă;

gazelor specificate la punctul 2o care au temperatura critică mai joasă de  70oC;

gazelor specificate la punctul 4o, trebuie să fie de aşa mărime încît la umplerea maximă a corpului, conform masei la un litru de capacitate presiunea substanţei  în interiorul corpului la 55oC pentru corpurile cu izolaţia termică sau 65 oC pentru corpurile fără izolaţie termică să nu depăşească presiunea de încercare.

(3) Presiunea de încercare pentru corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate  transportării gazelor specificate la punctul 2o ce au temperatura critică de 70oC sau mai înaltă trebuie să fie:

a) în cazul în care corpul este dotat cu izolaţie termică – cel puţin egală cu presiunea aburilor lichidului  la  temperatura de 60oC redusă cu 0,1 MPa (1 bar), dar să constituie cel puţin 1 MPa (10 bari);

b) în cazul în care corpul nu este dotat cu izolaţie termică – cel puţin egală cu presiunea aburilor lichidului la   temperatura de 65oC redusă cu 0,1 MPa (1 bar), dar să constituie cel puţin 1 MPa (10 bari).

Semnificaţia maximă admisibilă a masei conţinutului la un litru de capacitate în kg/litri prescrisă pentru gradul de umplere se calculează în felul următor:

masa maximă admisibilă a conţinutului

la un litru de capacitate                                   = 0,95 x densitatea fazei

lichide la temperatura de 50oC;

pe lîngă aceasta, faza gazoasă nu trebuie să dispară la temperatura mai joasă de 60oC.

Dacă diametrul corpurilor nu depăşeşte 1,5 m, se aplică mărimile presiunii de încercare şi ale masei maxime admisibile a conţinutului la un litru de capacitate.

(4) Presiunea de încercare pentru corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate transportării gazelor specificate la punctul 3o va depăşi cel puţin de 1,3 ori presiunea de lucru maximă admisibilă indicată pe corp, însă va constitui cel puţin 300 kPa (3 bari) (presiunea manometrică); pentru corpurile cu izolaţie vacuum presiunea de încercare va depăşi cel puţin de 1,3 ori presiunea de lucru maximă admisibilă majorată cu 100 kPa (1 bar).

(5) Tabelul cu lista gazelor şi amestecurilor de gaze ce pot fi transportate cu autocisterne, cisterne demontabile, mijloace de transport-baterii sau containere-cisterne, cu indicarea  presiunii minime de încercare a corpurilor şi, în caz de necesitate, a masei maxime a conţinutului la un litru de capacitate.

În cazul gazelor şi amestecurilor de gaze referite la poziţiile n.s.a. mărimile presiunii de încercare şi ale masei maxime admisibile a conţinutului la un litru vor fi prescrise de expertul abilitat de organul competent.

În cazul în care corpurile cisternelor destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctele 1o  sau 2o, care au temperatura critică de –50oC sau mai înaltă, însă mai joasă de 70oC, au fost supuse presiunii de încercare mai joase decît cea specificată în tabel şi dacă aceste corpuri sînt dotate cu izolaţie termică, expertul abilitat de organul competent poate prescrie o sarcină maximă mai joasă, cu condiţia că presiunea în corp la 55oC nu depăşeşte presiunea de încercare indicată pe corp prin imprimare.

Gazele toxice şi amestecurile de gaze referite la poziţiile n.s.a. ce au mărimea LK50 < 200 părţi la un milion, nu se admite pentru transportare în cisterne demontabile, cisterne fixe, mijloace de transport-baterii sau containere-cisterne.

NOTĂ: fosgenul 1076 specificat la punctul 2oTC, tetraoxidul de diazot (dioxidul de azot) 1067 specificat la punctul 2o TOC şi acetilena diluată 1001 specificată la punctul 4o F se admit pentru transportare doar în mijloace de transport-baterii sau containere-cisterne ce constau din cîteva elemente.

| Numărul punctului şi grupa | Numărul de identi- Denumirea substanţei ficare | Presiunea minimă admisibilă pentru corpuri | Coefi-cientul maxim de umplere |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu izolaţie termică | Fără izolaţie termică |  |
|  |  | MPa | bari | MPa | bari |  |
| 1oA | 1002 Aer comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1006 Argon comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1046 Heliu comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1056 Cripton comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1065 Neon comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1066 Azot comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1079 Amestec comprimat de gaze rare | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1980 Amestec comprimat de gaze rare şi oxigen | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1981 Amestec comprimat de gaze rare şi azot | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1982 Tetrafluormetan comprimat (gaz refrigerent R 14, comprimat) | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,62 0,94 |
|  | 2036 Xenon comprimat | 12 | 120 | 13 | 130 | 1,3 1,24 |
|  | 2193 Hexafluoretan (gaz refrigerent R 116, comprimat) | 16 20 | 160 200 | 20 | 200 | 1,1 1,28 1,34 |
|  | 1956 Gaz comprimat n.s.a | Vezi punctul 64 (1) sau (2) |
| 1oO | 1014 Amestec comprimat de dioxin de carbon şi oxigen | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1072 Oxigen comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 2451 Trifluorură de azot comprimat | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,5 0,75 |
|  | 3156 Gaz comprimat comburant | Vezi punctul 64 (1) sau (2) |

| 1oF | 1049 Hidrogen comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
| --- | --- | --- |
|  | 1957 Deuteriu comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1962 Etilenă comprimată | 12 22,5 | 120 225 | 22,5 30 | 225 300 | 0,34 0,37 0,25 0,36 |
|  | 1971 Metan comprimat sau 1971 gaz natural comprimat cu conţinut înalt de metan | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 2034 Amestec comprimat de hidrogen şi metan | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 2203 Silan comprimat* | 2,5 25 | 225 250 | 22,5 25 | 225 250 | 0,32 0,41 |
|  | 1964 Amestec comprimat de gaze cu hidrogen, n.s.a | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1954 Gaz inflamabil comprimat, n.s.a | Vezi punctul 64 (1) sau (2) |
| 1oT | 1612 Amestec de hexaetiltetrafosfat şi gaz comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1955 Gaz comprimat toxic, n.s.a | Vezi punctul 64 (1) sau (2) şi** |
| 1oTF | 1016 Monooxid de hidrogen comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1023 Gaz de huilă comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1071 Gaz de sondă comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1911 Diboran comprimat | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 2600 Amestec comprimat de monooxid de carbon şi hidrogen | Vezi punctul 64 (1) |
|  | 1953 Gaz toxic inflamabil comprimat, n.s.a | Vezi punctul 64 (1) sau (2) |
| 1oTC | 1008 Trifluorură de bor comprimată | 22,5 30 | 225 300 | 22,5 30 | 225 300 | 0,715 0,86 |
|  | 1859 Tetrafruorură de cremniu comprimată | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,74 1,1 |
|  | 2198 Pentafluorură de fosfor comprimată | Nu se admite |
|  | 2417 Fluorură de carbonil comprimată | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,47 0,7 |
|  | 3304 Gaz toxic coroziv comprimat, n.s.a | Vezi punctul 64 (1) sau (2) |
| 1oTO | 3303 Gaz toxic comburant comprimat, n.s.a | Vezi punctul 64 (1) sau (2) |
| 1oTFC | 3305 Gaz toxic inflamabil coroziv comprimat, n.s.a | Vezi punctul 64 (1) sau (2) |
| 1oTOC | 1045 Fluor comprimat | Nu se admite |
|  | 1660 Oxid de azot comprimat | Nu se admite |
|  | 2190 Difluorură de oxigen comprimat | Nu se admite |
|  | 3306 Gaz toxic comburant coroziv comprimat, n.s.a | Vezi punctul 64 (1) sau (2) |
| 2oA | 1009 Bromtrifluormetan (Gaz refrigerent R 13B1) | 12 | 120 | 4,2 12 25 | 42 120 250 | 1,13 1,44 1,6 1,5 |
|  | 1013 Dioxid de carbon | 19 22,5 | 190 225 | 19 25 | 190 250 | 0,66 0,75 0,73 0,78 |
|  | 1015 Amestec de dioxid de carbon şi hemioxid de azot | Vezi punctul 71 (2) sau (3) |
|  | 1018 Clordifuormetan (Gaz refrigerent R 22) | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,03 |
|  | 1020 Clorpentafluoretan (Gaz refrigerent R 115) | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 1,06 |
|  | 1021 1-clor-1,2,2,2-tetrafluoretan (Gaz refrigerent R 124) | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,2 |
|  | 1022 Clortrifluormetan (Gaz refrigerent R 13) | 12 22,5 | 120 225 | 10 12 19 25 | 100 120 190 250 | 0,83 0,9 1,04 1,1 0,96 1,12 |
|  | 1028 Diclordifluormetan (Gaz refrigerent R 12) | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
|  | 1029 Diclorfluormetan (Gaz refrigerent R 21) | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,23 |
|  | 1058 Gaze lichefiate neinflamabile ce conţin azot, dioxid de carbon sau aer | 1,5 x presiunea de umplere Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
|  | 1080 Hexafruorură de sulf | 12 | 120 | 7 14 16 | 70 140 160 | 1,34 1,04 1,33 1,37 |
|  | 1858 Hexafluorpropilenă (Gaz refrigerent R 1216) | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,11 |
|  | 1952 Amestec de oxid de etilenă şi dioxid de carbon cu conţinut de oxid de etilenă de peste 9% | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,66 0,75 |
|  | 1958 1,2-diclor-1,1,2,2-tetrafluoretan (Gaz refrigerent R 114) | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,3 |
|  | 1973 Amestec de clordifluormetan şi clorpenten- fluoretan cu temperatura de fierbere fixată, cu conţinut de cca 49% clordifluormetan (Gaz refrigerent R 502) | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 1,05 |
|  | 1974 Clordifluorbrommetan (Gaz refrigerent R 12B1) | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,61 |
|  | 1976 Octalfuorciclobutan (Gaz refrigerent RC 318) | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
|  | 1983 1-clor-2,2,2-trifluoretan (Gaz refrigerent R 133A) | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,18 |
|  | 1984 Trilfuormetan (Gaz refrigerent R 23) | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,92 0,99 0,87 0,95 |
|  | 2422 Octafluorbuten-2 (Gaz refrigerent R 1318) | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
|  | 2424 Octafluorpropan (Gaz refrigerent R 218 ) | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 1,07 |
|  | 2599 Amestec azeotropic de clortrifluormetan şi fluoroform cu conţinut de cca 60% de clortrifluormetan (Gaz refrigerent R 503) | 3,1 4,2 10 | 31 42 100 | 3,1 4,2 10 | 31 42 100 | 0,11 0,21 0,76 0,2 0,66 |
|  | 2602 Amestec azeotropic de diclordifluormetan şi 1,1-difluoretan cu conţinut de cca 74% de diclordifluormetan (Gaz refrigerent R 500) | 1,8 | 18 | 2 | 20 | 1,01 |
|  | 3070 Amestec de oxid de etilenă şi diclordifluor- metan cu conţinut de oxid de etilenă de cel mult 12,5% | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,09 |
|  | 3159 1,1,1,2-tetrafluoretan (Gaz refrigerent R 134 A) | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,04 |
|  | 3220 Pentafluoretan (Gaz refrigerent R 125) | 3,1 | 31 | 3,4 | 34 | 0,95 |
|  | 3296 Heptafluorpropan (Gaz refrigerent R 227) | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 1,20 |
|  | 3297 Amestec de oxid etilenă şi clortetrafluoretan cu conţinut de oxid de etilenă de cel mult 8,8% | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,16 |
|  | 3298 Amestec de oxid etilenă şi pentafluoretan cu conţinut de oxid de etilenă de cel mult 7,9% | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,02 |
|  | 3299 Amestec de oxid etilenă şi tetrafluoretan cu conţinut de oxid de etilenă de cel mult 5,6% | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,03 |
|  | 3337 Gaz refrigerent R 404A | 2,9 | 29 | 3,2 | 32 | 0,82 |
|  | 3338 Gaz refrigerent R 407A | 2,9 | 29 | 3,3 | 33 | 0,94 |
|  | 3339 Gaz refrigerent R 407B | 3,1 | 31 | 3,4 | 34 | 0,93 |
|  | 3340 Gaz refrigerent R 407C | 2,7 | 27 | 3,1 | 31 | 0,95 |
|  | 1078 Gaze refrigerente, n.s.a de tipul Amestec F1 Amestec F2 Amestec F3 Alte amestecuri | 1 1,5 2,4 | 10 15 24 | 1,1 1,6 2,7 | 11 16 27 | 1,23 1,15 1,03 |
|  |  | Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
|  | 1968 Gaz insecticid, n.s.a | Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
|  | 3163 gaz lichefiat, n.s.a | Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
| 2oO | 1070 Hemioxid de azot | 22,5 | 225 | 18 22,5 25 | 180 225 250 | 0,78 0,68 0,74 0,75 |
|  | 3157 Gaz lichefiat comburant, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
| 2oF | 1010 1,2-butadienă inhibată sau | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
|  | 1010 1,3-butadienă inhibată sau | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 |
|  | 1010 Amestecuri de 1,3-butadienă şi hidrocarburi inhibate | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,5 |
|  | 1011 Butan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,51 |
|  | 1012 1-butilenă sau | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
|  | 1012 Trans-2-butilenă sau | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,54 |
|  | 1012 Cis –2-butilenă sau | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 |
|  | 1012 Amestec de butilene | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
|  | 1027 Ciclopropan | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,53 |
|  | 1030 1,1-difluoretan (Gaz refrigerent R 152a) | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,79 |
|  | 1032 Dimetilamină anhidră | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
|  | 1033 Eter dimetilic | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,58 |
|  | 1035 Etan | 12 | 120 | 9,5 12 30 | 95 120 300 | 0,32 0,25 0,29 0,39 |
|  | 1036 Etilamină | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,61 |
|  | 1037 Clorură de etil | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,80 |
|  | 1039 Eter etilmetilic | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,64 |
|  | 1041 Amestec de oxid de etilenă şi dioxid de carbon cu conţinut de oxid de etilenă de peste 9%, însă dar nu mai mare de 87% | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 0,73 |
|  | 1055 Izobutilenă | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,52 |
|  | 1060 Amestec stabilizat de metilacetilenă şi propadienă | Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
|  | Propadienă cu conţinut de metacetilenă de 1-4% Amestec P1 Amestec P2 | 2,2 2,5 2,2 | 22 25 22 | 2,2 2,8 2,3 | 22 28 23 | 0,5 0,49 0,47 |
|  | 1061 Metilamină anhidră | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,58 |
|  | 1063 Clorură de metil (Gaz refrigerent R 40) | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
|  | 1077 Propilenă | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,43 |
|  | 1081 Tetrafluoretilenă inhibată | Nu se admite |
|  | 1083 Trimetilamină inhibată | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,56 |
|  | 1085 Vinilbromură inhibată | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,37 |
|  | 1086 Vinilclorură inhibată | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,81 |
|  | 1087 Eter vinilmetilic inhibat | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,67 |
|  | 1860 Vinilfluorură inhibată | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,58 0,65 0,64 |
|  | 1912 Amestec de metilclorură şi metilenclorură | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
|  | 1959 1,1-difluoretilenă (Gaz refrigerent R 1132a) | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,66 0,78 0,77 |
|  | 1969 Izobutan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,49 |
|  | 1978 Propan | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 0,42 |
|  | 2035 1,1,1-trifluoretan (Gaz refrigerent R 143a) | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,79 |
|  | 2044 2,2-dimetilpropan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
|  | 2200 Propadienă inhibată | 1,8 | 18 | 2,0 | 20 | 0,50 |
|  | 2419 Bromtrifluoretilenă | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,19 |
|  | 2452 Etilacetilenă inhibată | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,57 |
|  | 2453 Fluorură de etil (Gaz refrigerent R 161) | 2,1 | 21 | 2,5 | 25 | 0,57 |
|  | 2454 Fluorură de metil (Gaz refrigerent R 41) | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,36 |
|  | 2517 1-clor-1,1-difluoretan (Gaz refrigerent R142b) | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,99 |
|  | 2601 Ciclobutan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,63 |
|  | 3153 Eter perfluor (metilvinilic) | 1,4 | 14 | 1,5 | 15 | 1,14 |
|  | 3154 Eter perfluor (etilvinilic) | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,98 |
|  | 3252 Difluormetan (Gaz refrigerent R 32) | 3,9 | 39 | 4,3 | 43 | 0,78 |
|  | 1965 Amestec lichefiat de hidrocarburi gazoase, n.s.a. Amestec A Amestec A01 Amestec A02 Amestec A0 Amestec A1 Amestec B1 Amestec B2 Amestec B Amestec C | 1 1,2 1,2 1,2 1,6 2 2 2 2,5 | 10 12 12 12 16 20 20 20 25 | 1 1,4 1,4 1,4 1,8 2,3 2,3 2,3 2,7 | 10 14 14 14 18 23 23 23 27 | 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 |
|  | Alte amestecuri | Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
|  | 3161 Gaz inflamabil lichefiat, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
|  | 3354 Gaz insecticid inflamabil, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
| 2oT | 1062 Bromură de metil | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
|  | 1581 Amestec de clorpicrin şi metilbromură | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
|  | 1582 Amestec de clorpicrin şi metilclorură | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
|  | 2191 Fluorură de sulfuril | 5 | 50 | 5 | 50 | 1,10 |
|  | 1967 Gaz insecticid toxic, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi ** |
|  | 3162 Gaz toxic lichefiat, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi ** |
| 2oTF | 1026 Cian | 10 | 100 | 10 | 100 | 0,70 |
|  | 1040 Oxid de etilenă cu azot, presiunea generală fiind pînă la 1Mpa (10 bari) la 50oC | 1,5 | 15 | 1,5 | 15 | 0,78 0,77 |
|  | 1053 Acid sulfuric | 4,5 | 45 | 5 | 50 | 0,67 |
|  | 1064 Metilmercaptan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,78 |
|  | 1082 Trifluorcloretilenă inhibată | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,13 |
|  | 2188 Arsin | Nu se admite |
|  | 2192 Germaniu* | Nu se admite |
|  | 2199 Fosfin* | Nu se admite |
|  | 2202 Selenid de hidrogen anhidru | Nu se admite |
|  | 2204 Carbonilsulfid | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,84 |
|  | 2676 Stibină | Nu se admite |
|  | 3300 Amestec de oxid de etilenă şi dioxid de carbon cu conţinut de oxid de etilenă de peste 87% | 2,8 | 28 | 2,8 | 28 | 0,73 |
|  | 3160 Gaz lichefiat toxic inflamabil, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi ** |
|  | 3355 Gaz insecticid toxic inflamabil, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) |
| 2oTC | 1005 Amoniac anhidru | 2,6 | 26 | 2,9 | 29 | 0,53 |
|  | 1017 Clor | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,25 |
|  | 1048 Bromură de hidrogen anhidră | 5 | 50 | 5,5 | 55 | 1,54 |
|  | 1050 Clorură de hidrogen anhidră | 12 | 120 | 10 12 15 20 | 100 120 150 200 | 0,69 0,30 0,56 0,67 0,74 |
|  | 1069 Clorură de nirtozil | Nu se admite |
|  | 1076 Gosgen | Doar în mijloace de transport-baterii |
|  | 1079 Dioxid de sulf | 1 | 10 | 1,2 | 12 | 1,23 |
|  | 1589 Clorcian inhibat | Nu se admite |
|  | 1741 Trifluorură de bor | Nu se admite |
|  | 2194 Hexafluorură de seleniu | Nu se admite |
|  | 2195 Hexafluorură de telur | Nu se admite |
|  | 2196 Hexafluorură de volfram | Nu se admite |
|  | 2197 Iodură de hidrogen | 1,9 | 19 | 2,1 | 21 | 2,25 |
|  | 2418 Tetrafluorură de sulf | Nu se admite |
|  | 2420 Hexafluoracetonă | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,08 |
|  | 3057 Cloranhidridă de acid trifluoracetic | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 1,17 |
|  | 3308 Gaz lichefiat toxic coroziv, n.s.a | Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi ** |
| 2oTO | 3083 Fluorură de percloril | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 1,21 |
|  | 3307 Gaz lichefiat toxic comburant, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi ** |
| 2oTFC | 2189 Diclorsilan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,90 |
|  | 2534 Metilclorsilan | Nu se admite |
|  | 3309 Gaz lichefiat toxic inflamabil coroziv, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi ** |
| 2oTOC | 1067 Tetraoxid de diazot (Dioxid de azot) | Doar în mijloace de transport-baterii |
|  | 1749 Trifluorură de clor | 3 | 30 | 3 | 30 | 1,40 |
|  | 1975 Amestec de oxid de azot şi tetraoxid de diazot (amestec de oxid de azot şi dioxid de diazot) | Nu se admite |
|  | 2548 Pentafluorură de clor | Nu se admite |
|  | 2901 Clorură de brom | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,50 |
|  | 3310 Gaz lichefiat toxic comburant coroziv, n.s.a. | Vezi punctul 64 (2) sau (3) şi ** |
| 3oA | 1913 Neon răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 1951 Argon răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 1963 Heliu răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 1970 Cripton răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 1977 Azot răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 2187 Dioxid de carbon răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 2591 Xenon răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 3136 Trifluormetan răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 3158 Gaz răcit lichid, n.s.a. | Vezi punctul 64 (4) |
| 3oO | 1003 Aer răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 1073 Oxigen răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 2201 Hemioxid răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 3311 Gaz răcit lichid comburant, n.s.a. | Vezi punctul 64 (4) |
| 3oF | 1038 Etilenă răcită lichidă | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 1961 Etan răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 1966 Hidrogen răcit lichid | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 1972 Metan răcit lichid sau | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 1972 Gaz natural răcit lichid cu conţinut înalt de metan | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 3138 Amestec de etilenă, acetilenă şi propilenă răcit lichid cu conţinut de etilenă de cel puţin 71,5%, acetilenă – cel mult 22,5% şi propilenă – cel mult 6% | Vezi punctul 64 (4) |
|  | 3312 Gaz răcit lichid inflamabil, n.s.a. | Vezi punctul 64 (4) |
| 4oA | 2073 Amoniac în soluţie cu densitatea relativă de apă mai mică de 0,88 la 15oC cu conţinut de peste 35%, însă nu mai mare de 40% de amoniac cu conţinut de peste 40%, însă nu mai mare de 50% de amoniac | 1 1,2 | 10 12 | 1 1,2 | 10 12 | 0,80 0,77 |
| 4oF | 1001 Acetilenă diluată | Doar în mijloace de transport-baterii |
| 4oTC | 3318 Amoniac în soluţie cu densitatea relarivă de apă mai mică de 0,88 la 15oC în apă, cu conţinut de amoniac de peste 50% | Vezi punctul 64 (2) |

65. Prima încercare hidraulică va fi efectuată pînă la instalarea izolaţiei termice.

66. Volumul fiecărui corp destinat pentru transportarea gazelor specificate la punctul 1o, încărcate conform masei  sau gazelor specificate la punctele 2 o sau 4 o, va fi stabilit, sub supravegherea expertului abilitat de organul competent, prin cîntărirea sau măsurarea volumului de apă ce umple corpul; eroarea la măsurarea volumului corpului va constitui cel mult 1%. Nu se admite stabilirea volumului prin calcule în baza dimensiunilor corpului. Masa maximă admisibilă de umplere conform prevederilor punctului 64 (3)  se prescrie de expertul abilitat.

67. Controlul îmbinărilor sudate se efectuează în conformitate cu prevederile punctului 14 (8) în raport cu coeficientul  λ (landa) egal cu 1,0.

68. Ca excepţie la prevederile punctului 30, încercările periodice se vor efectua:

(1) O dată în fiecare an în cazul corpurilor cisternelor, o dată în fiecare doi ani şi jumătate în cazul corpurilor containerelor-cisterne, destinate pentru transportarea trifluorurei de bor 1008 specificate la punctul 1 o TC, acidului sulfuric 1053 specificat la punctul 2o TF, bromurii de hidrogen anhidre 1048, clorurii de hidrogen anhidre 1050, clorului 1017, fosgenului 1076 şi dioxidului  de  sulf 1079  specificate la punctul 2o TC, sau tetraoxidului de diazot 1067(dioxidului de azot) specificat la punctul 2oTOC.

(2) Peste patru ani de exploatare a corpurilor cisternelor destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3 o. Peste patru ani după fiecare încercare periodică expertul abilitat va controla etanşeitatea;

peste patru ani de exploatare şi apoi fiecare doisprezece ani în cazul corpurilor containerelor-cisterne destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3 o. La cererea organului competent în perioada dintre oricare două încercări consecutive poate fi efectuată încercarea de etanşeitate.

(3) Recipientele şi buteliile în legătură specificate în nota nr. 15, ce sînt elemente ale mijlocului de transport-baterie (containerului-cisternă constînd din cîteva elemente), vor fi supuse controlului periodic.

69. Pentru corpurile cu izolaţie vacuum încercarea hidraulică şi controlul stării interioare pot fi înlocuite, cu acordul expertului abilitat, cu încercarea de etanşeitate şi măsurarea vacuumului.

70. Dacă în timpul controalelor periodice în corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3 o sînt executate orificii, pînă la înapoierea acestor cisterne (containere-cisterne) în exploatare, metoda de închidere a acestor orificii trebuie să fie aprobată de expertul abilitat şi trebuie să garanteze integritatea corpului.

71. Încercările de etanşeitate a corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctele 1o, 2o sau 4 o vor fi efectuate la presiunea de cel puţin 400 kPa (4 bari), dar nu mai înaltă de 800 kPa (8 bari) (presiune manometrică).

CAPITOLUL 6. Marcarea

72. Pe panoul prevăzut la punctul 34 sau nemijlocit pe pereţii corpului, dacă sînt consolidaţi în aşa măsură încît să nu influenţeze rezistenţa, vor fi aplicate prin ştanţare sau prin altă metodă analogică următoarele date suplimentare:

(1) Pe corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea doar a unei substanţe:

denumirea deplină a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi , pe lîngă aceasta, pentru gazele referite la poziţia “n.s.a.” –denumirea tehnică.

Pentru corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate transportării gazelor lichefiate specificate la punctul 1o, încărcate conform volumului (sub presiune), această informaţie va fi suplimentată prin indicarea presiunii maxime de umplere la 15oC admise pentru tipul în cauză de cisterne, iar pentru corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate transportării gazelor specificate la punctul 1o, încărcate conform masei şi a gazelor specificate la punctele 2o, 3o şi 4o – prin indicarea masei maxime admisibile de încărcare în ele în kg şi a temperaturii de umplere, dacă ea este mai joasă de –20oC.

(2) Pe corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) cu destinaţie multiplă:

denumirea deplină a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi , pe lîngă aceasta, pentru gazele referite la poziţia “n.s.a.” –denumirea tehnică a gazelor a căror transportare este admisă în această cisternă (container-cisternă).

Această informaţie va fi suplimentată prin indicarea  masei maxime de încărcare în kg pentru fiecare gaz.

(3) Pe corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3o:

presiunea de lucru maxim admisibilă.

(4) Pe corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) dotate cu izolaţie termică:

înscrierea “izolaţie termică” sau “izolaţie termică cu vid”.

73. Pe rama mijloacelor de transport-baterii (containerelor-cisterne ce constau din cîteva elemente) în apropierea locului instalării utilajului pentru umplere va fi plasat un panou pe care se va  indica:

presiunea de încercare pentru elemente;

presiunea de umplere maxim admisibilă18 la 15oC pentru elementele destinate transporturilor de gaze comprimate;

numărul de elemente;

capacitatea18 totală a elementelor;

denumirea deplină a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi , pe lîngă aceasta, pentru gazele referite la poziţia “n.s.a.” – denumirea tehnică;

şi, pe lîngă aceasta, în cazul transporturilor de gaze lichefiate:

masa maximă de umplere admisibilă18  pentru fiecare element.

Plasarea marcajului şi etichetelor de pericol pe mijloacele de transport-baterii (containerele-cisterne ce constau din cîteva elemente) se efectuează în conformitate cu punctele 134-146 ale prezentului Regulament.

74. Suplimentar la datele prevăzute la punctele 36-37 pe însuşi corpul cisternei (containerului-cisternă) sau pe panouri vor fi făcute  următoarele înscrieri:

a) înscrierea “temperatura de umplere minim admisibilă:…“

- b) pentru corpul destinat pentru transportarea doar a unei substanţe:

denumirea deplină a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi , pe lîngă aceasta, pentru gazele referite la poziţia “n.s.a.” –denumirea tehnică;

în cazul transporturilor de gaze specificate la punctul 1o, încărcate conform masei şi gazelor specificate la punctele 2o, 3o şi 4o – masa maxim admisibilă de încărcare în kg;

c) pentru corpul cu destinaţie multiplă:

denumirea deplină a gazului în conformitate cu anexa nr. 1 şi , pe lîngă aceasta, pentru gazele referite la poziţia “n.s.a.” –denumirea tehnică a tuturor gazelor pentru transportarea cărora este destinat acest corp, indicîndu-se masa maxim admisibilă de încărcare în kg pentru fiecare gaz;

d) pentru corpul cu izolaţie termică:

înscrierea “izolaţie termică” sau “izolaţie termică vacuum” în limba de stat a ţării de înregistrare şi, pe lîngă aceasta, în limba engleză, doar dacă în acordurile încheiate între ţările participante la trafic nu este prevăzut altceva.

75. Aceste date nu sînt necesare în cazul mijlocului de transport cu cisterne demontabile.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

76. În cazul în care corpurile sînt aprobate pentru transportarea diverselor gaze, la schimbarea profilului utilizării lor aceste corpuri urmează a fi golite în prealabil, purjate şi vacuumate în măsura în care aceasta este necesar pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă.

77. La prezentarea pentru transportare a cisternelor (containerelor-cisterne) încărcate sau goale, dar necurăţite, trebuie să fie vizibile doar înscrierile indicate la punctul 74 referitoare la gazul încărcat sau descărcat chiar adineaori, restul înscrierilor referitoare la alte gaze vor fi acoperite.

78. În toate elementele mijlocului de transport-baterie (containerului-cisternă) se va conţine unul şi acelaşi gaz.

79. Gradul de umplere a corpurilor destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctul 3oF va fi mai jos de nivelul la care – în caz că temperatura conţinutului a atins nivelul la care elasticitatea aburilor este egală cu presiunea de declanşare a supapei de siguranţă – volumul lichidului ar constitui 95% din capacitatea corpului la aceasta temperatură.

80. Corpurile destinate pentru transportarea gazelor specificate la punctele 3oA  sau 3oO  pot fi umplute la nivel de 98 % din capacitate la temperatura şi presiunea de umplere.

81. În cazul corpurilor destinate  transportării gazelor specificate la punctul 3oO substanţele utilizate pentru asigurarea etanşeităţii îmbinărilor sau pentru deservirea închizătoarelor vor fi compatibile cu conţinutul corpului.

82. Prevederile punctului 44 nu se aplică gazele specificate la punctul 3o.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

83. Autocisternele, cisternele demontabile şi mijloacele de transport-baterii destinate pentru transportarea substanţelor de la clasa 2 şi fabricate pînă la 1 ianuarie 1997 pot avea marcajul în conformitate cu prevederile prezentei anexe pînă la efectuarea următoarei încercări periodice.

CLASA 3. LICHIDE INFLAMABILE

#### CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

84. În cisterne fixe, demontabile sau containere-cisterne pot fi transportate următoarele substanţe specificate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament:

- propilenimina inhibată specificată la punctul 12o;

- substanţele specificate la litera a) a punctelor  11o,  14o - 22o, 26o şi 27o,  41o;

- substanţele specificate la litera b) a punctelor 11o, 14o - 27o, 41o, precum şi substanţele specificate la punctele 32o şi 33o;

- substanţele specificate la punctele 1o - 5o, 31o, 34o şi 61oc), cu excepţia izopropilnitratului, norm-propilnitratului şi nitrometanului specificaţi la punctul 3ob).

#### CAPITOLUL 2. Construcţia

85. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea propileniminei inhibate specificate la punctul 12o vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14 (2)) de cel puţin 1,5 MPa (15 bari) (presiune manometrică).

86. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 b) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 1,0 MPa (10 bari) (presiune manometrică).

87. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 c) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

88. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 d) vor fi calculate în conformitate cu prevederile secţiunii I a prezentei anexe.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

89. Toate orificiile corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 a) şi b) se vor afla la un nivel mai înalt de nivelul lichidului. Conductele şi racordrile lor nu vor trece prin pereţi mai jos de nivelul lichidului. Corpurile trebuie să se închidă etanş, iar închizătoarele trebuie să fie protejate cu ajutorul capacelor ce se fixează.

90. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  84 c) şi d) pot avea, de asemenea,  o construcţie care prevede golirea lor prin partea de jos. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 c), cu excepţia substanţelor specificate la punctul 33o, trebuie să se închidă etanş.

91. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 a), b) sau c), cu excepţia substanţelor specificate la punctul 33o sînt dotate cu supape de siguranţă, în faţa acestor supape vor fi instalate membrane fragile. Poziţia membranei  fragile şi a supapei de siguranţă va satisface cerinţele organului competent. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 d) sînt dotate cu supape de siguranţă sau sisteme de ventilare, aceste supape sau sistemul  de  ventilare  vor  satisface prevederile ce se conţin la punctele 22-24.

92. Dacă corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 33o sînt dotate cu supape de siguranţă, aceste supape vor satisface prevederile punctelor  23 şi 24.

93. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 d) cu temperatura de aprindere de cel mult 61oC, dotate cu sistem de ventilare, trebuie să dispună de ascunzător de flăcări instalat în sistemul de ventilare sau  să fie rezistente la presiunea de explozie.

94. În cazul în care corpurile sînt dotate cu înveliş de protecţie (căptuşeală interioară) din materiale nemetalice, învelişul va fi executat în aşa mod încît să fie exclus pericolul aprinderii de la sarcina electrostatică.

95. Sistemul de golire prin partea inferioară a corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 61o c) poate consta din racord cu clapetă de reţinere instalat în exterior, dacă racordul este fabricat din material metalic care se deformează.

Capitolul 4. Omologarea tipului

96. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

97. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 a), b) sau c) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa (4bari).

98. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 d) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea calculată stabilită la punctul 9.

CAPITOLUL 6. Marcarea

99. Prevederi speciale nu sînt .

CAPITOLUL 7. Exploatarea

100. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 a), b) şi c), cu excepţia substanţelor specificate la punctul 33o, în timpul transportării vor fi închise etanş. Închizătoarele corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 84 a) şi b) vor fi protejate cu ajutorul capacelor ce se fixează.

101. Autocisternele, cisternele fixe şi containerele-cisterne admise pentru transportarea  substanţelor specificate la punctele 11o, 12o, 14o -19o, 27o, 32o, şi 41o nu vor fi utilizate pentru transportarea produselor alimentare, obiectelor de consum şi furajelor pentru animale.

102. Corpul din aliaj de aluminiu nu va fi utilizat pentru transportarea acetilaldehidei specificate la punctul 1o a), cu excepţia cazurilor în care acest corp este destinat în exclusivitate pentru transportarea acestor substanţe, cu condiţia că acetilaldehida nu conţine acid.

103. Benzina (gazolina) specificată la punctul 3o b) al anexei nr. 1 poate fi transportată, de asemenea, în cisterne (containere-cisterne) care sînt calculate în conformitate cu punctul 9 (1) şi al căror utilaj corespunde prevederilor punctului 22.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

104. Cisternele fixe (autocisternele), cisternele demontabile şi containerele-cisterne destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 61o c) (vezi anexei nr. 1)  şi fabricate pînă la 1 ianuarie 1995 pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2004.

CLASA 4.1.  SUBSTANŢE SOLIDE  INFLAMABILE

CLASA 4.2.  SUBSTANŢE AUTOINFLAMABILE

CLASA 4.3.   SUBSTANŢE CARE, ÎN CONTACT CU APA,

DEGAJEAZĂ GAZE  INFLAMABILE

#### CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

105. În cisterne fixe, cisterne demontabile sau containere-cisterne pot fi transportate următoarele substanţe specificate în anexa nr. 1  la prezentul Regulament:

a) substanţele specificate la litera a) a punctelor 6o, 17 o, 19 o şi 31 o -33 o de la clasa 4.2;

b) substanţele specificate la punctele 11 o a) şi 22 o de la clasa 4.2;

c) substanţele specificate la litera a) a punctelor 1o, 2o, 3o, 21o, 23o, şi 25o de la clasa 4.3;

d) substanţele specificate la punctul 11 o a) de la clasa 4.3;

e) substanţele specificate la litera b) sau c) ale punctelor  6o, 8o, 10o, 17o, 19o şi 21 o de  la  clasa  4.2  şi punctelor  3o,  21o,  23o  şi 25o  de la clasa 4.3;

f) substanţele specificate la punctele 5 o şi 15 o de la clasa 4.1;

g) substanţele sub formă de pulbere şi granule specificate la litera b) sau c) ale următoarelor puncte:

1o, 6o, 7o, 8o, 11o, 12o, 13o, 14o, 16o şi 17o de la clasa 4.1;

1o, 5o, 7o, 9o, 12o, 13o, 14o, 15o, 16o, 18o şi  20o de la clasa 4.2;

11o, 12o, 13o, 14o, 15o, 16o, 17o, 19o, 20o, 22 o şi 24 o de la clasa 4.3.

NOTĂ: Referitor la transportarea în vrac/vraf:

a substanţelor specificate la punctele 4o c), 6o c), 11o c), 12o c), 13o c) şi 14o c) de la clasa 4.1, precum şi a amestecurilor solide (de tipul preparatelor şi deşeurilor) referite la litera c) a acestor puncte,

a substanţelor specificate la punctele 1o c), 2o c), 3o c), 12o c) şi 16o c) de la clasa 4.2, precum şi a amestecurilor solide referite la litera c) a acestor puncte,

a substanţelor specificate la punctele 11o c), 12o c), 13o b) şi c), 14o c), 15o c), 17 o b) şi 20 o c) de la clasa 4.3, precum şi a amestecurilor solide (de tipul preparatelor şi deşeurilor) referite la litera c) a acestor puncte,

vezi punctele 228-229 şi 256-258 ale prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2. Construcţia

106. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 a) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14 (2)) de cel puţin 2,1 MPa (21 bari) (presiune manometrică).

Referitor la materialele şi construcţia acestor corpuri se aplică prevederile anexei nr.  18.

107. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 b), c) şi d) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 1 MPa (10 bari) (presiune manometrică).

108. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 c) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

109. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 f) şi g) vor fi calculate în conformitate cu prevederile secţiunii I a prezentei anexe.

110. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 1o b) de la clasa 4.2 (vezi anexa nr. 1) vor avea îmbinări echipotenţiale cu toate părţile mijlocului de transport şi dispozitivele pentru priza de pămînt electrică.

111. Toate părţile containerului-cisternă destinat pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 1o b) de la clasa 4.2 vor avea dispozitive pentru priza de pămînt electrică.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

112. Toate orificiile corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 a), b), c) şi e) se vor afla la un nivel mai înalt de nivelul lichidului. Conductele şi racordurile lor nu vor trece prin pereţii corpului mai jos de nivelul lichidului. Corpurile trebuie să se închidă etanş, iar închizătoarele trebuie să fie protejate cu ajutorul căciulilor ce se fixează. Nu se admit orificiile pentru curăţire (orificii de exploatare) specificate la punctul 21.

113. Cu excepţia corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea cesiului şi rubidiului specificaţi la punctul 11o a) de la clasa 4.3, corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 d), f) şi g) pot avea, de asemenea, o construcţie ce prevede golirea lor prin partea de jos. Orificiile corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea cesiului şi rubidiului specificaţi la punctul 11o a) de la clasa 4.3 vor fi dotate cu capace fixate ce se închid etanş.

114. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 b), pe lîngă aceasta, vor corespunde următoarelor prevederi:

(1) Dispozitivul de încălzire nu va trece în interiorul corpului cisternei (containerului-cisternă), ci va fi plasat în afară. Conducta pentru scoaterea fosforului, însă, poate fi dotată cu înveliş de încălzire. Dispozitivul pentru încălzirea învelişului se va regla în aşa mod încît temperatura fosforului să nu depăşească temperatura de umplere a corpului cisternei (containerului-cisternă). Restul conductelor vor intra în corp prin partea superioară a lui; orificiile vor fi plasate mai sus de nivelul maxim admisibil de umplere cu fosfor şi se vor închide complet cu capace fixate. Nu sînt admise, pe lîngă aceasta, orificiile pentru curăţire (orificiile de exploatare) specificate la punctul 21.

(2) Corpul va avea un indicator pentru determinarea nivelului de fosfor şi, în caz de utilizare a apei în calitate de agent de protecţie, un semn fix ce indică nivelul maxim admisibil al apei.

115. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 a), c) şi e) sînt dotate cu supape de siguranţă, în faţa acestor supape vor fi instalate membrane fragile. Poziţia membranei fragile şi a supapei de siguranţă va satisface cerinţele organului competent.

116. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 f) vor avea izolaţie termică executată din materiale greu inflamabile.

117.În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 d) au izolaţie termică, aceasta va fi executată din materiale greu inflamabile.

118. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 f) pot fi dotate cu supape ce se deschid automat în interior sau în exterior la diferenţa de presiune de la 20 kPa pînă la 30 kPa (de la 0,2 bari pînă la 0,3 bari).

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

119. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

120. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 a) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 1 MPa (10 bari). Materialele fiecăruia dintre corpuri vor fi supuse încercărilor în conformitate cu metoda descrisă în anexa nr. 18.

121. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 b), c) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari).

Ca excepţie la prevederile punctului 30 controalele periodice ale corpurilor destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 d) vor fi efectuate la un interval de cel mult opt ani şi vor include controlul grosimii pereţilor cu ajutorul instrumentelor de măsurare respective. Încercările de etanşeitate şi controlul etanşeităţii acestor corpuri  specificate la punctul 31 vor fi efectuate la un interval de cel mult patru ani.

122. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 f) şi g) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea calculată a acestora stabilită la punctul 137.

CAPITOLUL 6. Marcarea

123. Pe corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 105 a), pe lîngă înscrierile prevăzute la punctele 36-37, va fi făcută înscrierea: ” Se interzice a fi deschis în timpul transportării. Substanţa se poate autoaprinde.”

Pe corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor de la clasa 4.3 specificate în anexa nr. 1 şi menţionate la punctul 105 c) - e), pe lîngă înscrierile prevăzute la punctele 36-37, va fi făcută înscrierea: ”Se interzice a fi deschis în timpul transportării. În contact cu apa se degajeajă gaze uşor inflamabile”.

Aceste înscrieri vor fi aplicate în limba oficială a ţării de omologare şi, pe lîngă aceasta, cînd această limbă  nu este engleza, germana sau franceza, - în limba engleza, germană sau franceză, doar dacă în unul din acordurile încheiate între ţările respective participante la trafic nu este prevăzut altceva.

124. Pe corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 1o a) de la clasa 4.3 (vezi anexa     nr. 1), pe lîngă aceasta, va fi fixat un panou prevăzut la punctul 34, pe care va fi indicată substanţa admisă şi masa maxim admisă de încărcare a corpului în kg.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

125 (1) Substanţele specificate la punctele 11o şi 22o de la clasa 4.2 (vezi anexa nr. 1), în cazul utilizării apei în calitate de agent de protecţie, vor fi acoperite la umplere cu un strat de apă de grosimea de cel puţin 12 cm; gradul de umplere la temperatura de 60oC nu va depăşi 98%. Dacă în calitate de agent de protecţie este utilizat azotul, gradul de umplere la temperatura de 60oC nu va depăşi 96%. Restul spaţiului va fi umplut cu azot în aşa mod încît presiunea în nici un caz, chiar şi după  răcire, să nu coboare mai jos de nivelul presiunii atmosferice. Corpul va fi închis etanş pentru a nu admite scurgerea de gaz.

(2) Corpurile goale necurăţite ce  conţin substanţe specificate la punctele 11o şi 22o de la clasa 4.2 vor fi prezentate pentru transportare:

fie umplute cu azot;

fie umplute cu apă la nivel de cel puţin 96% şi nu mai mult de 98% din capacitate; în perioada  1 octombrie -  31 martie în apă se va conţine o cantitate suficientă de antigel ce nu admite îngheţarea ei în timpul transportării; antigelul trebuie să fie lipsit de activitatea corozivă şi nu trebuie să intre în reacţie cu fosforul.

126. Corpurile ce  conţin substanţe specificate la punctele 31o - 33o de la clasa 4.2, precum şi substanţe specificate la punctele 2o a), 3o a) şi 3o b) de la clasa 4.3, vor fi umplute la nivel de 90% din capacitatea lor; în cazul temperaturii medii a lichidului de 50oC,  trebuie să rămînă spaţiu liber de 5%. În timpul transportării aceste substanţe se vor afla sub un strat de gaz inert a cărui presiune manometrică va fi de cel puţin 50 kPa (0,5 bari). Corpurile se vor închide etanş, iar căciulile de protecţie prevăzute la punctul 112 vor fi fixate. Corpurile goale necurăţite la prezentarea pentru transportare trebuie să fie umplute cu gaz inert la presiunea manometrică de cel puţin 50 kPa (0,5 bari).

127. Pentru etildiclorsilanul, metildiclorsilanul şi triclorsilanul specificaţi la punctul 1o a) de la clasa 4.3 coeficientul de umplere nu va depăşi respectiv 0,93, 0,95 şi 1,14 kg la un litru de capacitate în cazul umplerii conform masei. În cazul umplerii conform volumului, precum şi pentru clorsilanul neindicat concret (n.s.a.), specificat la punctul 1o  de la clasa 4.3 gradul de umplere nu va depăşi 85%. Corpurile se vor închide etanş, iar căciulile de protecţie prevăzute la punctul 112 vor fi fixate.

128. Corpurile ce conţin substanţe specificate la punctele 5o şi 15o de la clasa 4.1 vor fi umplute la nivel de cel mult 98% din capacitate.

129. În cazul transportării cesiului şi rubidiului specificaţi la punctul 11o a) de la clasa  4.3 substanţa se va afla sub un strat de gaz inert, iar căciulile de protecţie prevăzute la punctul 113 vor fi fixate. Corpurile ce conţin alte substanţe specificate la punctul 11o a) de la clasa 4.3, vor fi prezentate pentru transportare doar după solidificarea deplină a substanţei şi acoperirea ei cu un strat de gaz inert.

Corpurile goale necurăţite ce  conţin substanţe specificate la punctul 11o a) de la clasa 4.3 vor fi umplute cu gaz inert. Corpurile vor fi închise etanş.

130 (1) În cazul încărcării substanţelor specificate la punctul 1ob) de la clasa 4.2, temperatura acestora nu va depăşi 60oC.

(2) Temperatura maximă de încărcare egală cu 80oC se admite, cu condiţia că în procesul încărcării nu se va produce inflamarea punctiformă şi corpul va fi închis etanş.

După încărcare, pentru controlul etanşeităţii corpurilor, în ele se va crea în mod obligatoriu o presiune excesivă (spre exemplu, cu ajutorul aerului comprimat). Este necesar de a se convinge că la transportare nu va avea loc scăderea presiunii.

Înainte de încărcare urmează a controla dacă corpul se află ca şi anterior sub presiune. Dacă presiunea în corp nu este mai înaltă decît cea atmosferică, înainte de încărcare în ea se pompează gaz inert.

CLASA 5.1. SUBSTANŢELE COMBURANTE

CLASA 5.2. PEROXIZII ORGANICI

#### CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

131. În cisterne fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne) pot fi transportate următoarele substanţe de la clasa 5.1 specificate în anexa nr. 1  la prezentul Regulament:

a) substanţele prevăzute la punctul 5o;

b) substanţele enumerate la litera a) sau b) a punctelor 1o - 4o, 11o, 13o, 16o, 17o, 22o şi 23o, transportate în stare lichidă sau în stare topită;

c) nitratul de amoniu lichid prevăzut la punctul 20o;

d) substanţele enumerate la litera c) a punctelor 1o, 11o, 13o, 16o, 18o, 22o şi 23o, transportate în stare lichidă sau în stare topită;

e) substanţele în stare de pulbere sau granule enumerate la litera b) sau c) a punctelor 11o, 13o- 18o, 21o- 27o, 29o şi 31o.

NOTĂ: Referitor la transportarea în vrac/vraf a substanţelor specificate la punctele 11o- 13o, 16o, 19o, 21o şi 22o c), precum şi  la deşeurile solide raportate la punctele sus-menţionate de la clasa 5.1, vezi punctul 266-257 din prezentul Regulament.

132. Substanţele specificate la punctele 9o b), 10o b), 19o b) sau 20o b) de la clasa 5.2  pot fi transportate în cisterne, fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne) respectîndu-se condiţiile stabilite de organul competent al ţării de expediere, dacă în urma încercărilor (vezi punctul 146) organul competent a  concluzionat că această transportare poate fi efectuată în siguranţă.

CAPITOLUL 2. Construcţia

133. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la litera a) a punctului 131 vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14 (2)) de cel puţin 1 MPa (10 bari) (presiune manometrică).

134. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la litera b) a punctului 131 vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică). Corpurile şi elementele utilajului destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 1o de la clasa 5.1 vor fi fabricate din aluminiu de puritate la nivelul de cel puţin 99,5% sau din oţel respectiv ce nu provoacă descompunerea peroxidului de hidrogen. În cazul în care corpurile sînt fabricate din aluminiu de puritate la nivelul de cel puţin 99,5%, pereţii lor nu vor avea, în mod obligatoriu, grosimea de peste 15 mm, chiar dacă calculele, în conformitate cu punctul 14 (2), prezintă o semnificaţie mai înaltă.

135. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor enumerate la litera c) a punctului 131 vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică). Corpurile vor fi fabricate din oţel austenitic.

136. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea lichidelor enumerate la litera d) a punctului 131 şi a substanţelor sub formă de pulbere sau granule enumerate la litera e) a punctului 131 vor fi calculate în conformitate cu prescrierile secţiunii I a prezentei anexe.

137. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul  132 vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

138. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 1o a), 3o a) şi 5o de la clasa 5.1 vor avea orificiile plasate mai sus de nivelul lichidului. Nu se admit, pe lîngă aceasta, orificiile pentru curăţire (orificiile de exploatare) menţionate la punctul 21.

La transportarea soluţiilor cu conţinut de peste 60%, dar nu mai mare de 70%, de peroxid de hidrogen se admit orificiile plasate mai jos de nivelul lichidului. În acest caz utilajul  de evacuare al corpului va fi dotat cu două dispozitive de închidere ce nu depind unul de altul, instalate consecutiv, primul dintre care prezintă un racord interior cu clapetă de reţinere cu acţiune rapidă de tip omologat, iar al doilea – vană de ecluză plasată cîte una pe fiecare cap al racordului de evacuare. Flanşa oarbă sau alt dispozitiv ce asigură aceeaşi siguranţă vor fi instalate, de asemenea, la gura fiecărei vane de ecluză exterioare. În caz de rupere a racordului interior, clapeta de reţinere trebuie să rămînă unită cu corpul în poziţie de închidere. Îmbinările racordurilor exterioare ale corpului vor fi fabricate din materiale ce nu provoacă descompunerea peroxidului de hidrogen.

139. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 1o a) sau 20o  de la clasa 5.1 vor fi dotate în partea superioară cu dispozitiv de închidere ce împiedică apariţia presiunii excesive în interiorul corpului în urma descompunerii substanţei transportate, precum şi  scurgerea lichidului şi pătrunderea în interiorul corpului a substanţelor străine. Dispozitivele de închidere ale corpurilor destinate pentru transportarea nitratului de amoniu lichid specificat la punctul 20o de la clasa 5.1 vor fi construite în aşa mod încît să fie exclusă posibilitatea înfundării lor cu nitratul de amoniu solidificat în timpul transportării.

140. Corpurile şi utilajul de deservire al cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 1o b) şi c) de la clasa 5.1 vor fi construite în aşa mod încît în ele să nu pătrundă substanţe străine, să nu aibă loc scurgerea de lichid şi să nu apară presiunea excesivă în interiorul corpului în urma descompunerii substanţelor transportate.

141. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea nitratului de amoniu lichid specificat la punctul 20o de la clasa 5.1 au izolaţie termică, ea va fi executată din material neorganic ce nu conţine nici o substanţă combustibilă.

142. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 132 vor avea izolaţie termică ce corespunde prevederilor punctului 60 (1). Dacă temperatura de descompunere autoacceleratoare (vezi anexa nr. 12) a peroxidului organic în corp este egală sau mai mică de 55oC sau dacă corpul este fabricat din aluminiu, corpul trebuie să fie izolat termic complet. Ecranul de protecţie împotriva razelor solare şi oricare parte a corpului neacoperită de el sau învelişul exterior al izolaţiei termice complete vor vi acoperite cu vopsea albă sau metal strălucitor. Înainte de fiecare transportare vopseaua va fi spălată sau înnoită în cazul îngălbenirii sau deteriorării. Izolaţia termică nu va conţine substanţe combustibile.

143. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 106 vor fi dotate cu traductor de temperatură.

144 (1) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 106 vor fi dotate cu supape de siguranţă şi dispozitive de avarie. Se admite utilizarea dispozitivelor de siguranţă cu vid. Dispozitivele de avarie se vor declanşa la presiunile stabilite în conformitate cu proprietăţile peroxidului organic şi caracteristicile constructive ale cisternelor (containerelor-cisterne). În corpul cisternei nu se admite utilizarea elementelor fuzibile .

(2) Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 106 vor fi dotate cu supape de siguranţă cu arc în scopul evitării acumulării considerabile în interiorul corpului a produselor descompunerii şi a aburilor ce se formează la temperatura de 50oC. Capacitatea de trafic şi mărimea presiunii de declanşare a supapei (supapelor) de siguranţă se vor determina luîndu-se în considerare rezultatele încercărilor prevăzute la punctul 146. Presiunea de declanşare, însă, în nici un caz nu va fi de aşa mărime încît să fie posibilă scurgerea de lichid prin supapa (supapele) de siguranţă în caz de răsturnare a corpului.

(3) Dispozitivele de avarie în corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 132 pot fi de tip cu arc sau fragile şi sînt destinate pentru evacuarea tuturor produselor descompunerii şi a aburilor ce se degajează în decurs de cel puţin o oră de la cuprinderea totală a corpului de flăcări pe baza calculelor efectuate după formulele:

q = 70 961 F A 0,82,

în care :

q reprezintă absorbţia de căldură (W),

A = suprafaţa umectată (m2),

F = coeficientul de izolare (-)

F = 1 pentru corpuri obişnuite, sau

U(923 – TPO)

F = ------------------- pentru corpuri izotermice,

47 032

în care:

K reprezintă conductibilitatea calorică specifică a stratului izolator (Wm-1K-1),

L = grosimea stratului izolator (m),

U = K/L = coeficientul transferului de căldură al izolaţiei (Wm-2K-1),

TPO= temperatura peroxidului la scăderea de presiune (K).

Presiunea de declanşare a dispozitivului (dispozitivelor) va depăşi presiunea prevăzută la subpunctul (2) şi se va determina luîndu-se în considerare rezultatele încercărilor prevăzute la punctul 146. Dispozitivele  de avarie vor fi de aşa dimensiuni încît presiunea maximă în corp să nu depăşească presiunea de încercare a corpului.

NOTĂ: Un exemplu de determinare a dimensiunilor dispozitivelor de avarie este expus în anexa nr. 5 la Îndrumarul pentru încercări şi criterii, cu amendamentele, ce se conţin în anexa nr. 2 la documentul ST/SG/AC.10/23/Add.1, difuzat de Organizaţia Naţiunilor Unite.

(4) Pentru corpurile cu înveliş izolator compact destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 132 capacitatea de transport şi reglarea la declanşare a dispozitivului (dispozitivelor) de avarie se vor determina în baza admiterii că este deteriorat 1% din suprafaţa izolaţiei.

(5) Dispozitivele de siguranţă cu vid şi supapele elicoidale ale corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 132 vor fi dotate cu amortizatoare de flăcări, dacă substanţele ce urmează a fi transportate şi produsele de descompunere a lor sînt combustibile. În acest caz este necesar de a lua în considerare reducerea capacităţii de transport a dispozitivului de siguranţă provocată de existenţa amortizorului de flăcări.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

145. Cisternele (containerele-cisterne) admise pentru transportarea nitratului de amoniu lichid specificat la punctul 20o  de la clasa 5.1 nu se admit la transportarea substanţelor organice.

146. Pentru omologarea tipului de cisterne (containere-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 132 vor fi efectuate încercări în scopul:

confirmării compatibilităţii tuturor materialelor ce contactează, de obicei, substanţa în timpul transportării;

obţinerii datelor ce permit de a calcula construcţia dispozitivelor de reducere a presiunii şi supapelor de siguranţă luîndu-se în considerare caracteristicile calculate ale cisternei (containerului-cisternă);

stabilirii oricăror cerinţe speciale necesare pentru asigurarea siguranţei transportării substanţei.

Rezultatele încercărilor vor fi consemnate în protocolul omologării cisternei (containerului-cisternă).

CAPITOLUL 5. Încercarea

147. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la literele a), b) şi c) ale punctului 131 vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică). Corpurile din aluminiu pur destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 1o de la clasa 5.1 pot fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea de cel puţin 250 kPa (2,5 bari) (presiune manometrică).

148. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la literele d) şi e) ale punctului 131 vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea calculată stabilită la punctul 9.

149. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 132 vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea calculată stabilită la punctul 137.

CAPITOLUL 6. Marcarea

150. În cazul corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 132, pe panoul prevăzut la punctele 36-37 sau nemijlocit pe pereţii corpului, dacă ei sînt consolidaţi în aşa mod încît să nu influenţeze negativ rezistenţa corpului, va fi aplicată prin ştanţare sau altă metodă analogică următoarea informaţie suplimentară:

denumirea chimică a substanţei respective cu  indicarea concentraţiei aprobate.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

151. Partea interioară a corpului şi toate părţile ce pot intra în contact cu substanţele specificate la punctele 131-132 vor fi ţinute în stare curată. Pentru ungerea pompelor, supapelor şi altor dispozitive nu vor fi utilizaţi lubrifianţi ce pot forma compuşi periculoşi cu substanţa transportată.

152. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 1o a), 2o a) şi 3o a) de la clasa 5.1 vor fi umplute cel mult la nivel de 95% din capacitate la temperatura standard de 15o C. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 20o de la clasa 5.1 vor fi umplute cel mult la nivel de 97% din capacitate şi temperatura maximă după umplere nu va depăşi 140oC. În cazul utilizării cisternelor (containerelor-cisterne) pentru transportarea altor substanţe, corpurile lor şi utilajul urmează a fi curăţit minuţios de toate resturile pînă la şi după transportarea substanţelor specificate la punctul  20o.

153. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 132 vor fi umplute în conformitate cu cerinţele protocolului omologării tipului cisternei, însă nu mai mult decît la nivel de 90% din capacitate. În momentul umplerii în corpuri nu se vor afla nici un fel de impurităţi.

154. Utilajul de deservire al corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor menţionate la punctul 132, de tipul supapelor şi conductelor exterioare, vor fi golite după încărcarea sau descărcarea cisternei (containerului-cisternă).

CLASA 6.1. SUBSTANŢELE TOXICE

CLASA 6.2. SUBSTANŢELE CONTAGIOASE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

155 (1) În cisterne fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne) pot fi transportate următoarele substanţe de la clasa 6.1, specificate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament:

- substanţele indicate concret la punctele 2o- 4o;

- substanţele specificate la litera a) a punctelor 6o -13o (cu excepţia izopropilclorformiatului nominalizat la punctele 10 o, 15 o -17 o, 20 o, 22o, 23 o, 25 o -28 o, 31 o -36 o, 41 o, 44 o, 51 o, 52 o, 55 o, 61 o, 65 o - 68 o, 71 o -73 o şi 90 o transportate în stare lichidă sau în stare topită;

- substanţele sub formă de pulbere sau granule specificate la litera a) a punctelor 17 o, 25 o, 27 o, 32 o -36 o, 41 o, 43 o, 44 o, 51 o, 52 o, 55 o, 61 o, 65 o - 68 o, 73 o şi     90 o,   (cele specificate la punctele 71o – 87o - doar în containere-cisterne);

- substanţele specificate la litera b) sau c) ale punctelor 11 o -28 o, 32 o -36 o, 41 o, 44 o, 51 o -55 o, 57 o -62 o, 64 o -68 o, 71 o -73 o şi 90 o (cele specificate la punctul 31o  - doar în containere-cisterne), transportate în stare lichidă sau în stare topită;

- substanţele sub formă de pulbere sau granule specificate la litera b) sau c) ale punctelor 12 o, 14 o, 17 o, 19 o, 21 o, 23 o, 25 o -27 o, 32 o -35 o, 41 o, 44 o, 51 o -55 o, 57 o -68 o, 73 o şi 90 o.

NOTĂ: Referitor la transportarea în vrac/vraf a substanţelor specificate la  punctul 60 o c), a substanţelor solide ce conţin lichide toxice specificate la punctul 65 o b) (număr de identificare 3243), precum şi a  substanţelor solide, inclusiv amestecurile (de tipul preparatelor şi deşeurilor), specificate la litera c) a diverselor puncte, vezi punctele 302-303 ale prezentului Regulament.

(2) În cisterne fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne) pot fi transportate substanţele referite la punctele 3 o şi 4 o de la clasa 6.2.

CAPITOLUL 2. Construcţia

156. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 155 (1) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14 (2)) de cel puţin 1,5 MPa (15 bari) (presiune manometrică).

157. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 155 (1) b) şi c) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată  de cel puţin 1,0 MPa (10 bari) (presiune manometrică).

158. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 155 (1) d) şi (2) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea acidului cloracetic specificat la punctul 24o b) de la clasa 6.1 vor avea acoperire emailată sau altă acoperire de protecţie echivalentă, dacă materialul din care este fabricat corpul este supus acţiunii acidului cloracetic.

159. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor sub formă de pulbere sau granule specificate la  punctul 155  (1) e) vor fi calculate în conformitate cu prevederile secţiunii I a prezentei anexe.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

160. Toate orificiile corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 155 (1) a) şi (2) se vor afla la un nivel mai înalt de nivelul lichidului. Conductele şi racordurile lor nu vor trece prin pereţii corpului mai jos de nivelul lichidului. Corpurile urmează a fi închise etanş, iar închizătoarele protejate cu ajutorul căciulilor ce se fixează. Nu se admit, însă, în corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea soluţiilor de acid cianhidric specificat la punctul 2o orificiile pentru curăţire specificate la punctul 21.

161. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 155 (1) c) - e) şi (2) pot avea, de asemenea, construcţia ce prevede golirea prin partea inferioară. Corpurile se vor închide etanş.

162. În cazul în care corpurile cisternelor sînt dotate cu supape de siguranţă, în faţa lor se va instala o membrană fragilă. Plasarea membranei fragile şi a supapei de siguranţă va satisface cerinţele organului competent.

Protecţia utilajului cisternelor

163 (1) Fitingurile şi utilajul auxiliar instalate în partea superioară a corpului

Aceste fitinguri şi utilajul auxiliar vor fi:

plasate într-o nişă fixă; sau

dotate cu supapă de siguranţă interioară; sau

protejate cu o căciulă sau un element transversal şi/sau longitudinal ori cu alte piese de aceeaşi eficienţă a căror formă va asigura protecţia fitingurilor şi utilajului auxiliar de deteriorări în caz de răsturnare.

(2) Fitingurile şi utilajul auxiliar instalate în partea inferioară a corpului

Racordurile, dispozitivele de închidere laterale şi toate dispozitivele de evacuare sau vor proiemina cu cel puţin 200 mm în interior în raport cu dimensiunile de gabarit ale rezervorului, sau vor fi protejate cu ajutorul unei grinzi al cărei coeficient de inerţie constituie cel puţin 20 cm3 în direcţia transversală direcţiei deplasării; distanţa de la pămînt în cazul corpului umplut va constitui cel puţin 300 mm.

(3) Fitingurile şi utilajul auxiliar instalate în partea posterioară a corpului

Toate fitingurile şi utilajul auxiliar instalate în partea posterioară a corpului vor fi protejate cu ajutorul unui amortizor. Ele vor fi plasate la o aşa înălţime deasupra pămîntului încît amortizorul să asigure o protecţie eficientă.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

164. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

165. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  155 (1) a)- d) şi (2) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari).

Încercările periodice ale corpurilor cisternelor destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 31o a) de la clasa 6.1, inclusiv încercarea hidraulică, se vor efectua nu mai rar decît o dată în trei ani.

166. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 155 (1) c) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică stabilită conform punctului 9 din prezenta anexă.

CAPITOLUL 6. Marcarea

167. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL  7. Exploatarea

168. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 3o de la clasa 6.1 vor fi umplute luîndu-se în calcul cel mult 1 kg la un litru capacitate.

169. În timpul transportării corpurile vor fi închise etanş. Închizătoarele corpurilor destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 155 (1) a) şi b) vor fi protejate cu ajutorul căciulilor ce se fixează.

170. Autocisternele şi cisternele demontabile (containerele-cisterne) admise pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 155 nu vor fi utilizate pentru transportarea produselor alimentare, obiectelor de consum şi furajelor pentru animale.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

171. Cisternele fixe, autocisternele şi cisternele demontabile  destinate pentru transportarea substanţelor referite la punctele 8oa), 10oa), 13ob), 15oa),  16o a), 18o a), 20o a) şi 67o a) de la clasa 6.1, care sînt fabricate pînă la 1 ianuarie 1997, dar care nu corespund prevederilor prezentei anexe, pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2002.

172. Containerele-cisterne destinate pentru transportarea substanţelor referite la punctele 8oa), 10oa), 13ob), 15oa),  16o a), 18o a), 20o a) şi 67o a) de la clasa 6.1, care sînt fabricate pînă la 1 ianuarie 1997, dar care nu corespund prevederilor prezentei anexe, pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2001.

CLASA 8. SUBSTANŢELE COROZIVE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

173. În cisterne fixe sau cisterne demontabile (containere-cisterne) pot fi transportate următoarele substanţe specificate în anexa nr. 1  la prezentul Regulament:

- substanţele indicate concret la punctele 6o şi 14o;

- substanţele specificate la litera a) a punctelor 1o, 2o, 3 o, 7 o, 8 o, 12o, 17o, 32 o, 33 o, 39 o, 40 o, 46 o, 47 o, 52 o- 56 o, 64 o- 68 o, 70 o şi 72 o - 76 o transportate în stare lichidă sau în stare topită;

- substanţele sub formă de pulbere sau granule specificate la litera a) a punctelor 16 o, 39 o, 46 o, 52 o, 65 o, 67 o, 69 o, 71 o, 73 o şi 75 o;

- oxibromura de fosfor specificată la punctul 15 o şi substanţele indicate  la litera b) sau c) ale punctelor 1 o - 5 o, 7 o, 8 o, 10 o, 12 o, 17 o, 31 o- 40o, 42 o - 47 o , 51 o- 56 o şi 61 o - 76 o transportate în stare lichidă sau în stare topită;

- substanţele sub formă de pulbere sau granule specificate la litera b) sau c) ale punctelor 9 o, 11 o, 13 o, 16 o, 31 o, 34 o, 35 o, 39 o, 41 o, 45 o, 46o, 52 o, 55 o, 62 o, 65 o,  69o, 71 o, 73 o şi 75 o (cele specificate la punctul 68o  - doar în containere-cisterne).

NOTĂ: Referitor la transportarea în vrac/vraf a sulfatului de plumb  specificat la punctul 1 o b), a substanţelor specificate la punctul 13 o b), a substanţelor solide ce conţin lichide corozive specificate la punctul 65 o b) (număr de identificare 3244) şi a substanţelor solide, inclusiv amestecurile (de tipul preparatelor şi deşeurilor), specificate la litera c) a diverselor puncte vezi punctul 343- 344 al prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2. Construcţia

174. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor indicate concret la punctele 6 o şi 14 o vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul  14(2)) de cel puţin 2,1 MPa (21 bari) (presiune manometrică). Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 14 o vor avea acoperire de plumb de grosimea cel puţin 5 mm sau altă acoperire echivalentă. Referitor la materialele şi construcţia corpurilor sudate ale cisternelor destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 6 o se aplică prevederile anexei  nr. 18.

175. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 173 b) şi c) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 1,0 MPa (10 bari) (presiune manometrică).

În caz că este necesară utilizarea aluminiului pentru fabricarea corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea acidului de azot specificat la punctul 2o a), aceste corpuri vor fi fabricate din aluminiu de o puritate la nivel de cel puţin 99,5%; în acest caz ca excepţie la prevederile punctului anterior, nu este necesar ca grosimea pereţilor să depăşească 15 mm.

176. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 173 d) vor fi calculate luîndu-se în considerare presiunea calculată de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

Ca excepţie la prevederile punctului anterior, nu este necesar ca grosimea pereţilor să depăşească 15 mm, dacă corpurile sînt fabricate din aluminiu pur.

177. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor sub formă de pulbere sau granule specificate la punctul 173 e) vor fi calculate în conformitate cu prevederile secţiunii I a prezentei anexe.

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

178. Toate orificiile corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 6o, 7o şi 14o vor fi plasate la un nivel mai înalt de nivelul lichidului. Conductele şi racordurile lor nu vor trece prin pereţii corpului mai jos de nivelul lichidului. Corpurile urmează a fi închise etanş, iar închizătoarele - protejate cu ajutorul căciulilor ce se fixează. Nu se admit, însă, orificiile pentru curăţire specificate la punctul 21.

179. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 173 b) - c) , cu excepţia substanţelor indicate la punctul 7o, pot avea, de asemenea, construcţia ce prevede golirea prin partea inferioară.

180. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 173 b) sînt dotate cu supape de siguranţă, în faţa lor se va instala o membrană fragilă. Plasarea membranei fragile şi a supapei de siguranţă va satisface cerinţele organului competent.

181. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea trioxidului de sulf specificat la punctul 1oa) vor avea izolaţie termică şi vor fi dotate cu dispozitiv de încălzire exterior.

182. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea soluţiilor de hipoclorură specificată la punctul 61o şi utilajul de deservire al acestora vor fi construite în aşa mod încît în ele să nu pătrundă substanţe străine, să nu aibă loc scurgerea de lichid şi să nu apară  presiune excesivă periculoasă în interiorul corpului drept rezultat al descompunerii substanţei transportate.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

183. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

184. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 6o vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 1,0 MPa (10 bari), iar corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 7o vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari).

Materialele pentru fabricarea fiecărui corp sudat destinat pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 6o urmează a fi supuse încercărilor în conformitate cu metoda descrisă în anexa nr. 18.

185. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 14o sau substanţelor specificate la punctul  173 b) – d) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari). Încercarea hidraulică a corpurilor cisternelor destinate pentru transportarea trioxidului de sulf specificat la punctul 1o a) va fi repetată o dată în fiecare trei ani. Încercarea hidraulică a corpurilor containerelor-cisterne destinate pentru transportarea trioxidului de sulf specificat la punctul 1o a) va fi repetată o dată în fiecare doi ani şi jumătate.

Corpurile din aluminiu destinate pentru transportarea acidului azotic specificat la punctul 2o a) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 250 kPa (2,5 bari). Starea căptuşelii corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 14o va fi controlată în fiecare an de către expertul abilitat de organul competent ce efectuează controlul interior al corpului.

186. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 173 e) vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea calculată stabilită la punctul 9.

CAPITOLUL 6. Marcarea

187. Pe corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 6o şi 14o , pe lîngă datele prevăzute la punctul 34 va fi indicată data (luna şi anul) ultimului control al stării interioare a corpului.

188. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea trioxidului de sulf inhibat specificat la punctul 1o a) şi substanţelor specificate la punctele 6o şi 14o vor fi marcate cu un panou, descris la punctul 34, pe care, pe lîngă alte date, va fi indicată masa maximă admisibilă de încărcare a corpului în kg.

#### CAPITOLUL 7. Exploatarea

189. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea trioxidului de sulf inhibat sau stabilizat specificat la punctul 1o a) vor fi umplute la nivel de cel mult 88% din capacitate; corpurile cisternelor destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 14o - la nivel de cel puţin 88% din capacitate, însă  nu mai mult de 92% din capacitatea lor sau luîndu-se în calcul cel mult 2,86 kg la un litru de capacitate. La transportarea trioxidului de sulf 1829 cu gradul de cel puţin 99,95%, fără adăugarea de inhibitor, temperatura substanţei va fi menţinută la nivel de cel puţin 32,5oC.

Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  6o vor fi umplute luîndu-se în calcul cel mult 0,84 kg la un litru de capacitate.

190. În timpul transportării corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele  6o, 7o şi 14o vor fi închise etanş (vezi punctul 14 (2)), iar închizătoarele vor fi protejate cu ajutorul capacelor fixate.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

191. Cisternele fixe, autocisternele, cisternele demontabile (containerele - cisterne)  destinate pentru transportarea piperidinei 2401 referite la punctul 54o a), care sînt fabricate pînă la 1 ianuarie 1999, dar care nu corespund prevederilor prezentei anexe, pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2004.

CLASA 9. ALTE SUBSTANŢE ŞI ARTICOLE PERICULOASE

CAPITOLUL 1. Prevederi generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor, containerelor - cisterne), definiţii

Utilizarea

192. Substanţele specificate la punctele 1o, 2o b), 11 o c), 12 o c), 20 o c), 31 o c) - 35 o c) şi polimerul spumant granulat 2211 specificat la punctul 4o c) (vezi anexa nr. 1 la prezentul Regulament) pot fi transportate în cisterne fixe, cisterne demontabile sau containere-cisterne.

NOTĂ: Referitor la transportarea în vrac/vraf  a substanţelor  specificate la punctele 4 o c), 12 o c), 20 o c), 21 o c), 31 o, 32 o sau 35 o vezi punctele 361-365 ale prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2. Construcţia

193. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele  1o, 2o b), 11 o c), 12 o c), 20 o c), 31 o - 35 o şi polimerulul spumant 2211 granulat specificat la punctul 4 o c) de la clasa 9 vor fi construite în conformitate cu prevederile secţiunii I a prezentei anexe. Grosimea calculată minimă a pereţilor corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  20o c) va constitui cel puţin 3 mm.

194. Construcţia corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  2o va fi calculată luîndu-se în considerare presiunea calculată (vezi punctul 14 (2)) de cel puţin 400 kPa (4 bari)  (presiune manometrică).

CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

195. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele  1o şi  2o vor fi calculate pentru a se închide etanş. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea polimerului spumant granulat 2211  specificat la punctul 4o c) vor fi dotate cu supape de siguranţă.

196. În cazul în care corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele  1o şi  2o vor fi dotate cu supape de siguranţă, în faţa supapei va fi instalată o membrană fragilă. Plasarea membranei fragile şi a supapei de siguranţă va corespunde cerinţelor organului competent.

197. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  20o c) vor fi dotate cu izolaţie termică. Ele pot fi dotate, de asemenea, cu dispozitive pentru reducerea presiunii, ce se deschid automat în interior sau în exterior la o diferenţă de presiune de la 20 kPa pînă la 30 kPa (de la 0,2 bari pînă la 0,3 bari). Temperatura de inflamare a izolaţiei termice ce se află în contact nemijlocit cu corpul destinat pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 20o c) va depăşi cu cel puţin 50oC temperatura maximă pentru care este calculat corpul.

198. Sistemul de golire prin partea inferioară a corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  20o c) poate consta dintr-un racord cu clapetă de reţinere, dacă racordul este fabricat din material metalic ce se deformează.

199. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor cu temperatura de umplere mai înaltă de 190oC vor fi dotate cu deflectoare plasate sub un unghi drept faţă de orificiul de umplere, întru evitarea creşterii bruşte a temperaturii locale a pereţilor la umplere.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

200. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

201. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 2o vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea manometrică de cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică).

202. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele 1o, 2o b), 11 o c), 12 o c), 20 o c), 31 o  - 35 o  sau a polimerului spumant granulat 2211 specificat la punctul 4 o c) de la clasa 9 vor fi supuse încercărilor hidraulice iniţială şi periodice la presiunea calculată stabilită la punctul 9.

CAPITOLUL 6. Marcarea

203. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul  20o c), pe lîngă marcajul prevăzut la punctele 36-37, vor fi marcate  pe ambele părţi laterale cu semnul descris în anexa nr. 14.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

204. Corpurile cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctele  1o şi  2o vor fi calculate pentru a fi închise etanş în timpul transportării.

205. Autocisternele, cisternele fixe şi containerele-cisterne admise pentru transportarea substanţelor specificate la punctele  1o şi  2o nu vor fi utilizate pentru transportarea produselor alimentare, obiectelor de consum sau furajelor pentru animale.

CAPITOLUL 8. Dispoziţii tranzitorii

206. Cisternele fixe (autocisternele), cisternele demontabile (containerele - cisterne)  destinate pentru transportarea substanţelor specificate la punctul 20o de la clasa 9, fabricate pînă la 1 ianuarie 1997, dar care nu corespund prevederilor aplicate de la 1 ianuarie 1995, pot fi exploatate în continuare pînă la 31 decembrie 2006.

# Footnotes

Pentru metalul subţire în foi  osia mostrei pentru întindere trebuie să fie perpendiculară direcţiei de laminare. Alungirea restantă la rupere (l=5d) se măsoară pe mostrele cu secţiunea transversală rotundă, la care distanţa dintre semnele l este egală cu 5 diametre d; la utilizarea mostrelor cu secţiunea dreptunghiulară distanţa dintre semne urmează a fi determinată după formula l=5.65√  Fo,

în care Fo reprezintă  suprafaţa iniţială a secţiunii transversale a mostrei.

Pentru corpurile cu secţiunea transversală altfel decît rotundă, spre exemplu sub formă de ladă sau de formă eliptică, diametrele indicate corespund diametrelor care se calculează în baza secţiunii transversale rotunde de aceeaşi suprafaţă. Pentru aceste forme de secţiune transversală razele proeminenţei peretelui corpului vor fi  de cel mult 2000 mm în părţile laterale şi 3000 mm în sus şi în jos.

În calitate de  oţel moale se înţelege oţelul cu rezistenţa minimă la rupere de la 360 pînă la 440 H/mm2.

Această formulă reiese din formula generală:

Rmo  x  Ao

e1 = eo         ------------- ,

Rm1  x  A1

în care:

Rmo=360;

Ao=27 pentru oţelul moale iniţial;

Rm1= rezistenţa minimă la rupere a metalului utilizat, în H/mm2;

A1= alungirea minimă a metalului utilizat în cazul sarcinii de rupere în %.

În cazul corpurilor cisternelor (containerelor-cisterne) destinate pentru transportarea unor substanţe care se cristalizează sau sînt de o viscozitate sporită, gazelor lichefiate răcite puternic, precum şi corpurilor cu căptuşeală din ebonită sau termoplastică clapeta de reţinere interioară poate fi înlocuită cu o clapetă de reţinere exterioară, dotată cu protecţie suplimentară.

La containerele-cisterne cu capacitatea de pînă la 1 m3 vana de ecluză sau alt dispozitiv echivalent poate fi înlocuită cu o flanşă oarbă.

Sub corpuri care se închid etanş se înţeleg corpurile ale căror orificii se închid etanş şi care nu sînt dotate cu dispozitive de siguranţă, membrane fragile sau alte dispozitive de siguranţă similare. Corpurile dotate cu supape de siguranţă plasate după membranele fragile se consideră că se închid etanş.

Pentru corpurile care necesită presiunea de încercare de 1 MPa (10 bari) şi mai mare, controlul caracteristicilor constructive include, de asemenea, selectarea mostrelor pentru încercarea îmbinărilor sudate (mostrelor de lucru) în conformitate cu încercările prevăzute în anexa nr. 18.

În unele cazuri şi de comun acord cu expertul abilitat de organul competent încercarea hidraulică poate fi înlocuită cu încercarea la presiune utilizîndu-se lichidul sau gazul, dacă această operaţiune nu prezintă pericol.

După semnificaţia numerică se indică unitatea de măsură.

Denumirea poate fi înlocuită cu semnul general al grupei de substanţe analogice compatibile în măsură egală cu caracteristicile corpului.

Exemplu de protecţie a corpurilor:

1. Protecţia de lovituri laterale poate consta, spre exemplu, în grinzi longitudinale care protejează corpul din ambele părţi la nivelul liniei de mijloc.

2. Protecţia de răsturnare poate consta, spre exemplu, în inele de consolidare sau grinzi fixate  de-a curmezişul ramei.

3. Protecţia de lovitura din spate poate consta, spre exemplu, în amortizor sau ramă.

În sensul prezentei prevederi în calitate de lichide vor fi examinate substanţele a căror  vîscozitate cinematică  la  20oC constituie mai puţin de 2680 mm2/s.

Aceste cerinţe sînt expuse în secţiunea 13 din Prefaţa generală a Codului transporturilor maritime internaţionale de mărfuri periculoase (CTMIMP) publicat de Organizaţia Internaţională Maritimă, Londra.

Se disting următoarele tipuri de recipiente:

butelii – recipiente portabile de înaltă presiune cu capacitatea de peste 150 l;

tuburi – recipiente portabile fără rosturi de înaltă presiune cu capacitatea de peste 150 l, dar nu mai mare de 5000 l.

tobe sub presiune – recipiente portabile sudate de înaltă presiune  cu capacitatea de peste

150 l, dar nu mai mare de 1000 l (spre exemplu, recipiente cilindrice dotate cu inele pentru rostogolire, recipiente pe glisiere sau recipient în rame);

legătură de butelii (numite, de asemenea, colivii) – seturi de butelii portabile unite prin colector şi bine fixate între ele.

Pentru gazele specificate la punctul  2o cu temperatura critică de 70oC, sau mai mare, masa maximă admisibilă a conţinutului la un litru capacitate (coeficientul de umplere) este egală cu 0,95 din densitatea fazei lichide la temperatura de 50oC; în afară de aceasta, faza gazoasă nu trebuie să dispară la temperatura mai joasă de 60oC.

Presiunea de încercare va fi cel puţin egală cu presiunea aburilor lichidului la temperatura de 70oC redusă cu 100 kPa (1 bar).

Pentru gazele brute despre care nu există date suficiente gradul de umplere se va determina după următoarea formulă:

FD < (0,0032 . BP – 0,24) . d1,

în care FD reprezintă gradul maxim admisibil de umplere (în kg/l);

BP = temperatura de fierbere (după Kelvin);

D1 = densitatea lichidului la temperatura de fierbere (în kg/l).

* Se consideră gaz piroforic

** Se admite pentru transportare în cazul LK50 > 200 de părţi la mil.

Denumire tehnică este denumirea utilizată actualmente  în îndrumarele tehnice ştiinţifice, ediţiile şi publicaţiile periodice. În aceste scopuri denumirile comerciale nu vor fi utilizate.

În locul denumirii tehnice (denumirii poziţiei “n.s.a.”) se permite  utilizarea uneia dintre următoarele denumiri:

pentru gazul refrigerent 1078, n.s.a., 2oA - amestecul F1, amestecul F2, amestecul F3;

pentru amestecurile stabilizate de metilacetilenă şi propadienă 1060, 2oF - amestecul P1, amestecul P2;

pentru amestecul de hidrocarburi  gazoase lichefiat 1065, n.s.a., 2oF - amestecul A, amestecul A01, amestecul A02, amestecul A0,  amestecul  A1,  amestecul  B1,  amestecul  B2,  amestecul  B, amestecul  C.

Denumirile utilizate, de obicei, în comerţ şi indicate în  nota 1 la poziţia 1965 specificate la punctul 2oF (vezi anexa nr. 1) pot fi utilizate doar suplimentar.

După semnificaţiile numerice vor fi indicate unităţile de măsură.