###### Anexa nr. 19

la Regulamentul transporturilor

de  mărfuri  periculoase  pe

teritoriul Republicii Moldova

PREVEDERI REFERITOARE LA CISTERNELE CU VID

PENTRU DEŞEURI

NOTĂ: Prezenta anexă se referă la cisternele fixe şi demontabile.

CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale, sfera de aplicare (utilizarea

cisternelor), definiţii

Definiţii

1. În prevederile ce urmează cisternă cu vid pentru deşeuri înseamnă cisterna fixă sau demontabilă, utilizată, în special, pentru transportarea  deşeurilor periculoase; ea are elemente constructive speciale şi/sau utilaj pentru facilitarea încărcării şi descărcării deşeurilor în conformitate cu cerinţele prezentei anexe.

Cisterna ce satisface pe deplin cerinţele anexei nr. 16 nu se consideră cisternă cu vid pentru deşeuri.

2. Termenul zonă protejată  înseamnă următoarele zone:

(1) În partea inferioară a cisternei:  zona plasată sub un unghi de 60o  în ambele părţi faţă de componenta inferioară.

(2) În partea superioară a cisternei:  zona plasată sub un unghi de 30o  în ambele părţi faţă de componenta superioară.

(3) Suprafaţa fundului anterior al cisternei pe mijloacele de transport auto.

(4) Pe fundul posterior al cisternei: spaţiul protejat.

Sfera de aplicare

3. Prevederile speciale ale capitolelor 2-7 completează sau modifică anexa nr. 16 şi se referă la cisternele cu vid pentru deşeuri.

Cisternele cu vid pentru deşeuri pot fi dotate cu funduri ce se deschid, dacă, potrivit prevederilor speciale ce se conţin în secţiunea II a anexei nr. 16, se admite evacuarea substanţelor transportate prin partea inferioară.

Cisternele cu vid pentru deşeuri vor corespunde tuturor prevederilor anexei nr. 16, cu excepţia  cazurilor în care prevederile speciale incluse în prezenta anexă prevăd altceva. Însă prevederile punctelor  14 (4)- (6), 42 şi 43 din anexa 16 nu se aplică.

#### Utilizarea

4. Substanţele de la clasele 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 şi 9 pot fi transportate în cisterne cu vid pentru deşeuri, dacă prin prevederile speciale ce se conţin în secţiunea II a anexei nr. 16 se permite transportarea lor în cisterne fixe sau demontabile.

#### CAPITOLUL 2. Construcţia

5. Cisternele se construiesc luîndu-se în calcul presiunea care depăşeşte de 1,3 ori presiunea de umplere sau evacuare, însă constituie cel puţin 400 kPa (4 bari) (presiune manometrică). La transportarea substanţelor pentru care în anexa nr. 16 este indicată presiunea calculată a cisternei mai înaltă se va aplica această presiune  mai înaltă.

6. Cisternele se construiesc luîndu-se în calcul rarefierea interioară de 100 kPa (1 bar).

#### CAPITOLUL 3. Elementele utilajului

7. Unităţile utilajului se plasează în aşa mod încît să fie protejate de orice pericol de rupere sau deteriorare în timpul transportării sau lucrărilor de încărcare-descărcare. Această cerinţă poate fi respectată prin plasarea utilajului în aşa-numita “zonă protejată” (vezi punctul 2).

8. Sistemul de evacuare prin partea inferioară a cisternelor poate consta din ţeava exterioară cu clapetă de reţinere plasată cît se poate mai aproape de corp şi  al doilea închizător sub formă de obturator sau alt dispozitiv echivalent.

9. Poziţia şi direcţia de închidere a clapetei (lor) de reţinere conectată (conectate) la corpul sau oricare secţiune a corpului despărţit în secţiuni vor fi bine determinate şi, totodată, va fi asigurată posibilitatea de a efectua controlul lor de pe pămînt.

10. Întru evitarea oricăror scurgeri de conţinut în cazul deteriorării armaturii exterioare de umplere şi evacuare (manşoanelor ţevilor, dispozitivelor de închidere laterale) clapeta de reţinere interioară sau prima clapetă de reţinere exterioară (cînd este posibil) şi şaua ei vor fi protejate de pericolul de a se rupe sub acţiunea  sarcinilor exterioare sau vor avea asemenea construcţie ce ar putea să suporte aceste sarcini. Dispozitivele de umplere şi evacuare (inclusiv flanşele sau obturatoarele elicoidale) şi căciulile de protecţie (dacă ele există) vor fi bine protejate de eventuală deschidere.

11. Cisternele pot fi dotate cu funduri ce se deschid. Fundurile ce se deschid vor satisface următoarele cerinţe:

(1) Construcţia fundurilor va asigura închiderea lor etanşă.

(2) Va fi exclusă posibilitatea de deschidere accidentală.

(3) Dacă mecanismul de deschidere are acţionare electrică, în caz de întrerupere accidentală a energiei electrice, fundul va rămîne bine închis.

(4) Va fi instalat dispozitivul de siguranţă sau de blocare ce împiedică deschiderea fundului în caz de păstrare în cisternă a presiunii restante. Această prevedere nu se aplică fundurilor ce se deschid cu acţionare electrică, dacă funcţionarea lor este bine controlată. În acest caz aparatele de dirijare vor funcţiona în regim de urmărire automată şi se vor afla în aşa loc ca operatorul să aibă posibilitate de a urmări permanent funcţionarea fundului şi să nu fie supus pericolului în timpul deschiderii şi închiderii lui.

(5) Va fi prevăzută protecţia fundului ce va evita deschiderea lui sub acţiunea sarcinilor ce apar în caz de răsturnare a mijlocului de transport.

12. Cisternele cu vid dotate cu împingător cu piston destinat pentru facilitarea curăţirii sau golirii cisternei, vor avea dispozitiv de oprire ce permite de a evita aruncarea împingătorului cu piston din cisternă în oricare din poziţiile ei de lucru,  în cazul aplicării unor eforturi egale cu presiunea maximă de lucru admisibilă a cisternei. Presiunea maximă de lucru admisibilă a cisternelor sau secţiunilor lor dotate cu împingător cu piston pneumatic nu va depăşi 100 kPa (0,1 bari). Împingătorul cu piston este fabricat în aşa mod şi din asemenea materiale încît în cazul deplasării lui să nu apară o sursă de aprindere.

Împingătorul cu piston poate fi utilizat în calitate de perete despărţitor, dacă el este imobilizat. Dacă unul din elementele dispozitivelor ce imobilizează împingătorul cu piston se află în partea exterioară a cisternei, el va fi instalat în aşa mod încît să fie asigurată protecţia lui de eventuale deteriorări.

13. Cisternele pot fi dotate cu furtunuri aspiratoare, dacă:

a) tija are clapetă de reţinere interioară sau exterioară stabilită nemijlocit pe corp sau pe racordul sudat de corp;

b) clapeta de reţinere prevăzută la litera a) este instalată în aşa mod încît să fie imposibil de a efectua transportul în cazul în care ea este deschisă; şi

c) tija este construită în aşa mod încît cisterna să nu aibă scurgeri ocazionate de eventuale lovituri de tijă.

14. Pe cisterne se instalează următoarele utilaje de deservire suplimentare:

(1) Racordul de intrare al pompei/exhaustor ce asigură evacuarea oricăror aburi inflamabili sau toxici în locul în care ei nu vor crea pericol.

(2) Amortizorul de flăcări pe racordurile de intrare şi de ieşire ale pompei/exhaustor cu vid, ce poate provoca scîntei, care se instalează pe cisterna utilizată pentru transportarea deşeurilor inflamabile.

(3) Pompele ce pot crea presiune excesivă se dotează cu dispozitiv de protecţie care se instalează pe ţeava ce se poate afla sub presiune. Acest dispozitiv se reglează pentru declanşare la presiunea ce nu depăşeşte presiunea maximă admisibilă de lucru a cisternei.

(4) Între corp sau orificiul de ieşire al dispozitivului de protecţie împotriva supraumplerii instalat pe corp şi ţeava ce uneşte corpul cu pompa/exhaustor se instalează o clapetă de reţinere.

(5) Cisterna se dotează cu un manometru/vacuummetru respectiv ce se instalează în aşa poziţie încît indicaţiile lui să poată fi lesne citite de operatorul pompei/exhaustor. Scara manometrului va avea divizare de control corespunzătoare presiunii maxime admisibile de lucru a cisternei.

(6) Cisterna sau fiecare secţiune a ei, dacă ea este divizată în secţiuni, va fi dotată cu măsurător de nivel. În calitate de măsurător de nivel pot fi utilizate geamurile de control, dacă:

i) ele constituie parte componentă a peretelui cisternei şi au rezistenţa la presiune comparativă cu rezistenţa cisternei; sau dacă ele sînt instalate în partea exterioară a cisternei;

ii) armatura interioară şi exterioară de conexiune a cisternei  este dotată cu clapete de reţinere instalate nemijlocit pe corp în aşa mod încît transportarea, în caz că ele sînt deschise, să fie imposibilă;

iii) ele sînt utile pentru a fi utilizate la presiunea maximă admisibilă de lucru a cisternei; şi

iv) ele sînt plasate în aşa mod încît să fie exclusă posibilitatea eventualei deteriorări.

15. Corpurile cisternelor cu vid pentru deşeuri trebuie să fie dotate cu supape de siguranţă în faţa cărora să fie instalate membrane fragile.

CAPITOLUL 4. Omologarea tipului

16. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 5. Încercarea

17. Cisternele cu vid pentru deşeuri  vor fi supuse controlului interior şi exterior cel puţin o dată în trei ani.

CAPITOLUL 6. Marcarea

18. Prevederi speciale nu sînt.

CAPITOLUL 7. Exploatarea

19 (1) Cisternele cu vid pentru deşeuri se umplu cu lichide  inflamabile prin armatura de umplere, ale căror orificii de ieşire sînt plasate în interiorul cisternei la nivel jos. Vor fi luate măsuri întru reducerea la minimum a formării de stropi.

(2) În cazul umplerii cu lichide inflamabile cu temperatura de inflamare mai joasă de 23oC cu ajutorul aerului comprimat presiunea maximă admisibilă va constitui 100 kPa (1 bar).

(3) Aplicarea cisternelor dotate cu împingător cu piston, utilizate în calitate de repete despărţitor, se admite doar în cazul în care substanţa în ambele părţi ale peretelui despărţitor (împingătorului) nu intră în reacţie periculoasă una cu alta (vezi punctul  49 din anexa nr. 16).