# Anexa nr. 21

la Regulamentul transporturilor

de  mărfuri  periculoase  pe

teritoriul Republicii Moldova

# CERINŢE FAŢĂ DE UMPLEREA  CONTAINERELOR

# DE CAPACITATE MEDIE PENTRU MĂRFURI ÎN MASĂ

# ŞI A AMBALAJULUI

1. În cazul  în care containerele de capacitate medie pentru mărfuri în masă  (C.C.M.M.M.) sau ambalajul sînt umplute cu lichide, în ele trebuie să rămînă spaţiu neumplut suficient pentru evitarea scurgerii de lichid sau deformarea restantă a C.C.M.M.M. în urma dilatării lichidului sub acţiunea temperaturilor care pot apărea în  timpul transportării.

Dacă în prescripţiile referitoare la clasa concretă nu este prevăzut altceva, în cazul temperaturii de umplere de 15оС  gradul maxim de umplere trebuie să se calculeze în modul următor:

а)

| Temperatura de fierbere (începutul fierberii) a substanţei în оС | >35 <60 | >60 <100 | >100 <200 | >203 <300 | >300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradul de umplere în % din capacitatea C.C.M.M.M. (ambalajului) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

sau           b)

98

Gradul de umplere = ------------------   % din capacitatea CCMMM (ambalajului)

1 + α (50 – t F)

În această formulă  α  reprezintă coeficientul mediu de dilatare a lichidului în diapazonul de temperaturi 15о-50оС, adică în cazul creşterii maxime a temperaturii cu 35оС:

d15  - d50

α  se calculează după formula:  α = -------------- ,

- х d50

în care  d15 şi d50 reprezintă indicii densităţii relative a lichidului la_ 15оС şi 50оС, iar t F – temperatura medie a lichidului în timpul umplerii.

C.C.M.M.M. de tipul 31HZ2 trebuie să fie umplute la nivel de cel puţin 80% din capacitatea corpului exterior.

# Footnotes

Termenul «densitatea relativă» (d) se consideră sinonim al termenului «greutatea specifică».