Приложение № 12

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗНАКОВ ОПАСНОСТИ

(1) Знаки № 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 8 и 9 должны иметь форму ромба с размерами 250 х 250 мм. Они должны быть обведены по всему периметру линией того же цвета, что и изображенный на знаке символ, проведенной параллельно кромке на расстоянии 5 мм от нее. Знак № 11 должен иметь форму прямоугольника стандартного формата А5 (148 х 210 мм). В зависимости от размеров упаковки размеры знаков могут быть уменьшены при условии, что они по-прежнему будут четко видны.

(2) В нижней части знаков допускается цифровая надпись, указывающая на характер опасности.

(3) Символы на знаках опасности должны быть четко видны и нестираемы.

(4) Маркировка и этикетирование упаковок является обязанностью грузоотправителя.

Примечание.

Оранжевый цвет табличек в условиях нормального использования должен иметь координаты цветности, находящиеся в поле диаграммы цветности, ограниченной следующими координатами:

| Координаты цветности точек, расположенных по углам поля диаграммы цветности |
| --- |
| Х | 0,52 | 0,52 | 0,578 | 0,618 |
| У | 0,38 | 0,40 | 0,422 | 0,38 |

Коэффициент яркости светоотражающего цвета: 0,12

Условный центр Е, стандартный источник цвета С, нормальный угол падения света 45°, угол зрения 0°.

Коэффициент силы цвета при угле освещения 5° и угле зрения 0,2°:

минимум 20 свечей на 1 люкс на 1 м2.

Объяснения к рисункам

Знаки опасности, предписанные для веществ и изделий классов 1-9 (см. рисунки ниже), означают:

| № 2 | (газовый баллон, черный или белый, на зеленом фоне, с небольшой цифрой "2" в нижнем углу) | невоспламеняющийся нетоксичный газ |
| --- | --- | --- |
| № 3а | (черное пламя на красном фоне) | огнеопасно, высокая степень опасности (легковоспламеняющаяся жидкость) |
| № 3b | (белое пламя на красном фоне) | огнеопасно, средняя степень опасности (легковоспламеняющаяся жидкость) |
| № 4.1 | (черное пламя на фоне, образованном чередующимися равноотстоящими вертикальными красными и белыми полосами) | огнеопасно (легковоспламеняющееся твердое вещество) |
| № 4.2 | (черное пламя на белом фоне, нижний треугольник знака - красного цвета): | вещество способное к самовозгоранию |
| № 4.3 | (черное или белое пламя на синем фоне) | опасность выделения газа, воспламеняющегося при соприкосновении с водой |
| № 5.1 | (черное пламя над черным кругом на желтом фоне, с небольшими цифрами "5.1" в нижнем углу) | окисляющее вещество, пожароопасно |
| № 5.2 | (черное пламя над черным кругом на желтом фоне, с небольшими цифрами) | органический пероксид, самовозгораемый - взрывоопасно |
| № 05 | (черное пламя над черным кругом на желтом фоне) | опасность разрастания пожара |
| № 6.1 | (черный череп и черные скрещенные кости на белом фоне) | ядовитое токсичное вещество в транспортных средствах |
| № 6.2 | (символ: три месяца, наложенные на круг) | инфекционное вещество |
| № 8 | (жидкости, выливающиеся из одной пробирки на пластинку, а из другой - на руку; черный рисунок на белом фоне, нижний треугольник знака - черный с белой каймой) | коррозионное едкое вещество |
| № 9 | (белый фон с семью черными вертикальными полосами в верхней половине и небольшой подчеркнутой цифрой "9" в нижнем углу): | различные вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность для окружающей среды, не предусмотренную в других классах |
| № 10 | зарезервирован |  |
| № 11 | (две черные стрелы на белом фоне или соответствующем контрастом фоне) | не переворачивать: этот знак прикрепляется стрелами вверх |

Переходные положения

Знаки опасности, которые до 31 декабря 1998 года соответствовали образцам, предписанным на эту дату , могут использоваться только внутри Республики Молдова до 31 декабря 2001 года.

Знаки опасности

Для пояснений смотри приложение № 12

1) Указание соответствующего номера подкласса и буквы группы совместимости

2) Указание соответствующей буквы группы совместимости

3) Размеры см. на знаке № 1