Приложение № 13

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ И АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУР

Некоторые органические пероксиды могут перевозиться только в режиме регулирования температуры. Контрольной температурой является максимальная температура, при которой органический пероксид можно перевозить безопасно. Предполагается, что температура окружающей среды непосредственно вокруг упаковки во время перевозки превышает за 24 часа 55°С в течение относительно короткого периода времени. В случае отказа системы регулирования температуры может возникнуть необходимость принятия аварийных мер. Аварийная температура - это температура, при которой должны приниматься такие меры.

Контрольная и аварийная температура рассчитываются на основе температуры самоускоряющегося разложения (ТСУР), которая определяется как наиболее низкая температура, при которой может происходить самоускоряющееся разложение вещества в таре используемой во время перевозки (см.таблицу). ТСУР должна определяться для того, чтобы решить, следует ли регулировать температуру вещества во время перевозки. Предписания, касающиеся определения ТСУР, содержатся в Руководстве по испытаниям и критериям (часть II, разделы 20 и 28.4).

| Температуры самоускоряющегося разложения (ТСУР) | Контрольная температура | Аварийная температура |
| --- | --- | --- |
| 20°С или ниже | на 20°С ТСУР | на 10°С ниже ТСУР |
| Выше 20°С, но не выше 35°С | на 15°С ТСУР | на 10°С ниже ТСУР |
| Выше 35°С | на 10°С ТСУР | на 5°С ниже ТСУР |

Регулирование температуры требуется при перевозке следующих органических пероксидов:

органических пероксидов В и С, имеющих ТСУР ≤  50°С;

органических пероксидов типа D, проявляющих умеренный эффект при нагревании в замкнутом пространстве и имеющих ТСУР ≤  50°С;

либо слабо регулирующих или никак себя не проявляющих при нагревании в замкнутом пространстве и имеющих ТСУР ≤  45°С; и

органических пероксидов типов Е и F, имеющих ТСУР ≤  45°С.

Примечание.

Предписания, касающиеся определения эффектов нагревания в замкнутом пространстве, содержатся в Руководстве по испытаниям и критериям (часть II, разделы 20 и 28.4).

Фактическая температура во время перевозки может быть ниже контрольной температуры, однако она должна выбираться таким образом, чтобы не происходило опасного разделения фаз.