Приложение №15

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

МАКСИМАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВ

НА ТРАНСПОРТНУЮ ЕДИНИЦУ

| Транс- портная кате- гория | Вещества или изделия | Максимальное общее количество на транспортную единицу |
| --- | --- | --- |
| 0 | Класс 4.2: Вещества, отнесенные к подпункту а) или к группе упаковки I согласно рекомендациям по перевозке грузов | 0 |
|  | Класс 4.3: 1°-3° и 19°-25° |  |
|  | Класс 6.1: 1° и 2° |  |
|  | Класс 6.2: 1° и 2° |  |
|  | Класс 9. 2°b) и 3°, а также порожняя неочищенная тара, содержавшая вещества, отнесенные к этой транспортной категории |  |
| 1 | Вещества и изделия, отнесенные к подпункту а) или к группе упаковки 1 согласно Рекомендациям по перевозке опасных грузов, не включенные в транспортную категорию 0, а также вещества и изделия, отнесенные к следующим классам, пунктам или группам и подпунктам: | 20 |
|  | Класс 2: Т, ТС1/, ТО, TF, TOC и TFC |  |
|  | Класс 4.1:31°b)-34°b и 41°b)-50°b) |  |
|  | Класс 5.2.1°-4°b) и 11°b) - 20°b) |  |
| 2 | Вещества и изделия, отнесенные к подпункту b) или к группе упаковки I согласно Рекомендациям по перевозке опасных грузов, не включенные в транспортную категорию 0,1 или 4, а также вещества и изделия, отнесенные к следующим классам, пунктам или группам и подпунктам: | 300 |
|  | Класс 2: F |  |
|  | Класс 6.1. Вещества и изделия, отнесенные к подпункту с) |  |
|  | Класс 6.2. 3° |  |
| 3 | Вещества и изделия, отнесенные к подпункту с) или к группе упаковки III согласно Рекомендациям по перевозке опасных грузов, не включенные в транспортную категорию 2 или 4, а также вещества и изделия, отнесенные к следующим классам, пунктам или группам и подпунктам: | 1000 |
|  | Класс 2: А и О |  |
|  | Класс 9: 6° и 7° |  |
| 4 | Класс 4.1. 1°b) и 2°c) | не ограничено |
|  | Класс 4.2:1°с) |  |
|  | Класс 9: 8°С, а также порожняя неочищенная тара, содержащая опасные вещества, кроме веществ, включенных в транспортную категорию 0 |  |
| _________________ 1/ Для позиций с номерами ООН 1005 и 1017 максимальное общее количество на транспортную единицу составляет 50 кг В приведенной таблице слова "максимальное общее количество на транспортную единицу" означают: для изделий - массу брутто в килограммах (для изделий класса 1- массу нетто взрывчатого вещества в кг); для твердых веществ, сжиженных газов, охлажденных сжиженных газов, газов и растворенных под давлением, массу нетто в килограммах; для жидкостей и сжатых газов - номинальный объем сосудов в литрах. Термин "номинальный объем" сосуда означает измененный в литрах номинальный объем содержащегося в сосуде опасного вещества. Для баллонов со сжатым газом номинальный объем будет эквивалентен вместимости воды. Если в одной и той же транспортной единице перевозятся опасные грузы, относящиеся к разным транспортным категориям. указанным в таблице, то сумма: количества веществ и изделий транспортной категории 1, помноженного на "50"; количества веществ и изделий транспортной категории 2, помноженного на "3", и количества веществ и изделий транспортной категории 3, не должна превышать "1000". В настоящей таблице не учитываются жидкости или газы, содержащиеся в обычных встроенных емкостях перевозочных средств и предназначенные для обеспечения тяги или функционирования их специального оборудования (например, холодильного) или для обеспечения их безопасности. |