| Приложение № 1 к Правилам перевозки опасных грузов по территории Республики Молдова ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ |
| --- |
| Идентифи- кационный номер вещества (№ ООН) | Наименование веществ | Идентифи- кационный номер опасности | Знак опасности | Класс и пункт перечня опасного груза |
| 1001 | Ацетилен растворенный | 239 | 3 | 2.4°F |
| 1002 | Воздух сжатый | 20 | 2 | 2,1°A |
| 1003 | Воздух охлажденный жидкий | 225 | 2+05 | 2,3°О |
| 1005 | Аммиак безводный | 268 | 6.1+8 | 2,2°TC |
| 1006 | Аргон сжатый | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1008 | Бора трифторид сжатый | 268 | 6.1+8 | 2,1° TC |
| 1009 | Бромтрифторметан (R 13B1) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1010 | 1.2-Бутадиен ингибированный | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1010 | 1.3- Бутадиен ингибированный | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1010 | Смеси 1.3-бутадиена и углеводородов ингибированные | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1011 | Бутан | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1012 | 1-Бутилен | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1012 | Смесь бутиленов | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1012 | цис-2-Бутилен | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1012 | транс-2-Бутилен | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1013 | Углерода диоксид | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1014 | Смесь кислорода и углерода диоксида сжатая (не более 30% СО2) | 25 | 2+05 | 2,1° О |
| 1015 | Смесь углерода диоксида и азота гемиоксида | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1016 | Углерода оксид сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF |
| 1017 | Хлор | 268 | 6.1+8 | 2,2° TC |
| 1018 | Хлордифторметан (R 22) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1020 | Хлорпентафторэтан(R 115) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1021 | 1-Хлор-1,2.2.2-тетрафторэтан (R 124) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1022 | Хлортрифторметан (R 13) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1023 | Газ каменноугольный сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF |
| 1026 | Циан | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF |
| 1027 | Циклопропан | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1028 | Дихлордифторметан (R 12) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1029 | Дихлорфторметан (R 21) | 20 | 2 | 2,2° F |
| 1030 | 1,1-Дифторэтан (R 152a) | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1032 | Диметиламин безводный | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1033 | Эфир диметиловый | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1035 | Этан | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1036 | Этиламин | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1037 | Этилхлорид | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1038 | Этилен охлажденный жидкий | 223 | 3 | 2,3° F |
| 1039 | Эфир этилметиловый | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1040 | Этилена оксид с азотом | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF |
| 1041 | Смесь этилена оксида и углерода диоксида. содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1044 | Огнетушители |  | 2 | 2.6° А |
| 1045 | Фтор сжатый | 265 | 6.1+05+8 | 2,1° ТОС |
| 1046 | Гелий сжатый | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1048 | Водород бромистый безводный | 268 | 6.1+8 | 2,2° TC |
| 1049 | Водород сжатый | 23 | 3 | 2,1° F |
| 1050 | Водород хлористый безводный | 268 | 6.1+8 | 2,2° TC |
| 1051 | Водород цианистый стабилизированный | 663 | 6.1+3 | 6.1, 1° |
| 1052 | Водород фтористый безводный | 886 | 8+6.1 | 8.6° |
| 1053 | Сероводород | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF |
| 1055 | Изобутилен | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1056 | Криптон сжатый | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1057 | Зажигалки или баллончики для заправки зажигалок | 23 | 3 | 2.6° F |
| 1058 | Газы сжиженные невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1060 | Cмеси метилацетилена и пропадиена стабилизированные | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1060 | Смесь P1, P2: см. смеси метилацетилена и пропадиена стабилизированные | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1061 | Метиламин безводный | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1062 | Метилбромид | 26 | 6.1 | 2,2° F |
| 1063 | Метилхлорид | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1064 | Метилмеркаптан | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF |
| 1065 | Неон сжатый | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1066 | Азот сжатый | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1067 | Диазота тетраоксид | 265 | 6.1+05+8 | 2,2° TОC |
| 1069 | Нитрозилхлорид | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС |
| 1070 | Азота гемиоксид | 25 | 2+05 | 2,2° О |
| 1071 | Газ нефтяной сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF |
| 1072 | Кислород сжатый | 25 | 2+05 | 2,1° О |
| 1073 | Кислород охлажденный жидкий | 225 | 2+05 | 2,3° О |
| 1075 | Газы нефтяные сжиженные | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1076 | Фосген | 268 | 6.1+8 | 2,2° TC |
| 1077 | Пропилен | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1078 | Смесь F1, F2, F3:см: газ рефрижераторный, н.у.к. | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1078 | Газ рефрижераторный, н.у.к. | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1079 | Серы диоксид | 268 | 6.1+8 | 2,2° TC |
| 1080 | Серы гексафторид | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1081 | Тетрафторэтилен ингибированный | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1082 | Трифторхлорэтилен (R 1113) | 263 | 6.1+3 | 2,2° F |
| 1083 | Триметиламин безводный | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1085 | Винилбромид ингибированный | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1086 | Винилхлорид ингибированный или стабилизированный | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1087 | Эфир винилметиловый ингибированный | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1088 | Ацеталь | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1089 | Ацетальдегид | 33 | 3 | 3,1° a) |
| 1090 | Aцетон | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1091 | Масла ацетоновые | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1092 | Акролеин ингибированный | 663 | 6.1+3 | 6.8.8° a)2 |
| 1093 | Акрилонитрил ингибированный | 336 | 3+6.1 | 3,11° a) |
| 1098 | Спирт аллиловый | 663 | 6.1+3 | 6.1,8° a)2 |
| 1099 | Аллилбромид | 336 | 3+6.1 | 3.16° a) |
| 1100 | Aллилхлорид | 336 | 3+6.1 | 3.16° a) |
| 1104 | Амилацетаты | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1105 | Пентанолы | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1105 | Пентанолы | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1106 | Амиламин (н-амиламин. трет-амиламин) | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 1106 | Амиламин (втор-амиламин) | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 1107 | Aмилхлорид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1108 | 1-Пентен (н-амилен) | 33 | 3 | 3,1° a) |
| 1109 | Aмилформиаты | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1110 | н-Амилметилкетон | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1111 | Aмилмеркаптан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1112 | Aмилнитрат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1113 | Aмилнитрит | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1114 | Бензол | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1120 | Бутанолы | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1120 | Бутанолы | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1123 | Бутилацетаты | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1123 | Бутилацетаты | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1125 | н-Бутиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 1126 | 1-Бромбутан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1126 | н-Бутилбромид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1127 | Хлорбутаны | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1128 | н-Бутилформиат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1129 | Бутилальдегид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1130 | Масло камфорное | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1131 | Сероуглерод | 336 | 3+6.1 | 3,18° a) |
| 1131 | Углерода сульфид | 336 | 3+6.1 | 3,18° a) |
| 1133 | Клеи | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1133 | Клеи | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1134 | Хлорбензол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1135 | Этиленхлоргидрин | 663 | 6.1+3 | 6.1, 16° a) |
| 1136 | Дистилляты каменноугольной смолы | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1136 | Дистилляты каменноугольной смолы | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1139 | Раствор для нанесения покрытия | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1139 | Раствор для нанесения покрытия | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1143 | Кротональдегид стабилизированный | 663 | 6.1+3 | 6.1,8° a)2 |
| 1144 | Кротонилен (2-бутин) | 339 | 3 | 3,1° a) |
| 1145 | Циклогексан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1146 | Циклопентан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1147 | Декагидронафталин | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1148 | Спирт диацетоновый технический чистый | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1148 | Спирт диацетоновый химический чистый | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1149 | Эфиры дибутиловые | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1150 | 1.2-Дихлорэтилен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1152 | Дихлорпентаны | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1153 | Эфир диэтиловый этиленгликоля | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1154 | Диэтиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 1155 | Эфир диэтиловый (эфир этиловый) | 33 | 3 | 3,2° a) |
| 1156 | Диэтилкетон | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1157 | Диизобутилкетон | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1158 | Диизопропиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 1159 | Эфир диизопропиловый | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1160 | Диметиламина водный раствор | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 1161 | Диметилкарбонат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1162 | Диметилдихлорсилан | X338 | 3+8 | 3.21° b) |
| 1163 | Диметилгидразин несимметричный | 663 | 6.1+3+8 | 6.1,7° a)1 |
| 1164 | Диметилсульфид | 33 | 3 | 3,2° b) |
| 1165 | Диоксан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1166 | Диоксолан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1167 | Эфир дивиниловый ингибированный | 339 | 3 | 3,3° a) |
| 1169 | Экстракты ароматические жидкие | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1169 | Экстракты ароматические жидкие | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1170 | Этанол (спирт этиловый) или этанола (спирта этилового) раствор с объемной долей спирта более 70% | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1170 | Этанола раствор (этилового спирта раствор) с объемной долей спирта более 24%, но не более 70% | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1171 | Эфир моноэтиловый этиленгликоля | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1172 | Эфир моноэтиленовый этиленгликоля и кислоты уксусной | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1173 | Этилацетат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1175 | Этилбензол | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1176 | Этилборат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1177 | Этилбутилацетат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1178 | 2-Этилбутиральдегид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1179 | Эфир этилбутиловый | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1180 | Этилбутират | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1181 | Этилхлорацетат | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16° b) |
| 1182 | Этилхлорформиат | 663 | 6.1+3+8 | 6.1, 10° a) |
| 1183 | Этилдихлорсилан | X338 | 4.3+3+8 | 4.3,1° a) |
| 1184 | 1,2-Дихлорэтан (этилендихлорид) | 336 | 3+6.1 | 3.16° b) |
| 1185 | Этиленимин ингибированный | 663 | 6.1+3 | 6.1,4° |
| 1188 | Эфир монометиловый этиленгликоля | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1189 | Эфир монометиловый этиленгликоля и кислоты уксусной | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1190 | Этилформиат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1191 | Альдегиды октиловые (этиловые гексальдегиды) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1192 | Этиллактат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1193 | Этилметилкетон (метилэтилкетон) | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1194 | Этилнитрита раствор | 336 | 3+6.1 | 3.15° a) |
| 1195 | Этилпропионат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1196 | Этилтрихлорсилан | X338 | 3+8 | 3.21° b) |
| 1197 | Экстракты ароматные жидкие | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1197 | Экстракты ароматные жидкие | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1198 | Формальдегида раствор легковоспламеняющийся | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 1199 | Фуральдегиды | 63 | 6.1+3 | 6.1,13° b) |
| 1201 | Масло сивушное | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1201 | Масло сивушное | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1202 | Газойль | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1202 | Дизельное топливо | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1202 | Печное топливо легкое | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1203 | Бензин моторный | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1204 | Нитроглицерина спиртовой раствор | 33 | 3 | 3.7° b) |
| 1206 | Гептаны | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1207 | Гексальдегид | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1208 | Гексаны | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1210 | Краска типографская | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1210 | Краска типографская | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1212 | Изобутанол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1213 | Изобутилацетат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1214 | Изобутиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 1216 | Изоктены | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1218 | Изопрен ингибированный | 339 | 3 | 3,2° a) |
| 1219 | Изопропанол (изопропиловый спирт) | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1220 | Изопропилацетат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1221 | Изопропиламин | 338 | 3+8 | 3,22° а) |
| 1222 | Изопропилнитрат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1223 | Керосин | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1224 | Кетоны, н.у.к. | 33 | 3 | 3,2° b). 3° b) |
| 1224 | Кетоны, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1228 | Меркаптаны или меркаптанов смесь, жидкие легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3,18° b) |
| 1228 | Меркаптаны или меркаптанов смесь, жидкие легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. | 36 | 3+6.1 | 3,32° c) |
| 1229 | Мезитилоксид | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1230 | Метанол | 336 | 3+6.1 | 3,17° b) |
| 1231 | Метилацетат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1233 | Метиламилацетат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1234 | Метилаль | 33 | 3 | 3,2° b) |
| 1235 | Метиламина водный раствор | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 1237 | Метилбутират | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1238 | Mетилхлорформиат | 663 | 6.1+3+8 | 6.1, 10° a) |
| 1239 | Эфир метилхлорметиловый | 663 | 6.1+3 | 6.1,9° a) |
| 1242 | Mетилдихлорсилан | X338 | 4.3+3+8 | 4.3,1° a) |
| 1243 | Метилформиат | 33 | 3 | 3,1° a) |
| 1244 | Mетилгидразин | 663 | 6.1+3+8 | 6.1,7° a)1 |
| 1245 | Метилизобутилкетон | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1246 | Метилизопропенилкетон ингибированный | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 1247 | Метилметакрилат, мономер ингибированный | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 1248 | Метилпропионат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1249 | Метилпропилкетон | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1250 | Метилтрихлорсилан | X338 | 3+8 | 3.21° a) |
| 1251 | Mетилвинилкетон стабилизированный | 639 | 6.1+3+8 | 6.1,8° a)1 |
| 1259 | Никеля карбонил | 663 | 6.1+3 | 6.1,3° |
| 1261 | Нитрометан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1262 | Октаны | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1263 | Краска | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1263 | Краска | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1263 | Материал лакокрасочный | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1263 | Материал лакокрасочный | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1264 | Паральдегид | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1265 | Пентаны жидкие | 33 | 3 | 3,1° a) |
| 1265 | Пентаны жидкие | 33 | 3 | 3,2° b) |
| 1266 | Парфюмерные продукты | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1266 | Парфюмерные продукты | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1267 | Нефть сырая | 33 | 3 | 3,1° a). 2° a), b), 3° b) |
| 1267 | Нефть сырая | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1268 | Нефти дистилляты, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1° a). 2° a), b), 3° b) |
| 1268 | Нефти дистилляты, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1268 | Нефтепродукты, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1° a). 2° a), b), 3° b) |
| 1268 | Нефтепродукты, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1272 | Масло хвойное | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1274 | н-Пропанол | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1274 | н-Пропанол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1275 | Пропиональдегид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1276 | н-Пропилацетат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1277 | Пропиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 1278 | п-Хлорпропан (пропилхлорид) | 33 | 3 | 3,2° b) |
| 1279 | 1,2-Дихлорпропан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1280 | Пропиленоксид | 33 | 3 | 3,2° a) |
| 1281 | Пропилформиаты | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1282 | Пиридин | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1286 | Масло смоляное | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1286 | Масло смоляное | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1287 | Каучука раствор | 33 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1287 | Каучука раствор | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1288 | Масло сланцевое | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1288 | Масло сланцевое | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1289 | Натрия метилата раствор | 338 | 3+8 | 3.24° b) |
| 1289 | Натрия метилата раствор | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 1292 | Тетраэтилсиликат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1293 | Настойки медицинские | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1293 | Настойки медицинские | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1294 | Толуол | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1295 | Трихлорсилан | X338 | 4.3+3+8 | 4.3,1° a) |
| 1296 | Триэтиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 1297 | Триметиламина водный раствор | 338 | 3+8 | 3,22° a), b) |
| 1297 | Триметиламина водный раствор | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 1298 | Триметилхлорсилан | X338 | 3+8 | 3.21° b) |
| 1299 | Скипидар | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1300 | Скипидара заменитель | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1300 | Скипидара заменитель | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1301 | Виниалацетет ингибированный | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 1302 | Эфир винилэтиловый ингибированный | 339 | 3 | 3,2° a) |
| 1303 | Винилиденхлорид ингибированный | 339 | 3 | 3,1° a) |
| 1304 | Эфир винилизобутиловый ингибированный | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 1305 | Винилтрихлорсилан ингибированный | X338 | 3+8 | 3.21° a) |
| 1306 | Антисептики для древесины жидкие | 33 | 3 | 3.5° b), c) |
| 1306 | Антисептики для древесины жидкие | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1307 | Ксилолы | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1307 | Ксилолы | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1308 | Цирконий, суспендированный в легковоспламеняющейся жидкости | 33 | 3 | 3,1° a). 2° a), b), 3° b) |
| 1308 | Цирконий, суспендированный в легковоспламеняющейся жидкости | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1309 | Алюминий-порошок покрытый | 40 | 4.1 | 4.1,13° b), c) |
| 1310 | Аммония пикрат увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1, 21° а) |
| 1312 | Борнеол | 40 | 4.1 | 4.1,6° c) |
| 1313 | Кальция резинат | 40 | 4.1 | 4.1,12° c) |
| 1314 | Кальция резинат расплавленный | 40 | 4.1 | 4.1,12° c) |
| 1318 | Кобальта резинат осажденный | 40 | 4.1 | 4.1,12° c) |
| 1320 | Динитрофенол увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а).2° |
| 1321 | Динитрофеноляты увлажненные | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,22° а) |
| 1322 | Динитрорезорцин увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1323 | Ферроцерий | 40 | 4.1 | 4.1,13° b) |
| 1324 | Кино- и фотопленка на нитроцеллюлозной основе | 40 | 4.1 | 4.1,3° |
| 1325 | Легковоспламеняющееся твердое вещество органическое, н.у.к. | 40 | 4.1 | 4.1,6° b), c) |
| 1326 | Гафний-порошок увлажненный | 40 | 4.1 | 4.1,13° b) |
| 1328 | Гексамителентетрамин | 40 | 4.1 | 4.1,6° c) |
| 1330 | Марганца резинат | 40 | 4.1 | 4.1,12° c) |
| 1331 | Термоспички | 40 | 4.1 | 4.1,2° с) |
| 1332 | Метальдегид | 40 | 4.1 | 4.1,6° c) |
| 1333 | Церий |  | 4.1 | 4.1,13° b) |
| 1334 | Нафталин сырой или очищенный | 40 | 4.1 | 4.1,6° c) |
| 1336 | Нитрогуанидин увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1337 | Нитрокрахмал увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1338 | Фосфор аморфный | 40 | 4.1 | 4.1,11° c) |
| 1339 | Фосфора гептасульфид | 40 | 4.1 | 4.1,11° b) |
| 1340 | Фосфора пентасульфид | 423 | 4.3 | 4.3.20° b) |
| 1341 | Фосфора сесквисульфид | 40 | 4.1 | 4.1,11° b) |
| 1343 | Фосфора трисульфид | 40 | 4.1 | 4.1,11° b) |
| 1344 | Тринитрофенол увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1345 | Каучук в отходах или каучук регенерированный | 40 | 4.1 | 4.1,1° b) |
| 1346 | Кремний-порошок аморфный | 40 | 4.1 | 4.1,13° c) |
| 1347 | Серебра пикрат увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1348 | Натрия динитро-о-крезолят увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,22° а) |
| 1349 | Натрия пикрамат увлаженный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1350 | Сера | 40 | 4.1 | 4.1,11° c) |
| 1352 | Титан-порошок увлажненный | 40 | 4.1 | 4.1,13° b) |
| 1353 | Волокна, пропитанные нитроцеллюлозой, н.у.к. или 1353 ткани, пропитанные нитроцеллюлозой, н.у.к. | 40 | 4.1 | 4.1,3° с) |
| 1354 | Тринитробензол увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1355 | Кислота тринитробензойная увлажненная | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1356 | Тринитротолуол увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1357 | Мочевины нитрат увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1358 | Цирконий-порошок увлажненный | 40 | 4.1 | 4.1,13° b) |
| 1360 | Кальция фосфид | 446 | 4.3+6.1 | 4.3,18° а) |
| 1361 | Уголь | 40 | 4.2 | 4.2,1° b), c) |
| 1361 | Уголь черный | 40 | 4.2 | 4.2,1° b), c) |
| 1362 | Уголь активированный | 40 | 4.2 | 4.2,1° c) |
| 1363 | Копра | 40 | 4.2 | 4.2,2° c) |
| 1364 | Хлопка отходы, пропитанные маслом | 40 | 4.2 | 4.2,3° c) |
| 1365 | Хлопок влажный | 40 | 4.2 | 4.2,3° c) |
| 1366 | Диэтилцинк | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° a) |
| 1369 | п-Нитрозодиметиланилин | 40 | 4.2 | 4.2,5° b) |
| 1370 | Диметилцинк | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° a) |
| 1373 | Волокна животного, растительного или синтетического происхождения, н.у.к. | 40 | 4.2 | 4.2,3° c) |
| 1373 | Ткани животного, растительного или синтетического происхождения, н.у.к. | 40 | 4.2 | 4.2,3° c) |
| 1374 | Мука рыбная несиабилизированная | 40 | 4.2 | 4.2,2° b) |
| 1376 | Железа оксид отработанный | 40 | 4.2 | 4.2,16° c) |
| 1376 | Железо губчатое-отходы | 40 | 4.2 | 4.2,16° c) |
| 1378 | Катализатор металлический увлажненный | 40 | 4.2 | 4.2,12° b) |
| 1379 | Бумага, обработанная ненасыщенными маслами | 40 | 4.2 | 4.2,3° c) |
| 1380 | Пентаборан | 333 | 4.2+6.1 | 4.2,19° a) |
| 1381 | Фосфор белый или желтый сухой | 46 | 4.2+6.1 | 4.2,11° a) |
| 1382 | Калия сульфид безводный | 40 | 4.2 | 4.2,13° b) |
| 1382 | Калия сульфид, содержащий менее 30% кристаллизационной воды | 40 | 4.2 | 4.2,13° b) |
| 1384 | Натрия дитионит (натрия гидросульфит) | 40 | 4.2 | 4.2,13° b) |
| 1385 | Натрия сульфид безводный | 40 | 4.2 | 4.2,13° b) |
| 1385 | Натрия сульфид, содержащий менее 30% кристаллизационной воды | 40 | 4.2 | 4.2,13° b) |
| 1386 | Жмых | 40 | 4.2 | 4.2,2° c) |
| 1389 | Амальгама щелочных металлов | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 1390 | Амиды щелочных металлов | 423 | 4.3+3 | 4.3,11° a) |
| 1391 | Металл щелочной диспергированный | X423 | 4.3+3* | 4.3,11° a) |
| 1391 | Металл щелочноземельный диспергированный | Х423 | 4.3+3* | 4.3,11° а) |
| 1392 | Амальгама щелочноземельных металлов | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 1393 | Щелочноземельных металлов сплав, н.у.к. | 423 | 4.3 | 4.3,11° b) |
| 1394 | Алюминия карбид | 423 | 4.3 | 4.3,17° b) |
| 1395 | Алюминий-ферросилиций-порошок | 462 | 4.3+6.1 | 4.3.15° c) |
| 1396 | Алюминий-порошок непокрытый | 423 | 4.3 | 4.3.13° b) |
| 1397 | Алюминия фосфид | 446 | 4.3+6.1 | 4.3,18° а) |
| 1398 | Алюминий кремнистый порошок непокрытый | 423 | 4.3 | 4.3.13° c) |
| 1400 | Барий | 423 | 4.3 | 4.3,11° b) |
| 1401 | Кальций | 423 | 4.3 | 4.3,11° b) |
| 1402 | Кальция карбид | 423 | 4.3 | 4.3,17° b) |
| 1403 | Кальция цианамид | 423 | 4.3 | 4.3.19° c) |
| 1404 | Кальция гидрид | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 1405 | Кальция силицид | 423 | 4.3 | 4.3.12° b), c) |
| 1407 | Цезий | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 1408 | Ферросилиций | 462 | 4.3+6.1 | 4.3.15° c) |
| 1409 | Гидриды металлов, реагирующие с водой, н.у.к. | 423 | 4.3 | 4.3.16° b) |
| 1410 | Лития алюмогидрид | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 1411 | Лития алюмогидрид в эфире | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 1413 | Лития боргидрид | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 1414 | Лития гидрид | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 1415 | Литий | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 1417 | Лития силицид | 423 | 4.3 | 4.3.12° b) |
| 1418 | Магний порошок | 423 | 4.3+4.2 | 4.3,14° b) |
| 1419 | Магния - флюминия фосфид | 446 | 4.3+6.1 | 4.3,18° а) |
| 1420 | Калия металлические сплавы | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 1421 | Щелочных металлов сплав жидкий, н.у.к. | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 1422 | Калия-натрия сплавы | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 1423 | Рубидий | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 1426 | Натрия боргидрид | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 1427 | Натрия гидрид | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 1428 | Натрий | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 1431 | Натрия метилат | 48 | 4.2+8 | 4.2,15° b) |
| 1432 | Натрия фосфид | 423 | 4.3 | 4.3,18° а) |
| 1433 | Олова фосфид | 423 | 4.3 | 4.3,18° а) |
| 1435 | Шлак цинковый | 423 | 4.3 | 4.3.13° c) |
| 1436 | Цинк-порошок | 423 | 4.3+4.2 | 4.3,14° b), c) |
| 1436 | Цинк-пыль | 423 | 4.3+4.2 | 4.3,14° b), c) |
| 1437 | Циркония гидрид | 40 | 4.1 | 4.1,14° b) |
| 1438 | Алюминия нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1439 | Аммония дихромат | 50 | 5.1 | 5.1,27° b) |
| 1442 | Аммония перхлорат | 50 | 5.1 | 5.1,12° b) |
| 1444 | Аммония персульфат | 50 | 5.1 | 5.1,18° c) |
| 1445 | Бария хлорат | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 1446 | Бария нитрат | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 1447 | Бария перхлорат | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 1448 | Бария перманганат | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 1449 | Бария пероксид | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 1450 | Броматы неорганические, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,16° b) |
| 1451 | Цезия нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1452 | Кальция хлорат | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 1453 | Кальция хлорит | 50 | 5.1 | 5.1,14° b) |
| 1454 | Кальция нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1455 | Кальция перхлорат | 50 | 5.1 | 5.1,13° b) |
| 1456 | Кальция перманганат | 50 | 5.1 | 5.1,17° b) |
| 1457 | Кальция пероксид | 50 | 5.1 | 5.1,25° b) |
| 1458 | Хлората и бората смесь | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 1459 | Хлората и магния хлорида смесь | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 1461 | Хлораты неорганические, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 1462 | Хлориты неорганические, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,14° b) |
| 1463 | Хрома триоксид безводный | 58 | 5.1+8 | 5.1,31° b) |
| 1465 | Дидима нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1466 | Железа нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1467 | Гуанидина нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° с) |
| 1469 | Свинца нитрат | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 1470 | Свинца перхлорат | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 1471 | Лития гипохлорит сухой или лития гипохлорита смесь | 50 | 5.1 | 5.1,15° b) |
| 1472 | Лития пероксид | 50 | 5.1 | 5.1,25° b) |
| 1473 | Магния бромат | 50 | 5.1 | 5.1,16° b) |
| 1474 | Магния нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1475 | Магния перхлорат | 50 | 5.1 | 5.1,13° b) |
| 1476 | Магния пероксид | 50 | 5.1 | 5.1,25° b) |
| 1477 | Нитраты неорганические, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,22° b), c) |
| 1479 | Окисляющее вещество твердое, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,27° b), c) |
| 1481 | Перхлораты неорганические, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,13° b) |
| 1482 | Перманганаты неорганические, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,17° b) |
| 1483 | Пероксиды неорганические, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,25° b) |
| 1484 | Калия бромат | 50 | 5.1 | 5.1,16° b) |
| 1485 | Калия хлорат | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 1486 | Калия нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1487 | Калия нитрата и натрия нитрата смеси | 50 | 5.1 | 5.1,24° b) |
| 1488 | Калия нитрит | 50 | 5.1 | 5.1,23° b) |
| 1489 | Калия перхлорат | 50 | 5.1 | 5.1,13° b) |
| 1490 | Калия перманганат | 50 | 5.1 | 5.1,17° b) |
| 1491 | Калия пероксид | 50 | 5.1 | 5.1,25° а) |
| 1492 | Калия персульфат | 50 | 5.1 | 5.1,18° с) |
| 1493 | Серебра нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° b) |
| 1494 | Натрия бромат | 50 | 5.1 | 5.1,16° b) |
| 1495 | Натрия хлорат | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 1496 | Натрия хлорит | 50 | 5.1 | 5.1,14° b) |
| 1498 | Натрия нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1499 | Смесь натрия нитрата и калия нитрата | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1500 | Натрия нитрит | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,23° c) |
| 1502 | Натрия перхлорат | 50 | 5.1 | 5.1,13° b) |
| 1503 | Натрия перманганат | 50 | 5.1 | 5.1,17° b) |
| 1504 | Натрия пероксид | 50 | 5.1 | 5.1,25° а) |
| 1505 | Натрия персульфат | 50 | 5.1 | 5.1,18° c) |
| 1506 | Стронция хлорат | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 1507 | Стронция нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 1508 | Стронция перхлорат | 50 | 5.1 | 5.1,13° b) |
| 1509 | Стронция пероксид | 50 | 5.1 | 5.1,25° b) |
| 1510 | Тетранитрометан | 559 | 5.1+6.1 | 5.1,2° a) |
| 1511 | Карбамида и водорода пероксида комплекс | 58 | 5.1+8 | 5.1,31° c) |
| 1512 | Цинка-аммония нитрит | 50 | 5.1 | 5.1,23° b) |
| 1513 | Цинка хлорат | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 1514 | Цинка нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° b) |
| 1515 | Цинка перманганат | 50 | 5.1 | 5.1,17° b) |
| 1516 | Цинка пероксид | 50 | 5.1 | 5.1,25° b) |
| 1517 | Циркония пмкрамат увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 1541 | Ацетонциангидрин стабилизированный | 66 | 6.1 | 6.1, 12° a) |
| 1544 | Алкалоиды или алколоидов соли твердые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 90° a) |
| 1544 | Алкалоиды или алкалоидов соли твердые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 90° b), c) |
| 1545 | Аллилизотиоцианат ингибированный | 639 | 6.1+3 | 6.1,20° b) |
| 1546 | Амония арсенат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1547 | Aнилин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1548 | Анилина гидрохлорид | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 1549 | Сурьмы соединение неорганическое твердое, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,59° c) |
| 1550 | Сурьмы лактат | 60 | 6.1 | 6.1,59° c) |
| 1551 | Сурьмы-калия тартрат | 60 | 6.1 | 6.1,59° c) |
| 1553 | Кислота мышьяковая жидкая | 66 | 6.1 | 6.1, 51° а) |
| 1554 | Кислота мышьяковая твердая | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1555 | Мышьяка бромид | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1556 | Мышьяка соединение жидкое, н.у.к., неорганическое (арсенаты, арсениты и мышьяка сульфид) | 66 | 6.1 | 6.1, 51° a) |
| 1556 | Мышьяка соединение жидкое, н.у.к., неорганическое (арсенаты, арсениты и мышьяка сульфид) | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b), с) |
| 1557 | Мышьяка соединение твердое, н.у.к., неорганическое (арсенаты, арсениты и мышьяка сульфид) | 66 | 6.1 | 6.1, 51° а) |
| 1557 | Мышьяка соединение твердое, н.у.к., неорганическое (арсенаты, арсениты и мышьяка сульфид) | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b), c) |
| 1558 | Мышьяк | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1559 | Мышьяка пентаоксид | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1560 | Мышьяка трихлорид | 66 | 6.1 | 6.1, 51° a) |
| 1561 | Мышьяка триоксид | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1562 | Мышьяковая пыль | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1564 | Бария соединение, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 60° b), c) |
| 1565 | Бария цианид | 66 | 6.1 | 6.1, 41° a) |
| 1566 | Бериллия соединение, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 54° b) 2.с) |
| 1567 | Бериллий-порошок | 64 | 6.1+4.1 | 6.1, 54° b) 1. |
| 1569 | Бромацетон | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16° b) |
| 1570 | Бруцин | 66 | 6.1 | 6.1, 90° a) |
| 1571 | Бария азид, увлажненный |  |  | 4.1, 25° а) |
| 1572 | Кислота какодиловая | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1573 | Кальция арсенат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1574 | Кальция арсената и кальция арсенита смесь твердая | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1575 | Кальция цианид | 66 | 6.1 | 6.1, 41° a) |
| 1577 | Хлординитробензолы | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 1578 | Хлорнитробензолы | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1579 | 4-Хлор-о-тулоидингидрохлорид | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 1580 | Хлорпикрин | 66 | 6.1 | 6.1, 17° a) |
| 1581 | Хлорпикрина и метилбромида смесь | 26 | 6.1 | 2,2° T |
| 1582 | Хлорпикрина и метилбромида смесь | 26 | 6.1 | 2,2° T |
| 1583 | Хлорпикрина смесь, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 17° a) |
| 1583 | Хлорпикрина смесь, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b), c) |
| 1585 | Меди ацетоарсенит | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1586 | Меди арсенит | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1587 | Меди цианид | 60 | 6.1 | 6.1, 41° b) |
| 1588 | Цианиды неорганические твердые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 41° a) |
| 1588 | Цианиды неорганические твердые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 41° b), c) |
| 1589 | Хлорциан ингибированный | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС |
| 1590 | Дихлоранилины | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1591 | О-Дихлорбензол | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 1593 | Дихлорметан | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 1594 | Диэтилсульфат | 60 | 6.1 | 6.1,14° b) |
| 1595 | Диметилсульфат | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° a) |
| 1596 | Динитроанилины | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1597 | Динитробензолы | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1598 | Динитро-о-крезол | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1599 | Динитрофенола раствор | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b), c) |
| 1600 | Динитротолуолы расплавленные | 60 | 6.1 | 6.1, 24° b)1 |
| 1601 | Дензинфицирующее средство твердое токсичное, н.у.к | 60 | 6.1 | 6.1, 25° a) |
| 1601 | Дензинфицирующее средство твердое токсичное, н.у.к | 66 | 6.1 | 6.1, 25° b), c) |
| 1602 | Краситель жидкий токсичный н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 25° a) |
| 1602 | Краситель жидкий токсичный н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 25° b), c) |
| 1602 | Полупродукт синтеза красителей жидкий токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 25° a) |
| 1602 | Полупродукт синтеза красителей жидкий токсичный, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 25° b), c) |
| 1603 | Этилбромацетат | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16° b) |
| 1604 | Этилендиамин | 83 | 8+3 | 8, 54° b) |
| 1605 | Этилендибромид | 66 | 6.1 | 6.1, 15° a) |
| 1606 | Железа (III) арсенат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1607 | Железа (II) арсенит | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1608 | Железа (II) арсенат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1611 | Гексаэтилтетрафосфат | 60 | 6.1 | 6.1, 23° b) |
| 1612 | Гексаэтилтетрафосфата и газа сжатого смесь | 26 | 6.1 | 2,1° T |
| 1613 | Водорода цианида водный раствор (Цианистоводородная кислота) | 663 | 6.1+3 | 6.1, 2° |
| 1614 | Водород цианистый стабилизированный | 663 | 6.1+3 | 6.1,1° |
| 1616 | Свинца ацетат | 60 | 6.1 | 6.1, 62° c) |
| 1617 | Свинца арсенаты | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1618 | Свинца арсениты | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1620 | Свинца цианид | 60 | 6.1 | 6.1, 41° b) |
| 1621 | Лондонский пурпур | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1622 | Магния арсенат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1623 | Ртути (II) арсенат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1624 | Ртути (II) хлорид | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1625 | Ртути (II) нитрат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1626 | Ртутнокалиевый цианид | 66 | 6.1 | 6.1, 41° a) |
| 1627 | Ртути (I) нитрат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1629 | Ртути ацетат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1630 | Ртути (II)-аммония хлорид | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1631 | Ртути (II) бензоат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1634 | Ртути бромиды | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1636 | Ртути (II) цианид | 60 | 6.1 | 6.1, 41° b) |
| 1637 | Ртути (II) глюконат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1638 | Ртути (II) йодид | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1639 | Ртути нуклеат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1640 | Ртути (II) олеат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1641 | Ртути оксид | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1642 | Ртути (II) оксицианид десенсибилизированный | 60 | 6.1 | 6.1, 41° b) |
| 1643 | Ртути (II)-калия йодид | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1644 | Ртути салицилат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1645 | Ртути (II) сульфат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1646 | Ртути (II) тиоцианат | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b) |
| 1647 | Метилбромида и этилендибромида смесь жидкая | 66 | 6.1 | 6.1, 15° a) |
| 1648 | Ацетонитрил (Метилцианид) | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1649 | Присадка антидетонационная к моторному топливу | 66 | 6.1 | 6.1, 31° a) |
| 1650 | Бета-Нафтиламин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1651 | Нафтилтиомочевина | 60 | 6.1 | 6.1,21° b) |
| 1652 | Нафтилмочевина | 60 | 6.1 | 6..12° b) |
| 1653 | Никеля цианид | 60 | 6.1 | 6.1, 41° b) |
| 1654 | Никотин | 60 | 6.1 | 6.1, 90° б) |
| 1655 | Никотина соединение или никотина препарат твердые, н.у.к | 66 | 6.1 | 6.1, 90° a) |
| 1655 | Никотина соединение или никотина препарат твердые, н.у.к | 66 | 6.1 | 6.1, 90° b), c) |
| 1656 | Никотина гидрохлорид или никотина гидрохлорида раствор | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b) |
| 1657 | Никотина салицилат | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b) |
| 1658 | Никотина сульфат твердый | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b) |
| 1658 | Раствор никотина сульфата | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b) |
| 1659 | Никотина тартрат | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b) |
| 1660 | Азота оксид сжатый | 265 | 6.1+0.5+8 | 2,1° ТОС |
| 1661 | Нитроанилины (о-, м-, п-) | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1662 | Нитробензол | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1663 | Нитрофенолы (о-, м-, п-) | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 1664 | Нитротолуолы (о-, м-, п-) | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1665 | Нитроксилолы (о-, м-, п-) | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1669 | Пентахлорэтан | 60 | 6.1 | 6.1, 15° b) |
| 1670 | Перхлорметилмеркаптан | 66 | 6.1 | 6.1, 17° a) |
| 1671 | Фенол твердый | 60 | 6.1 | 6.1,14° b) |
| 1672 | Фенилкарбиламинохлорид | 66 | 6.1 | 6.1, 17° а) |
| 1673 | Фенилендиамины (о-, м-, п-) | 60 | 6.1 | 6.1, 12° с) |
| 1674 | Фенилртутьацетат | 60 | 6.1 | 6.1, 33° b) |
| 1677 | Калия арсенат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1678 | Калия арсенит | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1679 | Калия тетрацианокупрат (I) | 6.0 | 6.1 | 6.1, 41° b) |
| 1680 | Калиа цианид | 66 | 6.1 | 6.1, 41° a) |
| 1683 | Серебра арсенит | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1684 | Серебра цианид | 60 | 6.1 | 6.1, 41° b) |
| 1685 | Натрия арсенат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1686 | Натрия арсенита водный раствор | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b), c) |
| 1687 | Натрия азид |  | 6.1 | 6.1, 42° b) |
| 1688 | Натрия какодилат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1689 | Натрия цианид | 66 | 6.1 | 6.1, 41° a) |
| 1690 | Натрия фторид | 60 | 6.1 | 6.1,63° c) |
| 1691 | Стронция арсенит | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1692 | Стрихнин или стрихнина соли | 66 | 6.1 | 6.1, 90° a) |
| 1693 | Слезоточивое вещество жидкое или твердое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 25° a) |
| 1693 | Слезоточивое вещество жидкое или твердое, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 25° b) |
| 1694 | Бромбензилцианиды | 66 | 6.1 | 6.1, 17° a) |
| 1695 | Хлорaцетон стабилизированный | 663 | 6.1+3+8 | 6.1, 10° a) |
| 1697 | Хлорацетофенон | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 1698 | Дифениламинхлорарсин | 66 | 6.1 | 6.1, 34° a) |
| 1699 | Дифенилхлорарсин | 66 | 6.1 | 6.1, 34° a) |
| 1700 | Шашки дымовые слезоточивые |  | 6.1+4.1 | 6.1, 2° 6 b) |
| 1701 | Ксилилбромид | 60 | 6.1 | 6.1, 15° b) |
| 1702 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 60 | 6.1 | 6.1, 15° b) |
| 1704 | Тетраэтилдитиопирофосфат | 60 | 6.1 | 6.1, 23° b) |
| 1707 | Талия соединение, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 53° b) |
| 1708 | Толуидины | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1709 | 2,4-Толуилендиамин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 1710 | Tрихлорэтилен | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 1711 | Ксилидины | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1712 | Цинка арсенат | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1712 | Цинка арсената и цинка арсенита смесь | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1712 | Цинка арсенит | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 1713 | Цинка цианид | 66 | 6.1 | 6.1, 41° a) |
| 1714 | Цинка фосфид | 446 | 4.3+6.1 | 4.3,18° а) |
| 1715 | Ангидрид уксусный | 83 | 8+3 | 8,32° b)2 |
| 1716 | Ацетилбромид | 80 | 8 | 8,35° b)1 |
| 1717 | Ацетилхлорид | X338 | 3+8 | 3,25° b) |
| 1718 | Кислота бутилфосфорная | 80 | 8 | 8.38° c) |
| 1719 | Щелочная жидкость едкая, н.у.к. | 80 | 8 | 8.42° b), c) |
| 1722 | Аллилхлорформиат | 638 | 6.1+8+3 | 6.1,28° a) |
| 1723 | Аллилиодид | 338 | 3+8 | 3,25° b) |
| 1724 | Аллилтрихлорсилан стабилизированый | X839 | 8+3 | 8.37° b) |
| 1725 | Алюминия бромид безводный | 80 | 8 | 8,11°.b) |
| 1726 | Алюминия хлорид безводный | 80 | 8 | 8,11° b) |
| 1727 | Аммония гидродифторид твердый | 80 | 8 | 8,9° b) |
| 1728 | Амилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1729 | Анизоилхлорид | 80 | 8 | 8,35° b)1 |
| 1730 | Сурьмы пентахлорид жидкий | X80 | 8 | 8,12° b) |
| 1731 | Сурьмы пентахлорида раствор | 80 | 8 | 8,12° b) c) |
| 1732 | Сурьмы пентафторид | 86 | 8+6.1 | 8.10° b) |
| 1733 | Сурьмы трихлорид | 80 | 8 | 8,11° b) |
| 1736 | Бензоилхлорид | 80 | 8 | 8,35° b)1 |
| 1737 | Бензилбромид | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 1738 | Бензилхлорид | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 1739 | Бензилхлорформиат | 88 | 8 | 8.64° a) |
| 1740 | Гидродифториды | 80 | 8 | 8,9° b). c) |
| 1741 | Бора трихлорид | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС |
| 1742 | Бора трифторид и кислота уксусная - комплекс | 80 | 8 | 8.33° b) |
| 1743 | Бора трифторид и кислота пропионовая - комплекс | 80 | 8 | 8.33° b) |
| 1744 | Бром или брома раствор | 886 | 8+6.1 | 8.14° |
| 1745 | Брома пентафторид | 568 | 5.1+6.1+8 | 5.1,5° |
| 1746 | Брома трифторид | 568 | 5.1+6.1+8 | 5.1,5° |
| 1747 | Бутилтрихлорсинан | X83 | 8+3 | 8.37° b) |
| 1748 | Калция гипохлорит сухой | 50 | 5.1 | 5.1,15° b) |
| 1748 | Кальция гипохлорита смесь сухая | 50 | 5.1 | 5.1,15° b) |
| 1749 | Хлора трифторид | 265 | 6.1+05+8 | 2,2° T°C |
| 1750 | Кислоты хлоруксусной раствор | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 1751 | Кислота хлоруксусная твердая | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 1752 | Хлорацетилхлорид | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° a) |
| 1753 | Хлорфенилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1754 | Кислота хлорсульфоновая | X88 | 8 | 8,12° a) |
| 1755 | Кислоты хромовой раствор | 80 | 8 | 8.17° b), а) |
| 1756 | Хрома фторид твердый | 80 | 8 | 8,9° b) |
| 1757 | Хрома фторида раствор | 80 | 8 | 8.8° b), c) |
| 1758 | Хрома оксидихлорид | X88 | 8 | 8,12° a) |
| 1759 | Коррозионное вещество твердое, н.у.к. | 88 | 8 | 8.65° a) |
| 1759 | Коррозионное вещество твердое, н.у.к. | 80 | 8 | 8.65° b), c) |
| 1760 | Коррозионная жидкость, н.у.к. | 88 | 8 | 8.66° a) |
| 1760 | Коррозионная жидкость, н.у.к. | 80 | 8 | 8.66° b), c) |
| 1761 | Медьэтилендиамина раствор | 86 | 8+6.1 | 8,53° b), c) |
| 1762 | Циклогексенилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1763 | Циклогексилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1764 | Кислота дихлоруксусная | 80 | 8 | 8,32° b)1° |
| 1765 | Дихлорацетилхлорид | X80 | 8 | 8,35° b)1° |
| 1766 | Дихлорфенилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1767 | Диэтилдихлорсилан | 83 | 8+3 | 8.37° b) |
| 1768 | Кислота дифторфосфорная безводная | 80 | 8 | 8.8° b) |
| 1769 | Дифенилдихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1770 | Дифенилметилбромид | 80 | 8 | 8.65° b) |
| 1771 | Додецилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1773 | Железа (III) хлорид безводный | 80 | 8 | 8,11° c) |
| 1774 | Жидкость для зарядки огнетушителей | 80 | 8 | 8.82° b) |
| 1775 | Кислота борфтористоводородная | 80 | 8 | 8.8° b) |
| 1776 | Кислота фторфосфорная безводкая | 80 | 8 | 8.8° b) |
| 1777 | Кислота фторсульфоновая | 88 | 8 | 8.8° a) |
| 1778 | Кислота кремнефтористоводородная | 80 | 8 | 8.8° b) |
| 1779 | Кислота муравьиная | 80 | 8 | 8,32° b)1. |
| 1780 | Фумарилхлорид | 80 | 8 | 8,35° b)1. |
| 1781 | Гексадецилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1782 | Кислота гексафторфосфорная | 80 | 8 | 8.8° b) |
| 1783 | Гексаметилендиамина раствор | 80 | 8 | 8,53° b), c) |
| 1784 | Гексилтрихлорсилан | Х80 | 8 | 8,36° b) |
| 1786 | Кислоты фтористоводородной и кислоты серной смесь | 886 | 8+6.1 | 8.7° a) |
| 1787 | Кислоты йодистоводородной раствор | 80 | 8 | 8,5° b), c) |
| 1788 | Кислоты бромистоводородной раствор | 80 | 8 | 8,5° b), c) |
| 1789 | Кислоты хлористоводородной раствор | 80 | 8 | 8,5° b), c) |
| 1790 | Кислоты фтористоводородной раствор, содержащий более 85% фтористого водорода | 886 | 8+6.1 | 8.6° |
| 1790 | Кислоты фтористоводородной раствор, содержащий более 60% но не более 85% фтористого водорода | 886 | 8+6.1 | 8.7° a) |
| 1790 | Кислоты фтористоводородной раствор, содержащий не более 60% фтористого водорода | 86 | 8+6.1 | 8.7° b) |
| 1791 | Гипохлорида раствор | 80 | 8 | 8.61° b), c) |
| 1792 | Йода монохлорид | 80 | 8 | 8,12° b) |
| 1793 | Кислота изопропилфосфорная | 80 | 8 | 8.38° c) |
| 1794 | Свинца сульфат | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 1796 | Смесь кислотная нитрующая, содержащая более 50% азотной кислоты | 885 | 8+05 | 8.3° a) |
| 1796 | Смесь кислотная нитрующая, содержащая не более 50% азотной кислоты | 80 | 8 | 8.3° b) |
| 1799 | Нонилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1800 | Октадецилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1801 | Октилтрихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 1802 | Кислота хлорная | 85 | 8 | 8.4° b) |
| 1803 | Фенолсульфокислота жидкая | 80 | 8 | 8.34° b) |
| 1804 | Фенилтрихлорсилан | Х80 | 8 | 8,36° b) |
| 1805 | Кислота фосфорная | 80 | 8 | 8.17° c) |
| 1806 | Фосфора пентахлорид | 80 | 8 | 8,11° b) |
| 1807 | Фосфора пентаоксид | 80 | 8 | 8,16° b) |
| 1808 | Фосфора трибромид | X80 | 8 | 8,12° b) |
| 1809 | Фосфора трихлорид | 668 | 6.1+8 | 8.67° a) |
| 1810 | Фосфора оксихлорид | X80 | 8 | 8,12° b) |
| 1811 | Калия гидродифторид | 86 | 8+6.1 | 8,9° b) |
| 1812 | Калия фторид | 60 | 6.1 | 6.1,63° c) |
| 1813 | Калия гидроксид твердый | 80 | 8 | 8.41° b) |
| 1814 | Калия гидроксида раствор | 80 | 8 | 8.42° b), c) |
| 1815 | Пропионилхлорид | 338 | 3+8 | 3,25° b) |
| 1816 | Пропилтрихлорсилан | X83 | 8+3 | 8.37° b) |
| 1817 | Пиросульфурилхлорид | X80 | 8 | 8,12° b) |
| 1818 | Кремния тетрахлорид | X80 | 8 | 8,12° b) |
| 1819 | Натрия алюмината раствор | 80 | 8 | 8.42° b), c) |
| 1823 | Натрия гидроксид твердый | 80 | 8 | 8.41° b) |
| 1824 | Натрия гидроксида раствор | 80 | 8 | 8.42° b), c) |
| 1825 | Натрия оксид | 80 | 8 | 8.41° b) |
| 1826 | Смесь кислотная нитрующая отработанная, содержащая более 50% азотной кислоты | 885 | 8+05 | 8.3° a) |
| 1826 | Смесь кислотная нитрующая отработанная, содержащая менее 50% азотной кислоты | 80 | 8 | 8.3° b) |
| 1827 | Олова тетрахлорид безводный | X80 | 8 | 8,12° b) |
| 1828 | Серы хлориды | X88 | 8 | 8,12° a) |
| 1829 | Серы триоксид, ингибированный или серы триоксид стабилизированный | X88 | 8 | 8,1° a) |
| 1830 | Кислота серная, содержащая более 51% кислоты | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 1831 | Кислота серная дымящая | X886 | 8+6.1 | 8,1° a) |
| 1832 | Кислота серная отработанная | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 1833 | Кислота сернистая | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 1834 | Сульфурилхлорид | X88 | 8 | 8,12° a) |
| 1835 | Тетраметиламмония гидроксид | 80 | 8 | 8.51° b) |
| 1836 | Тионилхлорид | X88 | 8 | 8,12° a) |
| 1837 | Тиофосфорилхлорид | X80 | 8 | 8,12° b) |
| 1838 | Титана тетрахлорид | X80 | 8 | 8,12° b) |
| 1839 | Кислота трихлоруксусная | 80 | 8 | 8.31° b) |
| 1840 | Цинка хлорида раствор | 80 | 8 | 8,5° c) |
| 1841 | Ацетальдегидаммиак | 90 | 9 | 9.31° c) |
| 1843 | Аммония динитро-о-крезолят | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1846 | Углерода тетрахлорид | 60 | 6.1 | 6.1, 15° b) |
| 1847 | Калия сульфид кристаллогидрат | 80 | 8 | 8.45° b)1 |
| 1848 | Кислота пропионовая | 80 | 8 | 8,32° c) |
| 1849 | Натрия сульфид кристаллогидрат | 80 | 8 | 8.45° b)1. |
| 1851 | Лекарственный препарат жидкий токсичный, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b), c) |
| 1854 | Бария сплавы пирофорные | 40 | 4.2 | 4.2,12° а) |
| 1855 | Кальций пирофорный или 1855 кальция сплавы пирофорные | 40 | 4.2 | 4.2,12° а) |
| 1858 | Гексафторпропилен (R 1216) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1859 | Кремния тетрафторид сжатый | 268 | 6.1+8 | 2,1° TC |
| 1860 | Винилфторид | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1862 | Этилкротонат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1863 | Топливо авиационное для турбинных двигателей | 33 | 3 | 3,1° a). 2°a), b), 3° b) |
| 1863 | Топливо авиационное для турбинных двигателей | 30 | 3 | 3,31° с) |
| 1865 | Норм-пропилнитрат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 1866 | Смолы раствор легковоспламеняющийся | 30 | 3 | 3.5° a), b), c) |
| 1866 | Смолы раствор легковоспламеняющийся | 33 | 3 | 3,31° c) |
| 1868 | Декаборан | 46 | 4.1+6.1 | 4.1,16° b) |
| 1869 | Магний | 40 | 4.1 | 4.1,13° c) |
| 1869 | Магния сплавы | 40 | 4.1 | 4.1,13° с) |
| 1870 | Боргидрид калия | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 1871 | Титана гидрид | 40 | 4.1 ) | 4.1,14° b |
| 1872 | Свинца диоксид | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° c) |
| 1873 | Кислота хлорная с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 558 | 5.1+8 | 5.1,3° a) |
| 1884 | Бария оксид | 60 | 6.1 | 6.1, 60° c) |
| 1885 | Бензидин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 1886 | Бензилиденхлорид | 60 | 6.1 | 6.1, 15° b) |
| 1887 | Бромхлорметан | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 1888 | Хлороформ | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 1889 | Циан бромистый | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° а) |
| 1891 | Этилбромид | 60 | 6.1 | 6.1, 15° b) |
| 1892 | Этилдихлорарсин | 66 | 6.1 | 6.1, 34° a) |
| 1894 | Фенилртути гидроксид | 60 | 6.1 | 6.1,33° b) |
| 1895 | Финилртути нитрат | 60 | 6.1 | 6.1,33° b) |
| 1897 | Тетрахлорэтилен | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 1898 | Ацетилиодид | 80 | 8 | 8,35° b)1. |
| 1902 | Кислота диизооктилфосфорная | 80 | 8 | 8.38° c) |
| 1903 | Дезинфицирующая жидкость коррозионная, н.у.к. | 88 | 8 | 8.66° a) |
| 1903 | Дезинфицирующая жидкость коррозионная, н.у.к. | 88 | 8 | 8.66° b), c) |
| 1905 | Кислота селеновая | 88 | 8 | 8,16° a) |
| 1906 | Кислота серная, регенерированная из кислого гудрона | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 1907 | Известь натронная | 80 | 8 | 8.41° c) |
| 1908 | Хлорита раствор | 80 | 8 | 8.61° b), c) |
| 1911 | Диборан сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF |
| 1912 | Метилхлорида и метиленхлорида смесь | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1913 | Неон охлажденный жидкий | 22 | 2 | 2,3° A |
| 1914 | Бутилпропионаты | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1915 | Циклогексанон | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1916 | Эфир 2,2-дихлордиэтиловый | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16° b) |
| 1917 | Этилакрилат ингибированный | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 1918 | Изопропилбензол (Кумол) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1919 | Метилакрилат ингибированный | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 1920 | Нонаны | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 1921 | Пропиленимин ингибированный | 336 | 3+6.1 | 3.12° |
| 1922 | Пирролидин | 338 | 3+8 | 3,23° b) |
| 1923 | Кальция дитионит | 40 | 4.2 ) | 4.2,13° b |
| 1928 | Метилмагнийбромид в этиловом эфире | X323 | 4.3+3 | 4.3,3° a) |
| 1929 | Калия дитионит | 40 | 4.2 | 4.2,13° b) |
| 1931 | Цинка дитионит | 90 | 9 | 9.32° c) |
| 1932 | Циркония отходы | 40 | 4.2 | 4.2,12° с) |
| 1935 | Цианида раствор, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 41° а) |
| 1935 | Цианида раствор, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 41° b), c) |
| 1938 | Кислота бромуксусная | 80 | 8 | 8.31° b) |
| 1939 | Фосфора оксибромид | 80 | 8 | 8,11° b) |
| 1940 | Кислота тиогликолевая | 80 | 8 | 8,32° b)1. |
| 1941 | Дибромдифторметан | 90 | 9 | 9.33° c) |
| 1942 | Аммония нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,21° c) |
| 1944 | Спички безопасные | 40 | 4.1 | 4.1,2° с) |
| 1945 | Спички парафиновые | 40 | 4.1 | 4.1,2° с) |
| 1950 | Аэрозоли | 20 | 2 | 2.5° А |
| 1950 | Аэрозоли | 25 | 2+0.5 | 2.5° О |
| 1950 | Аэрозоли | 23 | 3 | 2.5° F |
| 1950 | Аэрозоли | 26 | 6.1 | 2.5° Т |
| 1950 | Аэрозоли | 263 | 6.1+3 | 2.5° TF |
| 1950 | Аэрозоли | 268 | 6.1+8 | 2.5° ТС |
| 1950 | Аэрозоли | 265 | 6.1+05 | 2.5° ТО |
| 1950 | Аэрозоли | 263 | 6.1+3+8 | 2.5° TFC |
| 1950 | Аэрозоли | 268 | 6.1+05+8 | 2.5° ТОС |
| 1951 | Аргон охлажденный жидкий | 22 | 2 | 2,3° A |
| 1952 | Этилена оксида и углерода диоксида смесь, содержащая не более 9% этилена оксида | 20 | 2 | 2.2° A |
| 1953 | Газ сжатый токсичный легковоспламеняющийся, н.у.к. | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF |
| 1954 | Газ сжатый легковоспламеняющийся, н.у.к. | 23 | 3 | 2,1° F |
| 1955 | Газ сжатый токсичный, н.у.к. | 26 | 6.1 | 2,1° T |
| 1956 | Газ сжатый, н.у.к. | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1957 | Дейтерий сжатый | 23 | 3 | 2,1° F |
| 1958 | 1,2-Дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан (R 114) | 20 | 2 | 2.2° A |
| 1959 | 1,1-Дифторэтилен (R1132a) | 239 | 3 | 2,2° F |
| 1961 | Этан охлажденный сжатый | 223 | 3 | 2,3° F |
| 1962 | Этилен сжатый | 23 | 3 | 2,1° F |
| 1963 | Гелий охлажденный жидкий | 22 | 2 | 2,3° A |
| 1964 | Газов углеводородных смесь сжатая, н.у.к. | 23 | 3 | 2,1° F |
| 1965 | Бутан (торговое наименование): см.смесь А, А01, А02, А0 | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1965 | Смесь А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В, С: см. смесь газов углеводородных смесь сжиженная, н.у.к. | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1965 | Пропан (торговое наименование): см. смесь С | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1965 | Смесь газов углеводородных смесь сжижения, н.у.к. | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1966 | Водород охлажденный жидкий | 223 | 3 | 2,3° F |
| 1967 | Газ инсектицидный токсичный, н.у.к. | 26 | 6.1 | 2,2° T |
| 1968 | Газ инсектицидный, н.у.к. | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1969 | Изобутан | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1970 | Криптон охлажденный жидкий | 22 | 2 | 2,3° A |
| 1971 | Метан сжатый | 23 | 3 | 2,1° F |
| 1971 | Газ природный сжатый | 23 | 3 | 2,1° F |
| 1972 | Газ природный охлажденный жидкий | 223 | 3 | 2,3° F |
| 1972 | Метан охлажденный жидкий | 223 | 3 | 2,3° F |
| 1973 | Хлордифторметана и хлорпентафторэтана смесь (R 502) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1974 | Хлордифторбромметан (R12B1) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1975 | Азота оксида и диазота тетраоксида смесь (азота оксида и азота диоксида смесь) |  |  | 2,2° ТОС |
| 1976 | Октафторциклобутан (RC 318) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1977 | Азот охлажденный жидкий | 22 | 2 | 2,3° A |
| 1978 | Пропан | 23 | 3 | 2,2° F |
| 1979 | Газов редких смесь сжатая | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1980 | Газов редких и кислорода смесь сжатая | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1981 | Газов редких и азота смесь сжатая | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1982 | Тетрафторметан (R 14) сжатый | 20 | 2 | 2,1° A |
| 1983 | 1-Хлор-2,2,2-трифторэтан (R 133a) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1984 | Трифторметан (R 23) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 1986 | Спирты легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3,17° a), b) |
| 1986 | Спирты легкковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. | 36 | 3+6.1 | 3,32° с) |
| 1987 | Спирты легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 33 | 3 | 3,2° b).3° b) |
| 1987 | Спирты легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° с) |
| 1988 | Альдегиды легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3,17° a), b) |
| 1988 | Альдегиды легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. | 36 | 3+6.1 | 3,32° с) |
| 1989 | Альдегиды легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 33 | 3 | 3,2° b). 3° b) |
| 1989 | Альдегиды легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° с) |
| 1990 | Бензальдегид | 90 | 9 | 9.34° c) |
| 1991 | Хропрен ингибированный | 336 | 3+6.1 | 3.16° a) |
| 1992 | Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, н.у.к. | 36 | 3+6.1 | 3,32° c) |
| 1992 | Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3.19° а), b) |
| 1993 | Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1° a). 2° a), b), 3° b). 5° c) |
| 1993 | Воспламеняющаяся жидкость, н.у.к. | 30 | 3 | 3,1° c) |
| 1994 | Железа пентакарбонил | 663 | 6.1+3 | 6.1,3° |
| 1999 | Гудроны жидкие | 33 | 3 | 3.5° b), c) |
| 1999 | Гудроны жидкие | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2000 | Целлулоид | 40 | 4.1 | 4.1,3° c) |
| 2001 | Кобальта нафтенаты - порошок | 40 | 4.1 | 4.1,12° c) |
| 2002 | Целлулоида отходы | 40 | 4.2 | 4.2,4° с) |
| 2003 | Металлов алкилы, реагирующие с водой, н.у.к.. или металлов арилы, реагирующие с водой, н.у.к. | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° a) |
| 2004 | Магнийдиамид | 40 | 4.2 | 4.2,16° b) |
| 2005 | Магнийдифенил | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° а) |
| 2006 | Пластмасса на нитроцеллюлозной основе самонагревающаяся, н.у.к. | 40 | 4.2 | 4.2,4° с) |
| 2008 | Цирконий - порошок сухой | 40 | 4.2 | 4.2,12° b), c) |
| 2009 | Цирконий сухой | 40 | 4.2 | 4.2,12° с) |
| 2010 | Магния гидрид | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 2011 | Магния фосфид | 446 | 4.3+6.1 | 4.3,18° а) |
| 2012 | Калия фосфид | 446 | 4.3+6.1 | 4.3,18° а) |
| 2013 | Стронция фосфид | 446 | 4.3+6.1 | 4.3,18° а) |
| 2014 | Водорода пероксида водный раствор | 58 | 5.1+8 | 5.1,1° b) |
| 2015 | Водорода пероксид стабилизированный | 559 | 5.1+8 | 5.1,1° a) |
| 2015 | Водорода пероксида водный раствор стабилизированный | 559 | 5.1+8 | 5.1,1° a) |
| 2016 | Боеприпасы химические с отправляющими веществами невзрывчатые |  | 6.1 | 6.1, 25° b) |
| 2017 | Боеприпасы слезоточивые невзрывчатые |  | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 2018 | Хлоранилины твердые | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2019 | Хлоранилины жидкие | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2020 | Хлорфенолы твердые | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2021 | Хлорфенолы жидкие | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2022 | Кислота крезиловая | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 2023 | Эпихлоргидрин | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16° b) |
| 2024 | Ртути соединение жидкое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 52° a) |
| 2024 | Ртути соединение жидкое, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b), c) |
| 2025 | Ртути соединение твердое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 52° a) |
| 2025 | Ртути соединение твердое, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 52° b), c) |
| 2026 | Фенилртути соединение, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,33° a) |
| 2026 | Фенилртути соединение, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,33° b), c) |
| 2027 | Натрия арсенит твердый | 60 | 6.1 | 6.1, 51° b) |
| 2028 | Бомбы дымовые невзрывчатые | 80 | 8 | 8.82° b) |
| 2029 | Гидразин безводный |  |  | 8.44° а) |
| 2030 | Гидразингидрат | 86 | 8+6.1 |  |
| 2030 | Гидразина водный раствор | 86 | 8+6.1 | 8.44° b)8.44° b) |
| 2031 | Кислота азотная, содержащая более 70% чистой кислоты | 885 | 8+05 | 8.2° a)1. |
| 2031 | Кислота азотная, содержащая менее 70% чистой кислоты | 80 | 8 | 8.2° b) |
| 2032 | Кислота азотная красная дымящая | 856 | 8+05+6.1 | 8.2° a)2 |
| 2033 | Калия моноксид | 80 | 8 | 8.41° b) |
| 2034 | Водорода и метана смесь сжатая | 23 | 3 | 2,1° F |
| 2035 | 1,1,1-Трифторэтан (R143a) | 23 | 3 | 2,2° F |
| 2036 | Ксенон сжатый | 20 | 2 | 2,2° A |
| 2037 | Емкости малые, содержание газ (газовые баллончики) | 20 | 2 | 2.5° А |
| 2037 | Емкости малые, содержание газ (газовые баллончики) | 25 | 2+0.5 | 2.5° О |
| 2037 | Емкости малые, содержание газ (газовые баллончики) | 23 | 3 | 2.5° F |
| 2037 | Емкости малые, содержание газ (газовые баллончики) | 26 | 6.1 | 2.5° T |
| 2037 | Емкости малые, содержание газ (газовые баллончики) | 263 | 6.1+3 | 2.5° ТF |
| 2037 | Емкости малые, содержание газ (газовые баллончики) | 668 | 6.1+8 | 2.5° TО |
| 2037 | Емкости малые, содержание газ (газовые баллончики) | 265 | 6.1+0.5 | 2.5° TО |
| 2037 | Емкости малые, содержание газ (газовые баллончики) | 263 | 6.1+3+8 | 2.5° TFC |
| 2037 | Емкости малые, содержание газ (газовые баллончики) | 268 | 6.1+05+8 | 2.5° TОC |
| 2038 | Динитротолуолы | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2044 | 2,2-Диметилпропан | 23 | 3 | 2,2° F |
| 2045 | Изобутиральдегид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2046 | Цимолы (о-, м-, п) (Метилизопропил-бензолы) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2047 | Дихлорпропены | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2047 | Дихлорпропены | 30 | 3 | 3,31° с) |
| 2048 | Дициклопентадиен | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2049 | Диэтилбензолы (о-, м-, п-) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2050 | Диизобутилен-смеси изомеров | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2051 | 2-Диметиламиноэтанол | 83 | 8+3 | 8,54° b) |
| 2052 | Дипентен | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2053 | Метилизобутилкарбинол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2054 | Морфолин | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2055 | Стирол мономер ингибированный | 39 | 3 | 3,31° с) |
| 2056 | Тетрагидрофуран | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2057 | Трипропилен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2057 | Трипропилен | 30 | 3 | 3,31° с) |
| 2058 | Валеральдегид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2059 | Нитроцеллюлозы раствор легковоспламеняющийся | 33 | 3 | 3.4° a), b) |
| 2059 | Нитроцеллюлозы раствор легковоспламеняющийся | 30 | 3 | 3.34° c) |
| 2067 | Удобрения аммиачно-нитратные, тип А1 | 50 | 5.1 | 5.1,21°c) |
| 2068 | Удобрения аммиачно-нитратные, тип А2 | 50 | 5.1 | 5.1,21°c) |
| 2069 | Удобрения аммиачно-нитратные, тип А3 | 50 | 5.1 | 5.1,21°c) |
| 2070 | Удобрения аммиачно-нитратные, тип А4 | 50 | 5.1 | 5.1,21°c) |
| 2073 | Аммиака водный раствор, содержащий более 35%, но не более 40% аммиака | 20 | 2 | 2.4° A |
| 2073 | Аммиака водный раствор, содержащий более 40%, но не более 50% аммиака | 20 | 2 | 2.4° A |
| 2074 | Акриламид | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2075 | Хлораль безводный ингибированный | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 2076 | Крезолы (о-, м-, п-) | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 2077 | альфа-Нафтиламин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2078 | Толуолдиизоцианат | 60 | 6.1 | 6.1,19° b) |
| 2079 | Диэтилентриамин | 80 | 8 | 8,53° b) |
| 2187 | Углерода диоксид охлажденный жидкий | 22 | 2 | 2,3° А |
| 2188 | Арсин | 263 | 6.1+3 | 2,2° ТF |
| 2189 | Дихлорсилан | 263 | 6.1+05+8 | 2,2° TFC |
| 2190 | Кислорода дифторид сжатый |  |  | 2,1° ТОС |
| 2191 | Сульфурилфторид | 26 | 6.1 | 2,2° T |
| 2192 | Герман | 263 | 6.1+3 | 2,2° ТF |
| 2193 | Гексафторэтан (R116) сжатый | 20 | 2 | 2,1° A |
| 2194 | Селена гексафторид | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС |
| 2195 | Теллура гексафторид | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС |
| 2196 | Вольфрама гексафторид | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС |
| 2197 | Водород йодистый безводный | 268 | 6.1+8 | 2,2° TC |
| 2198 | Фосфора пентафторид сжатый | 268 | 6.1+8 | 2,1° TС |
| 2199 | Фосфин | 263 | 6.1+3 | 2,2° ТF |
| 2200 | Пропадиен ингибированый | 239 | 3 | 2,2° F |
| 2201 | Азота гемиоксид охлажденный жидкий | 225 | 2+05 | 2.30° |
| 2202 | Водорода селенид безводный | 263 | 6.1+3 | 2,2° ТF |
| 2203 | Силан сжатый | 23 | 3 | 2,1° F |
| 2204 | Карбонилсульфид | 263 | 6.1+3 | 2,2° ТF |
| 2205 | Адипонитрил | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2206 | Изоцианаты токсичные, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,19° b), c) |
| 2206 | Изоцианата раствор токсичный, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,19° b), c) |
| 2208 | Кальция гипохлорита смесь сухая | 50 | 5.1 | 5.1,15° c) |
| 2209 | Формальдегида раствор | 80 | 8 | 8.63° c) |
| 2210 | Манеб | 40 | 4.2+4.3 | 4.2,16° c) |
| 2210 | Манеба препарат | 40 | 4.2+4.3 | 4.2,16° c) |
| 2211 | Полимер вспенивающийся гранулированный | 90 | - | 9.4° c) |
| 2212 | Асбест голубой (Кроцидолит) | 90 | 9 | 9,1° b) |
| 2212 | Асбест коричневый (Амозит или Мизорит) | 90 | 9 | 9,1° b) |
| 2213 | Параформальдегид | 40 | 4.1 | 4.1,6° c) |
| 2214 | Ангидрид фталевый | 80 | 8 | 8.31° c) |
| 2215 | Ангидрид малеиновый | 80 | 8 | 8.31° c) |
| 2217 | Жмых | 40 | 4.2 | 4.2,2° с) |
| 2218 | Кислота акриловая ингибированная | 839 | 8+3 | 8,32° b)2 |
| 2219 | Эфир аллилглицидиловый | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2222 | Анизол (фенилметиловый эфир) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2224 | Бензонитрил | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2225 | Бензолсульфонилхлорид | 80 | 8 | 8,35° c) |
| 2226 | Бензотрихлорид | 80 | 8 | 8.66° b) |
| 2227 | н-Бутилметакрилат ингибированный | 39 | 3 | 3,31° c) |
| 2232 | Хлорацетальдегид | 66 | 6.1 | 6.1, 17° a) |
| 2233 | Хлоранизидины | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2234 | Хлорбензотрифториды (о-, м-, п-) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2235 | Хлорбензилхлориды | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2236 | 3-Хлор-4-метилфенилизоцианат | 60 | 6.1 | 6.1,19° b) |
| 2237 | Хлорнитроанилины | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2238 | Хлортолуолы (о-, м-, п-) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2239 | Хлортолуидины | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2240 | Кислота хромсерная | 88 | 8 | 8,1° a) |
| 2241 | Циклогепсан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2242 | Циклогептен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2243 | Циклогексилацетат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2244 | Циклопентанол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2245 | Циклопентанон | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2246 | Циклопентен | 33 | 3 | 3,2° b) |
| 2247 | н-Декан | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2248 | Ди-н-бутиламин | 83 | 8+3 | 8,54° b) |
| 2250 | Дихлорфенилизоцианаты | 60 | 6.1 | 6.1,19° b) |
| 2251 | 2,5-Норборнадиен (Дициклогептадиен) ингибированый | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 2252 | 1.2-Диметоксиэтан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2253 | N,N-Диметиланилин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2254 | Спички саперные | 40 | 4.1 | 4.1,2° с) |
| 2256 | Циклогексен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2257 | Калий | X423 | 4.3 | 4.3,11° a) |
| 2258 | 1,2-Пропилендиамин | 83 | 8+3 | 8,54° b) |
| 2259 | Триэтилентетрамин | 80 | 8 | 8,53° b) |
| 2260 | Трипропиламин | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 2261 | Ксиленолы | 60 | 6.1 | 6.1,14° b) |
| 2262 | Диметилкарбамилхлорид | 80 | 8 | 8,35° b)1 |
| 2263 | Диметилциклогексаны | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2264 | Диметилциклогекиламин | 83 | 8+3 | 8,54° b) |
| 2265 | N,N-Диметилформамид | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2266 | Диметил-N-пропиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 2267 | Диметилтиофосфорилхлорид | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 2269 | 3,3-Иминодипропиламин | 80 | 8 | 3.53° c) |
| 2270 | Этиламина водный раствор | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 2271 | Этиламилкетоны | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2272 | N-Этиланилин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2273 | 2-Этиланилин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2274 | N-Этил-N-бензиланилин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2275 | 2-Этилбутанол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2276 | 2-Этилгексиламин | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 2277 | Этилметакрилат | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 2278 | н-Гептен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2279 | Гексахлорбутадиен | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 2280 | Гексаметилендиамин твердый | 80 | 8 | 8,52° c) |
| 2281 | Гексаметилендиизоцианат | 60 | 6.1 | 6.1,19° b) |
| 2282 | Гексанолы | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2283 | Изобутилметакрилат ингибированный | 39 | 3 | 3,31° c) |
| 2284 | Изобутиронитрил | 336 | 3+6.1 | 3,11° b) |
| 2285 | Изоцианатобензотрифториды | 63 | 6.1+3 | 6.1,18° b) |
| 2286 | Пентаметилгептан (изододекан) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2287 | Изогептен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2288 | Изогексен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2289 | Изофорондиамин | 80 | 8 | 8,53° c) |
| 2290 | Изофорондиизоцианат | 60 | 6.1 | 6.1,19° c) |
| 2291 | Свинца соединение растворимое, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 62° c) |
| 2293 | 4-Метокси-4метилпентанон-2 | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2294 | N-Метиланилин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2295 | Метилхлорацетат | 663 | 6.1+3 | 6.1, 16° a) |
| 2296 | Метилциклогексан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2297 | Метилциклогексаноны | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2298 | Метилциклопентан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2299 | Метилдихлорацетат | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2300 | 2-Метил-5-этилпиридин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2301 | 2-Метилфуран | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2302 | 5-Метилгексанон-2 | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2303 | Изопропенилбензол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2304 | Нафталин расплавленный | 44 | 4.1 | 4.1,5° |
| 2305 | Кислота нитробензолсульфоновая | 80 | 8 | 8.34° b) |
| 2306 | Нитробензотрифториды | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2307 | 3-Нитро-4-хлорбензотрифторид | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2308 | Кислота нитрозилсерная | X80 | 8 | 8,1° b) |
| 2309 | Октадиен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2310 | Пентандион-2,4 | 36 | 3+6.1 | 3,32° c) |
| 2311 | Фенетидины | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2312 | Фенол расплавленный | 60 | 6.1 | 6.1, 24° b) |
| 2313 | Пиколины | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2315 | Полихлордифенилы | 90 | 9 | 9.2° b) |
| 2316 | Натрия купроцианид твердый | 66 | 6.1 | 6.1, 41° a) |
| 2317 | Натрия купроцианида раствор | 66 | 6.1 | 6.1, 41° a) |
| 2318 | Натрия гидросульфид гидратированный | 40 | 4.2 | 4.2,13° b) |
| 2319 | Углеводороды терпеновые, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2320 | Тетраэтиленпентамин | 80 | 8 | 8,53° c) |
| 2321 | Трихлорбензолы жидкие | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 2322 | Трихлорбутен | 60 | 6.1 | 6.1, 15° b) |
| 2323 | Триэтилфосфит | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2324 | Триизобутилен (Изобутилена тример) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2325 | 1,3,5-Триметилбензол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2326 | Триметилциклогексиламин | 80 | 8 | 8,53° c) |
| 2327 | Триметилгексаметилендиамины | 80 | 8 | 8,53° c) |
| 2328 | Триметилгексаметилендиизо-цианат | 60 | 6.1 | 6.1,19° c) |
| 2329 | Триметилфосфит | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2330 | Ундекан | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2331 | Цинка хлорид безводный | 80 | 8 | 8,11° c) |
| 2332 | Ацетальдоксим | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2333 | Аллилацетат | 336 | 3+6.1 | 3,17° b) |
| 2334 | Аллиамин | 663 | 6.1+3 | 6.1,7° a)2 |
| 2335 | Эфир аллилэтиловый | 336 | 3+6.1 | 3,17° b) |
| 2336 | Аллилформиат | 336 | 3+6.1 | 3,17° a) |
| 2337 | Фенилмеркаптан | 663 | 6.1+3 | 6.1,20° a) |
| 2338 | Бензотрифторид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2339 | 2-Бромбутан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2340 | Эфир 2-бромэтилэтиловый | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2341 | 1-Бром-3-метилбутан | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2342 | Бромметилпропаны | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2343 | 2-Бромпентан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2344 | Бромпропаны | 30 | 3 | 3,31° с) |
| 2344 | Бромпропаны | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2345 | 3-Бромпропин | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2346 | Бутандион (диацетил) | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2347 | Бутилмеркаптан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2348 | Бутилакрилаты ингибированные | 39 | 3 | 3,31° c) |
| 2350 | Эфир бутилметиловый | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2351 | Бутилнитриты | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2351 | Бутилнитриты | 30 | 3 | 3,31° с) |
| 2352 | Эфир бутилвиниловый ингибированный | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 2353 | Бутирилхлорид | 338 | 3+8 | 3,25° b) |
| 2354 | Эфир хлорметилэтиловый | 336 | 3+6.1 | 3.16° b) |
| 2356 | 2-Хлорпропан | 33 | 3 | 3,2° a) |
| 2357 | Циклогексиламин | 83 | 8+3 | 8,54° b) |
| 2358 | Циклооктатетраен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2359 | Диаллиламин | 338 | 3+8+6.1 | 3.27° b) |
| 2360 | Эфир диаллиловый | 336 | 3+6.1 | 3,17° b) |
| 2361 | Диизобутиламин | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 2362 | 1,1-Дихлорэтан (Этилиденхлорид) | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2363 | Этилмеркаптан | 33 | 3 | 3,2° a) |
| 2364 | н-Пропилбензол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2366 | Диэтилкарбонат (Этилкарбонат) | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2367 | Альфа-Метилвалеральдегид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2368 | Альфа-Пинен | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2370 | Гексен-1 | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2371 | Изопентены | 33 | 3 | 3,1° a) |
| 2372 | 1,2-Ди-(диметиламино)-этан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2373 | Диэтоксиметан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2374 | 3,3-Диэтоксипропен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2375 | Диэтилсульфид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2376 | 2,3-Дигидропиран | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2377 | 1,1-Диметоксиэтан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2378 | 2-Диметиламиноацетонитрил | 336 | 3+6.1 | 3,11° b) |
| 2379 | 1,3-Диметилбутиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 2380 | Диметилдиэтоксисилан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2381 | Диметилдисульфид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2382 | Диметилгидразин симметричный | 663 | 6.1+3 | 6.1,7° а)2 |
| 2383 | Дипропиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 2384 | Эфир ди-н-пропиловый | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2385 | Этилизобутират | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2386 | 1-Этилпиперидин | 338 | 3+8 | 3,23° b) |
| 2387 | Фторбензол | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2388 | Фтортолуолы | 33 | 3 | 3,3° b |
| 2389 | Фуран | 33 | 3 | 3,1° а) |
| 2390 | 2-Йодбутан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2391 | Йодметилпропаны | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2392 | Йодпропаны | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2393 | Изобутилформиат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2394 | Изобутилпропионат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2395 | Идобутирилхлорид | 338 | 3+8 | 3,25° b) |
| 2396 | Альдегид метакриловый ингибированный | 336 | 3+6.1 | 3,17° b) |
| 2397 | 3-Метилбутанон-2 | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2398 | Эфир метил-трет-бутиловый | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2399 | 1-Метилпиперидин | 338 | 3+8 | 3,23° b) |
| 2400 | Метилизовалерат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2401 | Пиперидин | 883 | 8+3 | 8,54° a) |
| 2402 | Пропантиолы (пропилмеркаптаны) | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2403 | Изопропенилацетат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2404 | Пропионитрил | 336 | 3+6.1 | 3,11° b) |
| 2405 | Изопропилбутират | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2406 | Изопропилизобутират | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2407 | Изопропилхлорформиат | 663 | 6.1+3+8 | 6.1, 10° а) |
| 2409 | Изопропилпропионат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2410 | 1,2,3,6-Тетрагидропиридин | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2411 | Бутиронитрил | 336 | 3+6.1 | 3,11° b) |
| 2412 | Тетрагидротиофен (тиолан) | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2413 | Тетрапропилортотитанат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2414 | Тиофен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2416 | Триметилборат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2417 | Карбонилфторид сжатый | 268 | 6.1+8 | 2,1° TC |
| 2418 | Серы тетрафторид | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС |
| 2419 | Бромтрифторэтилен | 23 | 3 | 2,2° F |
| 2420 | Гексафторацетон | 268 | 6.1+8 | 2,2° TC |
| 2422 | Октафторбутен-2 (R 1318) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 2424 | Октафторпропан (R 218) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 2426 | Аммония нитрат жидкий (горячий концентрированный раствор) | 59 | 5.1 | 5.1,20° |
| 2427 | Калия хлората водный раствор | 50 | 5.1 | 5.1,11° b), c) |
| 2428 | Натрия хлората водный раствор | 50 | 5.1 | 5.1,11° b), c) |
| 2429 | Кальция хлората водный раствор | 50 | 5.1 | 5.1,11° b), c) |
| 2430 | Алкилфенолы твердые, н.у.к. | 88 | 8 | 8,39° a) |
| 2430 | Алкилфенолы твердые, н.у.к. | 80 | 8 | 8,39° b), c) |
| 2431 | Анизидины | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2432 | N.N-Диэтиланилин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2433 | Хлорнитротолуолы | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2434 | Дибензилдихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 2435 | Этилфенилдихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 2436 | Кислота тиоуксусная | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2437 | Метилфенилдихлорсилан | X80 | 8 | 8,36° b) |
| 2438 | Триметилацетилхлорид | 663 | 6.1+3+8 | 6.1, 10° a) |
| 2439 | Натрия гидродифторид | 80 | 8 | 8,9° b) |
| 2440 | Олова тетрахлорида пентагидрат | 80 | 8 | 8,11° c) |
| 2441 | Титана трихлорид пирофорный или 2441 титана трихлорида смесь пирофорная | 40 | 4.2+8 | 4.2,15° a) |
| 2442 | Трихлорацетилхлорид | X80 | 8 | 8,35° b)1 |
| 2443 | Ванадия оксихлорид | 80 | 8 | 8,12° b) |
| 2444 | Ванадия тетрахлорид | X88 | 8 | 8,12° a) |
| 2445 | Литийалкилы | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° a) |
| 2446 | Нитрокрезолы (о-, м-, п-) | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2447 | Фосфор белый или желтый расплавленный | 446 | 4.2+6.1 | 4.2,22° |
| 2448 | Сера расплавленная | 44 | 4.1 | 4.1,15° |
| 2451 | Азота трифторид сжатый | 25 | 2+05 | 2,1° О |
| 2452 | Этилацетилен ингибированный | 239 | 3 | 2,2° F |
| 2453 | Этилфторид (R161) | 23 | 3 | 2,2° F |
| 2454 | Метилфторид (R41) | 23 | 3 | 2,2° F |
| 2456 | 2-Хлорпропен | 33 | 3 | 3,1° a) |
| 2457 | 2,3-Диметилбутан | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2458 | Гексадиен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2459 | 2-Метилбутен-1 | 33 | 3 | 3,1° a) |
| 2460 | 2-Метилбутен-2 | 33 | 3 | 3,2° b) |
| 2461 | Метилпентадиен | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2463 | Алюминия гидрид | 423 | 4.3 | 4.3.16° а) |
| 2464 | Бериллия нитрат | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 2465 | Кислота дихлоризоциануровая сухая | 50 | 5.1 | 5.1,26° b) |
| 2465 | Кислоты дихлоризоциануровой соли | 50 | 5.1 | 5.1,26° b) |
| 2466 | Калия пероксид | 50 | 5.1 | 5.1,25° а) |
| 2467 | Перкарбонат натрия | 50 | 5.1 | 5.1,19° с) |
| 2468 | Кислота трихлоризоциануровая сухая | 50 | 5.1 | 5.1,26° b) |
| 2469 | Цинка бромат | 50 | 5.1 | 5.1,16° c) |
| 2470 | Фенилацетонитрил жидкий | 60 | 6.1 | 6.1,12° c) |
| 2471 | Осмия тетраоксид | 66 | 6.1 | 6.1,56° a) |
| 2473 | Натрия арсанилат | 60 | 6.1 | 6.1,34° с) |
| 2474 | Тиофосген | 60 | 6.1 | 6.1,21° b) |
| 2475 | Ванадия трихлорид | 80 | 8 | 8,11° c) |
| 2477 | Метилизотиоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,20° a) |
| 2478 | Изоционаты или изоционата раствор легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3,14° b) |
| 2478 | Изоционаты или изоционата раствор легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. | 36 | 3+6.1 | 3,32° c) |
| 2480 | Метилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,5° |
| 2481 | Этилизоцианат |  |  | 3,18° |
| 2482 | н-Пропилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,6° a) |
| 2483 | Изопропилизоцианат | 336 | 3+6.1 | 3,14° a) |
| 2484 | трет-Бутилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,6° a) |
| 2485 | н-Бутилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,6° a) |
| 2486 | Изобутилизоцианат | 336 | 3+6.1 | 3,14° b) |
| 2487 | Фенилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,18° a) |
| 2488 | Циклогексилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,18° a) |
| 2490 | Эфир дихлоризопропиловый | 60 | 6.1 | 6.1,17° b) |
| 2491 | Этаноламин или этаноламина раствор | 80 | 8 | 8,53° c) |
| 2493 | Гексаметиленимин | 338 | 3+8 | 3,23° b) |
| 2495 | Йода пентафторид | 568 | 5.1+6.1+8 | 5.1,5° |
| 2496 | Ангидрид пропионовый | 80 | 8 | 8,32° c) |
| 2498 | 1,2,3,6-Тетрагидробензальдегид | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2501 | Трет-(1азиридинил)-фосфиноксида раствор | 60 | 6.1 | 6.1,23° b), c) |
| 2502 | Валерилхлорид | 83 | 8+3 | 8,35° b)2 |
| 2503 | Циркония тетрахлорид | 80 | 8 | 8,11° c) |
| 2504 | Тетрабромэтан | 60 | 6.1 | 6.1,15° c) |
| 2505 | Аммония фторид | 60 | 6.1 | 6.1,63° c) |
| 2506 | Аммония гидросульфат | 80 | 8 | 8,13° b) |
| 2507 | Кислота хлорплатиновая твердая | 80 | 8 | 8,16° c) |
| 2508 | Молибдена пентахлорид | 80 | 8 | 8,11° c) |
| 2509 | Калия гидросульфат | 80 | 8 | 8,13° b) |
| 2511 | Кислота 2-хлорпропионовая | 80 | 8 | 8,32° c) |
| 2512 | Аминофенолы (о-, м-, п-) | 60 | 6.1 | 6.1,12° c) |
| 2513 | Бромацетилбромид | X80 | 8 | 8,35° b)1° |
| 2514 | Бромбензол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2515 | Бромоформ | 60 | 6.1 | 6.1,15° c) |
| 2516 | Углерода тетрабромид | 60 | 6.1 | 6.1,15° c) |
| 2517 | 1-Хлор-1, 1-дифторэтан (R 142b) | 23 | 3 | 2,2° F |
| 2518 | 1,5,9-Циклододекатриен | 60 | 6.1 | 6.1,25° c) |
| 2520 | Циклооктадиены | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2521 | Дикетен ингибированный | 663 | 6.+3 | 6.1,13° a) |
| 2522 | 2-Диметиламино-этилметакрилат | 69 | 6.1 | 6.1,12° b) |
| 2524 | Этилортоформиат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2525 | Этилоксалат | 60 | 6.1 | 6.1,14° c) |
| 2526 | Фурфуриламин | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 2527 | Изобутилакрилакт ингибированный | 39 | 3 | 3,31° c) |
| 2528 | Изобутилизобутират | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2529 | Кислота изомасляная | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 2530 | Ангидрид изомасляный | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 2531 | Кислота метакриловая ингибированная | 89 | 8 | 8,32° c) |
| 2533 | Метилтрихлорацетат | 60 | 6.1 | 6.1,17° c) |
| 2534 | Метилхлорсилан | 263 | 6.1+3+8 | 2,2° ТFC |
| 2535 | 4-Метилморфолин | 338 | 3+8 | 3,23° b) |
| 2536 | Метилтетрагидрофуран | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2538 | Нитронафталин | 40 | 4.1 | 4.1,6° c) |
| 2541 | Терпинолен | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2542 | Трибутиламин | 60 | 6.1 | 6.1,12° b) |
| 2545 | Гафний-порошок сухой | 40 | 4.2 | 4.2,12° b), c) |
| 2546 | Титан-порошок сухой | 40 | 4.2 | 4.2,12° b), c) |
| 2548 | Хлора пентафторид | 265 | 6.1+0.5+8 | 2,2° ТОС |
| 2552 | Гексафторацетонгидрат | 60 | 6.1 | 6.1,17° b) |
| 2554 | Метилаллилхлорид | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2555 | Нитроцеллюлоза, содержащая воду | 44 | 4.1 | 4.1,24° b) |
| 2556 | Нитроцеллюлоза, содержащая спирт | 44 | 4.1 | 4.1,24° b) |
| 2557 | Нитроцеллюлоза смесь с пластифицирующим веществом или без пластифицирующего вещества, с пигментом или без пигмента | 44 | 4.1 | 4.1,24° b) |
| 2558 | Эпибромгидрин | 663 | 6.1+3 | 6.1,16° a) |
| 2560 | 2-Метилпентанол-2 | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2561 | 3-Метилбутен-1 (изопропилэтилен) | 33 | 3 | 3,1° a) |
| 2564 | Кислоты трихлоруксусной раствор | 80 | 8 | 8,32° b)1 |
| 2564 | Кислоты трихлоруксусной раствор | 80 | 8 | 8,32° c) |
| 2565 | Дициклогексиламин | 80 | 8 | 8,53° c) |
| 2567 | Натрия пентахлорфенолят | 60 | 6.1 | 6.1,17° b) |
| 2570 | Кадмия соединение | 66 | 6.1 | 6.1,61° a) |
| 2570 | Кадмия соединение | 60 | 6.1 | 6.1,61° b), c) |
| 2571 | Кислоты алкилсерные | 80 | 8 | 8.34° b) |
| 2572 | Фенилгидразин | 60 | 6.1 | 6.1,12° b) |
| 2573 | Таллия (1) хлорат | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 2574 | Трикрезилфосфат | 60 | 6.1 | 6.1, 23° ) |
| 2576 | Фосфора оксибромид расплавленный | 80 | 8 | 8,15° |
| 2577 | Фенилацетилхлорид | 80 | 8 | 8,35° b)1 |
| 2578 | Фосфора триоксид | 80 | 8 | 8,16° c) |
| 2579 | Пиперазин | 80 | 8 | 8,52° c) |
| 2580 | Алюминия бромида раствор | 80 | 8 | 8,5° c) |
| 2581 | Алюминия хлорида раствор | 80 | 8 | 8,5° c) |
| 2582 | Железа (III) хлорида раствор | 80 | 8 | 8,5° c) |
| 2583 | Алкилсульфокислоты твердые | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 2583 | Арилсульфокислоты твердые | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 2584 | Алкилсульфокислоты жидкие | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 2584 | Арилсульфокислоты жидкие | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 2585 | Алкилсульфокислоты твердые | 80 | 8 | 8.34° c) |
| 2585 | Арилсульфокислоты твердые | 80 | 8 | 8.34° c) |
| 2586 | Алкилсульфокислоты жидкие | 80 | 8 | 8.34° c) |
| 2586 | Арилсульфокислоты жидкие | 80 | 8 | 8.34° c) |
| 2587 | Бензохинон | 60 | 6.1 | 6.1,14° b) |
| 2588 | Пестицид твердый токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2588 | Пестицид твердый токсичный, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2589 | Винилхлорацетат | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16° b) |
| 2590 | Асбест белый (актинолит, антофиллит, тремолит, хризотил) | 90 | 9 | 9,1° c) |
| 2591 | Ксенон охлажденный жидкий | 22 | 2 | 2,3° A |
| 2599 | Трифторхлорметана и фтороформа азеотропная смесь (R 503) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 2600 | Углерода монооксида и водорода смесь сжатая | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF |
| 2601 | Циклобутан | 23 | 3 | 2,2° F |
| 2602 | Дихлордифториетана и 1,1-дифторэтана азеотропная смесь (R500) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 2603 | Циклогептатриен | 336 | 3+6.1 | 3.19° b) |
| 2604 | Эфир бортрифтордиэтиловый | 883 | 8+3 | 8.33° a) |
| 2605 | Метоксиметилизоцианат | 336 | 3+6.1 | 3,14° a) |
| 2606 | Метилортосиликат (тетраметоксисилан) | 663 | 6.1+3 | 6.1,8° a)2 |
| 2607 | Акролеина димер стабилизированный | 39 | 3 | 3,31° c) |
| 2608 | Нитропропаны | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2609 | Триаллилборат | 60 | 6.1 | 6.1,14° c) |
| 2610 | Триаллиламин | 38 | 3 | 3,33° c) |
| 2611 | Пропиленхлоргидрин | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16° b) |
| 2612 | Эфир метилпропиловый | 33 | 3 | 3,2° b) |
| 2614 | Спирт металлиловый | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2615 | Эфир этилпропиловый | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2616 | Триизопропилборат | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2616 | Триизопропилборат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2617 | Метилциклогексанолы | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2618 | Венилтолуол ингибированный (о-, м-, п-) | 39 | 3 | 3,31° c) |
| 2619 | Диметилбензиламин | 83 | 8+3 | 8,54° b) |
| 2620 | Амилбутираты | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2621 | Ацетилметилкарбинол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2622 | Глицидальдегид | 336 | 3+6.1 | 3,17° b) |
| 2623 | Зажигательные приспособления. твердые | 40 | 4.1 | 4.1,2° с) |
| 2624 | Магния силицид | 423 | 4.3 | 4.3.12° b) |
| 2626 | Кислоты хлорноватой водный раствор | 50 | 5.1 | 5.1,4° b) |
| 2627 | Натриты неорганические, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,23° b) |
| 2628 | Калия фторацетат | 66 | 6.1 | 6.1, 17° a) |
| 2629 | Натрия фторацетат | 66 | 6.1 | 6.1, 17° a) |
| 2630 | Селениты | 66 | 6.1 | 6.1,55° a) |
| 2630 | Селенаты | 66 | 6.1 | 6.1,55° a) |
| 2642 | Кислота фторуксусная | 66 | 6.1 | 6.1, 17° a) |
| 2643 | Метилбромацетат | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 2644 | Метилиодид | 66 | 6.1 | 6.1, 15° a) |
| 2645 | Фенацилбромид | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 2646 | Гексахлорциклопентадиен | 66 | 6.1 | 6.1, 15° a) |
| 2647 | Малононитрил | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2648 | 1,2-Дибромбутанон-3 | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 2649 | 1,3-Дихлорацетон | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 2650 | 1,1-Дихлор-1-нитроэтан | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 2651 | 4,4-Диаминодифенилметан | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2653 | Бензилиодид | 60 | 6.1 | 6.1, 15° b) |
| 2655 | Калия фторсиликат | 60 | 6.1 | 6.1,64° c) |
| 2656 | Хинолин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° с) |
| 2657 | Селена дисульфид | 60 | 6.1 | 6.1,55° b) |
| 2659 | Натрия хлорацетат | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2660 | Нитротолуидины (моно) | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2661 | Гексахлорацетон | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2662 | Гидрохинон | 60 | 6.1 | 6.1,14° c) |
| 2664 | Дибромметан | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 2667 | Бутилтолуолы | 60 | 6.1 | 6.1, 25° c) |
| 2668 | Хлорацетонитрил | 63 | 6.1+3 | 6.1,11° b)2 |
| 2669 | Хлоркрезолы | 60 | 6.1 | 6.1,14° b) |
| 2670 | Цианурхлорид | 80 | 8 | 8,39° b) |
| 2671 | Аминопириды (о-, м-, п-) | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2672 | Аммиака раствор, содержащий от 10% до 35% аммиака | 80 | 8 | 8.43° c) |
| 2673 | 2-Амино-4-хлорфенол | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2674 | Натрия фторсиликат | 60 | 6.1 | 6.1,64° c) |
| 2676 | Стибин | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF |
| 2677 | Рубидия гидроксида раствор | 80 | 8 | 8.42° b), c) |
| 2678 | Рубидия гидроксид | 80 | 8 | 8.41° b) |
| 2679 | Лития гидроксида раствор | 80 | 8 | 8.42° b), c) |
| 2680 | Лития гидроксид моногидрат | 80 | 8 | 8.41° b) |
| 2681 | Цезия гидроксида раствор | 80 | 8 | 8.42° b), c) |
| 2682 | Цезия гидроксид | 80 | 8 | 8.41° b) |
| 2683 | Аммония сульфида раствор | 86 | 8+6.1+3 | 8.45° b)2° |
| 2684 | Диэтиламинопропиламин | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 2685 | N.N-Диэтилэтилендиамин | 83 | 8+3 | 8,54° b) |
| 2686 | 2-Диэтилэтаноламин | 83 | 8+3 | 8,54° b) |
| 2687 | Дициклогексиламмония нитрит | 40 | 4.1 | 4.1,11° c) |
| 2688 | 1-Бром-3-хлорпропан | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 2689 | Глицерина альфа-хлоргидрин | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2690 | N.н-Бутилимидазол | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2691 | Фосфора пентабромид | 80 | 8 | 8,11° b) |
| 2692 | Бора трибромид (бора бромид) | X88 | 8 | 8,12° a) |
| 2693 | Бисульфитов водный раствор, н.у.к. | 80 | 8 | 8.17° c) |
| 2698 | Ангидриды тетрагидрофталевые | 80 | 8 | 8.31° c) |
| 2699 | Кислота трифторуксусная | 88 | 8 | 8,32° a) |
| 2705 | Пентол-1 | 80 | 8 | 8.66° b) |
| 2707 | Диметилдиоксаны | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 2707 | Диметилдиоксаны | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2709 | Бутилбензолы | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2710 | Дипропилкетон | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2713 | Акридин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2714 | Цинка резинат | 40 | 4.1 | 4.1,12° c) |
| 2715 | Алюминия резинат | 40 | 4.1 | 4.1,12° c) |
| 2716 | Бутиндиол-1.4 | 60 | 6.1 | 6.1,14° c) |
| 2717 | Камфара синтетическая | 40 | 4.1 | 4.1,6° c) |
| 2719 | Бария бромат | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 2720 | Хрома (III) нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 2721 | Меди (III)хлорат | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 2722 | Лития нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 2723 | Магния хлорат | 50 | 5.1 | 5.1,11° b) |
| 2724 | Марганца (II) нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 2725 | Никеля (II) нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 2726 | Никеля (II) нитрит | 50 | 5.1 | 5.1,23° c) |
| 2727 | Талия (I) нитрат | 65 | 6.1+05 | 6.1,68° b) |
| 2728 | Циркония нитрат | 50 | 5.1 | 5.1,22° c) |
| 2729 | Гексахлорбензол | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 2730 | Нитроанизол | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2732 | Нитробромбензол | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2733 | Амины или полиамины легковоспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. | 338 | 3+8 | 3,22° a), b) |
| 2733 | Амины или полиамины легковоспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. | 38 | 3+8 | 3,33° с) |
| 2734 | Амины или полиамины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 883 | 8+3 | 8,54° a) |
| 2734 | Амины или полиамины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся , н.у.к. | 83 | 8+3 | 8,54° b) |
| 2735 | Амины или полиамины жидкие коррозионные, н.у.к. | 88 | 8 | 8,53° a) |
| 2735 | Амины или полиамины жидкие коррозионные, н.у.к. | 80 | 8 | 8,53° b).c |
| 2738 | N-Бутиланилин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2739 | Ангидрид масляный | 80 | 8 | 8,32° c) |
| 2740 | н-Пропилхлорформиат | 668 | 6.1+8+3 | 6.1,28° a) |
| 2741 | Бария гипохлорит | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b) |
| 2742 | Хлорформиаты токсичные коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 638 | 6.1+3+8 | 6.1,28° b) |
| 2743 | н-Бутилхлорформиат | 638 | 6.1+3+8 | 6.1,28° b) |
| 2744 | Циклобутилхлорформиат | 638 | 6.1+3+8 | 6.1,28° b) |
| 2745 | Хлорметилхлорформиат | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 2746 | Фенилхлорформиат | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 2747 | трет-Бутилциклогексилхлорформиат | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2748 | 2-Этилгексилхлорформиат | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 2749 | Тетраметилсилан | 33 | 3 | 3,1° a) |
| 2750 | 1.3-Дихлорпропанол-2 | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 2751 | Диэтилтиофосфорилхлорид | 80 | 8 | 8,35° b)1 |
| 2752 | 1.2-Эпокси-3-этоксипропан | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2753 | N-Этилбензилтолуидины | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2754 | N-Этилтолуидины | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2757 | Пестицид на основе карбаматов твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2757 | Пестицид на основе карбаматов твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2758 | Пестицид на основе карбаматов жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2759 | Пестицид мышьяксодержащий твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2759 | Пестицид мышьяксодержащий твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2760 | Пестицид мышьяксодержащий жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2761 | Пестицид хлорорганический твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2761 | Пестицид хлорорганический твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2762 | Пестицид хлорорганический жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2763 | Пистицид на основе триазинов твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2763 | Пистицид на основе триазинов твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2764 | Пестицид на основе триазинов жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2771 | Пестицид на основе тиокарбаматов твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2771 | Пестицид на основе тиокарбаматов твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2772 | Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2775 | Пестицид медьсодержащий твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2775 | Пестицид медьсодержащий твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2776 | Пестицид медьсодержащий жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2777 | Пестицид ртутьсодержащий твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2777 | Пестицид ртутьсодержащий твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2778 | Пестицид ртутьсодержащий жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2779 | Пестицид - производный нитрофенола твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2779 | Пестицид - производный нитрофенола твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2780 | Пестицид - производный нитрофенола жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2781 | Пестицид-производный дипиридила твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2781 | Пестицид-производный дипиридила твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2782 | Пестицид-производный дипиридила жидкий легковоспламеняющийся. токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2783 | Пестицид фосфорорганический твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 2783 | Пестицид фосфорорганический твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2784 | Пестицид фосфорорганический жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2785 | 4-Тиапентаналь | 60 | 6.1 | 6.1,21° c) |
| 2786 | Пестицид оловоорганический твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 2786 | Пестицид оловоорганический твердый токсичный | 60 | 6.2 | 6.1,73° b), c) |
| 2787 | Пестицид оловоорганический жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 2788 | Оловоорганическое соединение жидкое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,32° a) |
| 2788 | Оловоорганическое соединение жидкое, н.у.к | 60 | 6.1 | 6.1,32° b), c) |
| 2789 | Кислота уксусная ледяная | 83 | 8+3 | 8,32° b) 2° |
| 2789 | Кислоты уксусной раствор с массовой долей кислоты более 80% | 83 | 8+3 | 8,32° b) 2° |
| 2790 | Кислоты уксусной раствор с массовой долей кислоты более 50%-80% | 80 | 8 | 8,32° b)1 |
| 2790 | Кислоты уксусной раствор с массовой долей кислоты более 10%, но менее 50% | 80 | 8 | 8,32° c) |
| 2793 | Стружка, опилки или обрезки черных металлов | 40 | 4.2 | 4.2,12° c) |
| 2794 | Батареи жидкостные кислотные электрические аккумуляторные | 80 | 8 | 8.81° c) |
| 2795 | Батареи жидкостные щелочные электрические аккумуляторные | 80 | 8 | 8.81° c) |
| 2796 | Кислота серная. содержащая не более 51% кислоты | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 2796 | Жидкость аккумуляторная кислотная | 80 | 8 | 8,1° b) |
| 2797 | Жидкость аккумуляторная щелочная | 80 | 8 | 8.42° b) |
| 2798 | Фенилфосфордихлорид | 80 | 8 | 8,35° b).1° |
| 2799 | Фенилфосфортиодихлорид | 80 | 8 | 8,35° b)1. |
| 2800 | Батареи жидкостные непроливающиеся электрические аккумуляторные | 80 | 8 | 8.81° c) |
| 2801 | Краситель или полупродукт синтеза красителей жидкий коррозионный, н.у.к. | 88 | 8 | 8.66° a) |
| 2801 | Краситель или полупродукт синтеза красителей жидкий коррозионный, н.у.к. | 80 | 8 | 8.66° b), c) |
| 2802 | Меди хлорид | 80 | 8 | 8,11° c) |
| 2803 | Галлий | 80 | 8 | 8.65° c) |
| 2805 | Лития гидрид-плав твердый | 423 | 4.3 | 4.3.16° b) |
| 2806 | Лития нитрид | 423 | 4.3 | 4.3,17° а) |
| 2809 | Ртуть | 80 | 8 | 8.66° c) |
| 2810 | Токсичная жидкость органическая, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 25° а) |
| 2810 | Токсичная жидкость органическая, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 25° b), c) |
| 2811 | Токсичное вещество органическое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 25° a) |
| 2811 | Токсичное вещество твердое органическое, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 25° b), c) |
| 2813 | Вещество твердое, реагирующее с водой, н.у.к. | 423 | 4.3 | 4.3.20° b), c) |
| 2814 | Инфекционное вещество. опасное для людей | 606 | 6.2 | 6.2,3° b) |
| 2815 | N-Аминоэтилпиперазин | 80 | 8 | 8,53° c) |
| 2817 | Аммония гидрофторида раствор | 86 | 8+6.1 | 8.7° b), c) |
| 2818 | Аммония полисульфида раствор | 86 | 8+6.1 | 8.45° b)1 |
| 2818 | Аммония полисульфида раствор | 86 | 8+6.1 | 8.45° c) |
| 2819 | Амилфосфат | 80 | 8 | 8.38° c) |
| 2820 | Кислота масляная | 80 | 8 | 8,32° c) |
| 2821 | Фенола раствор | 60 | 6.1 | 6.1,14° b), c) |
| 2822 | 2-Хлорпиридин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 2823 | Кислота кротоновая | 80 | 8 | 8.31° c) |
| 2826 | Этилхлортиоформиат | 80 | 8 | 8.64° b) |
| 2829 | Кислота капроновая | 80 | 8 | 8,32° c) |
| 2830 | Литий-ферросилиций | 423 | 4.3 | 4.3.12° b) |
| 2831 | 1,1,1-Трихлорэтан | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 2834 | Кислота фосфористая | 80 | 8 | 8,16° c) |
| 2835 | Натрия алюмогидрид | 423 | 4.3 | 4.3,16° b) |
| 2837 | Бусульфатов водный раствор | 80 | 8 | 8,1° b), c) |
| 2838 | Винилбутират ингибированный | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 2839 | Альдоль | 60 | 6.1 | 6.1,14° b) |
| 2840 | Бутиральдоксим | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2841 | Ди-н-амиламин | 36 | 3+6.1 | 3,32° c) |
| 2842 | Нитроэтан | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2844 | Кальция-марганца силикат | 423 | 4.3 | 4.3.12° c) |
| 2845 | Пирофорная жидкость органическая, н.у.к. | 333 | 4.2 | 4.2,6° a) |
| 2846 | Пирофорное вещество твердое органическое, н.у.к. | 40 | 4.2 | 4.2,5° а) |
| 2849 | 3-Хлорпропанол-1 | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2850 | Пропилена тетрамер | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2851 | Бора трифторида дигидрат | 80 | 8 | 8.10° b) |
| 2852 | Дипикрилсульфид | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) 2° |
| 2853 | Магния фторосиликат | 60 | 6.1 | 6.1,64° c) |
| 2854 | Аммония фторосиликат | 60 | 6.1 | 6.1,64° c) |
| 2855 | Цинка фторосиликат | 60 | 6.1 | 6.1,64° c) |
| 2856 | Фторосиликаты, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,64° c) |
| 2857 | Рефрижераторные установки | 20 | 2 | 2.6° А |
| 2858 | Цирконий сухой | 40 | 4.1 | 4.1,13° c) |
| 2859 | Аммония метаванадат | 60 | 6.1 | 6.1,58° b) |
| 2861 | Аммония поливанадат | 60 | 6.1 | 6.1,58° b) |
| 2862 | Ванадия пентаоксид | 60 | 6.1 | 6.1,58° c) |
| 2863 | Натрия-аммония ванадат | 60 | 6.1 | 6.1,58° b) |
| 2864 | Калия метаванадат | 60 | 6.1 | 6.1,58° b) |
| 2865 | Гидроксиламина сульфат | 80 | 8 | 8,16° c) |
| 2869 | Титана трихлорида смесь | 80 | 8 | 8,11° b), c) |
| 2870 | Алюминия боргидрид | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,17° a) |
| 2870 | Алюминия боргидрид в устройствах | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,17° a) |
| 2871 | Сурьма - порошок | 60 | 6.1 | 6.1,59° c) |
| 2872 | Дибромхлорпропаны | 60 | 6.1 | 6.1, 15° c) |
| 2873 | Дибутиламиноэтанол | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2874 | Спирт фурфуриловый | 60 | 6.1 | 6.1,14° c) |
| 2875 | Гексахлорофен | 60 | 6.1 | 6.1, 17° c) |
| 2876 | Резорцин | 60 | 6.1 | 6.1,14° c) |
| 2878 | Титан-пористые гранулы или порошки | 40 | 4.1 | 4.1,13° c) |
| 2879 | Селеноксихлорид | X886 | 8+6.1 | 8,12° a) |
| 2880 | Кальция гипохлорит гидратированный | 50 | 5.1 | 5.1,15° b) |
| 2880 | Кальция гипохлорита гидратированная смесь | 50 | 5.1 | 5.1,15° b) |
| 2881 | Катализатор металлический сухой | 40 | 4.2 | 4.2,12° b), c) |
| 2882 | Радиоактивный материал, н.у.к. |  |  | 7, карт. 9-11. 13 |
| 2900 | Инфекционное вещество, опасное только для животных | 606 | 6.2 | 6.2,3° b) |
| 2901 | Брома хлорид | 265 | 6.1+05+8 | 2,2° TОC |
| 2902 | Пестицид жидкий токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,71° a) |
| 2902 | Пестицид жидкий токсичный, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,71° b), c) |
| 2903 | Пестицид жидкий токсичный легковоспламеняющийся, н.у.к. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° a) |
| 2903 | Пестицид жидкий токсичный легковоспламеняющийся, н.у.к. | 63 | 6.1+3 | 6.1,72° b), c) |
| 2904 | Хлорфеноляты жидкие | 80 | 8 | 8.62° c) |
| 2904 | Феноляты жидкие | 80 | 8 | 8.62° c) |
| 2905 | Хлорфеноляты твердые | 80 | 8 | 8.62° c) |
| 2905 | Феноляты твердые | 80 | 8 | 8.62° c) |
| 2907 | Изосорбиддинитрата | 44 | 4.1 | 4.1,23° b) |
| 2910 | Радиоактивный материал, освобожденная упаковка |  |  | 7, карт 2,1,3,4 |
| 2912 | Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к. | 70 | 7A, 7B или 7C | 7, карт. 5,6 или 13 |
| 2912 | Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к.,газ | 72 | 7A, 7B или 7C | 7, карт. 5,6 или 13 |
| 2912 | Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к., газ легковоспламеняющийся | 723 | 7A, 7B или 7C+3 | 7, карт. 5,6 или 13 |
| 2912 | Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к., жидкий, легковоспламеняющийся с температурой вспышки не выше 61С | 73 | 7A, 7B или 7C+3 | 7, карт. 5,6 или 13 |
| 2912 | Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к. твердый, легковоспламеняющийся | 74 | 7A, 7B или 7C+4.1 | 7, карт. 5,6 или 13 |
| 2912 | Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к., окисляющий | 75 | 7A, 7B или 7C+05 | 7, карт. 5,6 или 13 |
| 2912 | Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к., токсичный | 76 | 7A, 7B или 7C+6.1 | 7, карт. 5,6 или 13 |
| 2912 | Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к.. коррозионный | 78 | 7A, 7B или 7C+8 | 7, карт. 5,6 или 13 |
| 2913 | Радиоактивный материал, объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением |  |  | 7, карт.8.13 |
| 2918 | Радиоактивный материал делящийся, н.у.к. |  |  | 7, карт.12,13 |
| 2920 | Коррозионная жидкость легковоспламеняющаяся, н.у.к. | 883 | 8+3 | 8.68° a) |
| 2920 | Коррозионная жидкость легковоспламеняющаяся, н.у.к. | 83 | 8+3 | 8.68° b) |
| 2921 | Коррозионное вещество твердое легковоспламеняющееся, н.у.к. | 884 | 8+4.1 | 8.67° a) |
| 2921 | Коррозионное вещество твердое легковоспламеняющееся, н.у.к. | 84 | 8+4.1 | 8.67° b) |
| 2922 | Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к. | 886 | 8+6.1 | 8.76° a) |
| 2922 | Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к. | 86 | 8+6.1 | 8.76° b), c) |
| 2923 | Коррозионное вещество твердое токсичное, н.у.к. | 886 | 8+6.1 | 8.75° a) |
| 2923 | Коррозионное вещество твердое токсичное, н.у.к. | 86 | 8+6.1 | 8.75° b), c) |
| 2924 | Легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная, н.у.к. | 338 | 3+8 | 3.26° a), b) |
| 2924 | Легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная, н.у.к. | 38 | 3+8 | 3,33° c) |
| 2925 | Легковоспламеняющееся вещество твердое коррозионное органическое, н.у.к. | 48 | 4.1+8 | 4.1,8° b), c) |
| 2926 | Легковоспламеняющееся вещество твердое токсичное органическое, н.у.к. | 46 | 4.1+6.1 | 4.1,7° b), c) |
| 2927 | Токсичная жидкость коррозионная органическая, н.у.к. | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° a) |
| 2927 | Токсичная жидкость коррозионная органическая, н.у.к. | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 2928 | Токсичное вещество твердое коррозионное органическое, н.у.к. | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° a) |
| 2928 | Токсичное вещество твердое коррозионное органическое, н.у.к. | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 2929 | Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся органическая, н.у.к. | 663 | 6.1+3 | 6.1,9° a) |
| 2929 | Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся органическая, н.у.к. | 663 | 6.1+3 | 6.1,26° a)1 |
| 2929 | Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся органическая, н.у.к. | 63 | 6.1+3 | 6.1,26° b)1 |
| 2930 | Токсичное вещество твердое легковоспламеняющееся органическое, н.у.к. | 664 | 6.1+4.1 | 6.1,26° a)2. |
| 2930 | Токсичное вещество твердое легковоспламеняющееся органическое, н.у.к. | 64 | 6.1+4.1 | 6.1,26° b)2° |
| 2931 | Ванадил-х-судьфат | 60 | 6.1 | 6.1,58° b) |
| 2933 | Метил -2-хлорпропионат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2934 | Изопропил-2-хлорпропионат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2935 | Этил-2-хлорпропионат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2936 | Кислота тиомолочная | 60 | 6.1 | 6.1,21° b) |
| 2937 | Спирт альфа-метилбензиловый | 60 | 6.1 | 6.1,14° c) |
| 2940 | 9-Фосфабициклононаны (Циклооктадиенфосфины) | 40 | 4.2 | 4.2,5° b) |
| 2941 | Фторанилины | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2942 | 2-Трифторметиланилин | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2943 | Тетрагидрофурфуриламин | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2945 | N-Метилбутиламин | 338 | 3+8 | 3,22° b) |
| 2946 | 2-Амино-5-диэтиламинопентан | 60 | 6.1 | 6.1, 12° c) |
| 2947 | Изопропилхлорацетат | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 2948 | 3-Трифторметиланилин | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 2949 | Натрия гидросульфид | 80 | 8 | 8.45° b)1 |
| 2950 | Магний в гранулах покрытых | 423 | 4.3 | 4.3,11° c) |
| 2956 | 5-трет-бутил-2.4.6-тринитро-м-ксилол (ксилол мускусный) | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,26° c) |
| 2965 | Эфир бортрифтордиметиловый | 382 | 4.3+3+8 | 4.3,2° a) |
| 2966 | Тиогликоль | 60 | 6.1 | 6.1,21° b) |
| 2967 | Кислота сульфаминовая | 80 | 8 | 8,16° c) |
| 2968 | Манеб стабилизированный | 423 | 4.3 | 4.3.20° c) |
| 2968 | Манеба препарат стабилизированный | 423 | 4.3 | 4.3.20° c) |
| 2969 | Касторовая мука | 90 | 9 | 9.35° c) |
| 2969 | Касторовые бобы | 90 | 9 | 9.35° c) |
| 2969 | Касторовые хлопья | 90 | 9 | 9.35° c) |
| 2969 | Касторовый жмых | 90 | 9 | 9.35° c) |
| 2974 | Радиоактивный материал особого вида, н.у.к. |  |  | 7, карт. 9, 10, 12, 13 |
| 2975 | Торий металлический пирофорный |  |  | 7, карт. 9, 10, 11, 12 |
| 2976 | Тория нитрат твердый |  |  | 7, карт. 5, 6, 9, 10, 11, 13 |
| 2977 | Урана гексавфторид делящийся содержащий более 1% урана 235 |  |  | 7, карт.12.13 |
| 2978 | Урана гексавторид освобожденный, делящийся или неделящийся |  |  | 7, карт. 5.6.13 |
| 2979 | Уран металлический пирофорный |  |  | 7, карт 9,10,11,13 |
| 2980 | Уранила нитрата-гексагидрат в растворе | 78 | 7A, 7B или 7C+8 | 7, карт 5.6 или 13 |
| 2981 | Уранила нитрат твердый |  |  | 7, карт 5,6, 9,11,13 |
| 2982 | Радиоактивный материал, н.у.к. | 70 | 7A, 7B или 7C | 7, карт 9, 10, 11 или 13 |
| 2982 | Радиоактивный материал, н.у.к.. газ | 72 | 7A, 7B или 7C | 7, карт 9, 10, 11 или 13 |
| 2982 | Радиоактивный материал, н.у.к.. газ легковоспламеняющийся | 723 | 7A, 7B или 7C+3 | 7, карт 9, 10, 11 или 13 |
| 2982 | Радиоактивный материал, н.у.к. жидкий легковоспламеняющийся. с температурой вспышки не выше 61°С | 73 | 7A, 7B или 7C+3 | 7, карт 9, 10, 11 или 13 |
| 2982 | Радиоактивный материал, н.у.к. твердый легковоспламеняющийся | 74 | 7A, 7B или 7C+4.1 | 7, карт 9, 10, 11 или 13 |
| 2982 | Радиоактивный материал, н.у.к. окисляющий | 75 | 7A, 7B или 7C+05 | 7, карт 9, 10, 11 или 13 |
| 2982 | Радиоактивный материал, н.у.к. токсичный | 76 | 7A, 7B или 7C+6.1 | 7, карт 9, 10, 11 или 13 |
| 2982 | Радиоактивный материал, н.у.к. коррозионный | 78 | 7A, 7B или 7C+8 | 7, карт 9, 10, 11 или 13 |
| 2983 | Этилена оксида и пропилена оксида смесь | 336 | 3+6.1 | 3,17° a) |
| 2984 | Водорода пероксида водный раствор | 50 | 5.1 | 5.1,1° c) |
| 2985 | Хлорсиланы легковоспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. | 338 | 3+8 | 3.21° b) |
| 2986 | Хлорсиланы коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. | Х83 | 8+3 | 8.37° b) |
| 2987 | Хлорсиланы коррозионные, н.у.к. | 80 | 8 | 8,36° b) |
| 2988 | Хлорсиланы. реагирующие с водой легко-воспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. | X338 | 4.3+3+8 | 4.3,1° a) |
| 2989 | Свинца фосфит двузамещенный | 40 | 4.1 | 4.1,11° b), c) |
| 2990 | Средства спасательные самонадувные | 90 | 9 | 9.6° |
| 2991 | Пестицид на основе карбаматов жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 2991 | Пестицид на основе карбаматов жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 2992 | Пестицид на основе карбаматов жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 2992 | Пестицид на основе карбаматов жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 2993 | Пестицид мышьяксодержащий жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 2993 | Пестицид мышьяксодержащий жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 2994 | Пестицид мышьяксодержащий жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 2994 | Пестицид мышьяксодержащий жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 2995 | Пестицид хлорорганический жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 2995 | Пестицид хлорорганический жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 2996 | Пестицид хлорорганический жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 2996 | Пестицид хлорорганический жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 2997 | Пестицид на основе триазинов жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 2997 | Пестицид на основе триазинов жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 2998 | Пестицид на основе триазинов жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 2998 | Пестицид на основе триазинов жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 3005 | Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 3005 | Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 3006 | Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 3006 | Пестицид на основе тиокарбаматов жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 3009 | Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 3009 | Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 3010 | Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 3010 | Пестицид медьсодержащий жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 3011 | Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 3011 | Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 3012 | Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 3012 | Пестицид ртутьсодержащий жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 3013 | Пестицид-производный нитрофенола жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 3013 | Пестицид-производный нитрофенола жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 3014 | Пестицид-производный нитрофенола жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 3014 | Пестицид-производный нитрофенола жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 3015 | Пестицид-производный дипиридила жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 3015 | Пестицид-производный дипиридила жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 3016 | Пестицид-производный дипиридила жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 3016 | Пестицид-производный дипиридила жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 3017 | Пестицид фосфорорганический жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 3017 | Пестицид фосфорорганический жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 3018 | Пестицид фосфорорганический жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 3018 | Пестицид фосфорорганический жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 3019 | Пестицид оловоорганический жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 3019 | Пестицид оловоорганический жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 3020 | Пестицид оловоорганический жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 3020 | Пестицид оловоорганический жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 3021 | Пестицид жидкий легковоспламеняющийся токсичный, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 3022 | 1.2-Бутиленоксид стабилизированный | 339 | 3 | 3,3° b) |
| 3023 | 2-Метил-2-гептантиол | 663 | 6.1+3 | 6.1,20° a) |
| 3024 | Пестицид-производный кумарина жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 3025 | Пестицид-производный кумарина жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1, 72° a) |
| 3025 | Пестицид-производный кумарина жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1, 72° b), c) |
| 3026 | Пестицид - производный кумарина жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 71° a) |
| 3026 | Пестицид - производный кумарина жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 71° b), c) |
| 3027 | Пестицид - производный кумарина твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1, 73° a) |
| 3027 | Пестицид - производный кумарина твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1, 73° b), c) |
| 3028 | Батареи сухие, содержащие калия гидроксид, электрические аккумуляторные | 80 | 8 | 8.81° c) |
| 3048 | Пестицид на основе фосфида алюминия | 642 | 6.1 | 6.1, 43° a) |
| 3049 | Металлов алкилгалогениды, реагирующие с водой, или металлов арилгалогениды, реагирующие с водой, н.у.к. | X333 | 4.2+4.3 | 4.2, 32° a) |
| 3050 | Металлов алкилгалогениды. реагирующие с водой, или металлов арилгидриды-, реагирующие с водой, н.у.к. | X333 | 4.2+4.3 | 4.2, 32° a) |
| 3051 | Алюминийалкилы | X333 | 4.2+4.3 | 4.2, 31° a) |
| 3052 | Алюминийалкилгалогениды | X333 | 4.2+4.3 | 4.2, 32° a) |
| 3053 | Магнийалкилы | X333 | 4.2+4.3 | 4.2, 31° a) |
| 3054 | Циклогексилмеркаптан | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 3055 | 2-(2-Аминоэтокси)-этанол | 80 | 8 | 8,53° c) |
| 3056 | н-Тептальдегид | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 3057 | Хлорангидрид трифторуксусной кислоты | 268 | 6.1+8 | 2,2° TC |
| 3064 | Нитроглицирина спиртовый раствор | 33 | 3 | 3.6° |
| 3065 | Напитки алкогольные | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 3065 | Напитки алкогольные | 30 | 3 | 3,31° с) |
| 3066 | Краска или материал лакокрасочный | 80 | 8 | 8.66° b), c) |
| 3070 | Дихлордифторметана и этилена оксида смесь | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3071 | Меркаптанов смесь жидкая токсичная легковоспламеняющаяся, н.у.к. | 63 | 6.1+3 | 6.1,20° b) |
| 3071 | Меркаптаны жидкие токсичные легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 63 | 6.1+3 | 6.1,20° b) |
| 3072 | Средства спасательные несамонадувные | 90 | 9 | 9.7° |
| 3073 | Ванилпиридины ингибированные | 639 | 6.1+3+8 | 6.1, 11° b)1 |
| 3076 | Алюминия алкилгидриды | X333 | 4.2+4.3 | 4.2, 32° a) |
| 3077 | Вещество твердое, опасное для окружающей среды н.у.к. | 90 | 9 | 9.12° c) |
| 3078 | Церий | 423 | 4.3 | 4.3.13° b) |
| 3079 | Метакрилонитрил ингибированный | 336 | 3+6.1 | 3,11° a) |
| 3080 | Изоцианаты токсичные легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 63 | 6.1+3 | 6.1,18° b) |
| 3080 | Изоцианата раствор токсичный легковоспламеняющийся, н.у.к. | 63 | 6.1+3 | 6.1,18° b) |
| 3082 | Вещество жидкое, опасное для окружающей среды, н.у.к. | 90 | 9 | 9.11° c) |
| 3083 | Перхлорилфторид | 265 | 6.1+05 | 2,2° TО |
| 3084 | Коррозионное вещество твердое окисляющее, н.у.к. | 885 | 8+05 | 8.73° a) |
| 3084 | Коррозионное вещество твердое окисляющее, н.у.к. | 85 | 8+05 | 8.73° b) |
| 3085 | Окисляющее вещество твердое коррозионное, н.у.к. | 58 | 5.1+8 | 5.1,31° b), c) |
| 3086 | Токсичное вещество твердое окисляющее, н.у.к. | 665 | 6.1+05 | 6.1,68° a) |
| 3086 | Токсичное вещество твердое окисляющее, н.у.к. | 65 | 6.1+05 | 6.1,68° b) |
| 3087 | Окисляющее вещество твердое токсичное, н.у.к. | 56 | 5.1+6.1 | 5.1,29° b), c) |
| 3088 | Самонагревающееся вещество твердое органическое, н.у.к. | 40 | 4.2 | 4.2,5° b), c) |
| 3089 | Металлический порошок, легковоспламеняющийся, н.у.к. | 40 | 4.1 | 4.1,13° b), c) |
| 3090 | Батареи литиевые | 90 | 9 | 9.5° |
| 3091 | Батареи литиевые в оборудовании или 3091 батареи литиевые, упакованные с оборудованием | 90 | 9 | 9.5° |
| 3092 | 1-Метокси-2-пропанол | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 3093 | Коррозионная жидкость окисляющая, н.у.к. | 885 | 8+05 | 8.74° a) |
| 3093 | Коррозионная жидкость окисляющая, н.у.к. | 85 | 8+05 | 8.74° b) |
| 3094 | Коррозионная жидкость реагирующая с водой, н.у.к. | 823 | 8+4.3 | 8.72° a), b) |
| 3095 | Коррозионное вещество твердое самонагревающееся, н.у.к. | 884 | 8+4.2 | 8.69° a) |
| 3095 | Коррозионное вещество твердое самонагревающееся, н.у.к. | 84 | 8+4.2 | 8.69° b) |
| 3096 | Коррозионное вещество твердое, реагирующее с водой, н.у.к. | 842 | 8+4.3 | 8.71° a), b) |
| 3098 | Окисляющее вещество жидкое, коррозионное н.у.к. | 58 | 5.1+8 | 5.1,32° а), b), c) |
| 3099 | Окисляющее вещество жидкое токсичное, н.у.к. | 56 | 5.1+8 | 5.1,30° а), b), c) |
| 3101 | Органический пероксид типа В жидкий | 55 | 5.2+01 | 5.2,1° b) |
| 3102 | Органический пероксид типа В твердый | 55 | 5.2+01 | 5.2,2° b) |
| 3103 | Органический пероксид типа С жидкий |  | 5.2 | 5.2,3° b) |
| 3104 | Органический пероксид типа С твердый |  | 5.2 | 5.2.4° b) |
| 3105 | Органический пероксид типа Д жидкий |  | 5.2 | 5.2.5° b) |
| 3106 | Органический пероксид типа Д твердый |  | 5.2 | 5.2.6° b) |
| 3107 | Органический пероксид типа Е жидкий |  | 5.2 | 5.2.7° b) |
| 3108 | Органический пероксид типа Е твердый |  | 5.2 | 5.2.8° b) |
| 3109 | Органический пероксид типа F жидкий | 539 | 5.2+(8) | 5.2.9° b) |
| 3110 | Органический пероксид типа F твердый | 539 | 5.2 | 5.2.10° b) |
| 3111 | Органический пероксид типа В жидкий, перевозимый при регулируемой температуре | 55 | 5.2+0.1 | 5.2.11° b) |
| 3112 | Органический пероксид типа В твердый, перевозимый при регулируемой температуре | 55 | 5.2+0.1 | 5.2.12° b) |
| 3113 | Органический пероксид типа C жидкий, перевозимый при регулируемой температуре |  | 5.2 | 5.2.13° b) |
| 3114 | Органический пероксид типа С твердый, перевозимый при регулируемой температуре |  | 5.2 | 5.2.14° b) |
| 3115 | Органический пероксид типа D жидкий, перевозимый при регулируемой температуре |  | 5.2 | 5.2.15° b) |
| 3116 | Органический пероксид типа D твердый, перевозимый при регулируемой температуре |  | 5.2 | 5.2.16° b) |
| 3117 | Органический пероксид типа E жидкий, перевозимый при регулируемой температуре |  | 5.2 | 5.2.17° b) |
| 3118 | Органический пероксид типа Е твердый, перевозимый при регулируемой температуре |  | 5.2 | 5.2.18° b) |
| 3119 | Органический пероксид типа F жидкий с регулируемой температурой | 539 | 5.2 | 5.2.19° b) |
| 3120 | Органический пероксид типа F твердый с регулируемой температурой | 539 | 5.2 | 5.2.20° b) |
| 3122 | Токсичная жидкость окисляющая, н.у.к. | 665 | 6.1+05 | 6.1,68° a) |
| 3122 | Токсичная жидкость окисляющая, н.у.к. | 65 | 6.1+05 | 6.1,68° b) |
| 3123 | Токсичная жидкость реагирующая с водой, н.у.к. | 623 | 6.1+4.3 | 6.1,44° а), b) |
| 3124 | Токсичное вещество твердое самонагревающееся, н.у.к. | 664 | 6.1+4.2 | 6.1,66° а) |
| 3124 | Токсичное вещество твердое самонагревающееся, н.у.к. | 64 | 6.1+4.2 | 6.1,66° b) |
| 3125 | Токсичное вещество твердое реагирующее с водой, н.у.к. | 642 | 6.1+4.3 | 6.1,44° b), c) |
| 3126 | Саморазогревающееся вещество твердое коррозионное органическое, н.у.к. | 48 | 4.2+8 | 4.2,9° b), c) |
| 3128 | Самонагревающееся вещество твердое токсичное органическое, н.у.к. | 46 | 4.2+6.1 | 4.2,7° b), c) |
| 3129 | Реагирующая с водой жидкость коррозионная, н.у.к. | X382 | 4.3+8 | 4.3,25° а) |
| 3129 | Реагирующая с водой жидкость коррозионная, н.у.к. | 382 | 4.3+8 | 4.3,25° b), c) |
| 3130 | Реагирующая с водой жидкость токсичная, н.у.к. | X362 | 4.3+6.1 | 4.3,23° а) |
| 3130 | Реагирующая с водой жидкость токсичная, н.у.к. | 362 | 4.3+6.1 | 4.3,23° b), c) |
| 3131 | Реагирующее с водой твердое вещество коррозионное, н.у.к. | 482 | 4.3+8 | 4.3.24° b), c) |
| 3134 | Реагирующее с водой твердое вещество токсичное, н.у.к. | 462 | 4.3+6.1 | 4.3,22° b), c) |
| 3136 | Трифторметан охлажденный жидкий | 22 | 2 | 2,3° A |
| 3138 | Этилена, ацетилена и пропилена смесь охлажденная жидкая | 223 | 3 | 2,3° F |
| 3139 | Окисляющее вещество жидкое, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,28° a), b), c) |
| 3140 | Алкалоиды или алкалоидов соли жидкие, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 90° a) |
| 3140 | Алкалоиды или алкалоидов соли жидкие, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b), c) |
| 3141 | Сурьмы соединение неорганическое жидкое, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,59° c) |
| 3142 | Дезинфицирующее средство жидкое токсичное, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 25° a) |
| 3142 | Дезинфицирующее средство жидкое токсичное, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 25° b), c) |
| 3143 | Краситель твердый токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 25° a) |
| 3143 | Краситель твердый токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 25° b), c) |
| 3143 | Полупродукт синтеза красителей твердый токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 25° a) |
| 3143 | Полупродукт синтеза красителей твердый токсичный, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 25° b), c) |
| 3144 | Никотина соединение жидкое, н.у.к. или никотина препарат жидкий, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 90° a) |
| 3144 | Никотина соединение жидкое, н.у.к. или никотина препарат жидкий, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b), c) |
| 3145 | Алкилфенолы жидкие, н.у.к. | 88 | 8 | 8.40° а) |
| 3145 | Алкилфенолы жидкие, н.у.к. | 80 | 8 | 8.40° b), c) |
| 3146 | Оловоорганическое соединение твердое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,32° a) |
| 3146 | Оловоорганическое соединение твердое, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,32° b), c) |
| 3147 | Краситель или полупродукт синтеза красителей твердый коррозионный, н.у.к. | 88 | 8 | 8.65° a) |
| 3147 | Краситель или полупродукт синтеза красителей твердый коррозионный, н.у.к. | 80 | 8 | 8.65° b), c) |
| 3148 | Реагирующая с водой жидкость, н.у.к. | X323 | 4.3 | 4.3.21° a) |
| 3148 | Реагирующая с водой жидкость, н.у.к. | 323 | 4.3 | 4.3.21° b), c) |
| 3149 | Водорода пероксида и кислоты надуксусной смесь стабилизированная | 58 | 5.1+8 | 5.1,1° b) |
| 3150 | Устройства малые, приводимые в действие углеводородным газом | 23 | 3 | 2.6° F |
| 3150 | Балоны с углеводородным газом, для малых устройств | 23 | 3 | 2.6° F |
| 3151 | Полигалогенированные дифенилы жидкие | 90 | 9 | 9.2° b) |
| 3151 | Полигалогенированные трифенилы жидкие | 90 | 9 | 9.2° b) |
| 3152 | Полигалогенированные дифенилы твердые | 90 | 9 | 9.2° b) |
| 3152 | Полигалогенированные дифенилы твердые | 90 | 9 | 9.2° b) |
| 3153 | Эфир перфторметилвиниловый | 23 | 3 | 2,2° F |
| 3154 | Эфир перфторэтилвиниловый | 23 | 3 | 2,2° F |
| 3155 | Пентахлорфенол | 60 | 6.1 | 6.1, 17° b) |
| 3156 | Газ сжатый окисляющий, н.у.к. | 25 | 2+05 | 2,1° О |
| 3157 | Газ сжиженный окисляющий, н.у.к. | 25 | 2+05 | 2,2° О |
| 3158 | Газ охлажденный жидкий, н.у.к. | 22 | 2 | 2,3° A |
| 3159 | 1.1.1.2-Тетрафторэтан (R 134а) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3160 | Газ сжиженный токсичный легковоспламеняющийся, н.у.к. | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF |
| 3161 | Газ сжиженный легковоспламеняющийся. н.у.к. | 23 | 3 | 2,2° F |
| 3162 | Газ сжиженный токсичный, н.у.к. | 26 | 6.1 | 2,2° Т |
| 3163 | Газ сжиженный, н.у.к. | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3164 | Изделия под пневматическим давлением | 20 | 2 | 2.6° А |
| 3164 | Изделия под гидравлическим давлением | 20 | 2 | 2.6° А |
| 3165 | Авиационная гидравлическая топливная цистерна с блоком питания |  | 3+6.1+8 | 3.28° |
| 3167 | Газ, образец, не под давлением, легковоспламеняющийся, н.у.к. | 23 | 3 | 2.7° F |
| 3168 | Газ, образец, не под давлением, токсичный, легковоспламеняющийся, н.у.к. | 263 | 6.1+3 | 2.7° ТF |
| 3169 | Газ, образец, не под давлением, токсичный, н.у.к. | 26 | 6.1 | 2.7° Т |
| 3170 | Алюминия побочные продукты плавки или алюминия побочные продукты переплавки | 423 | 4.3 | 4.3.13° b), c) |
| 3172 | Токсины, извлеченные из живых организмов, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 90° a) |
| 3172 | Токсины, извлеченные из живых организмов, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b), c) |
| 3174 | Титана дисульфид | 40 | 4.2 | 4.2,13° c) |
| 3175 | Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость, н.у.к. | 40 | 4.1 | 4.1,4° c) |
| 3176 | Легковоспламеняющееся твердое вещество расплавленное органическое, н.у.к. | 44 | 4.1 | 4.1,5° |
| 3178 | Легковоспламеняющееся твердое вещество неорганическое, н.у.к. | 40 | 4.1 | 4.1,11° b), c) |
| 3179 | Легковоспламеняющееся твердое вещество токсичное неорганическое, н.у.к. | 46 | 4.1+6.1 | 4.1,16° b), c) |
| 3180 | Легковоспламеняющееся твердое вещество коррозионное неорганическое, н.у.к. | 48 | 4.1+8 | 4.1,17° b), c) |
| 3181 | Соли металлов органических соединений легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 40 | 4.1 | 4.1,12° b), c) |
| 3182 | Гидриды металлов легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 40 | 4.1 | 4.1,14° b), c) |
| 3183 | Самонагревающаяся жидкость органическая, н.у.к. | 30 | 4.2 | 4.2,6° b), c) |
| 3184 | Самонагревающаяся жидкость токсичная органическая, н.у.к. | 36 | 4.2+6.1 | 4.2,8° b), c) |
| 3185 | Самонагревающаяся жидкость коррозионная органическая, н.у.к. | 38 | 4.2+8 | 4.2,10° b), c) |
| 3186 | Самонагревающаяся жидкость неорганическая, н.у.к. | 30 | 4.2 | 4.2,17° b), c) |
| 3187 | Самонагревающаяся жидкость токсичная неорганическая, н.у.к. | 36 | 4.2+6.1 | 4.2,19° b), c) |
| 3188 | Самонагревающаяся жидкость коррозионная неорганическая, н.у.к. | 38 | 4.2+8 | 4.2,21° b), c) |
| 3189 | Металлический порошок самонагревающийся, н.у.к. | 40 | 4.2 | 4.2,12° b), c) |
| 3190 | Самонагревающееся вещество твердое неорганическое, н.у.к. | 40 | 4.2 | 4.2,16° b), c) |
| 3191 | Самонагревающееся вещество твердое токсичное неорганическое, н.у.к. | 46 | 4.2+6.1 | 4.2,18° b), c) |
| 3192 | Самонагревающееся вещество твердое коррозионное неорганическое, н.у.к. | 48 | 4.2+8 | 4.2,20° b), c) |
| 3194 | Пирофорная жидкость неорганическая н.у.к. | 33 | 4.2 | 4.2,17° a) |
| 3200 | Пирофорное вещество твердое, неорганическое, н.у.к. | 40 | 4.2 | 4.2,16° a) |
| 3203 | Пирофорное металлоорганическое соединение, соединение, реагирующее с водой, н.у.к. | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,33° a) |
| 3205 | Алкоголяты щелочноземельных металлов, н.у.к. | 40 | 4.2 | 4.2,14° b), c) |
| 3206 | Алкоголяты щелочных металлов, н.у.к. | 48 | 4.2+8 | 4.2,15° b), c) |
| 3207 | Металлорганическое соединение, или раствор, или дисперсия, реагирующие с водой, легковоспламеняющиеся, н.у.к. | X323 | 4.3+3 | 4.3,3° a) |
| 3207 | Металлорганическое соединение, или раствор, или дисперсия, реагирующие с водой, легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 323 | 4.3+3 | 4.3,3° b), c) |
| 3208 | Металлическое вещество, реагирующее с водой, н.у.к. | 423 | 4.3 | 4.3.13° b), c) |
| 3209 | Металлическое вещество, реагирующее с водой, самонагревающееся, н.у.к. | 423 | 4.3+4.2 | 4.3,14° b), c) |
| 3210 | Хлоратов неорганических водный раствор, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,11° b), c) |
| 3211 | Перхлоратов неорганических водный раствор, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,13° b), c) |
| 3212 | Гипохлориты неорганические, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,15° b) |
| 3213 | Броматов неорганических водный раствор, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,16° b), c) |
| 3214 | Перманганатов неорганических водный раствор, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,17° b) |
| 3215 | Персульфаты неорганических, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,18° c) |
| 3216 | Персульфатов неорганических водный раствор, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,18° c) |
| 3218 | Нитратов неорганических водный раствор, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,22° b), c) |
| 3219 | Нитритов неорганических водный раствор, н.у.к. | 50 | 5.1 | 5.1,23° b), c) |
| 3220 | Пентафторэтан (R 125) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3221 | Самореактивная жидкость типа В | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,31° b) |
| 3222 | Самореактивные твердое вещество типа В | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,32° b) |
| 3223 | Самореактивная жидкость типа С | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,33° b) |
| 3224 | Самореактивное твердое вещество типа С | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,34° b) |
| 3225 | Самореактивная жидкость типа D | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,35° b) |
| 3226 | Самореактивное твердое вещество типа D | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,36° b) |
| 3227 | Самореактивное твердое вещество типа Е | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,37° b) |
| 3228 | Самореактивное твердое вещество типа Е | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,38° b) |
| 3229 | Самореактивная жидкость типа F | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,39° b) |
| 3230 | Самореактивное твердое вещество типа F | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,40° b) |
| 3231 | Самореактивная жидкость типа В с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,41° b) |
| 3232 | Самореактивное твердое вещество типа В с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,42° b) |
| 3233 | Самореактивная жидкость типа С, с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,43° b) |
| 3234 | Самореактивное твердое вещество типа С, с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,44° b) |
| 3235 | Самореактивная жидкость типа D, с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,45° b) |
| 3236 | Самореактивное твердое вещество типа D, с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,46° b) |
| 3237 | Самореактивная жидкость типа E, с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,47° b) |
| 3238 | Самореактивное твердое вещество типа E, с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,48° b) |
| 3239 | Самореактивная жидкость типа F, с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,49° b) |
| 3240 | Самореактивное твердое вещество типа F, с регулируемой температурой | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,50° b) |
| 3241 | 2-бром-2-нитропропандиол-1.3 | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,26° с) |
| 3242 | Азодикарбонамид | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,26° b) |
| 3243 | Вещества твердые, содержащие токсичную жидкость, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,65° b) |
| 3244 | Вещества твердые, содержащие коррозионную жидкость, н.у.к. | 80 | 8 | 8.65° b) |
| 3245 | Генетически измененные микроорганизмы | 90 | 9 | 9.13° b) |
| 3246 | Метансульфонилхлорид | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° a) |
| 3247 | Натрия пероксоборат безводный | 50 | 5.1 | 5.1,27° b) |
| 3248 | Лекарственный препарат жидкий 3 легковоспламеняющийся токсичный, н.у.к. | 36 | 3+6.1 | 3.19° b) |
| 3248 | Лекарственный препарат жидкий легковоспламеняющийся токсичный, н.у.к. | 36 | 3+6.1 | 3,32° c) |
| 3249 | Лекарственный препарат твердый токсичный, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 90° b), c) |
| 3250 | Кислота хлоруксусная расплавленная | 68 | 6.1+8 | 6.1, 24° b) |
| 3251 | Изосорбид-5-мононитрат | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,26° с) |
| 3252 | Дифторметан | 23 | 2 | 2,2° F |
| 3253 | Натрия триоксосиликат | 80 | 8 | 8.41° c) |
| 3256 | Жидкость при повышенной температурелегковоспламеняющаяся, н.у.к. | 30 | 3 | 3.61° c) |
| 3257 | Жидкость при повышенной температуре, н.у.к. | 99 | 9 | 9.20° c) |
| 3258 | Вещество твердое при повышенной температуре, н.у.к. | 99 | 9 | 9.21° c) |
| 3259 | Амины или полиамины твердые коррозионные, н.у.к. | 88 | 8 | 8,52° a) |
| 3259 | Амины или полиамины твердые коррозионные, н.у.к. | 80 | 8 | 8,52° b), c) |
| 3260 | Коррозионное вещество твердое кислое неорганическое, н.у.к. | 88 | 8 | 8,16° a) |
| 3260 | Коррозионное вещество твердое кислое неорганическое, н.у.к. | 80 | 8 | 8,16° b), c) |
| 3261 | Коррозионное вещество твердое кислое органическое, н.у.к. | 88 | 8 | 8,39° a) |
| 3261 | Коррозионное вещество твердое кислое органическое, н.у.к. | 80 | 8 | 8,39° b), c) |
| 3262 | Коррозионное вещество твердое щелочное неорганическое, н.у.к. | 88 | 8 | 8.46° a) |
| 3262 | Коррозионное вещество твердое щелочное неорганическое, н.у.к. | 80 | 8 | 8.46° b), c) |
| 3263 | Коррозионное вещество твердое щелочное органическое, н.у.к. | 88 | 8 | 8.55° a) |
| 3263 | Коррозионное вещество твердое щелочное органическое, н.у.к. | 80 | 8 | 8.55° b), c) |
| 3264 | Коррозионная жидкость кислая неорганическая, н.у.к. | 88 | 8 | 8.17° a) |
| 3264 | Коррозионная жидкость кислая неорганическая, н.у.к. | 80 | 8 | 8.17° b), c) |
| 3265 | Коррозионная жидкость кислая органическая, н.у.к. | 88 | 8 | 8.40° a) |
| 3265 | Коррозионная жидкость кислая органическая, н.у.к. | 80 | 8 | 8.40° b), c) |
| 3266 | Коррозионная жидкость щелочная неорганическая, н.у.к. | 80 | 8 | 8.47° b), c) |
| 3266 | Коррозионная жидкость щелочная неорганическая, н.у.к. | 88 | 8 | 8.47° a) |
| 3267 | Коррозионная жидкость щелочная органическая, н.у.к. | 88 | 8 | 8.56° a) |
| 3267 | Коррозионная жидкость щелочная органическая, н.у.к. | 80 | 8 | 8.56° b), c) |
| 3268 | Газонаполнительные устройства надувных подушек, пиротехнические или модули надувных подушек, пиротехнические, или устройства предварительного натяжения ремней безопасности, пиротехнические | 90 | 9 | 9.8° с) |
| 3269 | Полиэфирных смол комплекты | 33 | 3 | 3.5° b) |
| 3269 | Полиэфирных смол комплекты | 33 | 3 | 3.50° с) |
| 3270 | Фильтры нитроцеллюлозные мембранные | 40 | 4.1 | 4.1,3° b) |
| 3271 | Эфиры, н.у.к. | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 3271 | Эфиры, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 3272 | Эфиры сложные, н.у.к. | 33 | 3 | 3,3° b) |
| 3272 | Эфиры сложные, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 3273 | Нитрилы легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3,11° a), b) |
| 3274 | Алкоголятов раствор, н.у.к. | 338 | 3+8 | 3.24° b) |
| 3275 | Нитрилы токсичные легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 663 | 6.1+3 | 6.1,11° a) |
| 3275 | Нитрилы токсичные легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 63 | 6.1+3 | 6.1,11° b)2 |
| 3276 | Нитрилы токсичные, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 12° a) |
| 3276 | Нитрилы токсичные, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b), c) |
| 3277 | Хлорформиаты токсичные коррозионные, н.у.к. | 68 | 6.1+8 | 6.1,27° b) |
| 3278 | Фосфорорганическое соединение токсичное, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 23° a) |
| 3278 | Фосфорорганическое соединение токсичное, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 23° b), c) |
| 3279 | Фосфорорганическое соединение токсичное легковоспламеняющееся, н.у.к. | 663 | 6.1+3 | 6.1,9° a) |
| 3279 | Фосфорорганическое соединение токсичное легковоспламеняющееся, н.у.к. | 663 | 6.1+3 | 6.1,22° a) |
| 3279 | Фосфорорганическое соединение токсичное легковоспламеняющееся, н.у.к. | 63 | 6.1+3 | 6.1,22° b) |
| 3280 | Мышьякорганические соединение, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1, 34° a) |
| 3280 | Мышьякорганические соединение, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1, 34° b), c) |
| 3281 | Карбонилы металлов, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,36° а) |
| 3281 | Карбонилы металлов, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,36° b), c) |
| 3282 | Металлорганическое соединение токсичное, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,35° a) |
| 3282 | Металлорганическое соединение токсичное, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,35° b), c) |
| 3283 | Селена соединение, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,55° a) |
| 3283 | Селена соединение, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,55° b), c) |
| 3284 | Теллура соединение, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,57° b), c) |
| 3285 | Ванадия соединение, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,58° b), c) |
| 3286 | Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная коррозионная, н.у.к. | 368 | 3+6.1+8 | 3.27° a), b) |
| 3287 | Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,65° a) |
| 3287 | Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,65° b), c) |
| 3288 | Токсичное вещество твердое неорганическое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,65° a) |
| 3288 | Токсичное вещество твердое неорганическое, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,65° b), c) |
| 3289 | Токсичная жидкость коррозионная неорганическая, н.у.к. | 668 | 6.1+8 | 6.1,67° a) |
| 3289 | Токсичная жидкость коррозионная неорганическая, н.у.к. | 68 | 6.1+8 | 6.1,67° b) |
| 3290 | Токсичное вещество твердое коррозионное неорганическое, н.у.к. | 668 | 6.1+8 | 6.1,67° a) |
| 3290 | Токсичное вещество твердое коррозионное неорганическое, н.у.к. | 68 | 6.1+8 | 6.1,67° b) |
| 3291 | Отходы больничного происхождения разные, н.у.к. | 606 | 6.2 | 6.2.4° b) |
| 3292 | Натрийсодержащие батареи или натрийсодержащие элементы |  | 4.3 | 4.3,31° b) |
| 3293 | Гидразина водный раствор | 60 | 6.1 | 6.1,65° c) |
| 3294 | Водорода цианида спиртовой раствор | 663 | 6.1+3 | 6.1, 2° |
| 3295 | Углеводороды жидкие, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1° a). 2° a), b), 3° b) |
| 3295 | Углеводороды жидкие, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 3296 | Гептафторпропан (R 227) | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3297 | Этилена оксида и хлортетрафторэтана смесь | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3298 | Этилена оксида и пентафторэтана смесь | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3299 | Этилена оксида и тетрафторэтана смесь | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3300 | Этилена оксида и углерода диоксида смесь, содержащая более 87% этилена оксида | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF |
| 3301 | Коррозионная жидкость самонагревающаяся, н.у.к. | 884 | 8+4.2 | 8.70° a) |
| 3301 | Коррозионная жидкость самонагревающаяся, н.у.к. | 84 | 8+4.2 | 8.70° b) |
| 3302 | 2-Диметиламиноэтилакрилат | 60 | 6.1 | 6.1, 12° b) |
| 3303 | Газ сжатый токсичный окисляющий, н.у.к. | 265 | 6.1+05 | 2,1° TО |
| 3304 | Газ сжатый токсичный коррозионный, н.у.к. | 268 | 6.1+8 | 2,1° TC |
| 3305 | Газ сжатый токсичный легковоспламеняющийся коррозионный, н.у.к. | 263 | 6.1+3+8 | 2,1° TFC |
| 3306 | Газ сжатый токсичный окисляющий коррозионный, н.у.к. | 265 | 6.1+05+8 | 2,1° TОC |
| 3307 | Газ сжиженный токсичный окисляющий, н.у.к. | 265 | 6.1+05 | 2,2° TО |
| 3308 | Газ сжиженный токсичный коррозионный, н.у.к. | 268 | 6.1+8 | 2,2° TC |
| 3309 | Газ сжиженный токсичный легковоспламеняющийся коррозионный, н.у.к. | 263 | 6.1+3+8 | 2,2° TFC |
| 3310 | Газ сжиженный токсичный окисляющий коррозионный, н.у.к. | 265 | 6.1+05+8 | 2,2° TОC |
| 3311 | Газ охлажденный жидкий окисляющий, н.у.к. | 225 | 2+05 | 2,3° О |
| 3312 | Газ охлажденный жидкий легковоспламеняющийся, н.у.к. | 223 | 3 | 2,3° F |
| 3313 | Органические пигменты самонагревающиеся | 40 | 4.2 | 4.2,5° b), c) |
| 3314 | Пластичное формовочное соединение | 90 | - | 9.4° c) |
| 3316 | Комплект химических веществ или комплект первой помощи | 90 | 9 | 9.36° b), c) |
| 3317 | 2-амино-4,6-динитрофенол увлажненный | 44 | 4.1+0.1 | 4.1,21° а) |
| 3318 | Аммиака раствор, содержащий более 50% аммиака | 268 | 6.1+8 | 2.4° TC |
| 3320 | Натрия боргидрида и натрия гидроксида раствор с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% | 80 | 8 | 8.42° b), c) |
| 3336 | Меркаптаны жидкие легковоспламеняющиеся, н.у.к., или меркаптанов смесь жидкая легковоспламеняющаяся, н.у.к. | 30 | 3 | 3,31° c) |
| 3336 | Меркаптаны жидкие легковоспламеняющиеся, н.у.к.. или меркаптанов смесь жидкая легковоспламеняющаяся, н.у.к. | 33 | 3 | 3,2° a). |
| 3337 | Газ рефрижераторный R 404А | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3338 | Газ рефрижераторный R 407А | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3339 | Газ рефрижераторный R 407В | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3340 | Газ рефрижераторный R 407С | 20 | 2 | 2,2° A |
| 3341 | Тиомочевины диоксид | 40 | 4.2 | 4.2,5° b), c) |
| 3342 | Ксантогенаты | 40 | 4.2 | 4.2,5° b), c) |
| 3345 | Пестицид-производный феноксиуксусной кислоты твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 3345 | Пестицид-производный феноксиуксусной кислоты твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 3346 | Пестицид-производный феноксиуксусной кислоты жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 3347 | Пестицид-производный феноксиуксусной кислоты жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1,72° b), c) |
| 3347 | Пестицид-производный феноксиуксусной кислоты жидкий токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° a) |
| 3348 | Пестицид-производный феноксиуксусной кислоты жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,71° b), c) |
| 3348 | Пестицид-производный феноксиуксусной кислоты жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° a) |
| 3349 | Пестицид на основе пиретроидов твердый токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,73° b), c) |
| 3349 | Пестицид на основе пиретроидов твердый токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° a) |
| 3350 | Пестицид на основе пиретроидов жидкий легковоспламеняющийся токсичный | 336 | 3+6.1 | 3.41° a), b) |
| 3351 | Пестицид на основе пиретроидов жидкий, токсичный легковоспламеняющийся | 63 | 6.1+3 | 6.1,72° b), c) |
| 3351 | Пестицид на основе пиретроидов жидкий, токсичный легковоспламеняющийся | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° a) |
| 3352 | Пестицид на основе пиретроидов жидкий токсичный | 60 | 6.1 | 6.1,71° b), c) |
| 3352 | Пестицид на основе пиретроидов жидкий токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° a) |
| 3353 | Газонаполнительный устройства надувных подушек, со сжатым газом | 20 | 2 | 2.6° А |
| 3353 | Модули надувных подушек, со сжатым газом | 20 | 2 | 2.6° А |
| 3353 | Устройства предварительного натяжении ремней безопасности со сжатым годом | 20 | 2 | 2.6° А |
| 3354 | Газ инсектицидный легковоспламеняющийся, н.у.к. | 23 | 3 | 2,2° F |
| 3355 | Газ инсектицидный токсичный легковоспламеняющийся, н.у.к. | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF |
| 3356 | Кислорода генераторы химические | 50 | 5.1 | 5.1,27° b) |
| * н.у.к. - не указанные конкретно, т.е. данный конкретный материал не имеет индивидуального наименования и его номер не обозначает какое-либо одно вещество. |

| Примечание: Идентификационные номера опасности, перечисленные в приложении № 1, имеют следующие значения: |
| --- |
| 20 | Удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности |
| 22 | охлажденный сжиженный газ, удушающий |
| 223 | охлажденный сжиженный газ, легковоспламеняющийся |
| 225 | охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение) |
| 23 | легковоспламеняющийся газ |
| 239 | легковоспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 25 | окисляющий (интенсифицирующий горение) газ |
| 26 | токсичный газ |
| 263 | токсичный газ, легковоспламеняющийся |
| 265 | токсичный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение) |
| 268 | токсичный газ, коррозионный |
| 30 | легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С-61°С, включая предельные значения) или легковоспламеняющаяся жидкость или твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 61°С, разогретые до температуры, равной или превышающей их температуру вспышки, или саморазогревающаяся жидкость |
| 323 | легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| Х323 | легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов* |
| 33 | сильновоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23°С) |
| 333 | пирофорная жидкость |
| Х333 | пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой* |
| 336 | сильновоспламеняющаяся жидкость, токсичная |
| 338 | сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная |
| Х338 | сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая с водой* |
| 339 | сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 36 | легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С-61°С, включая предельные значения), слаботоксичная, или саморазогревающаяся жидкость, токсичная |
| 362 | легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, реагирующая с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| Х362 | легковоспламеняющаяся токсичная жидкость, опасно реагирующая с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов* легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, коррозионная |
| 38 | легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С-61°С, включая предельные значения) коррозионная |
| 382 | легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, реагирующая с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| Х382 | легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов* |
| 39 | легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 40 | легковоспламеняющееся твердое вещество, или самореактивное вещество, или саморазогревающееся вещество |
| 423 | твердое вещество, реагирующее с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| Х423 | легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов* |
| 43 | твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное) |
| 44 | легковоспламеняющееся твердое вещество, в расплавленном состоянии при повышенной температуре |
| 446 | легковоспламеняющееся твердое вещество, токсичное, в расплавленном состоянии при повышенной температуре |
| 46 | легковоспламеняющееся или саморазогревающееся твердое вещество, токсичное |
| 462 | токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| Х462 | твердое вещество, реагирующее с водой с высвобождением токсичных газов* |
| 48 | легковоспламеняющееся или саморазогревающееся твердое вещество, коррозионное |
| 482 | коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| Х482 | твердое вещество, опасно реагирующее с водой с высвобождением коррозионных газов* |
| 50 | окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество |
| 539 | легковоспламеняющийся органический пероксид |
| 55 | сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество |
| 556 | сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, токсичное |
| 558 | сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество коррозионное |
| 559 | сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 56 | окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное |
| 568 | окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное, коррозионное |
| 58 | окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), коррозионное |
| 59 | окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), способное самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 60 | токсичное или слаботоксичное вещество |
| 606 | инфекционное вещество |
| 623 | токсичная жидкость, реагирующая с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| 63 | токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С - 61°С, включая предельные значения) |
| 638 | токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С - 61°С, включая предельные значения), коррозионное |
| 639 | токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 61°С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 64 | токсичное вещество, легковоспламеняющееся или саморазогревающееся |
| 642 | токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| 65 | токсичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) |
| 66 | сильнотоксичное вещество |
| 663 | токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 61°С) |
| 664 | сильнотоксичное вещество, легковоспламеняющееся или саморазогревающееся |
| 665 | сильнотоксичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) |
| 668 | сильнотоксичное вещество, коррозионное |
| 669 | сильнотоксичное вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 68 | токсичное вещество, коррозионное |
| 69 | токсичное вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 70 | радиоактивный материал |
| 72 | радиоактивный газ |
| 723 | радиоактивный газ, легковоспламеняющийся |
| 73 | радиоактивная жидкость, легковоспламеняющаяся (температура вспышки не выше 61°С) |
| 74 | радиоактивное твердое вещество, легковоспламеняющееся |
| 75 | радиоактивный материал, окисляющий (интенсифицирующий горение) |
| 76 | радиоактивный материал, токсичный |
| 78 | радиоактивный материал, коррозионный |
| 80 | коррозионное или слабокоррозионное вещество |
| Х80 | коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой* |
| 823 | коррозионная жидкость, реагирующая с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| 83 | коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С - 61°С, включая предельные значения) |
| Х83 | коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С - 61°С, включая предельные значения) опасно реагирующее с водой* |
| 839 | коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С - 61°С, включая предельные значения) способное самопроизвольно вести к бурной реакции |
| Х839 | коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С - 61°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции и опасно реагирующее с водой* |
| 84 | коррозионное твердое вещество, легковоспламеняющееся или саморазогревающееся |
| 842 | коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с высвобождением легковоспламеняющихся газов |
| 85 | коррозионное или слабокоррозионное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) |
| 856 | коррозионное или слабокоррозионное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) и токсичное |
| 86 | коррозионное или слабокоррозионное вещество, токсичное |
| 88 | сильнокоррозионное вещество |
| Х88 | сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой* |
| 883 | сильнокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С - 61°С, включая предельные значения) |
| 884 | сильнокоррозионное твердое вещество, легковоспламеняющееся или саморазогревающееся |
| 885 | сильнокоррозионное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) |
| 886 | сильнокоррозионное вещество, токсичное |
| Х886 | сильнокоррозионное вещество, токсичное, опасно реагирующее с водой* |
| 89 | коррозионное или слабокоррозионное вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 90 | опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества |
| 99 | прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре |
| * Вода используется исключительно с одобрения экспертов |