Приложение № 21

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

ТРЕБОВАНИЕ К НАПОЛНЕНИЮ КОНТЕЙНЕРОВ СРЕДНЕЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ МАССОВЫХ ГРУЗОВ И ТАРЫ

1. Если контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) или тара наполняются жидкостями, то в них должен оставаться достаточный незаполненный объем для предотвращения утечки жидкости или остаточной деформации КСГМГ в результате расширения жидкости под воздействием температур, которые могут возникать во время перевозки.

Если в предписаниях конкретного класса не предусмотрено иное, то при температуре наполнения 15°С максимальная степень наполнения должна определяться следующим образом:

а)

| Температура кипения (начало кипения) вещества в °С | >35 | ≥60 | ≥100 | ≥203 | ≥300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <60 | <100 | <200 | <300 |  |
| Степень наполнения в % вместимости КСГМГ (тары) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

или b)

|  | 98 |  |
| --- | --- | --- |
| Степень наполнения = | —————— | % вместимости КСГМГ (тары) |
|  | 1 + α (50 - tF) |  |

В этой формуле α означает средний коэффициент объемного расширения жидкости в диапазоне температур 15 градусов - 50°С, т.е. при максимальном повышении температуры на 35°С:

α вычисляется по формуле:

|  | d15 - d50 |
| --- | --- |
| α = | ————— |
|  | 35 × d50 |

где d15 и d50 показатели относительной плотности1 жидкости при 15°С и 50°С, а tF - средняя температура жидкости наполнения.

________________

1 Термин "относительная плотность (d) рассматривается в качестве синонима термина "удельный вес".

КСГМГ типа 31НZ2 должны наполняться не менее чем на 80% вместимости наружного корпуса.