ПЕРЕЧЕНЬ

основных требований к составу всех частей документации 
по градостроительству и обустройству территории и проектной 
документации, на решениях которых основываются
 мероприятия по охране окружающей среды

Настоящее приложение не заменяет требований, предусмотренных в законодательных, нормативных, инструктивных и методических документах, а заостряет  внимание  на их основных положениях, которые должны быть решены в необходимом объеме для соответствующих объектов.

Текст приложения содержит перечень первоочередных вопросов, которые должны  быть отражены в соответствующих разделах и частях документации и которые относятся к проекту в целом и конкретным частям, в том числе для разделов:

1. Общие положения

1.1. Исходные и общие данные:

- технические  условия для проектирования, размещения и инженерного обеспечения проектируемого объекта;

- общая информация,  касающаяся объекта: его назначение и  основная продукция,  сроки  строительства,  дополнительно в  необходимых  случаях указывается  название  и  объем продукции, изготавливаемой  в  настоящее время и после осуществления проекта;

- ситуационный план (карта-схема) размещения объекта в радиусе  не менее 2  км  в масштабе 1:5000, 1:10000 (если  объект  имеет  источники выбросов с высотой Н более 40 м, ситуационный план должен охватить территорию  в радиусе более 2 км, но не менее 50 Н). На ситуационный план должны  быть нанесены  горизонтали с отметками местности, границы площадки объекта и санитарно-защитной  зоны,  сетка расчетных точек и система координат,  в которой выполняются расчеты рассеивания выбросов с кривыми, которые характеризуют максимальные концентрации рассеивания, стационарные пункты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, ближайшие селитебные зоны и площадки для строительства жилья в перспективе, зоны отдыха, курорты и дома отдыха, территории дошкольных, школьных и доуниверситетских учреждений, медико-санитарных учреждений, охраняемые природные территории и леса, промышленные зоны (узлы),  аэродромы, объекты с различными видами  радиации,  передатчики электромагнитных  волн;

- на ситуационный план  должны  быть  нанесены  водопроводные  и канализационные   сети  и  сооружения  с  указанием  места   размещения водозабора и его санитарной зоны, очистных сооружений канализации и выпусков сточных вод, полигонов для захоронения промышленных отходов  и бытового мусора и др.;

- генеральный  план объекта с размещением зданий, цехов, с указанием источников  выбросов загрязняющих веществ в системе координат, в которой будут выполняться расчеты рассеивания выбросов;

- общая стоимость строительства объекта и СМР, стоимость мероприятий по охране окружающей среды.

1.2. Физико-географические, климатические, геологические характеристики и санитарные условия   площадки,   намечаемой   для строительства объекта:

- характеристика площадки по рассеиванию выбросов вредных веществ в зависимости от рельефа (холмистый, с возвышенностями, котловинами), который ухудшает условия проветривания площадки и прилегающей селитебной зоны;

- характеристика  климата и потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), средняя максимальная температура самого жаркого месяца и средняя самого холодного, среднегодовая повторяемость направлений ветра для  основных румбов и в направлении селитебной зоны, метеорологические  особенности района, которые влияют на рассеивание промышленных выбросов, повторяемость туманов, их  продолжительность и периоды   года, температурные инверсии приземные и приподнятые;

- характеристика  района размещения площадки объекта в зависимости от уровня фонового загрязнения атмосферного воздуха всеми ингредиентами, используемыми в  технологическом процессе проектируемого объекта, зависимость изменений загрязнения воздуха от технологических нагрузок, которые характеризуются с точки зрения влияния хозяйственной деятельности на  среду  уровня  загрязнения  атмосферного воздуха  и изменения уровня загрязнения за последние 5 лет, список вредных веществ, которые  содержатся  в атмосферном воздухе. Также должны быть определены уровни  шума, напряжения магнитного поля, радиационное загрязнение и  т. д.;

- характеристика   водных  ресурсов,  фоновые  загрязнения   водных объектов  вредными веществами, их состав и количество, состояние  водных объектов, которые  в будущем  попадут в зону влияния  проектируемого объекта  (поверхностные воды, водозаборы и т. д.), величины  допускаемых фильтрационных потерь и их химический состав,  глубина  подземных  и грунтовых вод;

- геологическое строение участка;

- наличие или  отсутствие  минерального  сырья на  рассматриваемом участке;

- характеристика почв, плотность подземных выработок на единицу площади и отвалов, данные о загрязнении поверхности почвы с учетом наличия существующих объектов- загрязнителей (полигонов и свалок  для захоронения  промышленных  отходов и бытового  мусора, в том числе и  не- оборудованных, и т. д.);

- геологическая  и  гидрогеологическая характеристика  площадки  на необходимую глубину, сейсмическое зонирование;

- неблагоприятные  геологические условия для строительства объекта: оползни,  карст, подработанные территории с подземными выработками и  т. д.;

- периодическая  затопляемость  площадки  поверхностными  водами  и динамика уровня подпочвенных вод;

- описание и  санитарное состояние существующих зеленых  насаждений на площадке и вокруг нее, их ценность, показатели таксации;

- описание  существующего  состояния  животного  мира,  среды  его обитания,  путей  миграции,  редких  и  исчезающих  видов,  включенных в "Красную книгу".

2.Общая характеристика объекта. Технологические процессы. 
Рациональное использование сырья и природных ресурсов. 
Выбросы и сбросы загрязняющих веществ

в атмосферный воздух, водные объекты и почву

2.1. Соответствие  внедренных технологических процессов требованиям передовых технологий и экологических требований, которые предусматривают рациональное использование сырья, материалов, энергетических и водных ресурсов на единицу вырабатываемой продукции, снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, водные объекты, почву и аттестация их соответствия  со  стандартами и строительными нормами Молдавии (NCM), название организации, которая разработала основные технологические процессы, внедренные в проект.

2.2. Также должна быть указана следующая информация:

-  краткое описание  производственных цехов, которые будут построены в составе проектируемого предприятия в соответствии с генеральным планом объекта, описание необходимого оборудования и  основных  внедренных технологических процессов (их схемы для сложных технологий), название и количество  выброшенных  вредных  веществ в атмосферный воздух, водные объекты, почву от операций технологических процессов;

-  балансовая  таблица вредных веществ, использованных в технологических процессах  и выбросов от каждой операции в окружающую среду с учетом превращений химических веществ. В таблице указываются необходимые  количества для производства в течение года в тоннах и в кг в сутки, которые подразделяются на  количества,  использованные  для изготовления продукта, сброшенные  в канализацию со  сточными  водами, выброшенные в атмосферный воздух и отходы производства для утилизации и захоронения;

- технологические   мероприятия,  предусмотренные  в  проекте   для снижения  выбросов  вредных веществ в атмосферный воздух, сточные  воды, почву  в течение технологического процесса от склада сырья и  материалов до образования промышленных отходов; производственная кооперация  с другими предприятиями для сокращения числа "грязных производств";

- количество выбрасываемых вредных веществ, установленное расчетом или  замерами  на  действующих предприятиях-аналогах,  или  обоснованное нормативными  показателями выбросов на единицу вырабатываемой продукции, разработанными и согласованными в установленном порядке.

2.3. В проекты  расширения, технического  перевооружения, реконструкции и перепрофилирования действующих предприятий  включается следующая дополнительная информация:

- характеристика  основных существующих производственных цехов и вспомогательных объектов, их перечисление, описание технологии и оборудования с указанием объема выпускаемой продукции, в том  числе  с информацией о цехах и объектах, которые  будут ликвидированы и снесены в соответствии с разработанным проектом;

- описание для  действующего предприятия материалов  инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и сбросов в канализацию со сточными водами (для существующего положения и после реализации проекта);

- описание технологий и оборудования внедренных в разработанном проекте (расширения,  технического  перевооружения,  реконструкции   и перепрофилирования),  перечисление и классификация промышленных отходов, описание методов утилизации  отходов ( для существующего  положения  и после реализации проекта);

- откорректированная    балансовая    таблица   вредных   веществ,  использованных в технологии (см. пункт 2.2);

- технические показатели нового оборудования и установок, внедренных в проект, которые должны обеспечить снижение или недопущение увеличения потребления сырья, материальных, энергетических  ресурсов, топлива и воды, сбросов и выбросов на единицу вырабатываемой продукции.

2.4. Информация  о предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ  (загрязнителей)  используемых и образующихся в  технологических процессах:

а) ПДК или ориентировочный  безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе в форме таблицы, в которой указаны название вещества, его  код, ПДК или ОБУВ в мг/м3 в рабочей зоне, на территории предприятия до границы санитарно-защитной зоны, в селитебной зоне, класс опасности вещества, источник информации и данные о фоновом загрязнении;

b) ПДК или ОБУВ  в водных объектах питьевого или рыбохозяйственного назначения в форме таблицы, в которой указывается название вещества, его код,  ПДК  или  ОБУВ в мг/л, лимитирующий  показатель  вредности,  класс опасности вещества и источник информации.

Не допускается применение в технологических процессах вредных веществ, для которых не установлены ПДК или ОБУВ в атмосферном воздухе, водных объектах, почве, для флоры и фауны.

3. Охрана и рациональное 
    использование водных ресурсов

3.1. Технические  условия  на водоснабжение и канализацию  объекта, согласованные с Государственной экологической инспекцией в установленном порядке.

3.2. Технологические  схемы  установок по очистке питьевой  воды  и сточных  вод,  их обоснование. Качественная  характеристика  компонентов питьевой воды и сточных вод до и после очистки.

Характеристика водного объекта исходя из водохозяйственного баланса и влияния проектируемого объекта на состояние водных экосистем.

3.3. Баланс водопотребления и водоотведения.

3.4. Разрешение на спецводопользование из поверхностных и подземных источников.

3.5. Технические  показатели  использования питьевой воды и  отвода сточных вод на единицу  вырабатываемой продукции в сравнении с показателями передовых предприятий отрасли  и  в соответствии   с действующими нормативами.

3.6. Мероприятия в части соблюдения порядка создания и благоустройства  водоохранных  зон и прибрежных полос рек и водоемов,  а также использования участков, прилегающих к рекам, водоемам и водозаборам.

3.7. Методы и место  утилизации  осадков обработки и использования, которые образуются в установках очистки вод и согласования с соответствующими организациями.

3.8. Возможные аварийные ситуации в системах и установках снабжения водой и канализации, меры по их предотвращению и ликвидации последствий.

3.9. Возможное влияние запроектированного объекта на водные объекты, водоемы,  реки, подземные воды. Существующее состояние водных  бассейнов и  подземных  вод и последствия сброса предварительно очищенных  сточных вод.

3.10. Паспорта и конкретные данные об официальных испытаниях нового оборудования   и технологии, внедренных  в  проект,   основанные   на опробовании в условиях предприятия.

3.11. Мероприятия  и  научно обоснованные рыбозащитные  устройства, предусмотренные в проекте.

3.12. Дополнительная информация в проектах расширения, технического перевооружения, реконструкции и перепрофилирования    действующих предприятий:

-   характеристика  существующих систем и сооружений водоснабжения  и канализации;

- отчет по статистической форме N 1 "Хозяйственное водопользование", а  также  сравнительные данные  относительно  объемов  воды  питьевого качества  и стоков до реконструкции, технического перевооружения и после реализации проекта;

- обоснование  необходимого  расхода воды для предприятия с  учетом использования  очищенных  и  обезвреженных  сточных вод  в  оборотной  и повторного использования системах водоснабжения;

- обоснование наличия существующих свободных мощностей на станциях и установках очистки  и  обработки  сточных  вод  и характеристика существующих станций и установок;

- обоснование увеличения  расхода воды на  единицу  вырабатываемой продукции в сравнении с существующим положением;

- анализ использования воды на каждой операции существующего и внедряемого в проект технологических процессов, баланс водопотребления и водоотведения  в целом для всего предприятия и отдельно для расширяемых, техперевооружаемых, реконструируемых и перепрофилированных участков;

- конкретные меры,  предусмотренные в проекте для  сокращения использования воды в технологических процессах, уменьшения загрязнителей в сточных водах и осадка и т. д.

4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений

4.1.Обоснование и достоверность данных в отношении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правильность заполнения таблицы "Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный  воздух" (согласно приложению I к ГОСТ 17.2.3.02- 78).

4.2. Величины предельно допустимых  концентраций (ПДК) всех загрязняющих атмосферный воздух веществ, выделяющихся от технологических процессов,   внедренных   в  проект, подтвержденными нормативами (не допускается применение в технологических  процессах загрязняющих веществ, для  которых  не установлены величины ПДК или ОБУВ с учетом превращений химических веществ в течение технологического процесса).

4.3. Определение  прогрессивности  уровня  технических  решений  по сокращению выбросов от технологических процессов в атмосферный  воздух, характеристика   улавливающих устройств, утилизация  и нейтрализация загрязняющих веществ из выделяющихся газов.

4.4. Основные направления комплекса активных и пассивных мероприятий,  которые  должны  быть предусмотрены в целях  снижения загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне:

а) технологические  и  технические  - активные:

b) планировочные - пассивные:

- взаимное размещение  предприятий  и  жилья с  учетом  направления господствующих ветров;

- размещение  объектов предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалась возможность распространения  шлейфа дыма на жилье;

- размер санитарно-защитной зоны, обоснованный расчетами и откорректированный в зависимости от среднегодового повторения направлений ветров, соответствующее благоустройство и озеленение СЗЗ;

с) специальные - пассивные:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и нейтрализация вредных веществ в выделяющихся газах;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

4.5. Расчеты  и анализы величин приземных концентраций загрязняющих веществ,  исходные данные для расчетов, методики расчетов,  перечисление веществ  и  групп веществ, обладающих  эффектом  суммации.  Обоснование систем  координат,  прямоугольников  для  расчета,  наименование  ЭВМ  и    программы  для  расчета.  Этапы развития  предприятия,  для которого выполняются расчеты (существующее положение, очереди строительства, полное развитие). Следует отметить как учтены фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в расчетах. Для территорий с повышенными требованиями к охране природы согласно п. 8.3 ОНД 86 в расчетах применить 0,8 ПДК.

4.6. Результаты расчетов рассеивания  приземных   концентраций загрязняющих   веществ,  нанесенные  изолиниями  на  ситуационном  плане (карте-схеме).  Источники   загрязнений со значительным вкладом в концентрацию загрязнения, определенные расчетом (если фоновые концентрации атмосферного воздуха превышают ПДК по некоторым веществам, дополнительные выбросы  этих  веществ от проектируемого  объекта  не допускаются).

4.7. Оценка уровня  воздействия  загрязнений атмосферного  воздуха, определенная расчетами параметров П и Ф, предусмотренными ОНД 1-84.

4.8. Правильность предложений для установления предельно допустимых выбросов  (ПДВ), основанных на результатах расчетов рассеивания  вредных веществ от источников загрязнения для  каждой  очереди  строительства объекта.

4.9. Организация   контроля  загрязнения  атмосферного  воздуха   с перечислением средств контроля  (устройств),  включенных  в  проектную документацию и смету.

4.10. Регулирование выбросов в периоды неблагоприятных  метеорологических   условий  (НМУ),  подразделенные  на  три  режима   и обоснование необходимости регулирования:

- первый режим  -  организационно-технические мероприятия,  которые  могут быть реализованы быстро и не требуют специальных средств;

- второй режим   -  меры,  которые  приводят  к  сокращению  объема производимой продукции с  частичной остановкой некоторых  агрегатов  и  цехов;

- третий режим - с мерами, аналогичными второму режиму и состоит из дальнейшего  сокращения  объема  выпускаемой продукции. Вводится  в  том случае,  если в районе продолжает оставаться высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха после введения второго режима.

4.11. Возможные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в случае аварии и предусмотренные проектом меры по их предупреждению.

4.12. Источники  шума, электромагнитных волн и другие  загрязнители атмосферного воздуха от объекта, который будет построен, и меры защиты от  них промышленной и селитебной зон.

4.13. Оценка стоимости и эффективности мероприятий  по  охране атмосферного воздуха от объекта, который будет  построен,  определение ущерба, нанесенного загрязнением воздуха.

4.14. Оценка воздействия на окружающую среду  относительно атмосферного воздуха: обоснование  принципов  размещения объектов,  экологические ограничения, экономическое положение в районе размещения,  экологическая  и экономическая оценка решений , предусмотренных проектом с учетом последствий его реализации.

4.15. Дополнительная информация в проектах расширения, технического перевооружения, реконструкции и перепрофилирования действующих предприятий, которая должна   соответствовать содержанию работ, предусмотренных проектом:

- "Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (согласно таблице, предусмотренной в приложении 1 к ГОСТ 17.2. 3.02-78), существующее положение и "Параметры..." после реализации проекта;

- отчет - статистическая  форма   №  1  "Воздух"  - существующее положение до реализации проекта  и  анализ материалов,   которые характеризуют состояние загрязнения атмосферного воздуха;

- оценка прогрессивности технических решений по сокращению выбросов в атмосферный воздух, имея в виду, что целью технического перевооружения  и реконструкции является внедрение передовых технологий;

- результаты расчетов рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ, нанесенные изолиниями  на  ситуационном  плане (карте-схеме), существующее положение и после реализации проекта;

- корректировка  значений предельно допустимых   выбросов   и предложения по установлению новых значений ПДВ выполняются один раз в 5 лет  с  учетом  реализации проекта;

- оценка воздействия  на окружающую среду в отношении  атмосферного воздуха и последствия реализации проекта.

5. Охрана почв

5.1. Материалы предварительного отвода земельного участка для строительства объекта, согласованные с заинтересованными организациями в установленном порядке. Рациональное и аргументированное использование земли, обоснование занятия облесенных и пахотных участков.

5.2. Разрешение Правительства на выполнение проектных работ (в случае необходимости) в соответствии с установленным порядком.

5.3. Материалы  почвенных  изысканий на соответствующих участках  в необходимом  масштабе  для  каждого случая с  приложением  пояснительной записки и картографических материалов.

5.4. Технические  решения  по  снятию плодородного  слоя  почвы  на участках всех категорий вне зависимости от их использования до отвода.

5.5. Картографические  материалы  с  указанием  мест  складирования плодородного слоя и участков, подлежащих улучшению землеванием  и  рекультивацией.

5.6. Проект или технические  решения  по  улучшению  участков  со сниженной продуктивностью, землеванием и рекультивацией, разработанные в соответствии с материалами по размещению объекта.

5.7. Проект технической  и  биологической  рекультивации.

5.8. Документальное подтверждение владельца карьера о  возможности извлечения  грунта для подсыпки строительной площадки объекта или проект по разработке и эксплуатации карьера.

6. Распоряжение отходами

6.1. Мероприятия  по охране среды от загрязнения  промышленными отходами: утилизация  (захоронение)  промышленных  отходов  в  местах, согласованных  с органами санитарного надзора и  юридическими  лицами, которые принимают отходы для переработки.

6.2. Характеристика,  классификация и объем промышленных отходов,  меры по их утилизации:

- обоснование  технических решений по сбору промышленных отходов  в местах  их образования, перемещение их по территории предприятия и за ее пределами  (с  указанием  видов и специальной  упаковки),  промежуточное складирование, улавливание с  целью утилизации, предварительное обезвреживание перед отправкой на завод по переработке;

- конкретные данные о цехах и участках, в которых образуются отходы, объем  их  образования  в  кг/сутки и  тонны/год,  физическое  состояние каждого  вида отходов, химические загрязнители в их  составе,  класс опасности, периодичность и режим их выделения, способ хранения и методы переработки, предусмотренные проектом;

- данные о запроектированном полигоне (или действующем), намечаемом для переработки и захоронения отходов;

- технология   переработки  и  использования  твердых  отходов  для получения полезных веществ.

6.3. Проектные решения или документальное подтверждение обеспечения импорта и производства продуктов питания и товаров широкого потребления в утилизируемых упаковках и упаковках многоразового использования, безопасных для окружающей среды, обеспечивать сбор и рекуперацию собственных или импортируемых упаковок.

6.4. В случаи импорта продуктов питания и товаров широкого потребления в одноразовых упаковках и одноразовых упаковок, в том числе изготовленных из полихлорвинила, многослойных упаковок, состоящих из нескольких материалов (типа Тетрапак), а также упаковок других типов необходимо предусмотреть сеть сбора и установки для их уничтожения без нанесения вреда окружающей среде.

7. Охрана недр

7.1. Раздел "Охрана недр" проектом документации разрабатывается согласно требованиям ст. 27, 28, 33, 36, 37, 42, 43 Кодекса недр, ст. 50, 51, 52, 53 и 54 Закона об охране окружающей среды, ст. 13 п. (f) Закона об охранных зонах и полосах рек  и водоемов, ст. 5 часть (4) и ст. 5 часть (5) Закона о природных ресурсах и других законов.

7.2. Необходимые  документы,  которые  должны  быть приложены к проекту объектов по эксплуатации залежей полезных ископаемых:

- акт горного  отвода  с разрешением использования недр для  добычи залежей полезных ископаемых;

- проект по эксплуатации залежей;

- проект рекультивации карьера.

Дополнительно:

- отчет о геологических изысканиях;

- протокол об утверждении запасов полезных ископаемых;

- для проектов по эксплуатации и рекультивации необходимо представлять заключение горно-технической экспертизы.

8. Охрана флоры и фауны

8.1. Описание   уровня   влияния  запроектированного   объекта   на растительный и животный мир на площадке размещения и в зоне его влияния.

8.2. Биологическое и научное  обоснование мер охраны  и  годовой  компенсации  намечаемого ущерба животному и растительному миру в  период строительства   и   эксплуатации запроектированного  объекта  в целях сохранения и улучшения условий репродукции и жизнеспособности экосистем.

8.3. Меры по охране почв, водного и воздушного бассейнов, предусмотренные  в  проекте,  как  основа  для  улучшения  и  сохранения генофонда   растительного и животного мира: специальное озеленение санитарно-защитных зон предприятий,  автомобильных и  железных  дорог, полос охраны почв и водных объектов.

8.4. Улучшение  состояния среды существования животного мира, путей миграции  и  охрана  редких и исчезающих видов, включенных в "Красную книгу". Бережное отношение к флоре и фауне в районе размещения объекта.

8.5. Соблюдение требований, предъявляемых к охранным зонам объектов и комплексов охраняемых территорий, в соответствии с Законом о фонде природных территорий, охраняемых государством.

8.6. Компенсационные  меры за возможный причиненный ущерб  природе: очистка русел малых рек, водных  бассейнов,  укрепление берегов, благоустройство территории, облесение, рекультивация   земель   и возвращение  их  в  сельскохозяйственный  оборот, посадка  деревьев  и кустарников ценных пород.