Anexa nr.8

la Regulamentul cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate

Categoriile surselor radioactive

| Surse | Radionu-clidul |  | Valoarea activităţii A | Valoa-rea | Raportul A/D | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ci (Curie) | TBq (10E12 Bq) | D, TBq (10E12 Bq) |  | conform A/D | atribuită de ANRANR |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Categoria I |  |  |  |  |
| Generatoare | Sr-90 | Max | 6.8E+05 | 2.5E+04 | 1.0E+00 | 2.5E+04 | 1 |  |
| termoelectrice | Sr-90 | Min | 9.0E+03 | 3.3E+02 | 1.0E+00 | 3.3E+02 | 2 | 1 |
| de | Sr-90 | Tip | 2.0E+04 | 7.4E+02 | 1.0E+00 | 7.4E+02 | 2 |  |
| radioizotopi | Pu-238 | Max | 2.8E+02 | 1.0E+01 | 6.0E-02 | 1.7E+02 | 2 |  |
|  | Pu-238 | Min | 2.8E+01 | 1.0E+00 | 6.0E-02 | 1.7E+01 | 2 | 1 |
|  | Pu-238 | Tip | 2.8E+02 | 1.0E+01 | 6.0E-02 | 1.7E+02 | 2 |  |
| Iradiatoare pentru | Co-60 | Max | 1.5E+07 | 5.6E+05 | 3.0E-02 | 1.9E+07 | 1 |  |
| pentru | Co-60 | Min | 5.0E+03 | 1.9E+02 | 3.0E-02 | 6.2E+03 | 1 | 1 |
| sterilizarea, | Co-60 | Tip | 4.0E+06 | 1.5E+05 | 3.0E-02 | 4.9E+06 | 1 |  |
| conservarea | Cs-137 | Max | 5.0E+06 | 1.9E+05 | 1.0E-01 | 1.9E+06 | 1 |  |
| produselor | Cs-137 | Min | 5.0E+03 | 1.9E+02 | 1.0E-01 | 1.9E+03 | 1 | 1 |
|  | Cs-137 | Tip | 3.0E+06 | 1.1E+05 | 1.0E-01 | 1.1E+06 | 1 |  |
| Iradiatoare | Cs-137 | Max | 4.2E+04 | 1.6E+03 | 1.0E-01 | 1.6E+04 | 1 |  |
| cu protecţie | Cs-137 | Min | 2.5E+03 | 9.3E+01 | 1.0E-01 | 9.3E+02 | 2 | 1 |
| intrinsecă | Cs-137 | Tip | 1.5E+04 | 5.6E+02 | 1.0E-01 | 5.6E+03 | 1 |  |
|  | Co-60 | Max | 5.0E+04 | 1.9E+03 | 3.0E-02 | 6.2E+04 | 1 |  |
|  | Co-60 | Min | 1.5E+03 | 5.6E+01 | 3.0E-02 | 1.9E+03 | 1 | 1 |
|  | Co-60 | Tip | 2.5E+04 | 9.3E+02 | 3.0E-02 | 3.1E+04 | 1 |  |
| Iradiatoare pentru sterilizarea ţesuturilor biologice şi a sîngelui | Cs-137 | Max | 1.2E+04 | 4.4E+02 | 1.0E-01 | 4.4E+03 | 1 |  |
|  | Cs-137 | Min | 1.0E+03 | 3.7E+01 | 1.0E-01 | 3.7E-02 | 2 | 1 |
|  | Cs-137 | Tip | 7.0E+03 | 2.6E+02 | 1.0E-01 | 2.6E+03 | 1 |  |
|  | Co-60 | Max | 3.0E+03 | 1.1E+02 | 3.0E-02 | 3.7E+03 | 1 |  |
|  | Co-60 | Min | 1.5E+03 | 5.6E+01 | 3.0E-02 | 1.9E+03 | 1 | 1 |
|  | Co-60 | Tip | 2.4E+03 | 8.9E+01 | 3.0E-02 | 3.0E+03 | 1 |  |
| Surse telete- | Co-60 | Max | 1.0E+04 | 3.7E+02 | 3.0E-02 | 1.2E+04 | 1 |  |
| rapie multiflux multiflux | Co-60 | Min | 4.0E+03 | 1.5E+02 | 3.0E-02 | 4.9E+03 | 1 | 1 |
| /bisturiu gama/ | Co-60 | Tip | 7.0E+03 | 2.6E+02 | 3.0E-02 | 8.6E+03 | 1 |  |
| Surse pentru teleterapie | Co-60 | Max | 1.5E+04 | 5.6E+02 | 3.0E-02 | 1.9E+04 | 1 |  |
|  | Co-60 | Min | 1.0E+03 | 3.7E+01 | 3.0E-02 | 1.2E+03 | 1 | 1 |
|  | Co-60 | Tip | 4.0E+03 | 1.5E+02 | 3.0E-02 | 4.9E+03 | 1 |  |
|  | Cs-137 | Max | 1.5E+03 | 5.6E+01 | 1.0E-01 | 5.6E+02 | 2 |  |
|  | Cs-137 | Min | 5.0E+02 | 1.9E+01 | 1.0E-01 | 1.9E+02 | 2 | 1 |
|  | Cs-137 | Tip | 5.0E+02 | 1.9E+01 | 1.0E-01 | 1.9E+02 | 2 |  |
| Surse pentru | Cf-252 | Max | 2.0E+02 | 7.4E+00 | 8.0E-02 | 9.3E+01 | 1 |  |
| radiografie | Cf-252 | Min | 5.0E+02 | 1.9E-01 | 8.0E-02 | 2.3E+00 | 1 | 1 |
| industrială | Cf-252 | Tip | 1.0E+02 | 3.7E+00 | 8.0E-02 | 4.6E+01 | 1 |  |
| D reprezintă parametrul ce indică valoarea activităţii pentru un radionuclid concret, care, în lipsa controlului adecvat, poate cauza iradiere severă. Parametrul D se utilizează pentru normarea intervalului activităţilor surselor la compararea riscurilor. |  |
|  |  |  | Categoria II |  |  |  |  |
| Surse | Co-60 | Max | 2.0E+02 | 7.4E+00 | 3.0E-02 | 2.5E+02 | 2 |  |
| pentru | Co-60 | Min | 1.1E+01 | 4.1E-01 | 3.0E-02 | 1.4E+01 | 2 | 2 |
| radiografia | Co-60 | Тiр | 6.0E+01 | 2.2E+00 | 30E-02 | 7.4E+01 | 2 |  |
| industrială | Ir-192 | Max | 2.0E+02 | 7.4E+00 | 8.0E-02 | 9.3E+01 | 2 |  |
|  | Ir-192 | Min | 5.0E+00 | 1.9E-01 | 8.0E-02 | 2.3E+00 | 3 | 2 |
|  | Ir-192 | Тiр | 1.0E+02 | 3.7E+00 | 8.0E-02 | 4.6E+01 | 2 |  |
|  | Se-75 | Max | 8.0E+01 | 3.0E+00 | 2.0E-01 | 1.5E+01 | 2 |  |
|  | Se-75 | Min | 8.0E+01 | 3.0E+00 | 2.0E-01 | 1.5E+01 | 2 | 2 |
|  | Se-75 | Тiр | 8.0E+01 | 3.0E+00 | 2.0E-01 | 1.5E+01 | 2 |  |
|  | Yb-169 | Max | 1.0E+01 | 3.7E-01 | 3.0E-01 | 1.2E+00 | 3 |  |
|  | Yb-169 | Min | 2.5E+00 | 9.3E-02 | 3.0E-01 | 3.1E-01 | 4 | 2 |
|  | Yb-169 | Тiр | 5.0E+00 | 1.9E-01 | 3.0E-01 | 6.2E-01 | 4 |  |
|  | Tm-170 | Max | 2.0E+02 | 7.4E+00 | 2.0E+01 | 3.7E-01 | 4 |  |
|  | Tm-170 | Min | 2.0E+01 | 7.4E-01 | 2.0E+01 | 3.7E-02 | 4 | 2 |
|  | Tm-170 | Тiр | 1.5E+02 | 5.6E+00 | 2.0E+01 | 2.8E-01 | 4 |  |
| Surse pentru brahiterapie cu debit de doze medii şi mari | Co-60 | Max | 2.0E+01 | 7.4E-01 | 3.0E-02 | 2.5E+01 | 2 |  |
|  | Co-60 | Min | 5.0E+00 | 1.9E-01 | 3.0E-02 | 6.2E+00 | 3 | 2 |
|  | Co-60 | Тiр | 1.0E+01 | 3.7E-01 | 3.0E-02 | 1.2E+01 | 2 |  |
|  | Cs-137 | Max | 8.0E+00 | 3.0E-01 | l.0E-01 | 3.0E+00 | 3 |  |
|  | Cs-137 | Min | 3.0E+00 | 1.1E-01 | l.0E-01 | 1.1E+00 | 3 | 2 |
|  | Cs-137 | Тiр | 3.0E+00 | 1.1E-01 | l.0E-01 | 1.1E+00 | 3 |  |
|  | Ir-192 | Max | 1.2E+01 | 4.4E-01 | 8.0E-02 | 5.6E+00 | 3 |  |
|  | Ir-192 | Min | 3.0E+00 | 1.1E-01 | 8.0E-02 | 1.4E+00 | 3 | 2 |
|  | Ir-192 | Тiр | 6.0E+00 | 2.2E-01 | 8.0E-02 | 2.8E+00 | 3 |  |
|  | Co-60 | Max | 3.3E+01 | 1.2E+00 | 3.0E-02 | 4.1E+01 | 2 |  |
|  | Co-60 | Min | 5.5E-01 | 2.0E-02 | 3.0E-02 | 6.8E-01 | 4 | 2 |
| Surse | Co-60 | Тiр | 2.0E+01 | 7.4E-01 | 3.0E-02 | 2.5E+01 | 2 |  |
| de calibrare | Cs-137 | Max | 3.0E+03 | 1.1E+02 | l.0E-01 | 1.1E+03 | 1 |  |
|  | Cs-137 | Min | 1.5E+00 | 5.6E-02 | l.0E-01 | 5.6E-01 | 4 | 2 |
|  | Cs-137 | Тiр | 6.0E+01 | 2.2E+00 | l.0E-01 | 2.2E+01 | 2 |  |
| Categoria III |
|  | Cs-137 | Max | 5.0E+00 | 1.9E-01 | l.0E-01 | 1.9E+00 | 3 |  |
| Nivelmetri | Cs-137 | Min | 1.0E+00 | 3.7E-02 | l.0E-01 | 3.7E-01 | 4 | 3 |
| cu surse | Cs-137 | Тiр | 5.0E+00 | 1.9E-01 | l.0E-01 | 1.9E+00 | 3 |  |
|  | Co-60 | Max | 1.0E+01 | 3.7E-01 | 3.0E-02 | 1.2E+01 | 2 |  |
|  | Co-60 | Min | 1.0E-01 | 3.7E-03 | 3.0E-02 | 1.2E-01 | 4 | 3 |
|  | Co-60 | Тiр | 5.0E+00 | 1.9E-01 | 3.E-02 | 6.2E+00 | 3 |  |
| Surse | Am-241 | Max | 2.0E+01 | 7.4E-01 | 6.E-02 | 1.2E+01 | 2 |  |
| de calibrare | Am-241 | Min | 5.0E+00 | 1.9E-01 | 6.E-02 | 3.1E+00 | 3 | 3 |
|  | Am-241 | Тiр | 1.0E+01 | 3.7E-01 | 6.E-02 | 6.2E+00 | 3 |  |
| Senzori în | Cs-137 | Max | 4.0E+01 | 1.5E+00 | l.0E-01 | 1.5E+01 | 2 |  |
| benzi rulante | Cs-137 | Min | 1.0E-01 | 3.7E-03 | l.0E-01 | 3.7E-02 | 4 | 3 |
|  | Cs-137 | Тiр | 3.0E+00 | 1.1E-01 | l.0E-01 | 1.1E+00 | 3 |  |
|  | Cf-252 | Max | 3.7E-02 | 1.4E-03 | 2.0E-02 | 6.8E-02 | 4 |  |
|  | Cf-252 | Min | 3.7E-02 | 1.4E-03 | 2.0E-02 | 6.8E-02 | 4 | 3 |
|  | Cf-252 | Тiр | 3.7E-02 | 1.4E-03 | 2.0E-02 | 6.8E-02 | 4 |  |
| Măsurători | Co-60 | Max | 2.0E+00 | 7.4E-02 | 3.0E-02 | 2.5E+00 | 3 |  |
| în | Co-60 | Min | 1.0E+00 | 3.7E-02 | 3.0E-02 | 1.2E+00 | 3 | 3 |
| furnale | Co-60 | Тiр | 1.0E+00 | 3.7E-02 | 3.0E-02 | 1.2E+00 | 3 |  |
| Senzori | Co-60 | Max | 2.6E+00 | 9.6E-02 | 3.0E-02 | 3.2E+00 | 3 |  |
| dragări | Co-60 | Min | 2.5E-01 | 9.3E-03 | 3.0E-02 | 3.1E-01 | 4 | 3 |
|  | Co-60 | Тiр | 7.5E-01 | 2.8E-02 | 3.0E-02 | 9.3E-01 | 4 |  |
|  | Cs-137 | Max | 1.0E+01 | 3.7E-01 | l.0E-01 | 3.7E+00 | 3 |  |
|  | Cs-137 | Min | 2.0E-01 | 7.4E-03 | l.0E-01 | 7.4E-02 | 4 | 3 |
|  | Cs-137 | Тiр | 2.0E+00 | 7.4E-02 | l.0E-01 | 7.4E-01 | 4 |  |
| Grosimetri | Cs-137 | Max | 5.0E+00 | 1.9E-01 | l.0E-01 | 1.9E+00 | 3 |  |
| rotativi | Cs-137 | Min | 2.0E+00 | 7.4E-02 | l.0E-01 | 7.4E-01 | 4 | 3 |
| de ţevi | Cs-137 | Тiр | 2.0E+00 | 7.4E-02 | l.0E-01 | 7.4E-01 | 4 |  |
| Sursă dema- | Am-241/Be | Max | 5.0E+00 | 1.9E-01 | 6.0E-02 | 3.1E+00 | 3 |  |
| rare reactoare | Am-241/Be | Min | 2.0E+00 | 7.4E-02 | 6.0E-02 | 1.2E+00 | 3 | 3 |
| de cercetare | Am-241/Be | Тiр | 2.0E+00 | 7.4E-02 | 6.0E-02 | 1.2E+00 | 3 |  |
| Surse pentru măsurători geofizice de carotaj al sondelor | Am-241/Be | Max | 2.3E+01 | 8.5E-01 | 6.0E-02 | 1.4E+01 | 2 |  |
|  | Am-241/Be | Min | 5.0E-01 | 1.9E-02 | 6.0E-02 | 3.1E-01 | 4 | 3 |
|  | Am-241/Be | Тiр | 2.0E+01 | 7.4E-01 | 6.0E-02 | 1.2E+01 | 2 |  |
|  | Cs-137 | Max | 2.0E+00 | 7.4E-02 | l.0E-01 | 7.4E-01 | 4 |  |
|  | Cs-137 | Min | 1.0E+00 | 3.7E-02 | l.0E-01 | 3.7E-01 | 4 | 3 |
|  | Cs-137 | Тiр | 2.0E+00 | 7.4E-02 | l.0E-01 | 7.4E-01 | 4 |  |
|  | Cf-252 | Max | 1.1E-01 | 4.1E-03 | 2.0E-02 | 2.0E-01 | 4 |  |
|  | Cf-252 | Min | 2.7E-02 | 1.0E-03 | 2.0E-02 | 5.0E-02 | 4 | 3 |
|  | Cf-252 | Тiр | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 2.0E-02 | 5.6E-02 | 4 |  |
| Stimulatoare | Pu-238 | Max | 8.0E+00 | 3.0E-01 | 6.0E-02 | 4.9E+00 | 3 |  |
| cardiace | Pu-238 | Min | 2.9E+00 | 1.1E-01 | 6.0E-02 | 1.8E+00 | 3 | 3 |
|  | Pu-238 | Тiр | 3.0E+00 | 1.1E-01 | 6.0E-02 | 1.9E+00 | 3 |  |
| Surse de calibrare | Pu-239/Be | Max | 1.0E+01 | 3.7E-01 | 6.0E-02 | 6.2E+00 | 3 |  |
|  | Pu-239/Be | Min | 2.0E+00 | 7.4E-02 | 6.0E-02 | 1.2E+00 | 3 | 3 |
|  | Pu-239/Be | Тiр | 3.0E+00 | 1.1E-01 | 6.0E-02 | 1.9E+00 | 3 |  |
|  |  |  | Categoria IV |  |  |  |  |
| Brahioterapie | Cs-137 | Max | 7.0E-01 | 2.6E-02 | l.0E-01 | 2.6E-01 | 4 |  |
| cu debit de | Cs-137 | Min | 1.0E-02 | 3.7E-04 | l.0E-01 | 3.7E-03 | 5 | 4 |
| doze mici | Cs-137 | Тiр | 5.0E-01 | 1.9E-02 | l.0E-01 | 1.9E-01 | 4 |  |
|  | Ra-226 | Max | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 4.0E-02 | 4.6E-02 | 4 |  |
|  | Ra-226 | Min | 5.0E-03 | 1.9E-04 | 4.0E-02 | 4.6E-03 | 5 | 4 |
|  | Ra-226 | Тiр | 1.5E-02 | 5.6E-04 | 4.0E-02 | 1.4E-02 | 4 |  |
|  | I-125 | Max | 4.0E-02 | 1.5E-03 | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 5 |  |
|  | I-125 | Min | 4.0E-02 | 1.5E-03 | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 5 | 4 |
|  | I-125 | Тiр | 4.0E-02 | 1.5E-03 | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 5 |  |
|  | Ir-192 | Max | 7.5E-01 | 2.8E-02 | 8.0E-02 | 3.5E-01 | 4 |  |
|  | Ir-192 | Min | 2.0E-02 | 7.4E-04 | 8.0E-02 | 9.3E-03 | 5 | 4 |
|  | Ir-192 | Тiр | 5.0E-01 | 1.9E-02 | 8.0E-02 | 2.3E-01 | 4 |  |
|  | Au-198 | Max | 8.0E-02 | 3.0E-03 | 2.0E-01 | 1.5E-02 | 4 |  |
|  | Au-198 | Min | 8.0E-02 | 3.0E-03 | 2.0E-01 | 1.5E-02 | 4 | 4 |
|  | Au-198 | Тiр | 8.0E-02 | 3.0E-03 | 2.0E-01 | 1.5E-02 | 4 |  |
|  | Cf-252 | Max | 8.3E-02 | 3.1E-03 | 2.0E-02 | 1.5E-01 | 4 |  |
|  | Cf-252 | Min | 8.3E-02 | 3.1E-03 | 2.0E-02 | 1.5E-01 | 4 | 4 |
|  | Cf-252 | Тiр | 8.3E-02 | 3.1E-03 | 2.0E-02 | 1.5E-01 | 4 |  |
|  | Kr-85 | Max | 1.0E+00 | 3.7E-02 | 3.0E+01 | 1.2E-03 | 5 |  |
| Grosimetri | Kr-85 | Min | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 3.0E+01 | 6.2E-05 | 5 | 4 |
|  | Kr-85 | Тiр | 1.0E+00 | 3.7E-02 | 3.0E+01 | 1.2E-03 | 5 |  |
|  | Sr-90 | Max | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 1.0E+00 | 7.4E-03 | 5 |  |
|  | Sr-90 | Min | 1.0E-02' | 3.7E-04 | 1.0E+00 | 3.7E-04 | 5 | 4 |
|  | Sr-90 | Тiр | 1.0E-01 | 3.7E-03 | 1.0E+00 | 3.7E-03 | 5 |  |
|  | Am-241 | Max | 6.0E-01 | 2.2E-02 | 6.0E-02 | 3.7E-01 | 4 |  |
|  | Am-241 | Min | 3.0E-01 | 1.1E-02 | 6.0E-02 | 1.9E-01 | 4 | 4 |
|  | Am-241 | Тiр | 6.0E-01 | 2.2E-02 | 6.0E-02 | 3.7E-01 | 4 |  |
|  | Pm-147 | Max | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 4.0E+01 | 4.6E-05 | 5 |  |
|  | Pm-147 | Min | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 4.0E+01 | 4.6E-05 | 5 | 4 |
|  | Pm-147 | Тiр | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 4.0E+01 | 4.6E-05 | 5 |  |
|  | Cm-244 | Max | 1.0E+00 | 3.7E-02 | 5.0E-02 | 7.4E-01 | 4 |  |
|  | Cm-244 | Min | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 5.0E-02 | 1.5E-01 | 4 | 4 |
|  | Cm-244 | Тiр | 4.0E-01 | 1.5E-02 | 5.0E-02 | 3.0E-01 | 4 |  |
| Grosimetri şi nivelmetri | Am-241 | Max | 1.2E-01 | 4.4E-03 | 6.0E-02 | 7.4E-02 | 4 |  |
|  | Am-241 | Min | 1.2E-02 | 4.4E-04 | 6.0E-02 | 7.4E-03 | 5 | 4 |
|  | Am-241 | Тiр | 6.0E-02 | 2.2E-03 | 6.0E-02 | 3.7E-02 | 4 |  |
|  | Cs-137 | Max | 6.5E-02 | 2.4E-03 | l.0E-01 | 2.4E-02 | 4 |  |
|  | Cs-137 | Min | 5.0E-02 | 1.9E-03 | l.0E-01 | 1.9E-02 | 4 | 4 |
|  | Cs-137 | Тiр | 6.0E-02 | 2.2E-03 | l.0E-01 | 2.2E-02 | 4 |  |
|  | Co-60 | Макс | 5.0E-01 | 1.9E-02 | 3.0E-02 | 6.2E-01 | 4 |  |
|  | Co-60 | Мин | 5.0E-03 | 1.9E-04 | 3.0E-02 | 6.2E-03 | 5 | 4 |
|  | Co-60 | Тип | 2.4E-02 | 8.7E-04 | 3.0E-02 | 2.9E-02 | 4 |  |
| Surse de | Sr-90 | Max | 2.0E+00 | 7.4E-02 | 1.0E+00 | 7.4E-02 | 4 |  |
| calibrare | Sr-90 | Min | 2.0E+00 | 7.4E-02 | 1.0E+00 | 7.4E-02 | 4 | 4 |
|  | Sr-90 | Тiр | 2.0E+00 | 7.4E-02 | 1.0E+00 | 7.4E-02 | 4 |  |
| Senzori | Am-241/Be | Max | 1.0E-01 | 3.7E-03 | 6.0E-02 | 6.2E-02 | 4 |  |
| umiditate | Am-241/Be | Min | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 6.0E-02 | 3.1E-02 | 4 | 4 |
|  | Am-241/Be | Тiр | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 6.0E-02 | 3.1E-02 | 4 |  |
| Densitometri | Cs-137 | Max | 1.0E-02 | 3.7E-04 | l.0E-01 | 3.7E-03 | 5 |  |
|  | Cs-137 | Min | 8.0E-03 | 3.0E-04 | l.0E-01 | 3.0E-03 | 5 | 4 |
|  | Cs-137 | Тiр | 1.0E-02 | 3.7E-04 | l.0E-01 | 3.7E-03 | 5 |  |
| Densitometri şi măsurători de umiditate/ densitate | Am-241/Be | Max | 1.0E-01 | 3.7E-03 | 6.0E-02 | 6.2E-02 | 4 |  |
|  | Am-241/Be | Min | 1.0E-02 | 3.7E-04 | 6.0E-02 | 6.2E-03 | 5 | 4 |
|  | Am- 241/Be | Тiр | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 6.0E-02 | 3.1E-02 | 4 |  |
|  | Cs-137 | Max | 1.1E-02 | 4.1E-04 | l.0E-01 | 4.1E-03 | 5 |  |
|  | Cs-137 | Min | 8.0E-03 | 3.0E-04 | l.0E-01 | 3.0E-03 | 5 | 4 |
|  | Cs-137 | Тiр | 1.0E-02 | 3.7E-04 | l.0E-01 | 3.7E-03 | 5 |  |
|  | Ra-226 | Max | 4.0E-03 | 1.5E-04 | 4.0E-02 | 3.7E-03 | 5 |  |
|  | Ra-226 | Min | 2.0E-03 | 7.4E-05 | 4.0E-02 | 1.9E-03 | 5 | 4 |
|  | Ra-226 | Тiр | 2.0E-03 | 7.4E-05 | 4.0E-02 | 1.9E-03 | 5 |  |
|  | Cf-252 | Max | 7.0E-05 | 2.6E-06 | 2.0E-02 | 1.3E-04 | 5 |  |
|  | Cf-252 | Min | 3.0E-05 | 1.1E-06 | 2.0E-02 | 5.6E-05 | 5 | 4 |
|  | Cf-252 | Тiр | 6.0E-05 | 2.2E-06 | 2.0E-02 | 1.1E-04 | 5 |  |
| Densitometri | Cd-109 | Max | 2.0E-02 | 7.4E-04 | 2.0E+01 | 3.7E-05 | 5 |  |
| de ţesuturi | Cd-109 | Min | 2.0E-02 | 7.4E-04 | 2.0E+01 | 3.7E-05 | 5 | 4 |
| osoase | Cd-109 | Тiр | 2.0E-02 | 7.4E-04 | 2.0E+01 | 3.7E-05 | 5 |  |
|  | Gd-153 | Max | 1.5E+00 | 5.6E-02 | 1.0E+00 | 5.6E-02 | 4 |  |
|  | Gd-153 | Min | 2.0E-02 | 7.4E-04 | 1.0E+00 | 7.4E-04 | 5 | 4 |
|  | Gd-153 | Тiр | l.0E+00 | 3.7E-02 | 1.0E+00 | 3.7E-02 | 4 |  |
|  | I-125 | Max | 8.0E-01 | 3.0E-02 | 2.0E-01 | 1.5E-01 | 4 |  |
|  | I-125 | Min | 4.0E-02 | 1.5E-03 | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 5 | 4 |
|  | I-125 | Тiр | 5.0E-01 | 1.9E-02 | 2.0E-01 | 9.3E-02 | 4 |  |
|  | Am-241 | Max | 2.7E-01 | 1.0E-02 | 6.0E-02 | 1.7E-01 | 4 |  |
|  | Am-241 | Min | 2.7E-02 | 1.0E-03 | 6.0E-02 | 1.7E-02 | 4 | 4 |
|  | Am-241 | Тiр | 1.4E-01 | 5.0E-03 | 6.0E-02 | 8.3E-02 | 4 |  |
| Neutralizatori | Am-241 | Max | 1.1E-01 | 4.1E-03 | 6.0E-02 | 6.8E-02 | 4 |  |
| electrostatici | Am-241 | Min | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 6.0E-02 | 1.9E-02 | 4 | 4 |
|  | Am-241 | Тiр | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 6.0E-02 | 1.9E-02 | 4 |  |
|  | Po-210 | Max | 1.1E-01 | 4.1E-03 | 6.0E-02 | 6.8E-02 | 4 |  |
|  | Po-210 | Min | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 6.0E-02 | 1.9E-02 | 4 | 4 |
|  | Po-210 | Тiр | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 6.0E-02 | 1.9E-02 | 4 |  |
| Generatoare de izotopi pentru radiodiagnostic | Mo-99 | Max | 1.0E+01 | 3.7E-01 | 3.0E-01 | 1.2E+00 | 3 |  |
|  | Mo-99 | Min | l.0E+00 | 3.7E-02 | 3.0E-01 | 1.2E-01 | 4 | 4 |
|  | Mo-99 | Тiр | l.0E+00 | 3.7E-02 | 3.0E-01 | 1.2E-01 | 4 |  |
| Surse | I-131 | Max | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 2.0E-01 | 3.7E-02 | 4 |  |
| medicale | I-131 | Min | 1.0E-01 | 3.7E-03 | 2.0E-01 | 1.9E-02 | 4 | 4 |
| deschise | I-131 | Тiр | 1.0E-01 | 3.7E-03 | 2.0E-01 | 1.9E-02 | 4 |  |
|  |  |  | Categoria V |  |  |  |  |
| Surse pentru | Fe-55 | Max | 1.4E-01 | 5.0E-03 | 8.0E+02 | 6.2E-06 | 5 |  |
| analizatori | Fe-55 | Min | 3.0E-03 | 1.1E-04 | 8.0E+02 | 1.4E-07 | 5 | 5 |
| roentgen- | Fe-55 | Тiр | 2.0E-02 | 7.4E-04 | 8.0E+02 | 9.3E-07 | 5 |  |
| fluorescenţi | Cd-109 | Max | 1.5E-01 | 5.6E-03 | 2.0E+01 | 2.8E-04 | 5 |  |
|  | Cd-109 | Min | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 2.0E+01 | 5.6E-05 | 5 | 5 |
|  | Cd-109 | Тiр | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 2.0E+01 | 5.6E-05 | 5 |  |
|  | Co-57 | Max | 4.0E-02 | 1.5E-03 | 7.0E-01 | 2.1E-03 | 5 |  |
|  | Co-57 | Min | 1.5E-02 | 5.6E-04 | 7.0E-01 | 7.0E-04 | 5 | 5 |
|  | Co-57 | Тiр | 2.5E-02 | 9.3E-04 | 7.0E-01 | 1.3E-03 | 5 |  |
| Detectori cu | Ni-63 | Max | 2.0E-02 | 7.4E-04 | 6.0E+01 | 1.2E-05 | 5 |  |
| captare | Ni-63 | Min | 5.0E-03 | 1.9E-04 | 6.0E+01 | 3.1E-06 | 5 | 5 |
| de electroni | Ni-63 | Тiр | 1.0E-02 | 3.7E-04 | 6.0E+01 | 6.2E-06 | 5 |  |
|  | H-3 | Max | 3.0E-01 | 1.1E-02 | 2.0E+03 | 5.6E-06 | 5 |  |
|  | H-3 | Min | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 2.0E+03 | 9.3E-07 | 5 | 5 |
|  | H-3 | Тiр | 2.5E-01 | 9.3E-03 | 2.0E+03 | 4.6E-06 | 5 |  |
| Surse utilizate | Am-241 | Max | 1.3E-02 | 4.8E-04 | 6.0E-02 | 8.0E-03 | 5 |  |
| în | Am-241 | Min | 1.3E-02 | 4.8E-04 | 6.0E-02 | 8.0E-03 | 5 | 5 |
| paratrăsnete | Am-241 | Тiр | 1.3E-02 | 4.8E-04 | 6.0E-02 | 8.0E-03 | 5 |  |
|  | Ra-226 | Max | 8.0E-05 | 3.0E-06 | 4.0E-02 | 7.4E-05 | 5 |  |
|  | Ra-226 | Min | 7.0E-06 | 2.6E-07 | 4.0E-02 | 6.5E-06 | 5 | 5 |
|  | Ra-226 | Тiр | 3.0E-05 | 1.1E-06 | 4.0E-02 | 2.8E-05 | 5 |  |
|  | H-3 | Max | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 2.0E+03 | 3.7E-06 | 5 |  |
|  | H-3 | Min | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 2.0E+03 | 3.7E-06 | 5 | 5 |
|  | H-3 | Тiр | 2.0E-01 | 7.4E-03 | 2.0E+03 | 3.7E-06 | 5 |  |
| Surse pentru | Sr-90 | Max | 4.0E-02 | 1.5E-03 | 1.0E+00 | 1.5E-03 | 5 |  |
| brahioterapie: rahiterapie: | Sr-90 | Min | 2.0E-02 | 7.4E-04 | 1.0E+00 | 7.4E-04 | 5 | 5 |
| cu debit | Sr-90 | Тiр | 2.5E-02 | 9.3E-04 | 1.0E+00 | 9.3E-04 | 5 |  |
| pentru doze mici | Ru/Rh-106 | Max | 6.0E-04 | 2.2E-05 | 3.0E+01 | 7.4E-05 | 5 |  |
| pentru | Ru/Rh-106 | Min | 2.2E-04 | 8.1E-06 | 3.0E+01 | 2.7E-05 | 5 | 5 |
| implanţi | Ru/Rh-106 | Тiр | 6.0E-04 | 2.2E-05 | 3.0E+01 | 7.4E-05 | 5 |  |
| permanenţi, | Pd-103 | Max | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 9.0E+01 | 1.2E-05 | 5 |  |
| pentru plăci | Pd-103 | Min | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 9.0E+01 | 1.2E-05 | 5 | 5 |
| oculare | Pd-103 | Тiр | 3.0E-02 | 1.1E-03 | 9.0E+01 | 1.2E-05 | 5 |  |
| Surse de | Ge-68 | Max | 1.0E-02 | 3.7E-04 | 7.0E-01 | 5.3E-04 | 5 |  |
| control | Ge-68 | Min | 1.0E-02 | 3.7E-04 | 7.0E-01 | 5.3E-04 | 5 | 5 |
| pentru tomografia cu emisie de pozitroni (TEP) | Ge-68 | Тiр | 3.0E-03 | 1.1E-04 | 7.0E-01 | 1.6E-04 | 5 |  |
| Spectroscopia | Co-57 | Max | 1.0E-01 | 3.7E-03 | 7.0E-01 | 5.3E-03 | 5 |  |
| Mossbauer | Co-57 | Min | 5.0E-03 | 1.9E-04 | 7.0E-01 | 2.6E-04 | 5 | 5 |
|  | Co-57 | Тiр | 5.0E-02 | 1.9E-03 | 7.0E-01 | 2.6E-03 | 5 |  |
| Ţinte de | H-3 | Max | 3.0E+01 | 1.1E+00 | 2.0E+03 | 5.6E-04 | 5 |  |
| tritiu | H-3 | Min | 3.0E+00 | 1.1E+01 | 2.0E+03 | 5.6E-05 | 5 | 5 |
|  | H-3 | Тiр | 7.0E+00 | 2.6E-01 | 2.0E+03 | 1.3E-04 | 5 |  |
| Surse | P-32 | Max | 6.0E-01 | 2.2E-02 | 1.0E+01 | 2.2E-03 | 5 |  |
| medicale | P-32 | Min | 6.0E-02 | 2.2E-03 | 1.0E+01 | 2.2E-04 | 5 | 5 |
| deschise | P-32 | Тiр | 6.0E-01 | 2.2E-02 | 1.0E+01 | 2.2E-03 | 5 |  |