Anexa nr. 3

la Reglementarea tehnică

„Echipamente sub presiune”

DIAGRAME DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII

1. Cifrele romane din diagrame corespund categoriilor de echipamente sub presiune pentru care se aplică următoarele module de evaluare a conformităţii:

I = modulul	 A (anexa nr.4 capitolul I);

II = modulele:

Aa  (anexa nr.4 capitolul II);

D (anexa nr.4 capitolul VI);

E (anexa nr.4 capitolul VIII);

III= modulele:

B+D (anexa nr.4 capitolul V);

B+F (anexa nr.4  capitolul IX);

B+E (anexa nr.4 capitolul VII);

B+C (anexa nr.4  capitolul IV);

H (anexa nr.4 capitolul XI);

IV = modulele:

B+D (anexa nr.4 capitolul V);

B+F (anexa nr.4  capitolul  IX);

G (anexa nr.4  capitolul  X);

H (anexa nr.4 capitolul XII).

2. Accesoriile de securitate definite în pct. 5  şi menţionate în  pct. 23 din prezenta Reglementare tehnică sînt clasificate în categoria IV. Ca excepţie de la aceste prevederi, accesoriile de securitate fabricate pentru anumite echipamente sub presiune pot fi clasificate în aceeaşi categorie cu echipamentul pe care îl protejează.

3. Accesoriile pentru reglarea presiunii definite în pct. 5 şi prevăzute în       pct. 23 din prezenta Reglementare tehnică sînt clasificate în funcţie de:

a) presiunea maximum admisibilă PS pentru acestea; şi

b) volumul V sau diametrul nominal DN al acestora, după caz; şi

c) grupa de fluide pentru care sînt destinate, iar pentru precizarea categoriei de evaluare a conformităţii trebuie folosite diagramele pentru recipiente sau pentru conducte.

Dacă atît volumul, cît şi diametrul nominal, sînt considerate adecvate  în scopul aplicării lit. b) din prezentul punct, accesoriile pentru reglarea presiunii trebuie clasificate în categoria cea mai severă.

4. Liniile de demarcare din diagramele de evaluare a conformităţii indică valoarea limită superioară pentru fiecare categorie.

Diagrama 1

Recipiente conform lit. a) subalin.1) pct. 20 din prezenta Reglementare tehnică.  
Prin excepţie, recipientele destinate să conţină gaze instabile şi care fac parte din categoriile I sau II, conform diagramei 1, trebuie clasificate în categoria III.

Diagrama 2
Recipiente conform lit. b) subalin.1) pct. 20 din prezenta Reglementare tehnică.  
Prin excepţie, stingătoarele de incendiu portabile şi recipientele pentru echipamentul de respirat trebuie clasificate cel puţin în categoria III.

Diagrama 3

Recipiente conform lit. a) subalin. 2) pct. 20 din prezenta Reglementare tehnică.

Diagrama 4

Recipiente conform lit. b) subalin.2) pct. 20 din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepţie, ansamblurile destinate producerii de apă caldă conform pct.25 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie supuse unei proceduri de examinare a proiectului (modulul B ), în vederea evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale din pct. 24 – 29,  pct. 43 –  45  şi lit. a) şi d) pct. 53 anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică,  sau unei proceduri de asigurare totală a calităţii (modulul H).

Diagrama 5

Echipamente sub presiune conform pct. 21  din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepţie, proiectul pentru oalele de gătit sub presiune trebuie supus unei proceduri de evaluare a conformităţii echivalentă cel puţin cu o procedură din modulele pentru categoria III.

Diagrama 6

Conducte conform lit. a) subalin.1) pct. 22 din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepţie, conductele destinate să conţină gaze instabile şi care se clasifică în categoriile I sau II, conform diagramei 6, trebuie clasificate în categoria III.

Diagrama 7

Conducte conform lit. b) subalin.1) pct. 22 din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepţie, toate reţele de conducte destinate să conţină fluide la o temperatură mai mare de 3500C şi care se clasifică în categoria II, conform diagramei 7, trebuie clasificate în categoria III.

Diagrama 8

Conducte conform lit. a)  subalin.2) pct. 22 din prezenta Reglementare tehnică.

Diagrama 9

Conducte conform lit. b) subalin.2) pct. 22 din prezenta Reglementare tehnică.

# Text boxes

1 000

200

10

1

0,5

IV

III

PS

(bar)

100

PS = 1 000

PS = 200

10 000

0,1

1

10

100

1 000

10 000

V (L)

PS=0,5

I

II

III

IV

PS = 3 000

IV

III

PS = 1 000

1 000

10

1

0,5

PS

(bar)

100

10 000

0,1

1

10

100

1 000

10 000

V (L)

PS=0,5

I

II

III

IV

PS=4

II

1 000

10

1

0,5

PS

(bar)

100

10 000

0,1

1

10

100

1 000

10 000

V (L)

I

II

III

PS=0,5

PS=10

PS=500

500

I

II

I

PS=0,5

PS=10

PS=1 000

PS=500

1 000

10

1

0,5

PS

(bar)

100

10 000

0,1

1

10

100

1 000

10 000

V (L)

500

32

500

10

1

0,5

0,1

2

10

100

1 000

10 000

V (L)

1

1 000

PS

(bar)

100

10 000

I

II

PS=0,5

PS=32

III

IV

500

32

III

PS=1 000

PS=0,5

I

II

1 000

10

1

0,5

PS

(bar)

100

10 000

0,1

1

10

100

1 000

10 000

DN

25

350

1 000

10

1

0,5

PS

(bar)

100

10 000

0,1

1

10

100

1 000

10 000

DN

500

III

PS=0,5

II

I

32

250

25

1 000

10

1

0,5

PS

(bar)

100

10 000

0,1

1

10

100

1 000

10 000

DN

500

III

PS=0,5

II

I

PS= 10

PS= 500

1 000

10

1

0,5

PS

(bar)

100

10 000

0,1

1

10

100

1 000

10 000

DN

500

I

PS= 500

PS=0,5

PS=10