Anexa nr. 2

la Reglementarea tehnică „Produse

pe bază de grăsimi vegetale”

Indicii fizico-chimici ai produselor

Tabelul 2.1. Indicii fizico-chimici pentru margarină

| Caracteristici | Produsul |
| --- | --- |
|  | Margarină cu conţinut ridicat de grăsimi | Margarină cu conţinut redus de grăsimi | Margarină cu conţinut scăzut de grăsimi |
| Punct de topire prin alunecare, °С | 31-35 | 31-35 | 31-35 |
| Fracţia masică de grăsimi, % | 80-90 | 41-62 | Sub 41 |
| Fracţia masică de umiditate, % | max.16 | 33-38 | 54-59 |
| Aciditate, °K ( max.): | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Indice de peroxid (miliechivalenţi /kg grăsimi, max.) | 10 | 10 | 10 |
| Amidon | prezent | prezent | prezent |

Tabelul nr. 2.2. Indicii fizico-chimici pentru maioneză

| Caracteristici | Condiţii de admisibilitate |
| --- | --- |
| Aciditatea, exprimată în acid acetic, % | 0,24 – 0,30 |
| Aciditatea activă (pH) | 3,7 – 4,3 |
| Fracţia masică de umiditate, % (max.) | 17,5 |
| Fracţia masică de grăsimi, % (max.) | 80,0 |
| Fracţia masică de sare, % | 0,55 – 0,65 |
| Stabilitatea emulsiei, % (min.) | 97 |

Tabelul nr. 2.3. Indicii fizico-chimici pentru grăsimile culinare, de cofetărie şi de panificaţie

| Denumirea grăsimilor | Fracţia masică de grăsimi, %, minimum | Fracţia masică de umiditate şi substanţe volatile, %, maximum | Fracţia masică de nichel, mg/kg | Fracţia acidă, mg UFC/g, maximum | Temperatura de topire, °С | Temperatura de răcire, °С | Duritatea după Kaminski, g/cm, minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grăsimi culinare | 99,7 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 28,0 – 36,0 | - | - |
| Grăsimi de cofetărie | 99,7 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 26,0 – 36,5 | Minimum 21 | La 15°С 150 |
| Grăsimi de cofetărie solide | 99,7 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 34,0 – 36,0 | Minimum 30 | La 20°С 850 |
| Grăsimi de panificaţie lichide | 99,7 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | Pe bază de ulei hidrogenat – maximum 17; pe bază de grăsimi interesterificate – 17-27 | Maximum 15 | - |
| NOTĂ: 1. Se admite duritatea grăsimilor de cofetărie destinate pentru concentrate alimentare de minimum 450 g/cm; 2. Se admite majorarea temperaturii de topire a grăsimilor culinare pînă la 38°С la pregătirea lor prin adăugarea grăsimilor animale în cantitate de 20% şi mai mult, precum şi prin adăugarea stearinei palmitice şi a uleiului hidrogenat cu utilizarea uleiului palmitic; 3. De comun acord cu consumatorii, se admite temperatura de topire a grăsimii de cofetărie pentru produsele de ciocolată de 35-37°С. |