Anexa nr. 1

la Norma sanitar-veterinară privind

condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor

de acvacultură şi măsurile de prevenire

şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice

Cerinţe faţă de apa din bazinele acvative

Tabelul nr. 1

Cerinţe faţă de apa din bazinele de vară

| Denumirea parametrilor | Valoarea admisă |
| --- | --- |
| Temperatura, 0С | Diferenţa dintre temperatura apei curgătoare şi cea din bazinul acvatic trebuie să fie de cel mult 50С. Valoarea maximă nu trebuie să depăşească 28°C |
| Miros, gust specific | Lipsa mirosului şi gusturilor specifice |
| Coloraţie, nm (grade) | Pînă la 585 (pînă la 50) |
| Transparenţă, m | Cel puţin 0,75-1,0 |
| Substanţe , g/m3 | Pînă la 25,0 |
| Aciditate (pH) | 6,5-8,5 |
| Oxigen solubil, mol/ m3, (g/m3) | Cel puţin 1,6 х 10-1 (5,0) |
| Bioxid de carbon solubil, mol/ m3, (g/m3) | 5,7 х 10-1 (25,0) |
| Anhidridă sulfurică solubilă, mol/ m3, (g/m3) | Lipsă |
| Amoniac solubil, mol/ m3, (g/m3) | 2,9 х 10-3 (0,05) |
| Oxidare permanganată, gО/m3 | Pînă la 15,0 |
| Oxidare bicromată, gО/m3 | Pînă la 50,0 |
| Consumare biologică de oxigen (CBO5), gО2/m3 | Pînă la 3,0 |
| Consumare biologică totală de oxigen (CBOt), gО2/m3 | Pînă la 4,5 |
| Amoniu-ion, mol N/ m3, (g N /m3) | 5,6 х 10-2 (1,0) |
| Nitrit-ion, mol N/ m3, (g N /m3) | 4,3 х 10-4 (0,02) |
| Nitrat-ion –ион, mol N/ m3, (g N /m3) | 3,2 х 10-2 (2,0) |
| Fosfat-ion, mol P/ m3, (g P /m3) | 5,3 х 10-3 (0,5) |
| Fier total, mol/ m3, (g/m3) | 1,1 х 10-3 (0,5) |
| Oxid de fier , mol/ m3, (g/m3) | Pînă la 2,8 х 10-3 |
| Numărul total de microorganisme, mln colonii/ml | Pînă la 3,0 |
| Numărul de saprofiţi, mln colonii/ml | Pînă la 5,0 |

Tabelul nr. 2

Cerinţe generale faţă de apa din bazinele de iarnă

| Denumirea parametrilor | Valoarea admisă |
| --- | --- |
| Temperatura, 0С | Nu trebuie să depăşească 50С pentru păstravi şi 8°C pentru crapi |
| Transparenţă, m | Cel puţin 1,5 |
| Substanţe , g/m3 | Pînă la 10,0 |
| Aciditate (pH) | 6,5-8,0 |
| Oxigen solubil, mol/ m3, (g/m3) | Peste 1,9 х 10-1 (6,0) |
| Bioxid de carbon solubil, mol/ m3, (g/m3) | Pînă la 3,4 х 10-1 (15,0) |
| Oxidare permanganată, gО/m3 | Pînă la 10,0 |
| Consum biologic de oxigen (CBO5), gО2/m3 | Pînă la 3,0 |

| Consum biologic total de oxigen (CBOt), gО2/m3 | Pînă la 4,5 |
| --- | --- |
| Amoniu-ion, mol N/ m3, (g N /m3) | 5,6 х 10-2 (1,0) |
| Nitrit-ion, mol N/ m3, (g N /m3) | O miime |
| Anhidridă sulfurică solubilă, mol/ m3, (g/m3) | Lipsă |
| Fier total, mol/ m3, (g/m3) | Pînă la 1,8 х 10-3 (0,3) |
| Oxid de fier , mol/ m3, (g/m3) | Pînă la 0,7 х 10-4 (0,05) |

Tabelul nr. 3

Cerinţe generale faţă de apa din secţiile de incubare

| Denumirea parametrilor | Valoarea admisă |
| --- | --- |
| Temperatura (0C) la incubarea icrelor de: păstrăv păstrăv de iaz crap | 6-10 0,5-10 19-21 |
| Temperatura (0C) la creşterea larvelor de: păstrăv crap | 12-15 26-28 |
| Transparenţă, m | Cel puţin 2,0 |
| Substanţe , g/m3 | Pînă la 5,0 |
| Aciditate (pH) | 7,0-8,0 |
| Oxigen solubil, mol/ m3 (g/m3), % de saturare | 2,8 х 10-1 – 3,4 х 10-1 (9-11) 100±5 |
| Anhidridă sulfurică solubilă, mol/ m3 (g/m3) | Lipsă |
| Bioxid de carbon solubil, mol/ m3 (g/m3) | Pînă la 2,3 х 10-1, (10,0) |
| Oxidare permanganată, gО/m3 | Pînă la 10,0 |
| Oxidare bicromată, gО/m3 | Pînă la 50,0 |
| Consumare biologică de oxigen (CBO5), gО2/m3 | Pînă la 2,0 |
| Consumare biologică totală de oxigen (CBOt), gО2/m3 | Pînă la 3,5 |
| Amoniu-ion, mol N/ m3, (g N /m3) | Pînă la 4,2 х 10-2 (0,75) |
| Amoniac solubil, mol/ m3 (g/m3): pentru crap pentru păstrăv | Pînă la 1,8 х 10-3 (0,3) Pînă la 0,6 х 10-3 (0,01) |
| Fier total, mol/ m3 (g/m3) | Pînă la 0,6 х 10-3 (0,1) |
| Oxid de fier , mol/ m3 (g/m3) | Lipsă |