Приложение № 1

к Правилам, касающимся микробиологических

критериев для пищевых продуктов

1. Критерии безопасности пищевых продуктов

| Категория пищевых продуктов | Микроорганизмы/токсины, их метаболиты | План отбора проб (1) | Лимиты (2) | Референтный аналитический метод (3) | Этап, на котором применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | c | m | M |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Пищевые продукты, готовые к употреблению, для грудных детей и пищевые продукты, готовые к употреблению, предназначенные для специальных медицинских целей (4) | Listeria monocytogenes | 10 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 11290-1 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.2. Пищевые продукты, готовые к употреблению, позволяющие развитие L. monocytogenes, кроме продуктов, предназначенных для грудных детей и специальных медицинских целей | Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 100 ефк/ г (5) | EN/ISO 11290-2 (6) | Размещение на рынке, в течение срока годности |
|  |  | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г (7) | EN/ISO 11290-1 | До того как пищевой продукт выйдет из непосредсвенного контроля производящего экономического агента |
| 1.3. Пищевые продукты, готовые к употреблению, не позволяющие развитие L. monocytogenes, кроме продуктов, предназначенных для грудных детей и специальных медицинских целей (4) (8) | Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 100 ефк/ г | EN/ISO 11290-2 (6) | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.4. Мясной фарш и мясные продукты, предназначенные для употребления в сыром виде | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.5. Мясной фарш и мясные продукты из птицы для употребления после приготовления | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.6. Мясной фарш и мясные продукты из мяса других видов, кроме птицы, для употребления после приготовления | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 10 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.7. Мясо механического обвала (ММО) (9) | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 10 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.8. Мясные продукты для употребления в сыром виде, за исключением продуктов, процесс изгтовления или состав которых исключает риск заражения салмонеллой | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.9. Продукты из мяса птицы, готовые к употреблению после приготовления | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.10. Желатин и коллаген | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.11. Сыры, масло и сметана, изготовленные из сырого молока или из молока, подвергнутого термической обработке ниже пастеризации (10) | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.12. Сухое молоко и сухая сыворотка | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.13. Мороженое (11), за исключением продуктов, для которых процесс изготовления или состав продукта исключает риск заражения салмонеллой | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.14. Продукты из яиц, за исключением продуктов, для которых процесс изготовления или состав исключает риск заражения салмонеллой | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.15. Пищевые продукты, готовые к употреблению, содержащие сырые яйца, за исключением продуктов, для которых процесс изготовления или состав исключает риск заражения салмонеллой | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.16. Приготовленные ракообразные и моллюски | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.17. Живые двустворчатые моллюски, иглокожие, туникаты и гастроподы | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.18. Проростки, готовые к употреблению (12) | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.19. Овощи и фрукты, предварительно порезанные, готовые к употреблению | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.20. Непастеризированные соки из фруктов и овощей, готовые к употреблению | Salmonella | 5 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.21. Сыры, сухое молоко и сухая сыворотка, указанные в критериях для коагулазо-положительных стафилококков, из части 2.2. к настоящему приложению | Enterotoxine stafilococice | 5 | 0 | Не найденные в 25 г | Европейский метод выбора LCR для коагулазо-положи-тельных стафило-кокков (13) | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.22. Обезвоженные начальные формулы и диетические пищевые продукты для медицинских целей, предназначенные для грудных детей не старше шести месяцев, указанные в критериях для Enterobacteriaceae из части 2.2. к настоящему приложению | Salmonella | 30 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.23. Обезвоженные продолжительные формулы | Salmonella | 30 | 0 | Отсутствие в 25 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.24. Обезвоженные начальные формулы и диетические пищевые продукты для медицинских целей, предназначенные для грудных детей не старше шести месяцев(14), указанные в критериях для Enterobacteriaceae из части 2.2. к настоящему приложению | Enterobacter sakazakii | 30 | 0 | Отсутствие в 10 г | EN/ISO 6579 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.25. Живые двустворчатые моллюски, иглокожие, туникаты и гастроподы | E. coli (15) | 1 (16) | 0 | 230 (самое приблизительное число СПИ/100 г мяса и интравальвуляр- ной жидкости | ISO TS 16649-3 | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.26. Продукты рыболовства из видов рыб, ассоциированных с большими количествами хистидина (17) | Гистамин | 9 (18) | 2 | 100 мг/кг | 200 мг/кг | HPLC (19) | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| 1.27. Продукты рыболовства, которые были подвергнуты процессу матурирования энзимов в соленой воде, изготовленные из видов рыб, ассоциированных с большими количествами хистидина (17) | Гистамин | 9 | 2 | 200 мг/кг | 400 мг/кг | HPLC (19) | Размещение на рынке, в течение срока годности |
| (1) n = число единиц, составлящих пробу; с=число единиц пробы, дающих значение между m и M. (2) Для пунктов 1.1. – 1.25. m=M. (3) Используется последнее издание стандарта. (4) В тестах, регулируемых на основе критериев, нет необходимости в нормальных условиях для следующих продуктов, готовых к употреблению: - пищевые продукты, подвергнутые термической или любой другой эффективной обработке для устранения L. monocytogenes в случае, если перезаражение невозможно после обработки (например, термически обработанные в окончательной упаковке); - свежие фрукты и овощи, не измельченные и не обработанные, за исключением проросших семян; - хлеб, печенье и аналогичные продукты; - бутилированная или упакованная вода, безалкогольные напитки, пиво, сидр, вино, алкогольные напитки и аналогичные продукты; - сахар, мёд и продукты из сахара, включая продукты на основе какао и шоколада; - живые двустворчатые моллюски. (5) Данный критерий применяется в случае, если производитель может доказать компетентному органу, что продукт не превысит отметку 100 ефк/г в течение срока годности. Экономический агент может устанавливать средние лимиты, которые во время обработки должны быть достаточно низкими, чтобы гарантировать, что лимит в 100 ефк/г не будет превышен к окончанию срока хранения. (6) 1 мл для инокуляции помещается в чашку Петри диаметром 140 мм или в три чашки Петри диаметром 90 мм. (7) Данный критерий применяется к продуктам до окончания непосредственного контроля экономического агента продовольственного сектора, который их произвел, в случае, если он не может доказать компетентному органу, что продукт не превышает лимит в 100 ефк/г в течение срока годности. (8) Продукты с pH ≤ 4,4 или aw ≤ 0,92, продукты с pH ≤ 5,0 и aw ≤ 0,94, продукты со сроком годности менее пяти дней автоматически считаются входящими в данную категорию. Другие категории продуктов также могут входить в данную категорию, при условии научного обоснования. (9) Данный критерий применяется в случае мяса механического обвала (МНО). (10) Исключая продукты, для которых производитель может доказать компетентному органу, что благодаря периоду матурирования и значению aw продукта, по случаю, не существует риска заражения салмонеллой. (11) Только мороженое с ингредиентами на основе молока. (12) Предварительное тестирование партии семян до начала герминативного процесса или отбор проб должны проводиться на этапе, на котором имеется самая большая вероятность выявления салмонеллы. (13) Ссылка: Референтная лаборатория Европейского Союза для стафилококков, ответственных за положительную коагуляцию, Европейский метод отбора и детекции стафилококковых энтеротоксинов в молоке и молочных продуктах. (14) Должно выполняться параллельное тестирование для Enterobacteriaceae и E. sakazakii, за исключением случая, когда найдено соотношение между данными микроорганизмами на уровне индивидульного типа. В случае, если находятся Enterobacteriaceae в одном из отборов тестируемых продуктов по одному типу, партия должна протестироваться на Е. sakazakii. Производитель должен доказать компетентному органу, что существует такое соотношение между Enterobacteriaceae и E. sakazakii. (15) Е. coli здесь используется как индикатор заражения фекалиями. (16) Группированная проба, содержащая минимум 10 индивидуальных животных. (17) Особенно виды рыб семейств: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae. (18) Индивидуальные пробы могут отбираться на уровне розничной продажи. (19): Ссылка: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S. Assay of biogenic amines involved in fish decomposition. J. AOAC Internat. 1996, 79, 43-49. 2. Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S. Relevance of matrix effect in determination of biogenic amines in plaice (Pleuronectes platessa) and whiting (Merlangus merlangus). J. AOAC Internat. 1999, 82, 1097-1101. |

Интерпретация результатов теста

Данные лимиты относятся к каждой единице тестируемой пробы, за исключением живых двустворчатых моллюсков,  иглокожих, туникатов и гастропод, для которых, в случае тестирования  Е. coli, лимит относится к общей пробе. Результаты тестов доказывают микробиологическое качество тестированной партии:

L. monocytogenes в пищевых продуктах, готовых к употреблению, предназначенных для грудных детей и некоторых специальных медицинских  целей:

- удовлетворительное - в случае, если все наблюдаемые  значения указывают на отсутствие бактерии;

- неудовлетворительное - в случае, если присутствие бактерии обнаружено в любой единице пробы.

L. monocytogenes в пищевых продуктах, готовых к употреблению, в которых может развиваться L. monocytogenes до того, как пищевой продукт выйдет из-под непосредственного контроля экономического агента  продовольственного сектора, в случае, если  он  может доказать, что продукт не превысит лимит в 100 ефк/г на протяжении срока годности:

- удовлетворительное - в случае, если  значения указывают на отсутствие бактерий;

- неудовлетворительное - в случае, если установлено присутствие бактерий, превышающее допустимые нормы;

L. monotogytogenes в пищевых продуктах, готовых к употреблению,  и E. coli в живых двустворчатых  моллюсках:

- удовлетворительное - в случае, если все замеченные значения ≤ лимита;

- неудовлетворительное - в случае, если в любой единице пробы > лимита.

Salmonella в разных категориях пищевых продуктов:

- удовлетворительное - в случае, если все замеченные значения указывают на отсутствие бактерий;

- неудовлетворительное - в случае, если установлено присутствие бактерий, превышающее допустимые  нормы;

Энтеротоксины стафиллококков в молочных продуктах:

- удовлетворительное - в случае, если энтеротоксины не обнаружены ни в одной единице пробы;

- неудовлетворительное - в случае, если энтеротоксины обнаружены в любой единице пробы.

Enterobacter sakazakii в обезвоженных начальных формулах и диетических пищевых продуктах для медицинских целей, предназначенных  для грудных детей младше шести месяцев:

- удовлетворительное - в случае, если все замеченные значения указывают на отсутствие бактерий;

- неудовлетворительное - в случае, если присутствие бактерий обнаружено в любой единице пробы.

Гистамин в продуктах рыболовства из видов рыб, ассоциируемых с большими количествами гистамина:

- удовлетварительное - в случае, если соблюдаются  следующие  требования:

1) среднее значение ≤ m;

2) максимальный пункт замеченных значений c/n находится между m и M;

3) ни одно из замеченных значений не превышает М-лимит;

- неудовлетворительное - в случае, если среднее замеченное значение превышает m или более c/n значений находятся между m и M, или одно или более замеченных значений > M.

2. Критерии гигиены процесса производства

2.1. Мясо и мясные продукты

| Категория пищевых продуктов | Микроорганизмы | План отбора проб (1) | Лимиты (2) | Референтный аналитический метод (3) | Этап, на котором применяется | Меры в случае неудовлетворительных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | c | m | M |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Говяжьи, овечьи, козьи и лошадиные туши (4) | Число аэробных колоний |  |  | 3,5 log ефк/см2 ежедневное среднее логарифмическое значение | 5 log ефк/см2 ежедневное среднее логарифмическое значение | ISO 4833 | Туши после обработки, но до охлаждения | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедурных контролей |
|  | Enterobacteriaceae |  |  | 1,5 log ефк/см2 ежедневное среднее логарифмическое значение | 2,5 log ефк/см2 ежедневное среднее логарифмическое значение | ISO 21528-2 | Туши после обработки, но до охлаждения | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедурных контролей |
| 2.1.2. Свиные туши (4) | Число аэробных колоний |  |  | 4,0 log ефк/см2 ежедневное среднее логарифмическое значение | 5,0 log ефк/см2 ежедневное среднее логарифмическое значение | ISO 4833 | Туши после обработки, но до охлаждения | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедурных контролей |
|  | Enterobacteriaceae |  |  | 2,0 log ефк/см2 ежедневное среднее логарифмическое значение | 3,0 log ефк/см2 ежедневное среднее логарифмическое значение | ISO 21528-2 | Туши после обработки, но до охлаждения | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедурных контролей |
| 2.1.3. Говяжьи, овечьи, козьи и лошадиные туши | Salmonella | 50(5) | 2(6) | Отсутствие в тестируемой части туши | EN/ISO 6579 | Туши после обработки, но до охлаждения | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедурных контролей |
| 2.1.4. Свиные туши | Salmonella | 50(5) | 5(6) | Отсутствие в тестируемой части туши | EN/ISO 6579 | Туши после обработки, но до охлаждения | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедур проверки происхождения животных и мер биологической безопасности на объектах происхождения |
| 2.1.5. Птичьи туши: цыплята и индюки | Salmonella | 50(5) | 7(6) | Отсутствие в 25 г из общей пробы шейной шкуры | EN/ISO 6579 | Туши после охлаждения | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедур проверки происхождения животных и мер биологической безопасности на объектах происхождения |
| 2.1.6. Мясной фарш | Число аэробных колоний (7) | 5 | 2 | 5 x 105 ефк/г | 5 x 106 ефк/г | ISO 4833 | Окончание процесса приготовления | Улучшение гигиены производства и отбора и/или происхождения сырья |
|  | E. coli (7) | 5 | 2 | 50 ефк/г | 500 ефк/г | ISO 16649-1 или 2 | Окончание процесса приготовления | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедурных контролей |
| 2.1.7. Мясо механического обвала (ММО) (9) | Число аэробных колоний | 5 | 2 | 5 x 105 ефк/г | 5 x 106 ефк/г | ISO 4833 | Окончание процесса приготовления | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедурных контролей |
|  | E. coli (8) | 5 | 2 | 50 ефк/г | 500 ефк/г | ISO 16649-1 или 2 | Окончание процесса приготовления | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедурных контролей |
| 2.1.8. Мясные изделия | E. coli (8) | 5 | 2 | 50 ефк/г или см 2 | 5000 ефк/г или см 2 | ISO 16649-1 или 2 | Окончание процесса приготовления | Улучшение гигиены убоя и пересмотр процедурных контролей |
| (1) n = число единиц, составляющих пробу; с=число единиц пробы, дающих значение между m и M. (2) Для пунктов 2.1.3.-2.1.5. m=M. (3) Используется самое последнее издание стандарта. (4) Лимиты (m и M) применяются только для проб, отобранных при диструктивном методе. Ежедневное логарифмическое среднее значение при отборе логарифмического значения каждого индивидуального результата теста и потом при пересчете данного среднего логарифмического значения. (5) 50 проб отобраны в течение 10 сессий последовательного отбора проб в соответствии с нормами и частотами для отбора проб, установленными в настоящих Правилах. (6) Число проб, в которых обнаружено присутствие сальмонеллы. Значение, которое является объектом пересмотра с целью учета прогресса в уменьшении превалентности сальмонеллы. (7) Данный критерий не применяется для мясного фарша, приготовленного для розничной продажи, когда срок годности продукта - менее 24 часов. (8) E. coli здесь используется как индикатор заражения фекалиями. (9) Данные критерии применяются в случае мяса механического обвала (ММО). |

Интерпретация результатов

Данные лимиты относятся к каждой единице тестируемой пробы, за исключением туш,  для которых лимиты относятся к  общим  пробам.

Результаты тестов доказывают микробиологическое качество тестируемого процесса.

Enterobacteriaceae и число  аэробных колоний в говяжьих, овечьих, козьих и лошадиных тушах:

- удовлетворительное - в случае, если ежедневное среднее логарифмическое значение ≤ m;

- приемлемое - в случае, если ежедневное среднее логарифмическое значение находится между m и M;

- неудовлетворительное - в случае, если ежедневное среднее логарифмическое значение > M.

Salmonella в тушах:

- удовлетворительное - в случае, если салмонелла находится в c/n максимальном числе проб;

- неудовлетворительное - в случае, если сальмонелла находится в числе проб более чем c/n.

После каждой сессии отбора проб оцениваются результаты последних десяти сессий отбора проб для получения числа проб n.

E. coli и число аэробных колоний в мясном фарше, мясных изделиях и мясе механического обвала (ММО):

- удовлетворительное - в случае, если все наблюдаемые  значения ≤ m;

- приемлемое - в случае, если одно максимальное значение c/n находится между m и M, а остальные наблюдаемые  значения ≤ m;

- неудовлетворительное - в случае, если одно или более  наблюдаемых  значений > M или более чем c/n значений находятся   между m и M.

2.2. Молоко и молочные продукты

| Категория пищевых продуктов | Микроорганизмы | План отбора проб (1) | Лимиты (2) | Референтный аналитический метод (3) | Этап, на котором применяется | Меры в случае неудовлетворительных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | c | m | M |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Пастеризованное молоко и другие пастеризованные жидкие молочные продукты (4) | Enterobacteriaceae | 5 | 2 | < 1/мл | 5/мл | ISO 21528-1 | Завершение процесса изготовления | Контроль эффективности термической обработки и предотвращение перезаражения, а также контроль качества сырья |
| 2.2.2. Сыры из молока или сыворотки, которая подвергалась термической обработке | E.coli (5) | 5 | 2 | 100 ефк/г | 1000 ефк/г | ISO 16649-1 или 2 | Во время процесса изготовления, когда считается, что число E. coli самое высокое (6) | Улучшение гигиены производства и отбора происхождения сырья |
| 2.2.3. Сыры из сырого молока | Коагулазо-положительные стафилококки | 5 | 2 | 104 ефк/г | 105 ефк/г | EN/ISO 6888-2 | Во время процесса изготовления, когда считается, что число стафилококков самое высокое | Улучшение гигиены производства и отбора сырья. В случае выявления значений >105 ефк/г партия сыров должна тестироваться на энтеротоксины стафилококков |
| 2.2.4. Сыры из молока, которое подвергалось термической обработке, более слабой, чем пастеризация (7), и матурированные сыры из молока или сыворотки, которая подвергалась пастеризации или термической обработке, более сильной, чем пастеризация (7) | Коагулазо-положительные стафилококки | 5 | 2 | 100 ефк/г | 1000 ефк/г | EN/ISO 6888-1 или 2 |  |  |
| 2.2.5. Нематурированные сыры в форме мягкой пасты (свежие сыры) из молока или сыворотки, которая подвергалась пастеризации или термической обработке, более сильной, чем пастеризация (7) | Коагулазо-положительные стафилококки | 5 | 2 | 10 ефк/г | 100 ефк/г | EN/ISO 6888-1 или 2 | Завершение процесса изготовления | Улучшение гигиены производства. В случае выявления значений >105 ефк/г партия сыров должна тестироваться на энтеротоксины стафилококков |
| 2.2.6. Масло и сметана, изготовленные из молока, которое подвергалось термической обработке, более низкой, чем пастеризация | E. coli (5) | 5 | 2 | 10 ефк/г | 100 ефк/г | ISO 16649-1 sau 2 | Завершение процесса изготовления | Улучшение гигиены производства и отбора сырья |
| 2.2.7. Сухое молоко и сухая сыворотка(4) | Enterobacteriaceae | 5 | 0 | 10 ефк/г | ISO 21528-2 | Завершение процесса изготовления | Контроль эффективности термической обработки и предотвращение перезаражения |
|  | Коагулазо-положительные стафилококки | 5 | 2 | 10 ефк/г | 100 ефк/г | EN/ISO 6888-1 sau 2 | Завершение процесса изготовления | Улучшение гигиены производства. В случае выявления значений >105 ефк/г партия сыров должна тестироваться на энтеротоксины стафилококков |
| 2.2.8. Мороженое (8) и замороженные молочные десерты | Enterobacteriaceae | 5 | 2 | 10 ефк/г | 100 ефк/г | ISO 21528-2 | Завершение процесса изготовления | Улучшение гигиены производства |
| 2.2.9. Обезвоженные начальные формулы и диетические пищевые продукты для специальных медицинских целей, предназначенные для грудных детей младше шести месяцев | Enterobacteriaceae | 10 | 0 | Отсутствие в 10 г | ISO 21528-1 | Завершение процесса изготовления | Улучшение гигиены для снижения заражения (9) |
| 2.2.10. Обезвоженные продолжительные формулы | Enterobacteriaceae | 5 | 0 | Отсутствие в 10 г | ISO 21528-1 | Завершение процесса изготовления | Улучшение гигиены для снижения заражения |
| 2.2.11. Обезвоженные начальные формулы и диетические пищевые продукты для специальных медицинских целей, предназначенные для грудных детей младше шести месяцев | Bacillus cereus презумтивный | 5 | 1 | 50 ефк/г | 500 ефк/г | EN/ISO 7932 (10) | Завершение процесса изготовления | Улучшение гигиены. Cнижениe заражения. Отбор сырья |
| (1) n = число единиц, составляющих пробу; с=число единиц пробы, дающих значение между m и M. (2) Для пунктов 2.2.7., 2.2.9. и 2.2.10., m=M. (3) Используется последнее издание стандарта. (4) Данный критерий не применяется к продуктам, предназначенным для дальнейшей переработки в продовольственном секторе. (5) E. coli здесь используется как показатель уровня гигиены. (6) Для сыров, не позволяющих развитие E. coli, число E. coli наиболее высокое в начале периода матурации, а для сыров, позволяющих развитие E. coli, данный показатель обычно наиболее высокий к концу процесса матурации. (7) За исключением сыров, для которых производитель может доказать компетентному органу, что продукт представляет риск заражения энторотоксинами стафилококков. (8) Только мороженое с ингредиентами на основе молока. (9) В случае, если выявляется Enterobacteriaceae в любой единице пробы, партия должна тестироваться на E. sakazakii şi Salmonella. (10) 1 мл инокулята помещается в чашку Петри диаметром 140 мм или в три чашки Петри диаметром в 90 мм. |

Интерпретация результатов теста

Данные лимиты относятся к каждой единице тестируемой пробы.

Результаты тестов доказывают микробиологическое качество тестируемого процесса.

Enterobacteriaceae в обезвоженных начальных формулах и диетических пищевых продуках для специальных медицинских целей,  предназначенных для грудных детей младше шести месяцев, и в обезвоженных продолжительных формулах:

- удовлетворительное - в случае, если все наблюдаемые   значения указывают на отсутствие бактерий;

- неудовлетворительное - в случае, если наблюдаемые  бактерии обнаружены в любой единице пробы.

E. coli, Enterobacteriaceae (другие категории пищевых продуктов) и коагулазо-положительные стафилококки:

- удовлетворительное - в случае, если все наблюдаемые  значения ≤ m;

- приемлемое - в случае, если одно максимальное значение c/n находится между m и M, а остальные наблюдаемые значения ≤ m;

- неудовлетворительное - в случае, если одно или более наблюдаемых  значений > M или более чем c/n значений находится между m и M.

Bacillus cereus презумтивный в обезвоженных начальных формулах и диетических пищевых продуках для специальных медицинских целей,  предназначенных для  грудных детей младше шести месяцев:

- удовлетворительное - в случае, если все замеченные значения ≤ m;

- приемлемое - в случае, если одно максимальное значение c/n находится между m и M, а остальные наблюбдаемые  значения ≤ m;

- неудовлетворительное - в случае, если одно или более наблюдаемых  значений > M или более чем c/n значений находится между m и M.

2.3. Продукты из яиц

| Категория пищевых продуктов | Микроорганизмы | План отбора проб (1) | Лимиты (2) | Референтный аналитический метод (3) | Этап, на котором применяется | Меры в случае неудовлетворительных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | c | m | M |  |  |  |
| 2.3.1. Продукты из яиц | Enterobacteriaceae | 5 | 2 | 10 ефк/г или мл | 100 ефк/г или мл | ISO 21528-2 | Завершение процесса изготовления | Контроль эффективности термической обработки и предотвращение перезаражения |
| (1) n = число единиц, составляющих пробу; с=число единиц пробы, дающих значение между m и M. (2) Используется последнее издание стандарта. |

Интерпретация результатов теста

Данные лимиты относятся к каждой единице тестируемой пробы.

Результаты тестов доказывают микробиологическое качество тестируемого процесса.

Enterobacteriaceae в продуктах из яиц:

- удовлетворительное - в случае, если все наблюдаемые  значения ≤ m;

- приемлемое - в случае, если одно максимальное значениие c/n находится между m и M, а остальные наблюдаемые значения ≤ m;

- неудовлетворительное - в случае, если одно или более наблюдаемых значений > M или более чем c/n значений находится между m и M.

2.4. Продукты рыболовства

| Категория пищевых продуктов | Микроорганизмы | План отбора проб (1) | Лимиты (2) | Референтный аналитический метод (3) | Этап, на котором применяется | Меры в случае неудовлетворительных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | c | m | M |  |  |  |
| 2.4.1. Декоративные очищенные продукты из ракообразных и приготовленные молюски | E. coli | 5 | 2 | 1/г | 10/г | ISO TS 16649-3 | Завершение процесса изготовления | Улучшение гигиены производсва |
|  | Коагулазо-положительные стафилококки | 5 | 2 | 100 ефк/г | 1000 ефк/г | EN/ISO 6888-1 или 2 | Завершение процесса изготовления | Улучшение гигиены производсва |
| (1) n = число единиц, составляющих пробу; с=число единиц пробы, дающих значение между m и M. (2) Используется последнее издание стандарта. |

Интерпретация результатов теста

Данные лимиты относятся к каждой единице тестируемой пробы.

Результаты тестов доказывают микробиологическое качество тестируемого процесса.

E. coli в очищенных декоративных продуктах из приготовленных ракообразных и моллюсков:

- удовлетворительное - в случае, если все  наблюдаемые  значения ≤ m;

- приемлемое - в случае, если одно максимальное значение c/n находится между m и M, а остальные наблюдаемые значения ≤ m;

- неудовлетворительное - в случае, если одно или более замеченных значений > M или более чем c/n значений находятся между m и M.

Коагулазо-положительные стафилококки в очищенных декоративных продуктах из приготовленных ракообразных и молюсков:

- удовлетворительное - в случае, если все наблюдаемые  значения ≤ m;

- приемлемое - в случае, если одно максимальное значение c/n находится между m и M, а остальные наблюдаемые значения ≤ m;

- неудовлетворительное - в случае, если одно или более наблюдаемых значений > M или более чем c/n значений находится между m и M.

2.5. Овощи, фрукты и продукты из овощей и фруктов

| Категория пищевых продуктов | Микроорганизмы | План отбора проб (1) | Лимиты (2) | Референтный аналитический метод (3) | Этап, на котором применяется | Меры в случае неудовлетворительных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | c | m | M |  |  |  |
| 2.5.1. Предварительно порезанные фрукты и овощи (готовые к употреблению) | E. coli | 5 | 2 | 100 ефк/г | 1000 ефк/г | ISO 16649-1 или 2 | Процесс изготовления | Улучшение гигиены производства и отбора сырья |
| 2.5.2. Непастеризованные соки из фруктов и овощей (готовые к употреблению) | E. coli | 5 | 2 | 100 ефк/г | 1000 ефк/г | ISO 16649-1 или 2 | Процесс изготовления | Улучшение гигиены производства и отбора сырья |
| (1) n = число единиц, составляющих пробу; с=число единиц пробы, дающих значение между m и M. (2) Используется последнее издание стандарта. |

Интерпретация результатов теста

Данные лимиты относятся к каждой единице тестируемой пробы.

Результаты тестов доказывают микробиологическое качество тестируемого процесса.

E. coli в предварительно порезанных овощах и фруктах (готовые к употреблению) и в непастеризованных соках из фруктов и овощей (готовых к употреблению):

- удовлетворительное - в случае, если все наблюдаемые  значения ≤ m;

- приемлемое - в случае, если одно максимальное значение c/n находится между m и M, а остальные наблюдаемые значения ≤ m;

- неудовлетворительное - в случае, если одно или более наблюдаемых  значений > M или более чем c/n значений находится между m и M.

Требования для  отбора проб и приготовления проб для тестов

Общие правила отбора проб и приготовления проб для тестов

В отсутствие специфических правил по отбору проб и приготовлению проб для тестов в качестве референтных методов используются  релевантные стандарты ISO (International Organization for Stantardisation) и ориентировки из Codex Alimentarius.

Отбор бактериологических проб в бойнях и на  предприятиях по производству мяса и мясных продуктов

Требования для отбора проб для свиных, овечьих, козьих и лошадиных туш

Деструктивные и недеструктивные методы отбора проб, выбора зон для отбора проб и нормы хранения и транспортировки проб описаны в стандарте ISO 17604.

На каждой сессии по отбору проб они отбираются выборочно из пяти туш. Зоны для отбора проб выбираются  с учетом технологии убоя, используемой на каждом предприятии.

Отбор проб для анализов на Enterobacteriaceae и число анаэробных колоний выполняется из четырёх зон каждой туши. Четыре тканевые пробы, представляющие общую поверхность в 20 см2, отбираются деструктивным методом. В случае использования с этой целью недеструктивного метода площадь отбора должна быть не менее 100 см2 (50 см2для туш мелких жвачных) для каждой зоны отбора.

Отбор проб для проведения анализов на Salmonella осуществляется с применением метода абразивной губки. Необходимо отобрать площади,  наиболее вероятно заражённые. Общая площадь отбора - не менее 400 см2.

В случае, если пробы отбираются из разных зон туши, они группируются до исследования.

Требования к отбору проб для туш птиц

Для анализов на Salminella отбираются выборочно пробы от минимум 15 туш для каждой сессии отбора проб  после охлажения. От каждой туши отбирается кусок шейной шкурки приблизительно в 10 г. Кажый раз пробы шейной шкурки от трёх туш группируются до исследования для формирования пяти финальных проб каждая по 25 г.

Ориентировки для отбора проб

Более детальные ориентировки для отбора проб от туш, в частности, относительно зон отбора проб, могут быть включены в пособия по установившейся  практике.

Частота отбора проб для туш, мясного фарша, мясных

продуктов и мяса механического обвала

Экономические агенты продовольственного сектора боен или предприятий по производству мясного фарша, полуфабрикатов из мяса или мяса механического обвала отбирают пробы для микробиологических анализов не менее одного раза в неделю. День отбора проб меняется каждую неделю  таким образом,  чтобы пробы отбирались во все дни  недели.

В случае отбора проб из мясного фарша и мясных полуфабрикатов для анализов на E. coli и число анаэробных колоний, а также отбора проб из туш для анализов на Enterobacteriaceae  и число анаэробных колоний, частота может быть сокращена до одного раза в неделю в случае, когда получаются удовлетворительные результаты в течение шести недель подряд.

Для отбора проб из мясного фарша, мясных продуктов и туш для анализов на Salmonella частота может быть сокращена до одного раза в две недели в случае, когда получены удовлетворительные результаты в течение 30 недель подряд. Частота отбора проб для анализов на Salmonella может быть сокращена и в случае наличия национальной или региональной программы по контролю сальмонеллы, если данная программа включает тесты,  подменяющие ранее описанный отбор проб. Данная частота может быть сокращена еще больше в случае, если национальная или региональная программа контроля сальмонеллы доказывает, что превалентность салмонеллы ниже у животных,  приобретенных бойней.

Несмотря на это, в случае, если этот факт оправдывается в результате анализа риска и впоследствие авторизован компетентным органом, бойни и мелкие предприятия, производящие мясной фарш и мясные продукты в небольших количествах, могут освобождаться от обязательства применять данную частоту отбора проб.