Anexa nr. 1

la Reglementarea tehnică

„Lapte şi produse lactate”

Caracteristici organoleptice pentru laptele de consum

Tabelul 1

| Denumirea indicilor | Caracteristicile |
| --- | --- |
| Aspectul exterior şi consistenţa | Lichid netransparent, omogen fără sediment, nefilant |
| Gust şi miros | Pur, fără miros şi gust străin, necaracteristic laptelui proaspăt. Pentru laptele înăbuşit – gust bine pronunţat de pasteurizare, pentru laptele fabricat cu adaos de produse lactate praf sau concentrate – gust dulcişor |
| Culoare | Albă, cu o nuanţă puţin gălbuie, pentru laptele înăbuşit – cu nuanţă cremă, pentru laptele degresat – cu o nuanţă albăstruie, pentru laptele cu ingrediente – cu nuanţă caracteristică pentru ingredient |

Caracteristici fizico-chimice pentru laptele de consum

Tabelul 2

| Fracţia masică de grăsime, % | Densitatea g/cm2, min. | Aciditatea, °T, max. | Substanţa uscată degresată (inclusiv proteine) | Fracţia masică de proteină, % | Fosfataza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05-9,0 | 1,024-1,030 | 16-20 | nu mai puţin de 8,2 | nu mai puţin de 2,8 | Lipsă |