Anexa nr. 5

la Reglementarea tehnică

„Lapte şi produse lactate”

Caracteristici organoleptice pentru unt şi pastă de unt  din lapte de vacă

Tabelul 1

| Denumirea indicilor | Caracteristici |
| --- | --- |
|  | pentru unt şi pastă de unt din smîntînă dulce | pentru unt şi pastă de unt din smîntînă fermentată | pentru unt topit |
| Gust şi miros | De smîntînă dulce cu/sau fără gust de pasteurizare; fără gust şi miros străin. Pentru untul sterilizat – cu gust de sterilizare. Potrivit de sărat pentru sortimentele sărate | De smîntînă fermentată, fără gust şi miros străin. Potrivit sărat pentru sortimentele sărate | Caracteristic pentru grăsimea de lapte topită, fără gust şi miros străin |
| Consistenţa şi aspectul exterior | Compactă, plastică, omogenă, suprafaţa în secţiune lucioasă sau slab lucioasă. Se admite: pentru untul şi pasta de unt din smîntînă dulce – insuficient compactă şi plastică; puţin fragilă şi/sau fărîmicioasă; suprafaţa cu prezenţa picăturilor foarte mici unitare de umiditate; pentru untul sterilizat – puţin fragilă şi/sau fărîmicioasă, cu picături separate de grăsime topită pe suprafaţă şi caramelizarea particulelor izolate de proteină | Compactă, omogenă sau granulată la (12(2) (C; în stare topită – transparentă fără sediment. Se admite: pentru untul granulat – insuficient omogenă, unguentă, cu prezenţa grăsimii lichide; pentru untul omogenizat – făinoasă (grişată), moale |
| Culoare | De la albă pînă la galbenă, omogenă în toată masa | Omogenă, de la galben-deschis pînă la galben-închis |

Caracteristici fizico-chimice pentru unt şi pastă de unt din lapte de vacă

Tabelul 2

| Tipul de unt | Fracţia masică de | Aciditatea titrabilă a plasmei, ºT |
| --- | --- | --- |
|  | grăsime, % | umiditate, % | din smîntînă dulce | din smîntînă fermentată |
| Unt topit | Min. 99,0 | Max. 1,0 |  |  |
| Unt clasic din smîntînă dulce şi din smîntînă fermentată: nesărat sărat | De la 80,0 pînă la 85,0 inclusiv De la 80,0 pînă la 85,0 inclusiv | De la 18,5 pînă la 14,0 inclusiv De la 17,5 pînă la 13,0 inclusiv | Max. 26 Max. 26 | De la 40,0 pînă la 65,0 De la 40,0 pînă la 65,0 |
| Unt din smîntînă dulce şi smîntînă fermentată cu conţinut redus de grăsime: nesărat sărat | De la 50,0 pînă la 79,0 inclusiv De la 50,0 pînă la 79,0 inclusiv | De la 46,0 pînă la 19,5 inclusiv De la 45,0 pînă la 18,5 inclusiv | 30,0 30,0 | De la 40,0 pînă la 65,0 De la 40,0 pînă la 65,0 |
| Pastă de unt din smîntînă dulce şi din smîntînă fermentată: nesărată sărată | De la 39,0 pînă la 49,0 inclusiv De la 39,0 pînă la 49,0 inclusiv | De la 56,0 pînă la 47,0 inclusiv De la 55,0 pînă la 46,0 inclusiv | 33,0 33,0 | De la 40,0 pînă la 65,0 De la 40,0 pînă la 65,0 |