Anexa nr.6
la Regulamentul sanitar
privind instituţiile de învăţămînt
complementar (extraşcolar)

Dimensiunile instrumentelor de lăcătuşărie 
şi tîmplărie pentru elevi de diferită vîrstă

| Instrumentele | Vîrsta elevilor (ani) |
| --- | --- |
|  | 10-12 | 13-15 |
|  | nr.1 (mm) | nr.2 (mm) |
| Ferăstrău cu arc: lungimea lamei distanţa dintre dinţi suportul ferăstrăului: înălţimea secţiunea în locul apucării | 500 3,5-4,0 280 28х14 | 550 4,0-5,0 300 30х15 |
| Ferăstrău de tîmplărie: lungimea lamei distanţa dintre dinţi mînerul (în formă de prismă): lungimea lăţimea lamei lăţimea din partea palmei lăţimea părţii laterale | 280-300 5,0 80 13 20 29 | 320-350 5,0 90 15 24 31 |
| Rindea de fasonat: lungimea lăţimea corpul metalic: lungimea lăţimea porţiunea metalică: lungimea lăţimea | 210 48 220 47 140 30-40 | 244 56 250 52 180 40 |
| Rindea cioplitor: corpul: lungimea lăţimea porţiunea feroasă: lungimea lăţimea | 20 38 140 25 | 250 45 180 30 |
| Ciocan de tîmplărie: greutatea (g) secţiunea mînerului în locul apucării | 200 26х20 | 300 28х22 |
| Raşpil: lungimea generală mînerul: lungimea diametrul porţiunii groase | 200 112 31,5 | 250 120 34 |
| Cleşte: lungimea totală lungimea pîrghiilor distanţa dintre părţile externe ale pîrghiilor în locul apucării | 150 125 27 | 180 150 27 |
| Pile bastarde şi personale: lungimea totală mînerul: lungimea diametrul porţiunii groase | 200 112 31,5 | 250 120 34,0 |
| Ferăstrău de lăcătuşărie: lungimea lamei mînerul: lungimea diametrul porţiunii groase | - - - | 275 120 34,0 |
| Ciocan de lăcătuşărie: greutatea (g) lungimea secţiunea mînerului în locul apucării | 300 280-300 26х20 | 400 300-320 28х22 |
| Foarfece pentru metal: lungimea părţilor de tăiere | 60 | 60 |