Anexa nr.7
la Regulamentul sanitar
privind instituţiile de învăţămînt
complementar (extraşcolar)

Norme sanitare privind organizarea ocupaţiilor sportive

Tabelul 1

Componenţa şi dimensiunile sălilor de sport şi încăperilor auxiliare

| Nr. d/o | Încăperile | Suprafaţa, m2 | Dimensiunile, m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lungimea | lăţimea | înălţimea |
| 1. | Sala de sport | 288,0 | 24,0 | 12,0 | 6,0 |
| 2. | Sala de gimnastică | 144,0 | 12,0 | 12,0 | 5,4 |
| 3. | Sala de gimnastică | 162,0 | 12,0 | 12,0 | 5,4 |
| 4. | Încăperi pentru depozitarea utilajului | 16,0 |  |  |  |
| 5. | Biroul instructorului | 8,0 |  |  |  |
| 6. | Vestiare pentru fete şi pentru băieţi | 16,0+16,0 |  |  |  |
| 7. | Duşuri | 3,0+3,0 |  |  |  |
| 8. | Closete | 2,0+2,0 |  |  |  |

Tabelul 2

Dimensiunile şi capacitatea bazinului de înot

| Tipul bazinului | Dimensiunile, m | Înălţimea încăperii, m | Suprafaţa pentru un copil, m² | Numărul de copii într-un schimb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lungimea, m | Lăţimea, m | Adîncimea, m |  |  |  |
|  |  |  | mini-mum | maxi-mum |  |  |  |
| Pentru copiii de: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-7 ani | 10,0-12,5 | 6,0 | 0,6 | 0,85 | 3,6 | 4,0-5,0 | 15 |
| 7-10 ani | 10,0-12,5 | 6,0 | 0,7 | 0,9 | 3,6 | 4,0-5,0 | 15 |
| 10-14 ani | 10,0-12,5 | 6,0 | 0,8 | 1,05 | 3,6 | 4,0-5,0 | 15 |
| mai mari de 14 ani | 10,0-12,5 | 6,0 | 0,9 | 1,25 | 3,6 | 4,0-5,0 | 15 |

Pe perimetrul extern al bazinului de înot se prevede o cale de ocolire cu lăţimea de cel puţin 1,25 m. Pe perimetrul intern al bazinului de înot, din trei părţi, se prevede o pistă de ocolire la nivelul de 0,9 m mai jos de marginea superioară a bazinului pentru instruirea celor ce nu ştiu a înota. La ieşirile din duşuri se instalează căzi pentru picioare cu lăţimea ce exclude posibilitatea ocolirii lor şi lungimea de cel puţin 1,8 m.

Încăperile auxiliare ale bazinelor de înot sînt:

camera antrenorului dotată cu vestiar, closet şi duş;

camera asistentei medicale şi laboratorul pentru efectuarea analizei calităţii apei;

vestiar şi săli de duş şi closete pentru elevi;

încăpere pentru tratarea apei.

Încăperea pentru clorurarea apei are ieşire direct la sol sau prin holul de la intrare în bazin.

Dezinfectarea căzii bazinului se efectuează după evacuarea apei şi curăţarea mecanică, prin metoda stropirii duble, folosind cantitatea de dezinfectant de 0,6-0,8 l/m2 şi concentraţia de mortar 100 mg/l a clorului activ. Spălarea mortarului de dezinfectare se face cu apă fierbinte peste 1 oră după aplicarea lui.

Dacă în apa bazinului s-a depistat vreun bacil, cada se prelucrează cu soluţie de 10% de acid boric, cu spălarea ulterioară peste 2 ore.

Dezinfectarea căzilor se efectuează de către personalul bazinului cu o pregătire specială sau de către specialişti centrelor locale de dezinfectare, de asemenea, de către specialiştii secţiilor de dezinfectare profilactică din instituţiile de sănătate publică.

Tabelul 3

Indicii de calitate a apei din bazinul de înot

| Indicatorii | Norma |
| --- | --- |
| Indicatori fizico-chimici |
| Turbiditatea, mg/l | nu mai mult de 2 |
| Coloraţia, grade | nu mai mult de 20 |
| Miros, puncte | nu mai mult de 3 |
| Azotul amoniacal, mg/l | se permite majorarea de cel mult 2 ori în comparaţie cu conţinutul iniţial |
| Clorizi, mg/l | se permite majorarea de cel mult 200 mg/l în comparaţie cu conţinutul iniţial |
| Clorul rezidual: liber, mg/l | de cel puţin 0,5 |
| Bromul rezidual, mg/l | 0,8-1,5 |
| Ozonul rezidual, mg/l | de cel puţin 0,1 |
| Indicatorii microbiologici de bază |
| Bacterii coliforme în 100 ml | nu se depistează |
| Bacterii coliforme termotolerante în 100 ml | nu se depistează |
| Colifagi în 100 ml | nu mai mult de 2 |
| Stafilococi lecitinazopozitivi în 100 ml | nu se depistează |
| Indicatorii microbiologici şi parazitologici adăugători |
| Agenţi patogeni ai bolilor infecţioase în 1000 ml | nu se depistează |
| Bacilul piocianic în 1000 ml | nu se depistează |
| Chisturi de lamblia în 50 l | nu se depistează |
| Ouă şi larve de helminţi în 50 l | nu se depistează |