Anexa nr.9
la Regulamentul sanitar
privind instituţiile de învăţămînt
complementar (extraşcolar)

Tipurile de ventilare ale încăperilor de bază
 din instituţiile extraşcolare

| Încăperile | Volumul de aer necesar pentru 1 elev, m³/oră | Tipul de ventilare |
| --- | --- | --- |
| Încăperi pentru ocupaţii legate de efort muscular mic (fără eliminarea agenţilor chimici nocivi, prafului) | 16 | 1. Fluxul şi refluxul natural organizat prin canale speciale 2. Ventilare mecanică generală 3. Ventilare de tip flux prin sisteme de încălzire a aerului. Reflux – ventilare de tip naturală în timpul recreaţiilor |
| Încăperi pentru ocupaţii legate de efort muscular mic cu eliminarea prafului sau substanţelor chimice nocive (ateliere de prelucrare a metalelor, lemnului, cu utilaj masiv, cercuri de modelare tehnică, laboratoare foto şi cinema) | 20-30 – reflux local de la sursele de poluare | 1. Ventilare naturală de tip flux-reflux prin canale speciale. Ventilare locală de tip reflux – dulapuri şi umbrele de ventilare 2. Ventilare mecanică generală combinată cu ventilare locală de tip reflux. Indiferent de modul de ventilare, refluxul trebuie să depăşească fluxul |
| Sala festivă, aula pentru lecţii, încăperi pentru cercurile corale, muzicale etc. | 20 | 1. Ventilare naturală de tip flux-reflux prin canale speciale 2. Ventilare mecanică generală |
| Încăperi pentru activităţi motorii sporite (săli sportive, săli pentru dans, coregrafie; bazine) | 70-80 | 1. Ventilare mecanică generală 2. Ventilare naturală de flux-reflux prin canale speciale |
| Biblioteci (săli de lectură, săli de împrumut) | 20 | 1. Ventilare mecanică generală 2. Flux mecanic. Reflux – ventilare de tip naturală, prin canale |
| Alte încăperi (decît cele menţionate mai sus) |  | Sistemul de ventilare se instalează în corespundere cu cerinţele tehnologice |