Anexa nr. 3

Mase şi dimensiuni maxime admise ale vehiculelor în

circulaţie pe drumurile publice

| Nr. d/o |  | Categoria drumului |
| --- | --- | --- |
|  |  | E, A, M cu îmbrăcă-minte permanentă | R, G, L cu îmbrăcă-minte permanentă | R, G, L cu îmbrăcă-minte semiperma-nentă şi provizorie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dimensiuni maxime admise ale vehiculelor (în metri) |
| 1.1 | Lungime: |  |  |  |
|  | autovehicul, altul decît autobuz |  | 12,00 |  |
|  | remorcă |  | 12,00 |  |
|  | vehicul articulat |  | 16,50 |  |
|  | tren rutier |  | 18,75 |  |
|  | autobuz articulat |  | 18,75 |  |
|  | autobuz cu două axe |  | 13,50 |  |
|  | autobuz cu mai mult de două axe |  | 15,00 |  |
|  | autobuz cu remorcă |  | 18,75 |  |
| 1.2 | Lăţime: |  |  |  |
| a) | orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice avînd caroseria izotermă |  | 2,55 |  |
| b) | vehicul frigorific avînd caroseria izotermă |  | 2,60 |  |
| 1.3 | Înălţime | 4,00 |
| a) | orice vehicul, cu excepția vehiculului care transportă un container ISO de 40 de picoare (12,2 m) | 4,00 |
| b) | vehicul cu două sau cu trei axe cuplat cu semiremorcă avînd două sau trei axe, care transportă un container ISO de 40 de picoare (12,2 m) într-o operațiune de transport combinat | 4,35* |
| 1.4 | Suprastructurile demontabile şi unităţile de transport standardizate, cum ar fi containerele, sînt incluse în dimensiunile specificate la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 şi 4.4 |
| 1.4 a | Dacă în spatele autobuzului sînt montate dispozitive detaşabile exterioare, cum ar fi compartimentele pentru schiuri, lungimea acestuia, incluzînd aceste dispozitive, nu trebuie să depăşească lungimea maximă prevăzută la punctul 1.1 |
| 1.5 | Toate vehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu o rază exterioară de 12,50 m şi o rază interioară de 5,30 m |
| 1.5 a | Cerinţe suplimentare pentru autobuze Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată spre cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părţi rigide ale acestuia trebuie să fie pe acelaşi aliniament cu planul. Atunci cînd vehiculul se deplasează, după o traiectorie liniară, pe suprafaţa circulară descrisă la punctul 1.5, nici o parte a vehiculului nu trebuie să depăşească planul vertical cu mai mult de 0,6 m. |
| 1.6 | Distanţa maximă dintre axa pivotului de cuplare al semire-morcii şi partea din spate a semiremorcii | 12,00 |
| 1.7 | Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul exterior aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare din spatele cabinei pînă la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanţa dintre partea din spate a autovehiculului şi partea din faţă a remorcii | 15,65 |
| 1.8 | Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul exterior aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare din spatele cabinei pînă la punctul exterior cel mai din spate al remorcii din cadrul ansamblului | 16,40 |
| 2. | Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone) |
| 2.1 | Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule |
| 2.1.1 | remorcă cu două axe | 18 | 17 | 16 |
| 2.1.2 | remorcă cu trei axe | 24 | 22 | 20 |
| 2.2 | Ansamblu de vehicule |
| 2.2.1 | tren rutier cu cinci sau şase axe |
| a) | autovehicul cu două axe cu remorcă cu trei axe | 40 | 40 | 38 |
| b) | autovehicul cu trei axe cu remorcă cu două sau trei axe | 40 | 40 | 38 |
| 2.2.2 | vehicul articulat cu cinci sau şase axe |
| a) | autovehicul cu două axe cuplat cu semiremorcă avînd trei axe | 40 | 40 | 38 |
| b) | autovehicul cu trei axe cuplat cu semiremorcă avînd două sau trei axe | 40 | 40 | 38 |
| c) | autovehicul cu trei axe cuplat cu semiremorcă cu două sau trei axe care transportă un container ISO de 40 de picioare într-o operaţiune de transport combinat | 44 | 40 | 40 |
| 2.2.3 | tren rutier cu patru axe compus dintr-un autovehicul avînd două axe şi o remorcă cu două axe | 36 | 36 | 34 |
| 2.2.4 | vehicul articulat cu patru axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o semiremorcă cu două axe, dacă distanţa (d) dintre axele semiremorcii este: |
| 2.2.4.1 | mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m | 36 | 36 | 34 |
| 2.2.4.2 | mai mare de 1,8 m | 36 ** | 36 | 34 |
| 2.3 | Autovehicule |
| 2.3.1 | autovehicul cu două axe | 18 | 17 | 16 |
| 2.3.2 | autovehicul cu trei axe | 25 / 26*** | 22 | 22 |
| 2.3.3 | autovehicul cu patru axe, dintre care două axe de direcţie | 32*** | 30 | 28 |
| 2.4 | Autobuz articulat cu trei axe | 28 | 26 | 26 |
| 3. | Masa maximă admisă pe axe (în tone) |
| 3.1 | Axa simplă |
|  | Axa simplă nemotoare | 10 | 8 | 7,5 |
| 3.2 | Axa dublă (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor |
|  | Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este: |
| 3.2.1 | mai mică de 1,0 m (d < 1,0) | 11 | 11 | 11 |
| 3.2.2 | mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤d < 1,3) | 16 | 12 | 10 |
| 3.2.3. | mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤d < 1,8) | 18 | 15 | 14 |
| 3.2.4 | mai mare sau egală cu 1,8 m (d ≥ 1,8) | 20 | 16 | 15 |
| 3.3 | Axa triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor |
|  | Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este: |
| 3.3.1 | mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤1,3) | 21 | 19 | 16,5 |
| 3.3.2 | mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 m (1,3 < d ≤1,4) | 24 | 20 | 18 |
| 3.4 | Axa simplă motoare |  |  |  |
| 3.4.1 | axa motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.1 şi 2.2.2 | 11,5 | 9 | 8 |
| 3.4.2 | axa motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.3, 2.2.4, 2.3 şi 2.4 | 11,5 | 9 | 8 |
| 3.5 | Axa dublă (tandem) a autovehiculelor |
|  | Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este: |
| 3.5.1 | mai mică de 1,0 m (d < 1,0) | 11,5 | 10 | 9 |
| 3.5.2 | mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0≤ d<1,3) | 16 | 14 | 13 |
| 3.5.3 | mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3≤ d<1,8) | 18 / 19 *** | 16 | 15 |
| 4. | Alte condiţii constructive impuse vehiculelor |
| 4.1 | Pentru toate vehiculele |
|  | Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul sau ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule atunci cînd acestea sînt utilizate în trafic internaţional |
| 4.2 | Trenuri rutiere |
|  | Distanţa dintre axa din spate a unui autovehicul şi axa din faţă a remorcii va fi de cel puţin 3,0 m |
| 4.3 | Masa maximă admisă în funcţie de ampatament |
|  | Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu trei axe nu poate depăşi de cinci ori distanţa, exprimată în metri, dintre axele extreme ale vehiculului |
| 4.4 | Semiremorci |
|  | Distanţa măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 m. |

* Se aplică numai pe traseele:

1) punctul de trecere a frontierei de stat Tudora–Căușeni–Chișinău;

2) Chișinău–Bălți (pe segmentul drumului M14)–punctul de trecere a frontierei de stat Criva;

3) punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni–Chișinău–Dubăsari;

4) Chișinău–Giurgiulești.

** Plus o limită de 2 tone, atunci cînd masa maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone, iar axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.

*** Se aplică în cazul în care axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică ori echivalentă acesteia sau în cazul în care fiecare axă motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi masa maximă pe fiecare axă nu depăşeşte 9,5 tone.