Anexa 4
la Regulamentul pentru furnizarea
şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin
Hotărârea ANRE nr. 415 din 25.05. 2011

Numărul orelor de utilizare pentru determinarea  consumului de gaze naturale după sistemul pauşal

a) pentru consumatorii casnici

| Nr. d/o | Aparatele de utilizare | Numărul diurn al orelor de utilizare |
| --- | --- | --- |
|  |  | În perioada de încălzire | În perioada de vară |
| 1 | Maşină de gătit (în lipsa apei calde de consum) | 5 | 3 |
| 2 | Maşină de gătit (la alimentare cu apă caldă de consum) | 3 | 2,5 |
| 3 | Încălzitor de apă instantaneu (pentru prepararea locală a apei calde menajere) | 12,8 m3/(persoană*lună) | 11,4 m3/(persoană*lună) |
| 4 | Centrală termică de apartament | 10 m3/m2 lunar + 12,8 m3/(persoană*lună) | 11,4 m3/(persoană*lună) |
| 5 | Cazan de încălzire cu boiler | 10 m3/m2 lunar + 12,8 m3/(persoană*lună) | 11,4 m3/(persoană*lună) |
| 6 | Cazan de încălzire în lipsa boilerului | 10 m3/m2 lunar | - |
| 8 | Încălzitor de apă volumetric (utilizat pentru prepararea apei calde menajere); | 12,8 m3/(persoană*lună) | 11,4 m3/(persoană*lună) |

b) Pentru consumatorii noncasnici numărul de ore pentru determinarea consumului de gaze naturale după sistemul pauşal se stabileşte în contractele pentru furnizarea gazelor naturale.