| Anexa nr.2 Cantitatea-limită de substanţe periculoase la obiectul industrial periculos pentru care elaborarea programului de prevenire a accidentelor industriale grave este obligatorie Tabelul 1 |
| --- |
| Substanţe periculoase | Cantitatea-limită, t |
|  | Grupa A | Grupa B |
| Amoniac | 200 | 500 |
| Nitrat de amoniu (nitrat de amoniu şi amestecuri de amoniu, în care conţinutul de azot din nitratul de amoniu constituie mai mult de 28% din masă, precum şi soluţiile apoase ale nitratului de amoniu, în care concentraţia nitratului de amoniu depăşeşte 90% din masă) | – | 2500 |
| Nitrat de amoniu în formă de îngrăşăminte (îngrăşăminte simple pe bază de nitrat de amoniu, precum şi îngrăşăminte compuse, în care conţinutul de azot din nitratul de amoniu depăşeşte 28% din masă. Pe lîngă nitratul de amoniu, îngrăşămintele compuse mai conţin fosfat şi/sau caliu) | – | 10000 |
| Acrilonitril | – | 200 |
| Clor | 10 | 25 |
| Oxid de etilenă | 5 | 50 |
| Cianură de hidrogen | – | 20 |
| Fluorură de hidrogen | – | 50 |
| Sulfură de hidrogen | – | 50 |
| Dioxid de sulf | 50 | 250 |
| Trioxid de sulf | – | 75 |
| Alchili de plumb | 5 | 50 |
| Fosgen | – | 0,75 |
| Izocianat de metil | – | 0,15 |
| Hidrogen | 5 | 50 |

| Tabelul 2 |
| --- |
| Substanţe periculoase | Cantitatea maximă, t |
|  | Grupa A | Grupa B |
| Gaze inflamabile | 50 | 200 |
| Lichide combustibile aflate la depozitele şi bazele de marfă şi de materie primă | 5000 | 50000 |
| Lichide combustibile utilizate în procesele tehnologice sau transportate prin conducte magistrale | 50 | 200 |
| Substanţe toxice | 50 | 200 |
| Substanţe de înaltă toxicitate | 5 | 20 |
| Substanţe oxidante | 50 | 200 |
| Substanţe explozive | 10 | 50 |
| Substanţe care reprezintă pericol pentru mediul înconjurător | 50 | 200 |
| Note: 1. Pentru substanţele periculoase neindicate în tabelul 1 se aplică datele din tabelul 2. 2. În cazul în care distanţa dintre obiectele industriale periculoase este mai mică de 500 de metri, se ia în considerare cantitatea totală de substanţe periculoase. 3. Dacă se utilizează cîteva tipuri de substanţe periculoase din una şi aceeaşi categorie, cantitatea maximă totală se calculează conform formulei: n ∑ (m(i)) / (М(i)) > 1, i=1, în care: m(i) – cantitatea substanţei utilizate; M(i) – cantitatea maximă a substanţei utilizate în conformitate cu această listă pentru toate valorile lui i de la 1 pînă la n. |