| Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică “Bere şi băuturi pe bază de bere” Tabelul 1 Caracteristicile fizico-chimice pentru berea blondă |
| --- |
| Caracteristici | Condiţii de admisibilitate pentru berea cu conţinutul în extract al mustului de bere, % |
|  | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | Berea nealcoolică |
| Fracţia volumică de alcool, % vol., min. | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,9 | max.0,5 |
| pH | 3,8 – 4,8 |
| Aciditatea, un.a., max. | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 |
| Culoarea, un.c. | 0,2 – 2,5 |
| Culoarea, unităţi EBC | 3,4 – 31,0 |
| Fracţia masică de dioxid de carbon, %, min. | 0,35 |
| Spumarea: |  |  |
| – înălţimea spumei, mm, min. | 30 | 20 |
| – stabilitatea spumei, minute, min. | 2 | 2 |
| Valoarea nutritivă: glucide, g/100 g bere, max. | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | – |
| Valoarea energetică, kcal/100 g bere | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | – |
| NOTE: 1. Conţinutul în extract al mustului de bere în berea nealcoolică nu se determină. 2. Abaterile tolerate pentru conţinutul în extract al mustului de bere constituie ± 0,3%. 3. Se admite determinarea unei singure caracteristici: “aciditate” sau “pH”. 4. Fracţia masică de dioxid de carbon se determină numai pentru berea îmbuteliată în butelii sau cutii. 5. Valoarea nutritivă şi energetică pentru berea nealcoolică se indică în standardul de firmă pentru fiecare denumire concretă. |

| Tabelul 2 Caracteristicile fizico-chimice pentru berea brună |
| --- |
| Caracteristici | Condiţii de admisibilitate pentru berea cu conţinutul în extract al mustului de bere, % |
|  | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | Berea nealcoolică |
| Fracţia volumică de alcool, % vol., min. | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,8 | max. 0,5 |
| pH | 3,8 – 4,8 |
| Aciditatea, un.a., max. | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,0 |
| Culoarea, un.c. | Peste 2,5 |
| Culoarea, unităţi EBC | Peste 31,0 |
| Fracţia masică de dioxid de carbon, %, min. | 0,35 |
| Spumarea: |  |  |
| – înălţimea spumei, mm, min. | 30 | 20 |
| – stabilitatea spumei, minute, min. | 2 | 2 |
| Valoarea nutritivă: glucide, g/100 g bere, max. | 4,6 | 5,0 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,4 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | – |
| Valoarea energetică, kcal/100 g bere | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 | 80 | – |
| NOTE: 1. Conţinutul în extract al mustului de bere în berea nealcoolică nu se determină. 2. Abaterile tolerate pentru conţinutul în extract al mustului de bere constituie ± 0,3%. 3. Se admite determinarea unei singure caracteristici: “aciditate” sau “pH”. 4. Fracţia masică de dioxid de carbon se determină numai pentru berea îmbuteliată în butelii sau cutii. 5. Valoarea nutritivă şi energetică pentru berea nealcoolică se indică în standardul de firmă pentru fiecare denumire concretă. |

| Tabelul 3 Caracteristicile fizico-chimice pentru berea din grîu |
| --- |
| Caracteristici | Condiţii de admisibilitate pentru berea cu conţinutul în extract al mustului de bere, % |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Berea nealcoolică |
| Fracţia volumică de alcool, % vol., min. | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | max. 0,5 |
| pH | 3,8 – 4,8 |
| Aciditatea, un.a., max. | 3,2 |
| Culoarea, un.c. | 0,6 – 2,0 |
| Culoarea, unităţi EBC | 9,5 – 26,0 |
| Fracţia masică de dioxid de carbon, %, min. | 0,35 |
| Spumarea: |  |  |
| – înălţimea spumei, mm. min. | 30 | 20 |
| – stabilitatea spumei, minute, min. | 2 | 2 |
| Valoarea nutritivă: glucide, g/100 g bere, max. | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | – |
| Valoarea energetică, kcal/100 g bere | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | – |
| NOTE: 1. Conţinutul în extract al mustului de bere în berea nealcoolică nu se determină. 2. Abaterile tolerate pentru conţinutul în extract al mustului de bere constituie ± 0,3%. 3. Se admite determinarea unei singure caracteristici: “aciditate” sau “pH”. 4. Fracţia masică de dioxid de carbon se determină numai pentru berea îmbuteliată în butelii sau cutii. |

| Tabelul 4 Caracteristicile fizico-chimice pentru berea specială |
| --- |
| Caracteristici | Indicii şi limitele admisibile |
| Fracţia volumică de alcool, % vol., min. | 2,0 |
| Fracţia volumică de alcool în berea specială nealcoolică, % vol., max. | 0,5 |
| Fracţia masică de dioxid de carbon, %, min. | 0,40 |
| Spumarea: |  |
| – înălţimea spumei, mm, min. | 30 |
| – stabilitatea spumei, minute, min. | 2 |
| NOTE: 1. Fracţia masică de dioxid de carbon se determină numai pentru berea îmbuteliată în butelii sau cutii. 2. Pentru berea cu conţinut de suc şi nealcoolică, înălţimea spumei trebuie să fie de min.20 mm, stabilitatea spumei – de min.1 minut. |