Приложение № 6

к Постановлению Правительства

№ 686 от 13 сентября 2012 г.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

по определению компонентов животного происхождения

для официального контроля кормов

1. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ ПУТЕМ

МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В КОРМАХ

1.1. Цель и область применения

Настоящие условия используются для обнаружения компонентов животного происхождения (определяемых как продукты переработки туш или частей тела млекопитающих, домашних птиц и рыб) в корме на основании микроскопического исследования в рамках скоординированной программы инспекции в области кормления животных.

1.2. Чувствительность

В зависимости от компонентов животного происхождения возможно обнаружение очень малых количеств (< 0,1%) в кормах.

1.3. Принцип применения

Для обнаружения используется репрезентативный образец, отобранный в соответствии с указаниями приложения № 1, который прошел соответствующую подготовку. Протокол, описанный в пункте 1.9, подходит для обработки корма с низким содержанием влаги. Корма с влажностью, превышающей 14%, высушиваются (сгущаются) до начала обработки. Корма и специальное сырье (например, жиры, масла) подвергаются специальной обработке (см. положения пункта 1.9). Компоненты животного происхождения определяются на основании типичных характеристик, идентифицируемые микроскопическим исследованием (например, мышечных волокон и других частиц мяса, хряща, костей, рогов, волос, щетины, крови, перьев, яичной скорлупы, костей и рыбной чешуи). Определение должно осуществляться как для отсеянных фракций, в соответствии с положениями, описанными в подпункте 1.6.1, а также концентрированных осадков (см. положения из подпункта 1.6.2) из образца.

1.4. Применяемые реагенты

1.4.1. Используемые агенты

1.4.1.1. Хлоргидрат (водный раствор, 60% вес/объем).

1.4.1.2. Раствор золы (NaOH 2,5% в/о или КОН 2,5% вес/объем) для отсеивающих фракций.

1.4.1.3. Парафиновое масло или глицерин (вязкость: 68-81) для микроскопического исследования осадка.

1.4.2. Раствор для промывания

1.4.2.1. Алкоголь, 96%.

1.4.2.2. Ацетон.

1.4.3. Концентрированный агент

1.4.3.1. Тетрахлорэтилен (плотность 1,62).

1.4.4. Реагенты для окрашивания

1.4.4.1. Раствор йода/йодистый калий (растворяют 2 г йодистого калия в 100 мл воды и добавляют 1 г йода, часто помешивая).

1.4.4.2. Ализарин красный (разбавляют 2,5 мл 1М соляной кислоты в 100 мл воды и добавляют 200 мг раствора ализарина красного).

1.4.4.3. Раствор цистина (2 г ацетатного свинца, 10 г NaOH/100 мл H2O).

1.4.4.4. Раствор йода/йодистый калий (растворенный в этаноле 70%).

1.4.5. Отбеливающий реагент

1.4.5.1 Коммерческий раствор гипохлорида натрия (9,6% активного хлора).

1.5. Оборудование и аксессуары

1.5.1. Аналитические весы (точность 0,01 г, за исключением концентрированного осадка: 0,001 г).

1.5.2. Устройство для измельчения (мельница или ступка, особенно для корма, содержащего > 15% жира, обнаруженного при анализе).

1.5.3. Решето с квадратными отверстиями с максимальной шириной 0,5 мм.

1.5.4. Воронка для разделения или лабораторный стакан для сцеживания с коническим дном.

1.5.5. Стереоскопический микроскоп (увеличение не менее чем в 40 раз).

1.5.6. Современный микроскоп (увеличение не менее чем в 400 раз), проходящий свет или поляризованный свет.

1.5.7. Стандартная лабораторная посуда

Все оборудование тщательно очищено. Воронка для разделения и стеклянная посуда промываются в посудомоечной машине. Решето необходимо очищать жесткой зубной щеткой.

1.6. Процедура подготовки

Если обе фракции анализировались как отдельные образцы, кормовые гранулы предварительно просеиваются.

Не менее 50 г образца рассматриваются [в случае необходимости, осторожно перемалываются с помощью устройства для измельчения в целях достижения соответствующей структуры]. Из измельченного материала отбираются две представительные части, одна – для просеянной фракции (не менее 5 г) (см. подпункт 1.6.1) и одна – для концентрированного осадка (не менее 5 г) (см. подпункт 1.6.2). Для идентификации применяют дополнительно окрашивание реагентом для окрашивания в соответствии с положениями подпункта 1.6.3.

Чтобы указать характер животного белка и происхождение частиц может быть использована система поддержки для принятия решения типа ARIES и могут быть документированы ориентировочные образцы.

1.6.1. Идентификация компонентов животного происхождения из просеянных фракций

Образец не менее 5 г просеивают через решето на две фракции.

Доля (доли) просеянной (просеянных) с большими частицами (или представительная часть фракции) наносится тонким слоем на подходящую поддержку и исследуется систематически под стереомикроскопом с различными увеличениями для выявления компонентов животного происхождения.

Подготовленные стекла с фракцией (фракциями) с мелкими частицами проверяются систематически под современным микроскопом с различными увеличениями для выявления компонентов животного происхождения.

1.6.2. Идентификация компонентов животного происхождения из концентрированного осадка

Не менее 5 г (с точностью до 0,01 г) образца переносят в делительную воронку или лабораторный стакан для сцеживания с коническим дном и обрабатывают не менее чем 50 мл тетрахлорэтилена. Смесь взбалтывается или перемешивается несколько раз.

1) При использовании закрытой воронки отделения, осадок оставляют на достаточный период времени (не менее трех минут) перед отделением. Повторно взбалтывают и осадок отстаивают в течение не менее трех минут.

Отделяют осадок снова.

2) При использовании открытого лабораторного стакана осадок оставляют по крайней мере на пять минут перед отделением.

Общий осадок сушат и взвешивают (с точностью до 0,001 г). Взвешивание требуется только при необходимости определения. Если осадок содержит много крупных частиц, его просеивают через решето на две фракции.

Сушеный осадок исследуют под стереомикроскопом и с помощью современного микроскопа для обнаружения костных компонентов.

1.6.3. Использование включенных агентов и реагентов для окрашивания

Для облегчения идентификации микроскопом микроскопических компонентов животного происхождения могут быть использованы включенные агенты и специальные реагенты для окрашивания.

Гидрохлорид: путем осторожного нагревания клеточные структуры видны более четко в результате того, что гранулы крахмала застывают, а нежелательное клеточное содержимое удаляется.

Щелок: как гидроксид натрия, так и гидроксид калия проясняют содержимое корма, что облегчает обнаружение мышечных волокон, волос или других кератиновых структур.

Парафиновое масло и глицерин: костные соединения могут быть четко идентифицированы в составе включенных агентов, потому что большинство пробелов остаются заполненными воздухом и выглядят, как черные дыры примерно от 5 до 15 мкм.

Раствор йода/йодированного калия: используется для определения крахмала (цвет сине-фиолетовый) и белка (цвет желто-оранжевый). При необходимости раствор может быть отделен.

Раствор красного ализарина: окрас костей, в том числе костей и чешуи рыбы, красный, розовый. Перед высушиванием осадка (см. подпункт 1.6.2) весь осадок перемещают в стеклянный сосуд и дважды промывают 5 мл спирта (каждый раз используя шейкер, растворитель оставляют в течение одной минуты и устраняют). Прежде чем использовать этот реагент для окраски, осадок обесцвечивают, добавляя не менее 1 мл раствора гипохлорита натрия. Допускают, чтобы реакция продолжалась в течение 10 минут. Сосуд заполняют водой, ожидают 2-3 минуты, чтобы осадок отсеялся, а воду и частицы суспензии устраняют. Осадок промывают еще два раза примерно с 10 мл воды (каждый раз используется шейкер, а затем оставляют и далее исключают воду). Добавляют от двух до десяти или больше капель (в зависимости от суммы остатка) раствора ализарина красного. Смесь встряхивают и ожидают реакции в течение нескольких секунд. Цветной осадок дважды промывают 5 мл спирта, затем один раз с ацетоном (каждый раз используя шейкер, растворитель оставляют в течение одной минуты и устраняют). После этого осадок готов для высушивания.

Реактивный цистин: путем тщательного нагревания компоненты, содержащие цистин (волосы, перья и т.д.), становятся черно-коричневого цвета.

1.6.4. Исследование восприимчивых кормов, содержащих рыбную муку

Исследуют с помощью современного микроскопа (см. положения подпунктов 1.6.1 и 1.6.2) не менее одной пластины измельченной мелкой фракции и мелкой фракции осадка.

Если этикетка указывает на наличие рыбной муки в ингредиентах или подозревается или обнаружено присутствие рыбной муки в первоначальном исследовании, рассматривается не менее двух пластин мелкой измельченной фракции исходного образца, а также общая доля осадка.

1.7. Расчет и оценка

Компетентный санитарно-ветеринарный орган должен обеспечить, чтобы процедуры, описанные в настоящем пункте, использовались для всех официальных тестов в целях оценки количества (а не только наличия) компонентов животного происхождения.

Расчет может быть сделан только в том случае, если компоненты животного происхождения содержат фрагменты костей.

Костные фрагменты наземных видов с теплой кровью (например, млекопитающие и птицы) могут отличаться от различных типов рыбных костей на микроскопической пластине, с помощью типичного недостатка. Доля состава животных компонентов в образце оценивается с учетом:

а) расчетной доли (% по весу) костных фрагментов в концентрированном осадке; и

b) соотношения (% по весу) кости в компонентах животного происхождения.

Для оценки исследуются (если возможно) не менее трех пластин и не менее пяти полей для каждой пластины. В комбикорме концентрированный осадок обычно содержит не только фрагменты костей наземных животных и рыбных костей, но и других частиц с высоким удельным весом, таких, как минералы, песок, одревесневшие фрагменты растений и другие.

1.7.1. Предполагаемый процент костных фрагментов

% костных фрагментов наземных животных = (S × c)/g

% костных фрагментов и рыбьей чешуи = (S × d)/g,

где:

[S = вес осадка (мг), с = коэффициент поправки (%) для оцениваемой части костей наземных животных в осадке, d = коэффициент поправки (%) для оцениваемой части рыбьих костей и чешуи из осадка, g = вес образца для оседания (мг)].

1.7.2. Ориентировочное значение составляющих животного происхождения

Соотношение костей в продуктах животного происхождения может сильно отличаться. (Процент костей составляет порядка 50-60% для костной муки и 20-30% для мясной муки; в случае костной муки содержимое костей и чешуи варьирует в зависимости от категории и происхождения костной муки, и, как правило, составляет порядка 10-20%).

Если тип муки животного происхождения, присутствующей в образце, известен, можно оценить содержание:

Расчетное содержание компонентов наземных животных продуктов (%) = (S × c)/(g × f) × 100

Расчетное содержание компонентов рыбной продукции (%) = (S × d)/(g × f) × 100,

где:

[S = вес осадка (мг), с = коэффициент поправки (%) для оцениваемой части сформированных костей наземных животных в осадке, d = коэффициент поправки (%) для оцениваемой части рыбьих костей и чешуи из осадка, f = коэффициент поправки на долю сформированных костей животного происхождения в исследуемом образце, g = вес образца для оседания (мг)].

1.8. Выражение результатов исследования

Отчет содержит, как минимум, информацию о наличии компонентов, происходящих от наземных животных и из рыбной муки. Различные случаи взаимоотносятся в порядке, описанном в подпунктах 1.8.1 и 1.8.2.

1.8.1. Что касается присутствия компонентов, происходящих от наземных животных:

а) насколько было заметно под микроскопом, в исследуемом образце не было выявлено компонентов, происходящих от наземных животных, или

b) насколько было видно под микроскопом, в исследуемом образце были обнаружены компоненты, происходящие от наземных животных.

1.8.2. Что касается присутствия в рыбной муке:

а) насколько было видно под микроскопом, ни один компонент, происходящий от рыбы, не был обнаружен в образце, или

b) насколько было видно под микроскопом, в исследуемом образце были обнаружены компоненты, происходящие от рыбы.

При обнаружении компонентов, происходящих от рыбы и наземных животных, отчет о результатах обследования, при необходимости, может указывать на оценку количества обнаруженных компонентов (х%, < 0,1%, от 0,1 до 0,5%, от 0,5 до 5% или > 5%), дополнительные характеристики о видах наземных животных, если это возможно, а также выявленные компоненты животного происхождения (мышцы, хрящ, кости, рога, волосы, щетина, перья, кровь, яичная скорлупа, рыбные кости, чешуя).

В случае, когда оценивается предполагаемое количество компонентов животного происхождения, указывается используемый коэффициент поправки “f”.

В случае, когда определены компоненты, полученные от наземных животных, отчет содержит дополнительное примечание:

“Не исключена возможность происхождения вышеуказанных компонентов от млекопитающих”.

Эта дополнительная информация не является необходимой, если костные частицы, происходящие от наземных животных, определяются, как костные частицы, происходящие от домашних птиц или от млекопитающих.

1.9. Факультативный протокол для анализа жиров или масел

Для анализа жиров или масел можно использовать следующий протокол:

1) Если жир твердый, он нагреваются, например, в микроволновой печи, пока не станет жидким.

2) С помощью пипетки перемещают 40 мл жира из нижней части образца в центрифугированную трубку.

3) Подвергается центрифугированию в течение 10 минут при 4000 оборотах в минуту.

4) Если жир становится твердым после центрифугирования, он нагревается снова в духовке, пока не станет жидким. Центрифугирование повторяется в течение пяти минут при 4000 оборотов в минуту.

5) С помощью маленькой ложки или шпателя переводят половину сцеживаемых примесей в чашку Петри или на микроскопическую пластинку для микроскопического определения возможного содержания компонентов животного происхождения (волокна мяса, перья, костные частицы и т.д.). Как включенное средство для микроскопии рекомендуются парафиновые масла или глицерин.

6) Оставшиеся примеси используются для осаждения согласно описанию в подпункте 1.6.2.