Уровни изъятия по активности и удельной

активности радионуклидов

| Нуклид | Активность (Бк) | Удельная активность (Бк/г) |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 1 E+09 | 1 E+06 |
| Be-7 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| C-14 | 1 E+07 | 1 E+04 |
| O-15 | 1 E+09 | 1 E+02 |
| F-18 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Na-22 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Na-24 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Si-31 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| P-32 | 1 E+05 | 1 E+03 |
| P-33 | 1 E+08 | 1 E+05 |
| S-35 | 1 E+08 | 1 E+05 |
| Cl-36 | 1 E+06 | 1 E+04 |
| Cl-38 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Ar-37 | 1 E+08 | 1 E+06 |
| Ar-41 | 1 E+09 | 1 E+02 |
| K-40 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| K-42 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| K-43 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Ca-45 | 1 E+07 | 1 E+04 |
| Ca-47 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Sc-46 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Sc-47 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Sc-48 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| V-48 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Cr-51 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Mn-51 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Mn-52 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Mn-52m | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Mn-53 | 1 E+09 | 1 E+04 |
| Mn-54 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Mn-56 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Fe-52 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Fe-55 | 1 E+06 | 1 E+04 |
| Fe-59 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Co-55 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Co-56 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Co-57 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Co-58 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Co-58m | 1 E+07 | 1 E+04 |
| Co-60 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Co-60m | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Co-61 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Co-62m | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Ni-59 | 1 E+08 | 1 E+04 |
| Ni-63 | 1 E+08 | 1 E+05 |
| Ni-65 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Cu-64 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Zn-65 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Zn-69 | 1 E+06 | 1 E+04 |
| Zn-69m | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Ga-72 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Ge-71 | 1 E+08 | 1 E+04 |
| As-73 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| As-74 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| As-76 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| As-77 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Se-75 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Br-82 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Kr-74 | 1 E+09 | 1 E+02 |
| Kr-76 | 1 E+09 | 1 E+02 |
| Kr-77 | 1 E+09 | 1 E+02 |
| Kr-79 | 1 E+05 | 1 E+03 |
| Kr-81 | 1 E+07 | 1 E+04 |
| Kr-83m | 1 E+12 | 1 E+05 |
| Kr-85 | 1 E+04 | 1 E+05 |
| Kr-85m | 1 E+10 | 1 E+03 |
| Kr-87 | 1 E+09 | 1 E+02 |
| Kr-88 | 1 E+09 | 1 E+02 |
| Rb-86 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Sr-85 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Sr-85m | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Sr-87m | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Sr-89 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Sr-90* | 1 E+04 | 1 E+02 |
| Sr-91 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Sr-92 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Y-90 | 1 E+05 | 1 E+03 |
| Y-91 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Y-91m | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Y-92 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Y-93 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Zr-93* | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Zr-95 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Zr-97* | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Nb-93m | 1 E+07 | 1 E+04 |
| Nb-94 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Nb-95 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Nb-97 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Nb-98 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Mo-90 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Mo-93 | 1 E+08 | 1 E+03 |
| Mo-99 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Mo-101 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Tc-96 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Tc-96m | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Tc-97 | 1 E+08 | 1 E+03 |
| Tc-97m | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Tc-99 | 1 E+07 | 1 E+04 |
| Tc-99m | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Ru-97 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Ru-103 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Ru-105 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Ru-106* | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Rh-103m | 1 E+08 | 1 E+04 |
| Rh-105 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Pd-103 | 1 E+08 | 1 E+03 |
| Pd-109 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Ag-105 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Ag-110m | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Ag-111 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Cd-109 | 1 E+06 | 1 E+04 |
| Cd-115 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Cd-115m | 1 E+06 | 1 E+03 |
| In-111 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| In-113m | 1 E+06 | 1 E+02 |
| In-114m | 1 E+06 | 1 E+02 |
| In-115m | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Sn-113 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Sn-125 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Sb-122 | 1 E+04 | 1 E+02 |
| Sb-124 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Sb-125 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Te-123m | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Te-125m | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Te-127 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Te-127m | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Te-129 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Te-129m | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Te-131 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Te-131m | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Te-132 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Te-133 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Te-133m | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Te-134 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| I-123 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| I-125 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| I-126 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| I-129 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| I-130 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| I-131 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| I-132 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| I-133 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| I-134 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| I-135 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Xe-131m | 1 E+04 | 1 E+04 |
| Xe-133 | 1 E+04 | 1 E+03 |
| Xe-135 | 1 E+10 | 1 E+03 |
| Cs-129 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Cs-131 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Cs-132 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Cs-134m | 1 E+05 | 1 E+03 |
| Cs-134 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| Cs-135 | 1 E+07 | 1 E+04 |
| Cs-136 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Cs-137* | 1 E+04 | 1 E+01 |
| Cs-138 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| Ba-131 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Ba-140* | 1 E+05 | 1 E+01 |
| La-140 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Ce-139 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Ce-141 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Ce-143 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Ce-144* | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Pr-142 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Pr-143 | 1 E+06 | 1 E+04 |
| Nd-147 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Nd-149 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Pm-147 | 1 E+07 | 1 E+04 |
| Pm-149 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Sm-151 | 1 E+08 | 1 E+04 |
| Sm-153 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Eu-152 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Eu-152m | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Eu-154 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Eu-155 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Gd-153 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Gd-159 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Tb-160 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Dy-165 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Dy-166 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Ho-166 | 1 E+05 | 1 E+03 |
| Er-169 | 1 E+07 | 1 E+04 |
| Er-171 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Tm-170 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Tm-171 | 1 E+08 | 1 E+04 |
| Yb-175 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Lu-177 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Hf-181 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Ta-182 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| W-181 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| W-185 | 1 E+07 | 1 E+04 |
| W-187 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Re-186 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Re-188 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Os-185 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Os-191 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Os-191m | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Os-193 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Ir-190 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Ir-192 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| Ir-194 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Pt-191 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Pt-193m | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Pt-197 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Pt-197m | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Au-198 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Au-199 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Hg-197 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Hg-197m | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Hg-203 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Tl-200 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Tl-201 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Tl-202 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Tl-204 | 1 E+04 | 1 E+04 |
| Pb-203 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Pb-210* | 1 E+04 | 1 E+01 |
| Pb-212* | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Bi-206 | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Bi-207 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Bi-210 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Bi-212* | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Po-203 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Po-205 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Po-207 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Po-210 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| At-211 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Rn-220* | 1 E+07 | 1 E+04 |
| Rn-222* | 1 E+08 | 1 E+01 |
| Ra-223* | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Ra-224* | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Ra-225 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Ra-226* | 1 E+04 | 1 E+01 |
| Ra-227 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| Ra-228* | 1 E+05 | 1 E+01 |
| Ac-228 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Th-226* | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Th-227 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| Th-228* | 1 E+04 | 1 E+00 |
| Th-229* | 1 E+03 | 1 E+00 |
| Th-230 | 1 E+04 | 1 E+00 |
| Th-231 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Th-nat (вкл.Th-232) | 1 E+03 | 1 E+00 |
| Th-234* | 1 E+05 | 1 E+03 |
| Pa-230 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Pa-231 | 1 E+03 | 1 E+00 |
| Pa-233 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| U-230* | 1 E+05 | 1 E+01 |
| U-231 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| U-232* | 1 E+03 | 1 E+00 |
| U-233 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| U-234 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| U-235* | 1 E+04 | 1 E+01 |
| U-236 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| U-237 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| U-238* | 1 E+04 | 1 E+01 |
| U-nat | 1 E+03 | 1 E+00 |
| U-239 | 1 E+06 | 1 E+02 |
| U-240 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| U-240* | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Np-237* | 1 E+03 | 1 E+00 |
| Np-239 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Np-240 | 1 E+06 | 1 E+01 |
| Pu-234 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Pu-235 | 1 E+07 | 1 E+02 |
| Pu-236 | 1 E+04 | 1 E+01 |
| Pu-237 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Pu-238 | 1 E+04 | 1 E+00 |
| Pu-239 | 1 E+04 | 1 E+00 |
| Pu-240 | 1 E+03 | 1 E+00 |
| Pu-241 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Pu-242 | 1 E+04 | 1 E+00 |
| Pu-243 | 1 E+07 | 1 E+03 |
| Pu-244 | 1 E+04 | 1 E+00 |
| Am-241 | 1 E+04 | 1 E+00 |
| Am-242 | 1 E+06 | 1 E+03 |
| Am-242m* | 1 E+04 | 1 E+00 |
| Am-243* | 1 E+03 | 1 E+00 |
| Cm-242 | 1 E+05 | 1 E+02 |
| Cm-243 | 1 E+04 | 1 E+00 |

| * Исходные радионуклиды их дочерние продукты, находящиеся в равновесии |
| --- |
| Sr-80 | Rb-80 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-134 | La-134 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Bi-212 | Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-nat | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-nat | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |