Anexa nr.7

la Metodologia de calculare

a costului auditului energetic

Studierea proiectului de automatizare a instalaţiilor

de alimentare cu energie termică

Studierea proiectului de automatizare a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea sarcinii tehnice;

b) studierea proiectului de automatizare: schemele de automatizare principiale, funcţionale, de montare, protecţia şi semnalizarea agregatelor (separat) şi utilajului instalaţiilor tehnologice, reglarea automată a proceselor tehnologice executate de utilajul principal şi auxiliar;

c) verificarea conformităţii caracteristicilor tehnice ale aparatelor de măsură şi control, a mecanismelor de execuţie (regulatoare) şi a altor mecanisme de automatizare cu parametrii obiectului automatizat;

d) analiza interacţiunii regulatoarelor automate cu acţionare dependentă şi independentă de reglarea automată a procesului tehnologic;

e) evaluarea eficienţei energetice a soluţiilor de automatizare;

f) elaborarea recomandărilor cu privire la modificarea şi îmbunătăţirea documentaţiei de proiect, schimbarea elementelor şi surselor de automatizare, modificarea deciziilor tehnice la schemele de automatizare;

g) executarea raportului de audit energetic cu privire la proiectul de automatizare.

| Tabel |
| --- |
| Nr. crt. | Denumirea lucrărilor executate | Elementul evaluat | Preţurile de referinţă |
| Studierea proiectului de automatizare: | Schemă |  |
| 7.1. | a instalaţiei tehnologice sau a utilajului |  | 180 |
| 7.2. | a punctului termic central |  | 303 |
| 7.3. | a cazanului |  | 530 |