Приложение № 11

к Методике расчета

стоимости энергоаудита

Определение удельного расхода топлива и

электроэнергии на отпуск тепловой энергии

Определение удельного расхода топлива и электроэнергии на отпуск тепла, согласно таблице, предусматривает осуществление следующих работ:

a) изучение тепловых схем и режимов работы теплоцентрали: тепловая схема, техническая документация на оборудование теплоцентрали, результаты предшествующих теплотехнических испытаний котлов, определение необходимого объема измерений, изучение эксплуатационных журналов и другой документации, составление плана работ;

b) инспектирование оборудования: состояние оборудования, существующая тепловая схема, определение дефектов и недостатков работы оборудования, снятие необходимых для расчета данных;

c) расчет удельного расхода топлива и электроэнергии на производство теплоэнергии, осуществление расчетов на основании анализа тепловой схемы, режимов функционирования теплоцентрали и собранных данных;

d) обобщение полученных данных, представление расчетов в таблицах, графиках, чертежах в отчете по энергоаудиту.

| № п/п | Наименование выполненных работ | Обследуемый элемент | Базовые цены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | анализ тепловой схемы и режимов работы теплоцентрали | осмотр оборудования | расчет удельного расхода топлива и электроэнергии | обобщение полученных данных расчетов |
| Определение удельного расхода топлива и электроэнергии на отпуск тепла расчётной мощностью: | Котел |  |  |  |  |
| 11.1. | до 0,24 МВт |  | 130 | 38 | 138 | 92 |
| 11.2. | 0,24-0,48 МВт |  | 148 | 58 | 150 | 103 |
| 11.3. | 0,48-1,2 МВт |  | 163 | 85 | 168 | 120 |
| 11.4. | 1,2-6 МВт |  | 188 | 115 | 185 | 146 |
| 11.5. | 6-12 МВт |  | 224 | 190 | 218 | 173 |
| 11.6. | 12-60 |  | 286 | 273 | 265 | 206 |
| 11.7. | 60-175 |  | 328 | 336 | 312 | 249 |
| 11.8. | 175-400 |  | 396 | 427 | 378 | 311 |
| 11.9. | более 400 |  | 516 | 491 | 426 | 375 |