Приложение 3

Максимально допустимые для передвижения по автомобильным

дорогам общего пользования массы и габаритные размеры

транспортных средств

| № п/п |  | Категория автомобильной дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | E, A, M с капи- тальным покры- тием | R, G, L с капи- тальным покры- тием | R, G, L с облег- ченным и пере- ходным покры- тием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Максимально допустимые габаритные размеры транспортных средств (метры) |
| 1.1 | Длина: |
|  | транспортное средство, кроме автобуса | 12,00 |
|  | прицеп | 12,00 |
|  | сочлененный автомобиль | 16,50 |
|  | автопоезд | 18,75 |
|  | сочлененный автобус | 18,75 |
|  | автобус с двумя осями | 13,50 |
|  | автобус с более чем двумя осями | 15,00 |
|  | автобус с прицепом | 18,75 |
| 1.2 | Ширина: |
| a) | любое транспортное средство, за исключением рефрижераторов с изотермическим кузовом | 2,55 |
| b) | рефрижератор с изотермическим кузовом | 2,60 |
| 1.3 | Высота |
| а) | для всех транспортных средств, за исключением транспортного средства, перевозящего 40-футовый (12,2 м) ISO-контейнер | 4,00 |
| b) | двух- или трехосный тягач с двух- или трехосным полуприцепом, перевозящий 40-футовый (12,2 м) ISO-контейнер за одну комбинированную перевозку | 4,35* |
| 1.4 | Максимально допустимые габаритные размеры транспортных средств, указанные в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 и 4.4, включают размеры съемных кузовов, тары для грузов и контейнеров |
| 1.4 a | Если сзади автобуса установлены внешние приспособления, как, например, отделения для лыж, его длина вместе с приспособлениями не должна превышать максимально допустимую длину, предусмотренную в пункте 1.1 |
| 1.5 | Все транспортные средства или составы транспортных средств при движении должны иметь возможность поворота в пределах пространства, ограниченного внешним радиусом в 12,50 метра и внутренним радиусом в 5,30 метра |
| 1.5 a | Дополнительные требования для автобусов Для стоящего транспортного средства проведением по земле линии закрепляется вертикальная плоскость, перпендикулярная к стороне транспортного средства, расположенной к внешнему кругу. В случае сочлененного транспортного средства обе его подвижные части должны быть расположены в створе с плоскостью. Если транспортное средство движется по прямолинейной траектории, в круговой плоскости, описанной в пункте 1.5, ни одна часть транспортного средства не должна выступать за вертикальную плоскость более чем на 0,6 метра |
| 1.6 | Максимально допустимое расстояние между осью запора сцепного устройства и задней частью комбинированного транспортного средства | 12,00 |
| 1.7 | Максимально допустимое расстояние, измеренное параллельно продольной оси автопоезда, от внешней передней точки кузова или платформы для установки груза за кабиной до задней внешней точки прицепа, за вычетом расстояния между задней частью тягача и передней частью прицепа | 15,65 |
| 1.8 | Максимально допустимое расстояние, измеренное параллельно продольной оси автопоезда, от внешней передней точки кузова или платформы для установки груза за кабиной до задней внешней точки полуприцепа | 16,40 |
| 2 | Максимально допустимая общая масса транспортного средства (тонны) |
| 2.1 | Транспортные средства, образующие часть комбинированного транспортного средства |
| 2.1.1 | двухосный прицеп | 18 | 17 | 16 |
| 2.1.2 | трехосный прицеп | 24 | 22 | 20 |
| 2.2 | Комбинированные транспортные средства |
| 2.2.1 | пяти- или шестиосный автопоезд |
| a) | двухосный грузовой автомобиль с трехосным прицепом | 40 | 40 | 38 |
| b) | трехосный грузовой автомобиль с двух- или трехосным прицепом | 40 | 40 | 38 |
| 2.2.2 | пяти- или шестиосное сочлененное транспортное средство |
| a) | двухосный тягач с трехосным полуприцепом | 40 | 40 | 38 |
| b) | трехосный тягач с двух- или трехосным полуприцепом | 40 | 40 | 38 |
| c) | трехосный тягач с двух- или трехосным полуприцепом, перевозящий 40-футовый ISO-контейнер за одну комбинированную перевозку | 44 | 40 | 40 |
| 2.2.3 | четырехосный автопоезд, состоящий из двухосного грузового автомобиля и двухосного прицепа | 36 | 36 | 34 |
| 2.2.4 | сочлененное четырехосное транспортное средство, состоящее из двухосного тягача и двухосного полуприцепа, если расстояние (d) между осями полуприцепа: |
| 2.2.4.1 | больше или равно 1,3 метра, но меньше или равно 1,8 метра | 36 | 36 | 34 |
| 2.2.4.2 | больше 1,8 метра | 36** | 36 | 34 |
| 2.3 | Грузовые автомобили |
| 2.3.1 | двухосный грузовой автомобиль | 18 | 17 | 16 |
| 2.3.2 | трехосный грузовой автомобиль | 25/26*** | 22 | 22 |
| 2.3.3 | четырехосный грузовой автомобиль с двумя ведущими осями | 32*** | 30 | 28 |
| 2.4 | Трехосный сочлененный автобус | 28 | 26 | 26 |
| 3 | Максимально допустимая осевая масса (тонны) |
| 3.1 | Одиночная ось |
|  | Ведомая одиночная ось | 10 | 8 | 7,5 |
| 3.2 | Сдвоенная ось (тандем) прицепов и полуприцепов Сумма осевых масс на составляющие оси, если расстояние (d) между ними: |
| 3.2.1 | менее 1,0 метра (d < 1,0) | 11 | 11 | 11 |
| 3.2.2 | больше или равно 1,0 м, но меньше 1,3 метра (1,0 ≤ d < 1,3) | 16 | 12 | 10 |
| 3.2.3 | больше или равно 1,3 метра, но меньше 1,8 метра (1,3 ≤ d < 1,8) | 18 | 15 | 14 |
| 3.2.4 | больше или равно 1,8 метра (d ≥ 1,8) | 20 | 16 | 15 |
| 3.3 | Трехосные оси (тридем) прицепов и полуприцепов Сумма осевых масс на составляющие оси, если расстояние (d) между ними: |
| 3.3.1 | меньше или равно 1,3 метра (d ≤ 1,3) | 21 | 19 | 16,5 |
| 3.3.2 | больше 1,3 метра, но меньше или равно 1,4 метра (1,3 < d ≤ 1,4) | 24 | 20 | 18 |
| 3.4 | Ведущая одиночная ось |  |  |  |
| 3.4.1 | ведущая ось транспортных средств, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 | 11,5 | 9 | 8 |
| 3.4.2 | ведущая ось транспортных средств, указанных в пунктах 2.2.3, 2.2.4, 2.3 и 2.4 | 11,5 | 9 | 8 |
| 3.5 | Сдвоенная ось (тандем) грузовых автомобилей Сумма осевых масс на составляющие оси, если расстояние (d) между ними: |
| 3.5.1 | менее 1,0 метра (d < 1,0) | 11,5 | 10 | 9 |
| 3.5.2 | больше или равно 1,0 метра, но меньше 1,3 метра (1,0 ≤ d < 1,3) | 16 | 14 | 13 |
| 3.5.3 | больше или равно 1,3 метра, но меньше 1,8 м (1,3 ≤ d < 1,8) | 18/19*** | 16 | 15 |
| 4 | Другие конструктивные условия, предъявляемые к транспортным средствам |
| 4.1 | Для всех транспортных средств Вес, передающийся на ведущую или ведущие оси автомобиля или комбинированного транспортного средства, должен быть не менее 25 процентов суммарного веса автомобиля или комбинированного транспортного средства с грузом, используемых для международных перевозок |
| 4.2 | Автопоезда Расстояние между задней осью грузового автомобиля и передней осью прицепа должно быть не менее 3,0 метра |
| 4.3 | Максимально допустимая масса в зависимости от расстояния между осями Максимально допустимая масса, в тоннах, трехосного автомобиля не должна превышать более чем в пять раз расстояние в метрах между крайними осями автомобиля |
| 4.4 | Полуприцепы Горизонтально измеренное расстояние между осью шарнирного крепления полуприцепа и любой точкой передней части полуприцепа не должно превышать 2,04 метра |
| * Применяется только для трасс: 1) пункт перехода государственной границы Тудора – Кэушень – Кишинэу; 2) Кишинэу – Бэлць (по участку автомобильной дороги М 14) – пункт перехода государственной границы Крива; 3) пункт перехода государственной границы Леушень – Кишинэу – Дубэсарь; 4) Кишинэу – Джюрджюлешть. ** Для транспортного средства, состоящего из 18-тонного грузовика и 20-тонного полуприцепа, максимально допустимая масса может быть увеличена на 2 тонны в случае, если транспортное средство имеет ведущую ось, состоящую из спаренных колес и оборудованную воздушной или эквивалентной ей подвеской. *** Применяется в случае, когда ведущая ось состоит из спаренных колес и оборудована воздушной или эквивалентной ей подвеской, или в случае, когда каждая из ведущих осей состоит из спаренных колес и максимально допустимая весовая нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонны. |