Anexa nr.5

la Cerinţele minime specifice

de securitate şi sănătate pentru

şantierele temporare sau mobile

CALCULAREA

dotărilor social-sanitare

1. Suprafaţa unei încăperi pentru odihnă se calculează în aşa fel încît să se asigure cel puţin 1 m2 pentru fiecare lucrător, iar pentru fiecare lucrător cu capacităţi funcţionale limitate care se deplasează în scaun cu rotile – 1,65 m2, luîndu-se în calcul schimbul cel mai numeros, dar să nu fie mai mică de 12 m2.

2. Dimensiunile minime, în plan orizontal, ale dulapurilor individuale din dotarea vestiarelor vor fi de cel puţin 0,4 x 0,5 m.

3. În cazul organizării vestiarelor comune pentru îmbrăcăminte, suprafaţa acestora se calculează în aşa fel încît să se asigure cel puţin 0,1 m2 pentru fiecare lucrător, luîndu-se în calcul schimbul cu cel mai mare număr de lucrători, dar să nu fie mai mică de 4 m2.

4. Normarea duşurilor şi chiuvetelor se efectuează în conformitate cu tabelul 1, luîndu-se în calcul schimbul cu cel mai mare număr de lucrători.

Tabelul 1

| Grupele proceselor tehnologice | Caracteristicile proceselor tehnologice | Numărul maxim de lucrători pentru: |
| --- | --- | --- |
|  |  | o cabină de duş | o chiuvetă |
| I | Procese tehnologice fără degajare de substanţe chimice care produc murdărirea: |  |  |
| a | numai a mîinilor | 25 | 7 |
| b | corpului şi îmbrăcămintei de lucru. | 15 | 10 |
| II | Procese tehnologice: |  |  |
| a | care degajă căldură prin convecţie | 7 | 20 |
| b | care degajă căldură prin raze termice | 3 | 20 |
| c | care degajă umiditate | 5 | 20 |
| d | cu temperatură de pînă la 10 °C | 5 | 20 |
| III | Procese tehnologice ce au loc în condiţii de contact cu substanţe toxice care produc murdărirea: |  |  |
| a | numai a mîinilor | 7 | 10 |
| b | corpului şi îmbrăcămintei de lucru | 3 | 10 |

5. Normarea cabinelor de WC-uri şi a chiuvetelor se efectuează în conformitate cu tabelul 2, luîndu-se în calcul schimbul cel mai numeros.

Tabelul 2

| Numărul maxim de lucrători de acelaşi sex | Numărul cabinelor de WC şi chiuvetelor | Pisoare |
| --- | --- | --- |
|  | Bărbaţi | Femei |  |
| 25 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | 2 | 3 | 2 |
| 75 | 3 | 4 | 2 |
| 100 | 4 | 5 | 3 |
| 150 | 5 | 6 | 5 |
| 200 | 6 | 8 | 6 |
| 300 | 8 | 10 | 7 |
| 400 | 9 | 12 | 8 |
| 500 | 11 | 14 | 9 |
| 650 | 13 | 14 | 10 |
| 800 | 14 | 18 | 12 |
| 1000 | 16 | 20 | 13 |