Anexa nr. 2

la ordinul nr.  15 din 02.02.2012

REGLEMENTARE TEHNICĂ

“SISTEME DE RADIOACCES DE BANDĂ LARGĂ. CERINŢE FAŢĂ DE PARAMETRII ECHIPAMENTELOR. BENZILE  DE FRECVENŢE RADIO”

1. DOMENIUL  DE  APLICARE

Reglementarea tehnică “Sisteme de radioacces de bandă largă. Cerinţe faţă de parametrii echipamentelor. Benzile  de frecvenţe radio” stabileşte cerinţele obligatorii faţă de parametrii echipamentului de radioacces de bandă largă pentru transport de date fără fir (WTD), utilizat în reţeaua de comunicaţii publică şi reţelele de comunicaţii tehnologice în cazul aderării lor la reţeaua de comunicaţii publică.

În reglementarea tehnică sînt stabilite cerinţele şi parametrii de bază faţă de sistemele de radioacces cu bandă largă

Prezenta reglementare tehnică se aplică operatorilor, specializaţi în domeniul prestării serviciilor de radioacces cu bandă largă, deasemenea şi furnizorii de radioacces de bandă largă.

2.  ABREVIERI

În prezenta RT se utilizează următoarele abrevieri:

| АР | punct de acces (Access point) |
| --- | --- |
| BER | rata erorii de bit (Bit Error Rate) |
| BWFA | acces radio de bandă largă (Broadband Wireless Access) |
| BPSK | modulaţie binară de fază (Binary Phase Shift Keying) |
| CCK | modulaţie cu deplasare complementară în cod (Complementary Code Keying) |
| C/I | raport purtătoare/interferenţă (Carrier/Interference ratio) |
| DPSK | modulaţie cu deplasare diferenţială de fază (Differential Phase Shift Keying) |
| DBPSK | modulaţie cu deplasare diferenţială de fază (Differential Phase Shift Keying) |
| DQPSK | modulaţie diferenţială de cuadratură de fază (Differential Quadrature Shift Keying) |
| DSSS | spectru împrăştiat cu secvenţă directă (Direct Sequence Spread Spectrum) |
| FHSS | spectru împrăştiat cu salt de frecvenţă (Frequency Hopping Spread Spectrum) |
| FDD | duplexare cu diviziune în frecvenţă (Frequency Division Duplex) |
| FWA | acces fix fără fir (Fixed Wireless Access) |
| GFSK | modulaţie cu deplasarea gaussiană de frecvenţă (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| OFDM | multiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) |
| OFDMA | acces multiplu cu diviziune ortogonală de frecvenţă (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) |
| PBCC | codare convoluţională binară de pachete (Packet Binary Convolutional Coding) |
| QAM | modulatia de amplitudine în cuadratură (Quadrature Amplitude Modulation) |
| QPSK | modulatie cu deviaţie de fază în cuadratură (Quadrature Phase Shift Keying) |
| SOFDMA | acces cu multiplexare prin diviziune ortogonală de frecvenţă, scalabilă (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access) |
| SRBL | sisteme de radioacces de bandă largă |
| TDD | duplexare cu divizare de timp (Time Division Duplex) |
| TSD | tehnologie sisteme deschise |
| TSÎ | tehnologie sisteme închise |
| WAS | sisteme de acces fără fir (Wireless Access Systems) |
| WTD | transmitere date fără fir (Wireless Transmission Data) |

3. SISTEME DE RADIOACCES CU BANDĂ LARGĂ

Accesul de bandă largă este tipul de telecomunicaţii, care cu ajutorul diverselor soluţii tehnologice asigură acces continuu la Internet, cu o rată minimă de transfer de date de 1 Mbps (valoare în creştere continuă) şi un nivel minim lunar de accesibilitate de 98%, asigurând gradul maxim de interactivitate şi acces la gama completă de aplicaţii şi conţinut digital pe Internet.

Echipamentul de radioacces al WTD utilizează următoarele tehnologii:
a) Tehnologia sistemelor deschise (TSD) a standardelor 802.11 (Echipament WTD, ce funcţionează în banda 2,4 GHz la viteza de 1 şi 2 Mbps), 802.11a (Echipament WTD, ce funcţionează în banda 5 GHz la viteza de 54 Mbps), 802.11b (Echipament WTD, ce funcţionează în banda 2,4 GHz la viteza de 22 Mbps), 802.11g (Echipament WTD, ce funcţionează în banda 2,4 GHz la viteza de 108 Mbps), 802.15 (Echipament WTD cu convertarea în salt pseudo-aleatorie a frecvenţei), 802.16 (include interfaţa 802.16-2004 pentru sistemele de radioacces fix cu bandă largă cu completarea 2 şi corecţia 1 802.16е-2005 şi 802.16-2004/cor1-2005 Interfaţa pentru sistemele de radioacces cu bandă largă fix şi mobil);
b) Tehnologia sistemelor închise (TSÎ).

Rеglementarea tehnică (RT) se întrebuinţează la utilizarea următoarelor echipamente:
1) Echipamente WTD (puncte de acces), ce funcţionează la puterea maximă a emiţătorului de 100 mW (staţia de bază şi retranslatorul sistemului de radioacces al abonatului);
2) Echipamente WTD, ce funcţionează în regim „punct-multipunct” sau cu putere maximă a emiţătorului de 100 mW (staţia de bază, staţia de abonat a echipamentului de radioacces);

3) Echipamente WTD, ce funcţionează în regim „punct-punct” sau cu putere maximă a emiţătorului de 100 mW, incorporate nemijlocit în computer sau care asigură conectarea unui computer (echipament de radioacces terminal al abonatului);
4) Echipament WTD de radioacces cu bandă larfă fix şi mobil (staţia de bază, staţia de abonat a echipamentului de radioacces, echipament de dirijare şi monitorizare);
5) Echipament pentru tractul antenă-fider, ce intră în componenţa echipamentului WTD; convertoare de frecvenţă; amplificatoare bidirecţionate ale antenelor.

Evaluarea conformităţii echipamentului de radioacces se efectuează în conformitate cu Art.42 al Reglementării tehnice “Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1274 din 23.11.2007

Echipamentul de radioacces pentru WTD se utilizează în benzile de frecvenţă, determinate de Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă.

4. ARHITECTURA REŢELELOR DE RADIOACCES  DE BANDĂ LARGĂ

Reţelele de radioacces de bandă largă şi echipamentul corespunzător, urmează arhitectura generală de sistem prezentată în fig.1.

unde:

SC: - staţie centrală. Poate fi integrată sau divizată în două unităţi:

- staţie de control centrală

- staţie radio centrală

ST: - staţie terminală, deserveşte una sau mai multe echipamente terminale (ET)

SR: staţie repetoare – staţie de retranslare, deserveşte una sau mai multe echipamente terminale sau poate fi conectată la altă RS.

ICR: interfaţa centrului de reţea

ICS: interfaţa centrului de serviciu

IUR: interfaţa utilizatorului de reţea

Figura 1 prezintă schema cea mai generalizată şi standardă pentru accesarea aplicaţiilor de reţea; însă cînd se implică reţele de difuziune ori private, sînt posibile diverse arhitecturi.

Se permite conectarea SC direct la staţia de bază prin intermediul interfeţei ICR şi funcţiile de comutare pot fi implementate în staţia centrală. Pentru reţelele personale, interfaţa IUR poate fi înlocuită cu interfaţa de abonat.

În cazul existenţei unei linii de transmisiuni digitale, implementarea reţelei poate fi optimizată prin separarea staţiei de control centrală, instalată la nodul reţelei, de staţia radio centrală.

Figura 1 include elemente de sistem şi interfeţe pentru diferite tipuri de sisteme multipunct: atît Punct-Multi Punct (P-MP), cît şi Multi Punct - Multi Punct (MP-MP). Nu este necesar ca toate elementele de sistem să fie inlcuse în reţelele particulare.

Numărul fiecărui tip de staţii în realizarea reţelei reale poate varia. În aplicaţiile P-MP tipic se utilizează cîteva SC şi SR, ce conectează un număr mare de ST.  Într-un sistem tipic MP-MP sînt utilizate multe staţii RS şi un număr mai redus de ST, asociate fiecărei SC.

Căile dintre interfeţele ICS şi IUR pot fi realizate printr-o singură legătură radio (tipic pentru sistemele P-MP) sau prin intermediul mai multor repetoare (tipic pentru sistemele MP-MP).

Conexiunile abonat-abonat în unele reţele pot fi realizate, fără a fi rutate prin alte reţele de bază externe.

5. PARAMETRII DE BAZĂ AI SISTEMELOR DE RADIOACCES ÎN BANDĂ LARGĂ ŞI CERINŢELE FAŢĂ DE ECHIPAMENTELE DE RADIOACCES DE BANDĂ  LARGĂ

5.1. Alimentarea electrică a echipamentului poate fi realizată de la următoarele surse de alimentare

1) reţele de curent alternativ cu valoarea nominală a tensiunii de 220V.

2) sursă externă de curent continuu cu valoarea nominală a tensiunii de 12, 24, 48, sau 60 V. 
3) acumulatoare şi baterii alcaline cu nichel-cadmiu.
Pentru echipamente de radioacces WTD, instalate în interiorul unui calculator sau altui dispozitiv electronic digital, cerinţele faţă de alimentarea electrică a echipamentului de radioacces WTD  sînt determinate de către dispozitivul în care este instalat.

5.2. Cerinţele faţă de parametrii de stabilitate la interferenţele electromagnetice ai echipamentelor de radioacces WTD sînt prezentate în Anexa 1 la RT.

5.3. Cerinţele faţă de parametrii de stabilitate la efectele climaterice şi mecanice ai echipamentelor de radioacces WTD sînt prezentate în Anexa 2 la RT.

5.4. Cerinţe faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD ale tehnologiilor sistemelor deschise standard 802.11, 802.11а, 802.11b, 802.11g, 802.15, 802.16

Pentru sistemele de radioacces WTD TSD se determină următoarele cerinţe faţă de parametrii echipamentelor:
1) standard 802.15, conform Anexei 3 la RT dată;
2) standard 802.11 conform Anexei 4;

3) standard 802.11b conform Anexei 5; 
4) standard 802.11a conform Anexei 6;

5) standard 802.11g conform Anexei 7; 
6) pentru staţiile de bază standard 802.16 conform Anexei 8; 
7)  pentru staţiile de abonat standard 802.16 conform Anexei 9.

5.5. Cerinţe faţă de echipamentul de radioacces WTD TSÎ

5.5.1 Echipamentul de radioacces pentru WTD TSÎ trebuie să aibă frecvenţa radio stabilită fix sau frecvenţa de lucru să poată fi ajustată discret pseudo-aleatoariu în intervalul benzii premise.

5.5.2 Pentru emiţătorul echipamentului de radioacces WTD TSÎ se stabilesc următoarele cerinţe faţă de parametri:
1) lărgimea de bandă de emisie la randament maxim, conform Anexei 10;
2) nivelul emisiilor spurioase ale emiţătorului la randament maxim, conform Anexei11;
3) instabilitatea relativă a frecvenţei emiţătorului sau frecvenţei circuitului oscilant al generatorului din componenţa emiţătorului, conform Anexei 12.

5.5.3. Pentru receptorul echipamentului de radioacces WTD TSÎ se stabilesc următoarele cerinţe faţă de parametri: 
1) nivelul emisiilor parazite la randament maxim, conform Anexei 13;
2) selectivitatea receptorului pe canalul de imagine pentru echipamentele, modelate după schema superheterodină, va constitui nu mai puţin de 70dB; 
3) nivelul de emisie a heterodinului emiţătorului:
а) pentru echipamentul, ce funcţionează în banda de frecvenţe pînă la 470 MHz nu va depăşi minus 57 dBm;
б) ) pentru echipamentul, ce funcţionează în banda de frecvenţe 470 MHz – 43,5 GHz nu va depăşi minus 90 dBm;
4) sensibilitatea emiţătorului conform Anexei 14;
5) nivelul semnalului la intrarea emiţătorului conform Anexei 15;
6) interferenţa de la canalul adiacent în condiţii de randament maxim al canalului conform Anexei 16.

5.5.4. Cerinţele faţă de echipamentul de radioacces WTD TSÎ, ce funcţionează în benzile de frecvenţă 33,0 – 48,5 MHz, 57,0 – 57,5 MHz sînt prezentate în Anexa 17.

5.6. Cerinţe faţă de dispozitivele tractului antenă-fider, convertoarele de frecvenţă şi amplificatoarele bidirecţionale ale antenelor

5.6.1. Dispozitivele antenă-fider, ce intră în componenţa echipamentului de radioacces WTD, se verifică împreună cu echipamentul indicat. Echipamentul verificat, la conectarea dispozitivelor antenă-fider, trebuie să corespundă cerinţelor, prevăzute în punctele 5.4, 5.5 şi 5.6.

5.6.2. Pentru amplificatoarele de antenă din benzile de frecvenţă 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz se stabilesc următoarele cerinţe faţă de parametri:
1) puterea semnalului la ieşirea amplificatorului antenei, în regim „EMISIE”: 
а) în benzile de frecvenţă 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz nu trebuie să depăşească 30 dBm (1000 mW);
b) în banda de frecvenţă 5,15 – 5,25 GHz nu trebuie să depăşească 10log(Δ F MHz)–17 dBW;
2) coeficientul de atenuare pe frecvenţele, ce deviază de la frecvenţa medie a canalului cu ± 1,4 GHz:
а) pentru banda de frecvenţe 2,4 GHz va constitui nu mai puţin de 60 dB;
b) pentru benzile de frecvenţă 5 GHz, 6 GHz va constitui nu mai puţin de 55 dB;
3) coeficientul de atenuare în benzile de frecvenţă 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz relativ de frecvenţa medie a canalului trebuie să fie în limitele de la 0,3 la 0,5 дБ dB;
4) puterea de intrare la conectarea regimurilor „Emisie-Recepţie” nu va depăşi 2,5 mW;
5) perioada de conectare a regimurilor „Emisie-Recepţie” „Recepţie-Emisie” nu va depăşi 1 μs.

5.6.3. Pentru convertoarele de frecvenţă se stabilesc următoarele cerinţe faţă de parametri:
1) lărgimea spectrului semnalului, emis de convertor, trebuie să corespundă lărgimii spectrului semnalului la intrarea convertorului;
2) componentele spectrale ale emisiilor în afara benzii la iesirea convertorului nu vor depăşi minus 40 dBm;
3) nivelul emisiilor spurioase la iesirea convertorului:
а) în banda de frecvenţă de la 30 MHz pînă la 1 GHz nu va depăşi minus 50 dBm;
b) în banda de frecvenţă 1 GHz – 26,5 GHz nu va depăşi minus 30 dBm;
4) instabilitatea relativă a frecvenţei heterodinului convertorului nu va fi mai mică de 20 10-6;
5) puterea de intrare la conectarea regimurilor „Emisie-Recepţie” nu va depăşi 2,5 mW;
6) perioada de conectare a regimurilor „Emisie-Recepţie” „Recepţie-Emisie” nu va depăşi 1 μs.

5.7. Cerinţe faţă de parametrii

echipamentului de radioacces WTD

Cerinţele faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD sînt indicate în următoarele anexe:

Anexa 1. Cerinţe faţă de parametrii de stabilitate la perturbaţiile electromagnetice

Anexa 2. Cerinţe faţă de parametrii de stabilitate la acţiunile climaterice şi mecanice

Anexa 3. Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 802.15

Anexa 4. Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 802.11

Anexa 5. Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 802.11b

Anexa 6. Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 802.11а

Anexa 7. Cerinţele faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 802.11g

Anexa 8. Cerinţe faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16

Anexa 9. Cerinţe faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 802.16

Anexa 10. Cerinţe faţă de parametrii benzii de frecvenţă de emisie la randament maxim

Anexa 11. Cerinţe faţă de parametrii emisiilor spurioase la randament maxim

Anexa 12. Cerinţe faţă de instabilitatea relativă a frecvenţei emiţătorului sau frecvenţei circuitului oscilant al generatorului din componenţa emiţătorului

Anexa 13. Cerinţe faţă de parametrii emisiilor parazite la randament maxim

Anexa 14. Cerinţe faţă de parametrii de sensibilitate a receptorului pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ

Anexa 15. Cerinţele faţă de parametrii semnalului la intrarea emiţătorului pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ

Anexa 16. Cerinţe faţă de parametrii interferenţei de la canalul adiacent în condiţii de randament maxim al canalului pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ

Anexa 17. Cerinţe faţă de parametrii echipamentelor de radioacces WTD TSÎ, ce funcţionează în benzile de frecvenţă 33 – 48,5 MHz, 57,0 – 57,5 MHz

6. UTILIZAREA SPECTRULUI DE FRECVENŢE RADIO PENTRU SISTEME  DE  RADIOACCES CU BANDĂ LARGĂ

| 1. Benzile de frecvenţă, utilizate pentru SRBL Pentru SRBL fixe se utilizează următoarele benzi de frecvenţe radio: |
| --- |
| nr | Benzile de frecvenţe, MHz | Total, MHz |
| 1 | 33,0-48,5 | 0,5 |
| 2 | 57,0-57,5 | 0,5 |
| 3 | 2400-2483,5 | 83,5 |
| 4 | 3410-3800 | 390 |
| 5 | 5150-5350 | 200 |
| 6 | 5470-5725 | 255 |
| 7 | 10,15-10,30 GHz | 150 |
| 8 | 10,50-10,65 GHz | 150 |
| 9 | 17,1-17,3 GHz | 200 |
| 10 | 24,5-26,5 GHz | 2000 |
| 11 | 27,5-29,5 GHz | 2000 |
| 12 | 40,5-43,5 GHz | 3000 |
| 13 | 57-66 ГГц | 9000 |

2. Modalitatea distribuirii spectrului de frecvenţe cuprins în benzile 10,15-10,30 GHz, 10,50-10,65 GHz,   24,5-26,5 GHz şi 27,5-29,5 GHz pentru implementarea radioaccesului fix

Spectrul de frecvenţe cuprins în benzile 10,15-10,30 GHz, 10,50-10,65 GHz, 24,5-26,5 GHz şi 27,5-29,5 GHz, pentru implementarea radioaccesului fix (FWA) (punct-multipunct (P-MP)), se va  distribui după cum urmează:

- Pentru  implementarea FWA va asigna (pentru un solicitant, pentru o localitate):

- în banda 10,15 – 10,30 GHz şi 10,50 – 10,65 GHz – canale cu lărgimea de bandă sumară nu mai mare de 2x 14 MHz (duplex) pentru sisteme FDD sau 1x14 MHz pentru sisteme TDD;

- în părţi ale benzilor  24,5 – 26,5 GHz (diapazonul 25 GHz) sau 27,5-29,5 GHz (diapazonul 28 GHz) - canale cu lărgimea de bandă sumară nu mai mare de 2x 28 MHz (duplex) pentru sisteme FDD sau 1x 28 MHz pentru sisteme TDD;

- Asignarea canalelor cu lărgimea de bandă sumară mai mare decât cea menţionată în p.1 pentru un operator se va efectua după  decizia MTIC;

- Utilizarea FWA în prestarea serviciilor transmiteri date se va efectua în baza licenţei respective eliberată de ANRCETI;

- Aranjamentul canalelor se va aplica după cum urmează:

- în banda 10,15 – 10,30 GHz şi 10,50 – 10,65 GHz conform recomandării CEPT/ERC/Recommendation 12-05;

- în benzile 24.5 – 26.5 GHz şi 27,5 - 29,5 GHz conform recomandării CEPT/Recommendation T/R 13-02 şi deciziei ECC/DEC/(05)01.

5.   Pentru  implementarea FWA în diapazoanele 25 GHz şi 28 GHz solicitanţilor se vor asigna canale în subbenzile:

- 24,549 - 24,997 GHz şi 25,557 - 26,005 GHz (canalele  (n) = 1..16);

- subbanda nepereche 27,8285 - 27,9405 GHz (canale (n) =11..14);

- 27,9405 - 28,1625 GHz şi 28,9485 - 29,1705 GHz (canalele  (n) = 15..22);

6. Protecţia între asignările sistemelor FWA operatoare în blocuri de frecvenţă adiacente în aceeaşi arie se va asigura prin introducerea benzilor de gardă; benzile de gardă pot fi amplasate în afara blocurilor asignate operatorilor ori incluse în astfel de blocuri.

7.  În benzile de frecvenţe 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz 1,71-17,3 GHz, 57-66 GHz se permite utilizarea sistemelor WDT şi WAS conform recomandării CEPT/Recommendation 70-03

7.  DISPOZIŢII  FINALE  ŞI TRANZITORII

Reglemetarea Tehnică dată intră în vigoare în decurs de trei luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa 1

Cerinţe faţă de parametrii de imunitate la interferenţele electromagnetice

1. Echipamentele de radioacces WTD sînt stabile la acţiunea descărcărilor electrostatice. Parametrii tensiunii de testare corespund valorilor, indicate în tabelul Ошибка! Источник ссылки не найден..

Tabelul  1

| Tipul descărcării electrice | Rigoarea de testare | Tensiunea de testare, kV | Criteriul de calitate a funcţionării |
| --- | --- | --- | --- |
| Descărcare prin contact - Staţie de bază - Staţie de abonat | 2 1 | 4 2 | В |
| Descărcare aeriană - Staţia de bază - Staţie de abonat | 2 1 | 4 2 | В |

2. Echipamentele de radioacces WTD sînt stabile la perturbaţii în impuls de scurtă durată. Parametrii acţionării experimentale corespund valorilor, indicate în tabelul Ошибка! Источник ссылки не найден..

Tabelul  2

| Perturbaţii în impuls | Rigoarea de testare | Parametrii impulsurilor experimentale | Criteriul de calitate a funcţionării |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Amplitudine, kV | Frecvenţa, kHz |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| În circuitele de alimentare curent alternativ - Staţie de bază - Staţie de abonat | 2 1 | 1 0,5 | 5 5 | В |
| În circuitele de alimentare Curent continuu - Staţie de bază - Staţie de abonat | 2 1 | 1 0,5 | 5 5 | В |
| În circuitele de intrare-ieşire | 1 | 0,25 | 5 | В |

- Echipamentele de radioacces WTD, conectate la circuitele electrice  de curent alternativ, cu intensitatea curentului sarcinii (într-o fază) ce nu depăşeşte valoare de 16 A sînt stabile faţă de fluctuaţiile dinamice ale tensiunii reţelei de alimentare. Parametrii acţionării experimentale corespund valorilor indicate în Tabelul 3.

Tabelul  3

| Tipul perturbaţiei | Rigoarea de testare | Parametrii acţionării experimentale | Criteriul calităţii funcţionării |
| --- | --- | --- | --- |
| Căderi de tensiune |  |  |  |
| - Staţie de bază | 2 | 0,7 Un, durata 25 perioade (500 ms) | В |
| - Staţie de abonat | 1 | 0,7 Un, durata 10 perioade (200 ms) | А |
| Întreruperea alimentării |  |  |  |
| - Staţie de bază | 2 | durata 5 perioade (100 ms) | В |
| - Staţie de abonat | 1 | durata 1 perioadă (20 ms) | А |
| Supraalimentare |  |  |  |
| - Staţie de bază | 2 | 1,2 Un, durata 25 perioade (500 ms) | В |
| - Staţie de abonat | 1 | 1,2 Un, durata 10 perioade (200 ms) | А |

4. Echipamentele de radioacces WTD sînt stabile la acţiunea cîmpurilor electromagnetice în banda de frecvenţe radio 80-1000 MHz şi acţiunea perturbaţiilor electromagnetice conductive în banda de frecvenţe de la 150 kHz la 80 MHz.

Parametrii acţionării experimentale corespund valorilor  indicate în tabelul  3.

Tabelul  3

| Tipul acţionării | Rigoarea de testare | Parametrii acţionării experimentale | Criteriul calităţii funcţionării |
| --- | --- | --- | --- |
| Cîmp electromagnetic | 2 | Intensitatea cîmpului electromagnetic 3 V/м (130 dB către 1(V/m) | А, В |
| Perturbaţii electromagnetice conductive | 2 | Tensiunea experimentală 3V (130 dB către 1(V) | А, В |

Criteriile calităţii funcţionării echipamentelor sînt indicate în tabelul  4.

Таbelul 4

| Criteriile calităţii funcţionării echipamentelor | Calitatea funcţionării în cadrul încercărilor la stabilitatea faţă de perturbaţii |
| --- | --- |
| A | În perioada acţionării şi după încetarea acţionării perturbaţiilor este asigurată îndeplinirea cerinţelor punctelor 13-18 ale prezentului Regulament |
| B | După încetarea acţionării perturbaţiilor este asigurată îndeplinirea cerinţelor punctelor 13-18 ale prezentului Regulament |

5. Echipamentele  de radioacces WTD cu alimentare de la sursele externe de alimentare cu tensiunea nominală Un sînt stabile la acţiunea unui impuls dreptunghiular singular cu amplitudinea (0,2Un durata 0,4 s şi a unui impuls cu amplitudinea (0,4Un durata 0,005s. Fiecare din acţionările menţionate nu cauzează apariţia erorilor şi demararea dispozitivelor de control şi semnalizare.

Anexa 2

Cerinţe faţă de parametrii de stabilitate la efectele climaterice şi mecanice

1. Echipamentul de radioacces WTD asigură menţinerea parametrilor, indicaţi în punctele 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.3 ale Reglementarii Tehnice (RT), în punctele 1 şi 2 ale Anexei Ошибка! Источник ссылки не найден. la RT; în punctele 2 şi 3 ale Anexei Ошибка! Источник ссылки не найден. la RT,  în punctele 2 şi 3 ale Anexei 4 la RT, în punctele 2 şi 3 ale Anexei 5 la RT, în punctele 2 şi 4 ale Anexei 6 la RT, în punctele 2 şi 3 ale Anexei 7 la RT, în punctele 4.11, 4.12, 5.5 şi 5.6   ale Anexei  8 la RT, în punctele 4.11, 4.12, 5.6 şi 5.7 ale Anexei 9 la RT la temperatura mediului ambiant de la -40 la + 50° С pentru echipamentele instalate în aer liber şi de la +5  la +40° С pentru echipamentele instalate în încăperi.

Controlul parametrilor echipamentelor la acţionarea temperaturilor scăzute (ridicate) de funcţionare se efectuează concomitent cu măsurarea tensiunii de alimentare în limitele valorilor admisibile.

2. Echipamentele de radioacces WTD asigură menţinerea parametrilor enumeraţi în  punctele 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.3 ale RT,  punctelor 1 şi 2 ale Anexei Ошибка! Источник ссылки не найден. la RT; în punctele 2 şi 3 ale Anexei Ошибка! Источник ссылки не найден. la RT,  în punctele 2 şi 3 ale Anexei 4 la RT, în punctele 2 şi 3 ale Anexei 5 la RT, în punctele 2 şi 4 ale Anexei  6 la RT, în punctele 2 şi 3 ale Anexei 7 la RT, în punctele 4.17, 4.18, 5.5 şi 5.6 ale Anexei 8 la RT, în punctele 4.16, 4.17, 5.6 şi 5.7 ale Anexei 9 la RT la umiditatea relativă a aerului pînă la 93% la temperatura +25°С pentru echipamentele instalate în aer liber şi pînă la 80% la temperatura +25° С pentru echipamentele instalate în încăperi.

3. Echipamentele de radioacces  WTD nu conţin componente şi elemente constructive cu rezonanţa mecanică în diapazonul 5-25 Hz.

4. Echipamentele de radioacces WTD îşi păstrează funcţionalitatea şi asigură menţinerea parametrilor enumeraţi în punctul 1 al Anexei 2 la RT după acţionarea unei vibraţii sinusoidale cu acceleraţia 4g în banda de frecvenţe  5-80 Hz.

Anexa 3

Cerinţe faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD ale tehnologiilor sistemelor deschise standard 802.15

1.  Cerinţele faţă de parametrii echipamentelor de radioacces pentru tehnologiile sistemelor deschise standard 802.15

Тabelul 1

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Banda de frecvenţe | 2400 – 2483,5 |
| Ecartul frecvenţelor purtătoare, МHz | 1 |
| Metoda de extindere a spectrului | FHSS |
| Cantitatea de frecvenţe purtătoare (numarul de canale) | 79, f=2402+k (МHz), k=0,…,78 |
| Timpul funcţionării pe 1 canal, nu depăşeşte, s | 0,4 |
| Tipul modulaţiei | GFSK |

Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru la nivelul  -30dB relativ de valoarea  maximă a anvelopei capturate a semnalului măsurat.

2. Cerinţele faţă de parametrii emiţătoarelor sînt indicate în tabelul 2.

Таbelul 2

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Nivelul semnalului emis (nu depăşeşte,dB), în canale adiacente, MHz. (N–M(=2 (N–M((3 | –20 dB –40 dB |
| Abaterea frecvenţei emiţătorului | ±75 kHz |

2.1 Valorile nivelului de emisii spurioase ale emiţătorului sînt indicate în Tabelul 3

Tabelul 3

| Banda de frecvenţe, GHz | Valoarea parametrului, nu depăşeşte, dBm |
| --- | --- |
|  | În regim de lucru | În regim de aşteptare |
| 0,03 – 1,00 | –36 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –30 | –47 |
| 1,80 – 1,90 | –47 | –47 |
| 5,15 – 5,30 | –47 | –47 |

  - Cerinţele faţă de parametrii receptorului sînt indicate în Tabelul 4.

Tabelul 4

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Nivelul minim al semnalului la borna antenei receptorului, care corespunde nivelului ratei erorilor de bit 10-3, nu depăşeşte, dBm | –70 |
| Nivelul maxim al semnalului de intrare în cazul ratei erorilor de bit 10-3, nu mai mic, dBm | –20 |

  - Valorile nivelului emisiilor parazitare sînt indicate în Tabelul 5.

Tabelul 5

| Banda de frecvenţe, GHz | Valoarea parametrului, nu depăşeşte, dBm |
| --- | --- |
| 0,03 – 1 | –57 |
| 1 – 12,75 | –47 |

Anexa 4

Cerinţe faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD ale tehnologiilor sistemelor deschise standard 802.11

1. Cerinţele faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD  ale tehnologiilor sistemelor deschise standard 802.11 sînt prezentate în tabelul 1

Таbelul 1

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Banda de frecvenţe | 2400 – 2483,5 МHz |
| Metoda de extindere a spectrului | FHSS |
| Numărul frecvenţelor purtătoare (canalelor) | nu mai puţin de 20 ,ce nu se intersectează după nivel minus 20 dB |
| Timpul de lucru pe 1 canal nu depăşeşte, s | 0,4 |
| Viteza de transmisiune a datelor pe canalul radio şi tipul modulaţiei | 1 Мbit/s – 2 GFSK 2 Мbit/s – 4 GFSK |

Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru la nivelul  -30dB relativ de valoarea  maximă a anvelopei capturate a semnalului măsurat.

2.  Cerinţele faţă de parametrii emiţătorului sînt indicate în tabelul 2

Таbelul 2

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Puterea aparent radiată izotropică maximă | Nu depăşeşte 20 dBm (100 mW) |
| Densitatea spectrală maximă a puterii (în banda 1 MHz) pentru modulaţii altele decît FHSS nu depăşeşte | 10 mW/MHz |
| Nivelurile semnalului emis (nu depăşesc, dB) în canale adiacente, MHz (N–M(=2 (N–M((3 | – 40 dB – 60 dB |
| Abaterea relativă a frecvenţei emiţătorului, nu mai mult de | ±60 kHz |

Puterea maximă aparent radiată se determină utilizînd un măsurător de putere de radiofrecventă cu posibilitatea de măsurare a puterii medii pe durata impulsului sau utilizînd  un analizor de spectru cu lărgimea de bandă (RBW)  adecvată benzii de emisie a semnalului măsurat :

- prin setarea directă a RBW a analizorului;

- prin integrarea puterii măsurate cu RBW mai mică pe lărgimea benzii de emisie a semnalului măsurat.

Densitatea spectrală maximă a puterii pentru modulaţii altele decît FHSS se va masura la borna de antenă a emiţătorului şi cu următoarele setări ale analizorului de spectru:

- RBW =1 MHz, VBW=1MHz, Sweep Time= 1 min, Detector = AVERAGE, SPAN = destul pentru a captura intreaga anvelopă a semnalului,

Trace Mode = MAX HOLD

-  La rezultatul obtinut (D) se va adăuga valoarea 10log1/x unde x- durata ciclului de lucru (duty cycle) a emiţătorului şi valoarea (G) cîştigul antenei

Densitatea spectrală maximă a puterii izotropic radiate (PD) este

PD=D+G+10log1/x

3. Valorile  nivelului emisiilor spurioase ale emiţătorului sînt indicate în tabelul  3.

Tabelul 3

| Banda de frecvenţe | Valoarea parametrului nu depăşeşte, dBm |
| --- | --- |
|  | În regim de lucru | În regim de aşteptare |
| 0,03 – 1,00 | –36 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –30 | –47 |
| 1,80 – 1,90 | –47 | –47 |
| 5,15 – 5,30 | –47 | –47 |

4 . Cerinţele faţă de parametrii receptorului  sînt indicate în tabelul 4.

Таbelul 4

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Nivelul minim al semnalului UHF la intrarea receptorului nu depăşeşte, în cazul erorii de cadru cu lungimea cadrului de 400 octeţi ( 3% şi viteza transmisiunii - 1 Мbit/s - 2 Мbit/s | –80 dBm –75 dBm |
| Nivelul maxim al semnalului de intrare în cazul erorii de cadru cu lungimea cadrului de 400 octeţi ( 3%, nu depăşeşte | –20 dBm |

5. Valorile nivelului emisiilor parazite ale receptorului sînt indicate în tabelul 5.

Тabelul 5

| Banda de frecvenţe, GHz | Valoarea parametrului nu depăşeşte, dBm |
| --- | --- |
| 0,03 – 1,00 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –47 |

Anexa5

Cerinţe faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD ale tehnologiilor sistemelor deschise standard 802.11b

1. Cerinţele faţă de parametrii echipamentelor de radioacces pentru WTD ale tehnologiile sistemelor deschise standard 802.11b sînt indicate în tabelul 1.

Таbelul   1

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Diapazonul de frecvenţe | 2400 – 2483,5 МHz |
| Metoda de extindere a spectrului | DSSS |
| Planul de frecvenţe | 2412+5(n–1), n=1…13 |
| Viteza de transmisiune a informaţiei şi tipurile modulării. | 1 Мbit/s – DBPSK; 2 Мbit/s – DQPSK; 5,5, 11, 22 Мbit/s CCK , PBCC |

Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru la   nivelul -30dB relativ de valoarea  maximă a anvelopei capturate a semnalului măsurat.

2. Cerinţele faţă de parametrii emiţătorului sînt prezentate în tabelul 2.

Таbelul 2

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Puterea aparent radiată izotropică maximă | Nu depăşeşte 20 dBm (100 mW) |
| Masca spectrală a semnalului emis | Vezi figura 1 |

Fig.1 Masca spectrală a semnalului emis

Notă: Regimul de măsurare:

1. Lărgimea de bandă  (RBW)– 100 kHz.

2. Banda revizuită (– 100 MHz.

3. Lărgimea de bandă  a filtrului video– 100 kHz.

Abaterea  relativă a frecvenţei emiţătorului ±2510-6

Puterea maxima aparent radiata se determina utilizind un masurator de putere de radiofrecventa cu posibilitatea de masurare a puterii medii pe durata impulsului sau utilizînd  un analizor de spectru cu RBW  adecvata benzii de emisie a semnalului masurat :

- prin setarea directa a RBW a analizorului

- prin integrarea puterii masurate cu RBW mai mica pe largimea benzii de emisie a semnalului masurat.

Densitatea spectrală maximă a puterii se măsoară pentru semnalele cu modulaţia diferită de FHSS,  nemijlocit la conectorul HF al emiţătorului, cu următoarele setări ale analizorului de spectru:

- RBW =1 MHz, VBW=1MHz, Sweep Time= 1 min, Detector = AVERAGE, SPAN = destul pentru examinarea întregii lărgimi de bandă a semnalului,

Trace Mode = MAX HOLD

- rezultatul obţinut (D) se sumează cu valoarea (G) –coeficientul de amplificare al antenei şi cu valoarea 10log1/x , unde x – valoarea ciclului de lucru al emiţătorului.

Densitatea spectrală maximă a puterii (PD) este egală cu:

PD=D+G+10log1/x

3. Valorile  nivelului emisiilor spurioase ale emiţătorului sînt indicate în tabelul 3.

Таbelul  3

| Banda de frecvenţe,GHz | Valoarea parametrului nu depăşeşte, dBm |
| --- | --- |
|  | În regim de lucru | În regim de aşteptare |
| 0,03 – 1,00 | –36 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –30 | –47 |
| 1,80 – 1,90 | –47 | –47 |
| 5,15 – 5,30 | –47 | –47 |

4. Cerinţele faţă de parametrii receptorului sînt indicate în tabelul 4.

Таbelul 4

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Nivelul minim al semnalului VHF la intrarea receptorului nu depăşeşte, în cazul erorii de cadru cu lungimea cadrului 1024 octeţi ( 8% şi viteza de transmisiune: - 2 Мbit/s - 11 Мbit/s | –80 dBm –76 dBm |
| Nivelul maxim al semnalului de intrare, nu mai puţin de, în cazul erorii de cadru cu lungimea cadrului 1024 octeţi ( 8% şi viteza de transmisiune: - 2 Мbit/s - 11 Мbit/s | –4 dBm –10 dBm |

5. Valorile parametrilor nivelului emisiilor spurioase sînt indicate în tabelul  5.

Таbelul  5

| Banda de frecvenţe, GHz | Valoarea parametrului nu depăşeşte, dBm |
| --- | --- |
| 0,03 – 1,00 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –47 |

- Anexa 6

Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 802.11а

1. Cerinţele faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 802.11а  sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Banda de frecvenţe | 5150 – 5725 MHz |
| Metoda de acces | Acces multiplu cu controlul purtătoarei şi prevenirea coliziunilor |
| Metoda de extindere a spectrului | OFDM |
| Ecartul de frecvenţa a canalelor | 20 MHz |
| Numărul de sub-purtătoare în canal | 52 |
| Vitezele de transport a informaţiei pe canalul radio (Mbps) şi tipurile modulaţiei | 6; 9 – BPSK 12; 18 – QPSK 24; 36 – 16QAM 48; 54; 108 – 64QAM |

Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru prin verificarea încadrării în masca spectrală a primului şi a ultimului canal din banda de frecvenţe utilizată.

2. Cerinţele faţă de parametrii emiţătorului sînt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Puterea aparent radiată izotropică maximă, în banda de frecvenţe: 5150 – 5250 MHz 5250 – 5350 MHz 5470 – 5650 MHz 5650 – 5725 MHz | ≤ 23 dBм (200 mW) (indoor use only) ≤ 23 dBм (200 mW) (indoor use only) ≤ 30 dBм (1000 mW) indoor/outdoor ≤ 30 dBм (1000 mW) indoor/outdoor |
| Abaterea relativă a frecvenţei emiţătorului | 2010-6 |
| Nivelul emisiilor spurioase ale emiţătorului, nu depăşeşte, în banda de frecvenţe: 0,03 GHz – 1 GHz 1 GHz – 26,5 GHz | –36 dB –30 dB |

3. Masca spectrală a semnalului emis este prezentată în figura 1.

Figura 1. Masca spectrală a semnalului Notă: Regimul de măsurare: 1. Lărgimea de bandă– 100 kHz. 2. Bandă revizuită– 100 MHz. 3. Lărgimea de bandă a filtrului video– 30 kHz.

Puterea maximă aparent radiată se determină utilizînd un măsurător de putere de radiofrecventă cu posibilitatea de măsurare a puterii medii pe durata impulsului sau utilizînd  un analizor de spectru cu largimea de banda (RBW)  adecvată benzii de emisie a semnalului măsurat :

- prin setarea directa a RBW a analizorului,

- prin integrarea puterii masurate cu RBW mai mică pe lărgimea benzii de emisie a semnalului măsurat.

4. Cerinţele faţă de parametrii receptorului sînt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Nivelul minim al semnalului UHF la intrarea receptorului, nu depăşeşte, la eroarea de pachet cu lungimea pachetului 1000 Bite ( 10% şi viteza de transmisie: - 12 Mbps - 54 Mbps | –79 dBм –65 dBм |
| Nivelul maxim al semnalului de intrare, nu mai mic, la eroarea de pachet cu lungimea pachetului 1000 Bite ( 10% | –30 dBм |
| Nivelul emisiilor parazite nu depăşeşte, în banda de frecvenţe: 0,03 GHz – 1 GHz 1 GHz – 26,5 GHz | –57 dBм –50 dBм |

Anexa 7

- Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 802.11g

1. Cerinţele faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 802.11g sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Banda de frecvenţe | 2400 – 2483,5 MHz |
| Planul de frecvenţe (frecvenţele centrale ale canalelor, MHz) | 2412+5(n–1), n=1…13 |
| Regim de lucru | DSSS, OFDM, PBCC, DSSS-OFDM |
| Vitezele de transport a informaţiei pe canalul radio şi tipurile modulaţiei | 1 Mbps– DBPSK 2 Mbps– DQPSK 5,5 şi 11 Mbps– CCK, PBCC 6 şi 9 Mbps– BPSK 12 şi 18 Mbps– QPSK 24 şi 36 Mbps– 16QAM 48, 54, 108 Mbps– 64QAM 22 şi 33 Mbps– PBCC |

Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru prin verificarea încadrării în masca spectrală a primului şi a ultimului canal din banda de frecvenţe utilizată.

2. Cerinţele faţă de parametrii emiţătorului sînt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Puterea aparent radiată izotropică maximă | ≤ 20 dBm (100 mW) |
| Densitatea spectrală maximă a puterii (în banda 1 MHz), nu depăşeşte | 10 dBm (10 mW) |
| Masca spectrală a semnalului emis, În regimul de lucru: - cu o singură purtătoare cu extinderea spectrului de succesiune directă; - multiplexare cu divizare pe frecvenţe ortogonale | vezi Figura 1 din Anexa Ошибка! Источник ссылки не найден. vezi Figura 1 din Anexa Ошибка! Источник ссылки не найден. |
| Abaterea relativă a frecvenţei emiţătorului | 2510-6 |

Puterea maximă aparent radiată se determină utilizînd un măsurător de putere de radiofrecventă cu posibilitatea de măsurare a puterii medii pe durata impulsului sau utilizînd  un analizor de spectru cu lărgimea de bandă (RBW)  adecvată benzii de emisie a semnalului măsurat :

- prin setarea directă a RBW a analizorului;

- prin integrarea puterii măsurate cu RBW mai mică pe lărgimea benzii de emisie a semnalului măsurat.

Densitatea spectrală maximă a puterii pentru modulaţii altele decît FHSS se va masura la borna de antenă a emiţătorului şi cu următoarele setări ale analizorului de spectru:

-  RBW =1 MHz, VBW=1MHz, Sweep Time= 1 min, Detector = AVERAGE, SPAN = destul pentru a captura intreaga envelopă a semnalului,

Trace Mode = MAX HOLD

-   La rezultatul primit (D) se va adăuga valoarea 10log1/x unde x- durata ciclului de lucru (duty cycle) a emiţătorului şi valoarea (G) cîştigul antenei

Densitatea spectrală maximă a puterii izotropic radiate (PD) este

PD=D+G+10log1/x

3. Valorile parametrului nivelului emisiilor spurioase ale emiţătorului sînt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3

| Banda de frecvenţe, GHz | Valoarea parametrului, nu depăşeşte, dBm |
| --- | --- |
|  | În regim de lucru | În regim de aşteptare |
| 0,03 – 1,00 | –36 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –30 | –47 |
| 1,80 – 1,90 | –47 | –47 |
| 5,15 – 5,30 | –47 | –47 |

4. Cerinţele faţă de parametrii receptorului sînt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4

| Denumirea parametrului | Valoarea parametrului |
| --- | --- |
| Nivelul minim al semnalului UHF la intrarea receptorului, nu depăşeşte: - la eroarea de cadru cu lungimea cadrului 1024 Bite ( 8% şi viteza de transmisie: - 11 Mbps - 22 Mbps - la eroarea de pachet cu lungimea cadrului 1000 Bite (10% şi viteza de transmisie: - 12 Mbps - 54 Mbps | –76 dBm –76 dBm –79 dBm –65 dBm |
| Nivelul maxim al semnalului de intrare, nu mai mic, la eroarea de pachet cu lungimea cadrului 1000 Bite ( 10% | –20 dBm |

5. Valorile parametrilor nivelului emisiilor parazite sînt prezentate în tabelul 5.

Tabelul 5

| Banda de frecvenţe, GHz | Valoarea parametrului, nu depăşeşte, dBm |
| --- | --- |
| 0,03 – 1,00 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –47 |

Anexa 8

Cerinţe faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16

  - Staţiile de bază WTD TSD standard 802.16 funcţionează în banda de frecvenţe de la 2 GHz la 66 GHz.

  - Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţe 2 GHz - 11 GHz sînt prezentate în p. 4 al Anexei 8 al RT.

  - Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţe 10 GHz -о 66 GHz sînt prezentate în p.5 al Anexei 8 al RT.

  - Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţe 2 GHz - 11 GHz.

  - SB WTD TSD utilizează unul din următoarele regimuri de  lucru:

- Regimul purtătoarei singulare (SCa);

- Regimul Multiplexare cu Divizare în Frecvenţă Ortogonală (OFDM);

- Regimul Multiplexare cu Divizare în Frecvenţă Ortogonală cu acces multiplu (OFDMA).

  - La formarea semnalului de ieşire al SB în regim OFDM se aplică  transformarea inversă Fourier utilizînd 256 puncte de eşantionare.

  - La formarea semnalului de ieşire al SB în regim OFDM:

- se aplică  transformarea inversă Fourier, care conţine un singur număr de puncte din şirul: 128, 512, 1024, 2048;

- se aplică  transformarea inversă Fourier cu un număr de puncte dinamic variat din şirul: 128, 512, 1024, 2048 (SOFDMA).

  - În dependenţă de viteza de transport de date necesară în SB pot fi aplicate următoarele metode de modulaţie a purtătoarei de frecvenţă:

- Manipulare binară în fază (BPSK);

- Manipulare cuadratură în fază (QPSK);

- Manipulare cuadratură în amplitudine de 16 poziţii (16QAM);

- Manipulare cuadratură în amplitudine de 64 poziţii (64QAM).

În regim SCa se permite aplicarea manipulării cuadratură în amplitudine de 256 puncte de eşantionare (265QAM).

  - Lărgimea canalului ΔF бa staţiilor de bază se stabileşte divizibilă 
0,25 MHz şi constituie o valoare nu mai mică de 1,25 MHz şi nu mai mare de 28 MHz.

  - În regim OFDM staţiile de bază oferă un resurs de canal complet ΔF sau în careva sub-canale de frecvenţă separate sau grupuri de sub-canale.

  - SB funcţionează în regim duplex cu divizare în timp (TDD) sau cu divizare în frecvenţă (FDD).

  - Se permite funcţionarea SB în regim semi-duplex cu divizare în frecvenţă (H-FDD).

  - SB pot susţine următoarele regimuri de comunicaţii:

- Punct-punct;

- Punct-multipunct;

- Plasă (Mesh).

  - Pentru echipamentele reţelelor cu bandă largă a accesului mobil, suplimentar se îndeplinesc cerinţele:

- SB susţin procedurile de hand-over ale SA mobile;

- Timpul maxim de reţinere a semnalului la re-conectarea SA mobile de la o staţie de bază la alta mai mic de 200 ms;

- SB pot susţine regimul de gardă (sleep-mode) al SA.

  - Parametrii de bază ai emiţătoarelor SB ale echipamentelor de radioacces pentru WTD TSD în banda de frecvenţe 2 GHz - 11 GHz, măsuraţi nemijlocit la conectorul HF al emiţătorului sînt prezentaţi în Tabelul 1. Pentru echipamentul de radioacces WTD cu antene incorporate, în calitate de antenă etalon se aplică antenna cu coeficientul de amplificare 0 dBi.

Tabelul 1. Parametrii de bază ai emiţătoarelor SB WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz.

| Parametrul | Regimul de lucru | Valoarea |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Dirijarea cu puterea emiţătorului | SCа | Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului SB constituie nu mai puţin de 20 dB, pasul minim de reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu depăşeşte ±25%, dar nu mai mult de 4 dB. |
|  | OFDM | Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului SB constituie nu mai puţin de 10 dB, pasul minim de reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu depăşeşte (50%, dar nu mai mult de 4 dB. |
|  | OFDMA | Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului SB constituie nu mai puţin de 45 dB, pasul minim de reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu depăşeşte (50%, dar nu mai mult de 4 dB. |
| Masca spectrală | SCа (banda 5 GHz , 6 GHz) | Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii spectrale |
|  |  | ΔF, MHz | A | B | C | D |
|  |  | 10 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 14,75 |
|  |  | 20 | 9,5 | 10,5 | 19,5 | 29,5 |
|  | OFDM, OFDMA |  |
|  | Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştilor spectrale ΔF, MHz A B C D E F 1,25 0,625 0,625 0,893 1,321 2,500 3,125 1,5 0,750 0,750 1,071 1,586 3,000 3,750 1,75 0,875 0,875 1,250 1,850 3,500 4,375 2,5 1,250 1,250 1,785 2,643 5,000 6,250 3 1,500 1,500 2,142 3,171 6,000 7,500 3,5 1,750 1,750 2,499 3,700 7,000 8,750 5 2,500 2,500 3,570 5,285 10,000 12,500 6 3,000 3,000 4,284 6,342 12,000 15,000 7 3,500 3,500 4,998 7,399 14,000 17,500 8,75 4,375 4,375 6,248 9,249 17,500 21,875 10 5,000 5,000 7,140 10,570 20,000 25,000 12 6,000 6,000 8,568 12,684 24,000 30,000 14 7,000 7,000 9,996 14,798 28,000 35,000 15 7,500 7,500 10,710 15,855 30,000 37,500 17,5 8,750 8,750 12,495 18,498 35,000 43,750 20 10,000 10,000 14,280 21,140 40,000 50,000 24 12,000 12,000 17,136 25,368 48,000 60,000 28 14,000 14,000 19,992 29,596 56,000 70,000 Pentru valorile ΔF, ce nu au fost indicate în tabelul dat, valorile frecvenţelor în punctele de inflexiune FA, FB, FC, FD, FE, FF, se calculează după formulele: FA=0,5*ΔF; FB=0,5*ΔF; FC=0,714*ΔF; FD=1,057*ΔF; FE=2,0*ΔF; FF=2,5*ΔF. |
| Nivelul admisibil al emisiilor spurioase | SCа, OFDM, OFDMA | Minus 50 dBм, în banda de frecvenţe 30 MHz - 21,2 GHz Minus 30 dBм, în banda de frecvenţe mai sus de 21,2 GHz |
| Eroarea relativă a stabilirii frecvenţei, nu mai mult | SCа | ±8∙10-6 |
|  | OFDM | ±8∙10-6 |
|  | OFDMA | ±2∙10-6 |
| Raportul semnal/zgomot la ieşirea emiţătorului | SCa | Nu mai mic de 40 dB |
| Erorile modulaţiei | SCa | Erorile modulaţiei la diverse tipuri de modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos |
|  |  | Tipul modulaţiei | Eroarea modulaţiei, % |
|  |  | BPSK | 12 |
|  |  | QPSK | 12 |
|  |  | 16QAM | 6 |
|  |  | 64QAM | 3.1 |
|  |  | 256QAM | 1,5 |
| Erorile constelare ale emiţătorului (Constella-tion error) | OFDM | Valoarea medie de cuadratură (VMC) a erorii constelare (Constellation error) pentru diverse tipuri de modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos |
|  |  | Tipul modulaţiei – viteza relativă de codare | VMC ale erorilor constelare ale modulaţiei, dB |
|  |  | BPSK-1/2 | minus 13,0 |
|  |  | QPSK-1/2 | minus 16,0 |
|  |  | QPSK-3/4 | minus 18,5 |
|  |  | 16QAM-1/2 | minus 21,5 |
|  |  | 16QAM-3/4 | minus 25,0 |
|  |  | 64QAM-2/3 | minus 29,0 |
|  |  | 64QAM-3/4 | minus 31,0 |
|  | OFDMA | VMC ale erorilor constelare pentru diverse tipuri de modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos |
|  |  | Tipul modulaţiei – viteza relativă de codare | VMC ale erorilor constelare ale modulaţiei, dB |
|  |  | QPSK-1/2 | minus 15,0 |
|  |  | QPSK-3/4 | minus 18,0 |
|  |  | 16QAM-1/2 | minus 20,5 |
|  |  | 16QAM-3/4 | minus 24,0 |
|  |  | 64QAM-1/2 | minus 26,0 |
|  |  | 64QAM-2/3 | minus 28,0 |
|  |  | 64QAM-3/4 | minus 30,0 |

  - Parametrii de bază ai receptoarelor SB ale echipamentelor de radioacces pentru WTD TSD în benzile de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz sînt prezentaţi în Tabelul 2.

Tabelul 2. Parametrii de bază ai receptoarelor SB ale echipamentelor de radioacces pentru WTD TSD  standard 802.16

în benzile de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz

| Parametrul | Regimul de lucru | Valoarea |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Sensibilitatea | SCа | BPSK:-96,2+10log(ΔF) QPSK: –93,2+10log(ΔF) 16QAM: –86,2+10log(ΔF) 64QAM: –80,0+10log(ΔF) Toate valorile sensibilităţii receptorului sînt indicate în dBm, pentru valoarea BER 10-3 |
|  | OFDM |
|  | ΔF, MHz BPSK QPSK 16QAM 64QAM 1/2 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1,25 -97,5 -94,5 -92,0 -89,0 -85,5 -81,5 -79,5 2,5 -94,5 -91,5 -89,0 -86,0 -82,5 -78,5 -76,5 5 -91,5 -88,5 -86,0 -83,0 -79,5 -75,5 -73,5 10 -88,5 -85,5 -83,0 -80,0 -76,5 -72,5 -70,5 15 -86,7 -83,7 -81,2 -78,2 -74,7 -70,7 -68,7 20 -85,4 -82,4 -79,9 -76,9 -73,4 -69,4 -67,4 |
|  | ΔF, MHz BPSK QPSK 16QAM 64QAM 1/2 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1,5 -96,7 -93,7 -91,2 -88,2 -84,7 -80,7 -78,7 3 -93,7 -90,7 -88,2 -85,2 -81,7 -77,7 -75,7 6 -90,7 -87,7 -85,2 -82,2 -78,7 -74,7 -72,7 12 -87,7 -84,7 -82,2 -79,2 -75,7 -71,7 -69,7 24 -84,7 -81,7 -79,2 -76,2 -72,7 -68,7 -66,7 |
|  | ΔF, MHz BPSK QPSK 16QAM 64QAM 1/2 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1,75 -96,1 -93,1 -90,6 -87,6 -84,1 -80,1 -78,1 3,5 -93,0 -90,0 -87,5 -84,5 -81,0 -77,0 -75,0 7 -90,0 -87,0 -84,5 -81,5 -78,0 -74,0 -72,0 14 -87,0 -84,0 -81,5 -78,5 -75,0 -71,0 -69,0 28 -84,0 -81,0 -78,5 -75,5 -72,0 -68,0 -66,0 |
|  | OFDMA |
|  | ΔF, MHz QPSK 16QAM 64QAM 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 2/3 3/4 1,25 -96,3 -93,3 -90,8 -87,3 -85,3 -83,3 -81,3 1,5 -95,5 -92,5 -90,0 -86,5 -84,5 -82,5 -80,5 1,75 -94,8 -91,8 -89,3 -85,8 -83,8 -81,8 -79,8 3 -92,5 -89,5 -87,0 -83,5 -81,5 -79,5 -77,5 3,5 -91,8 -88,8 -86,3 -82,8 -80,8 -78,8 -76,8 5 -90,2 -87,2 -84,7 -81,2 -79,2 -77,2 -75,2 6 -89,4 -86,4 -83,9 -80,4 -78,4 -76,4 -74,4 7 -88,8 -85,8 -83,3 -79,8 -77,8 -75,8 -73,8 8,75 -87,8 -84,8 -82,3 -78,8 -76,8 -74,8 -72,8 10 -87,2 -84,2 -81,7 -78,2 -76,2 -74,2 -72,2 12 -86,4 -83,4 -80,9 -77,4 -75,4 -73,4 -71,4 14 -85,8 -82,8 -80,3 -76,8 -74,8 -72,8 -70,8 20 -84,2 -81,2 -78,7 -75,2 -73,2 -71,2 -69,2 |
|  | 1) Toate valorile sensibilităţii receptorului sînt indicate în dBm, pentru valoarea BER=10-6. 2) Pentru echipamentul cu alte valori ΔF, ce nu au fost prezentate în tabel, sensibilitatea receptorului nu este mai joasă de valorile, indicate pentru cea mai apropiată valoare ΔF. |
| Nivelul maxim al semnalului de intrare | SCа | Staţia de bază asigură posibilitatea recepţionării semnalului de lucru la nivel –40 dBм şi rezistă semnal de intrare cu nivel 0 dBм fără defectarea electrică a circuitelor receptorului |
|  | OFDM OFDMA | Echipamentul asigură posibilitatea recepţionării semnalului de lucru la nivel –45 dBм şi rezistă semnal de intrare cu nivel 0 dBм fără defectarea electrică a circuitelor receptorului |
| Nivelul admisibil al emisiilor spurioase | SCа, OFDM, OFDMA | -50 dBм, în banda de frecvenţe 30 MHz – 21,2 GHz -30 dBм, în banda de frecvenţe mai mare de 21,2 GHz |
| Suprimarea interferenţelor pe canal adiacent şi canale parazite | SCа | Raportul purtătoare/interferenţă (C/I) în primul canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-3 | BPSK: < minus 12 dB |
|  |  |  | QPSK: < minus 9 dB |
|  |  |  | 16QAM: < minus 2 dB |
|  |  |  | 64QAM: < +5 dB |
|  |  |  | 256QAM: < + 12 dB |
|  |  | Raportul C/I în primul canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-3 | BPSK: < minus 8 dB |
|  |  |  | QPSK: < minus 5dB |
|  |  |  | 16QAM: < +2 dB |
|  |  |  | 64QAM: < +9 dB |
|  |  |  | 256QAM: < + 16 dB |
|  |  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-3 | BPSK: < minus 37 dB |
|  |  |  | QPSK: < minus 34 dB |
|  |  |  | 16QAM: < minus 27 dB |
|  |  |  | 64QAM: < minus 20 dB |
|  |  |  | 256QAM: < minus 13 dB |
|  |  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-3 | BPSK: < minus 33 dB |
|  |  |  | QPSK: < minus 30 dB |
|  |  |  | 16QAM: < minus 22 dB |
|  |  |  | 64QAM: < minus 16 dB |
|  |  |  | 256QAM: < minus 9 dB |
|  | OFDM | Suprimarea interferenţei în primul canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-6 | 16QAM-3/4: ≥ 11 dB |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 4 dB |
|  |  | Suprimarea interferenţei în al doilea canal adiacent la BER=10-6 şi degradarea C/I de 3 dB | 16QAM-3/4: ≥ 30 dB |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 23 dB |
|  | OFDMA | Suprimarea interferenţei în primul canal adiacent la BER=10-6 şi degradarea C/I de 3 dB | 16QAM-3/4: ≥ 11 dB |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 4 dB |
|  |  | Suprimarea interferenţei în al doilea canal adiacent la BER=10-6 şi degradarea C/I de 3 dB | 16QAM-3/4: ≥ 30 dB |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 23 dB |
| Suprimarea canalului de imagine | OFDM | Nu mai puţin de 60 dB |

  - Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz

  - SB ale echipamentului de radioacces pentru WTD utilizează regimul SC a frecvenţei purtătoare singulare.

  - Tipul deuplexului: TDD sau FDD. În echipamentul de radioacces pentru WTD TSD sînt prevăzute regimurile de lucru semi-duplex H-FDD.

  - În echipamentul de radioacces pentru WTD TSD se utilizează lărgimea canalului radio de 20, 25, 28 MHz.

  - Modulaţia frecvenţelor purtătoare: QPSK, 16QAM, 64QAM.

  - Parametrii de bază ai emiţătoarelor SB ai echipamentului de radioacces pentru WTD TSD în benzile de frecvenţă 10 GHz - 66 GHz, măsurate nemijlocit la conectorul HF, sînt prezentaţi în tabelul 3. Pentru echipamentul de radioacces WTD cu antene incorporate, în calitate de antenă etalon se aplică antenna cu coeficientul de amplificare 0 dBi.

Tabelul 3. Parametrii de bază ai receptoarelor SB ale echipamentelor de radioacces pentru WTD TSD  standard 802.16 în benzile de frecvenţă 10 GHz - 66 GHz

| Parametrul | Valoarea |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Diapazonul dinamic de reglare a puterii emiţătorului, nu mai mic de, dB | 40 |
| Masca spectrală | Măştile spectrale pentru QPSK şi 16QAM Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii spectrale |
|  | ΔF, MHz | A | B | C | D | E |
|  | 24 | 9,6 | 19,2 | 24,0 | 48,0 | 60,0 |
|  | 25 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 |
|  | 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
|  | Masca spectrală pentru 64QAM |
|  | Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii spectrale |
|  | ΔF, MHz | A, A’ | B | C | D | E |
|  | 24 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 48,0 | 60,0 |
|  | 25 | 12,5 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 |
|  | 28 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | 56,0 | 70,0 |
| Nivelul admisibil al emisiilor spurioase, nu depăşeşte, dBm | –50 dBm, la 30 MHz ( f ( 21,2 GHz –30 dBm, şa 21,2 GHz ( f |
| Instabilitatea relativă a frecvenţei emiţătorului | 810-6 |
| Erorile modulaţiei | Erorile modulaţiei la diverse tipuri de modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos |
|  | Tipul modulaţiei | Eroarea modulaţiei, % |
|  | QPSK | 10 |
|  | 16QAM | 3 |
|  | 64QAM | 1,5 |

  - Cerinţele faţă de parametrii receptorului staţiei de bază a echipamentului WTD TSD în banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz sînt indicate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Parametrii de bază ai receptorului staţiei de bază a echipamentului WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz

| Parametrul | Valoarea |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Sensibilitatea receptorului, nu va depăşi, dBm | Pentru probabilitatea BER=10-3 QPSK: –94+10log(ΔF) 16QAM: –87+10log(ΔF) 64QAM: –79+10log(ΔF) Pentru probabilitatea BER=10-6 QPSK: –90+10log(ΔF) 16QAM: –83+10log(ΔF) 64QAM: –74+10log(ΔF) ΔF – lărgimea canalului în MHz |
| Diapazonul dinamic a receptorului, nu mai mic de, dB | 27 |
| Nivelul admisibil al emisiilor spurioase, nu va depăşi | –50 dBм cînd 30 MHz ( f ( 21,2 GHz –30 dBм cînd 21,2 GHz ( f |
| Suprimarea interferenţelor pe canale adiacente | Raportul purtătoare/interferenţă (C/I) în primul canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-3 | QPSK: < minus 9 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 2 dB |
|  |  | 64QAM: < +5 dB |
|  | Raportul C/I în primul canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-3 | QPSK: < minus 5dB |
|  |  | 16QAM: < +2 dB |
|  |  | 64QAM: < +9 dB |
|  | Raportul C/I în primul canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-6 | QPSK: < minus 5 dB |
|  |  | 16QAM: < +2 dB |
|  |  | 64QAM: < +9 dB |
|  | Raportul C/I în primul canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-6 | QPSK: < minus 1 dB |
|  |  | 16QAM: < +6 dB |
|  |  | 64QAM: < +13 dB |
|  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-3 | QPSK: < minus 34 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 27 dB |
|  |  | 64QAM: < minus 20 dB |
| 1 | 2 |
|  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-3 | QPSK: < minus 30 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 22 dB |
|  |  | 64QAM: < minus 16 dB |
|  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-6 | QPSK: < minus 30 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 23 dB |
|  |  | 64QAM: < minus 16 dB |
|  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-6 | QPSK: < minus 26 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 20 dB |
|  |  | 64QAM: < minus 12 dB |

Anexa 9

Cerinţe faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 802.16

1.Staţiile de abonat WTD TSD standard 802.16-04 funcţionează în banda de frecvenţe de la 2 GHz la 66 GHz.

2.Cerinţele faţă de parametrii staţiilor WTD TSD standard 802.16-04 în banda de frecvenţe de la 2 GHz la 11 GHz sînt indicate în punctul 4 al Anexei Ошибка! Источник ссылки не найден. la Regulament.

3Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţe de la 11 GHz la 66 GHz sînt indicate în punctul 5 al Anexei Ошибка! Источник ссылки не найден. la Regulament.

4.Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 802.16, în banda de frecvenţe 2 GHz - 11GHz.

4.1. Staţiile de abonat WTD TSD utilizează unul din următoarele regimuri de funcţionare:

1) Regimul purtătoarei singulare (SCa);

2) Regimul Multiplexare cu Divizare in Frecventa Ortogonala (OFDM);

3)Regimul Multiplexare cu Divizare in Frecventa Ortogonala cu acces multiplu (OFDMA);

4.2. La formarea semnalului de ieşire a staţiei de abonat în regim OFDM este aplicată transformarea inversă Fourier utilizînd 256 puncte de eşantionare.

4.3. La formarea semnalului de ieşire a staţiei de abonat în regim OFDMA:

1) Este aplicată transformarea inversă Fourier, conţinînd unul din punctele şirului: 128, 512, 1024, 2048;

2) Este aplicată transformata inversă Fourier cu modificarea dinamică a numărului de puncte din şirul 128, 512, 1024, 2048 (SOFDMA).

4.4. În dependenţă de viteza necesară  de transmisiune a datelor a  staţiei de abonat pot fi aplicate următoarele medote de modulaţie a frecvenţei purtătoare:

1) Manipulare binară de fază (BPSK);

2) Manipulare cuadratură în fază (QPSK);

a)Manipulare cuadratură în amplitudine de 16 poziţii (16QAM);

b)Manipulare cuadratură în amplitudine de 64 poziţii (64QAM).

În regim SCa se permite aplicarea manipulării cuadratură în amplitudine de 256 puncte de eşantionare (265QAM).

  - Lărgimea canalului ΔF a staţiilor de bază se stabileşte divizibilă 
0,25 MHz şi constituie o valoare nu mai mică de 1,25 MHz şi nu mai mare de 28 MHz.

  - În regim OFDM staţiile de abonat utilizează un resurs de canal complet ΔF sau în careva sub-canale de frecvenţă separate sau grupuri de sub-canale.

  - SA funcţionează în regim duplex cu divizare în timp (TDD) sau cu divizare în frecvenţă (FDD).

  - Se permite funcţionarea SA în regim semi-duplex cu divizare în frecvenţă (H-FDD).

  - SA susţin regimul de comunicaţii punct-punct.

  - Pentru echipamentele reţelei de acces mobil în bandă largă, suplimentar se îndeplinesc următoarele cerinţe:

1) SA ale comunicaţiilor mobile susţin procedurile hand-over;

2) SA susţin regimul de gardă (sleep-mode).

  - Parametrii de bază ai emiţătoarelor SA ale echipamentelor de radioacces pentru WTD TSD în banda de frecvenţe 2 GHz - 11 GHz, măsuraţi nemijlocit la conectorul HF al emiţătorului sînt prezentaţi în Tabelul 1. Pentru echipamentul de radioacces WTD cu antene incorporate, în calitate de antenă etalon se aplică antenna cu coeficientul de amplificare 0 dBi.

Tabelul 1. Parametrii de bază ai emiţătoarelor SA WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz

| Parametrul | Regimul de lucru | Valoarea |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Dirijarea cu puterea emiţătorului | SCа | Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului constituie nu mai puţin de 30 dB, pasul minim de reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu depăşeşte ±25%, dar nu mai mult de 4 dB. |
|  | OFDM | Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului constituie nu mai puţin de 30 dB (50 dB la utilizarea sub-canalelor), pasul minim de reglare 1 dB. Precizia relativă a reglării puterii constituie: (1,5 dB în limitele reglării pînă la 15 dB; (3,0 dB în limitele reglării de la15 dB la 30 dB; (5,0 dB în limitele reglării mai sus de 30 dB. |
|  | OFDMA | Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului constituie nu mai puţin de 45 dB, pasul minim de reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu depăşeşte (50%, dar nu mai mult de 4 dB. |
| Masca spectrală | SCа (banda 5 GHz, 6 GHz) | Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii spectrale |
|  |  | ΔF, МГц | A | B | C | D |
|  |  | 10 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 14,75 |
|  |  | 20 | 9,5 | 10,5 | 19,5 | 29,5 |
|  | OFDM, OFDMA |  |
|  | Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştilor spectrale ΔF, МГц A B C D E F 1,25 0,625 0,625 0,893 1,321 2,500 3,125 1,5 0,750 0,750 1,071 1,586 3,000 3,750 1,75 0,875 0,875 1,250 1,850 3,500 4,375 2,5 1,250 1,250 1,785 2,643 5,000 6,250 3 1,500 1,500 2,142 3,171 6,000 7,500 3,5 1,750 1,750 2,499 3,700 7,000 8,750 5 2,500 2,500 3,570 5,285 10,000 12,500 6 3,000 3,000 4,284 6,342 12,000 15,000 7 3,500 3,500 4,998 7,399 14,000 17,500 8,75 4,375 4,375 6,248 9,249 17,500 21,875 10 5,000 5,000 7,140 10,570 20,000 25,000 12 6,000 6,000 8,568 12,684 24,000 30,000 14 7,000 7,000 9,996 14,798 28,000 35,000 15 7,500 7,500 10,710 15,855 30,000 37,500 17,5 8,750 8,750 12,495 18,498 35,000 43,750 20 10,000 10,000 14,280 21,140 40,000 50,000 24 12,000 12,000 17,136 25,368 48,000 60,000 28 14,000 14,000 19,992 29,596 56,000 70,000 Pentru valorile ΔF, ce nu au fost indicate în tabelul dat, valorile frecvenţelor în punctele de inflexiune FA, FB, FC, FD, FE, FF, se calculează după formulele: FA=0,5*ΔF; FB=0,5*ΔF; FC=0,714*ΔF; FD=1,057*ΔF; FE=2,0*ΔF; FF=2,5*ΔF. |
| Nivelul admisibil al emisiilor spurioase | SCа, OFDM, OFDMA | Minus 50 dBм, în banda de frecvenţe 30 MHz – 21,2 GHz Minus 30 dBм, în banda de frecvenţe mai sus de21,2 GHz |
| Eroarea relativă a stabilirii frecvenţei, nu mai mult | SCа | ±15∙10-6 |
|  | OFDM | 2% de la ecartul de frecvenţă al sub-purtătoarelor |
|  | OFDMA | 2% de la ecartul de frecvenţă al sub-purtătoarelor |
| Raportul semnal/zgomot la ieşirea emiţătorului | SCa | Nu mai mic de 40 dB |
| Erorile modulaţiei | SCa | Erorile modulaţiei la diverse tipuri de modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos |
|  |  | Tipul modulaţiei | Eroarea modulaţiei, % |
|  |  | BPSK | 12 |
|  |  | QPSK | 12 |
|  |  | 16QAM | 6 |
|  |  | 64QAM | 3.1 |
|  |  | 256QAM | 1,5 |
| Erorile constelare ale emiţătorului (Constella-tion error) | OFDM | Valoarea medie de cuadratură (VMC) a erorii constelare (Constellation error) pentru diverse tipuri de modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos |
|  |  | Tipul modulaţiei – viteza relativă de codare | VMC ale erorilor constelare ale modulaţiei, dB |
|  |  | BPSK-1/2 | minus 13,0 |
|  |  | QPSK-1/2 | minus 16,0 |
|  |  | QPSK-3/4 | minus 18,5 |
|  |  | 16QAM-1/2 | minus 21,5 |
|  |  | 16QAM-3/4 | minus 25,0 |
|  |  | 64QAM-2/3 | minus 29,0 |
|  |  | 64QAM-3/4 | minus 31,0 |
|  | OFDMA | VMC ale erorilor constelare pentru diverse tipuri de modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos |
|  |  | VMC ale erorilor constelare ale modulaţiei, dB | VMC ale erorilor constelare ale modulaţiei, dB |
|  |  | QPSK-1/2 | minus 15,0 |
|  |  | QPSK-3/4 | minus 18,0 |
|  |  | 16QAM-1/2 | minus 20,5 |
|  |  | 16QAM-3/4 | minus 24,0 |
|  |  | 64QAM-1/2 | minus 26,0 |
|  |  | 64QAM-2/3 | minus 28,0 |
|  |  | 64QAM-3/4 | minus 30,0 |

  - Parametrii de bază ai receptoarelor SA ale echipamentelor de radioacces pentru WTD TSD în benzile de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz sînt prezentaţi în Tabelul 2.

Tabelul 2. Parametrii de bază ai receptoarelor SA ale echipamentelor de radioacces pentru WTD TSD  standard 802.16

în benzile de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz

| Parametrul | Regimul de lucru | Valoarea |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Sensibilitatea | SCа | BPSK:-96,2+10log(ΔF) QPSK: –93,2+10log(ΔF) 16QAM: –86,2+10log(ΔF) 64QAM: –80,0+10log(ΔF) Toate valorile sensibilităţii receptorului sînt indicate în dBm, pentru valoarea BER 10-3 |
|  | OFDM ΔF, MHz BPSK QPSK 16QAM 64QAM ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 1,25 -97,5 -94,5 -92,0 -89,0 -85,5 -81,5 -79,5 2,5 -94,5 -91,5 -89,0 -86,0 -82,5 -78,5 -76,5 5 -91,5 -88,5 -86,0 -83,0 -79,5 -75,5 -73,5 10 -88,5 -85,5 -83,0 -80,0 -76,5 -72,5 -70,5 15 -86,7 -83,7 -81,2 -78,2 -74,7 -70,7 -68,7 20 -85,4 -82,4 -79,9 -76,9 -73,4 -69,4 -67,4 |
|  | ΔF, MHz BPSK QPSK 16QAM 64QAM ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 1,5 -96,7 -93,7 -91,2 -88,2 -84,7 -80,7 -78,7 3 -93,7 -90,7 -88,2 -85,2 -81,7 -77,7 -75,7 6 -90,7 -87,7 -85,2 -82,2 -78,7 -74,7 -72,7 12 -87,7 -84,7 -82,2 -79,2 -75,7 -71,7 -69,7 24 -84,7 -81,7 -79,2 -76,2 -72,7 -68,7 -66,7 ΔF, MHz BPSK QPSK 16QAM 64QAM ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 1,75 -96,1 -93,1 -90,6 -87,6 -84,1 -80,1 -78,1 3,5 -93,0 -90,0 -87,5 -84,5 -81,0 -77,0 -75,0 7 -90,0 -87,0 -84,5 -81,5 -78,0 -74,0 -72,0 14 -87,0 -84,0 -81,5 -78,5 -75,0 -71,0 -69,0 28 -84,0 -81,0 -78,5 -75,5 -72,0 -68,0 -66,0 |
|  | OFDMA ΔF, MHz QPSK 16QAM 64QAM ½ ¾ ½ ¾ ½ 2/3 ¾ 1,25 -96,3 -93,3 -90,8 -87,3 -85,3 -83,3 -81,3 1,5 -95,5 -92,5 -90,0 -86,5 -84,5 -82,5 -80,5 1,75 -94,8 -91,8 -89,3 -85,8 -83,8 -81,8 -79,8 3 -92,5 -89,5 -87,0 -83,5 -81,5 -79,5 -77,5 3,5 -91,8 -88,8 -86,3 -82,8 -80,8 -78,8 -76,8 5 -90,2 -87,2 -84,7 -81,2 -79,2 -77,2 -75,2 6 -89,4 -86,4 -83,9 -80,4 -78,4 -76,4 -74,4 7 -88,8 -85,8 -83,3 -79,8 -77,8 -75,8 -73,8 8,75 -87,8 -84,8 -82,3 -78,8 -76,8 -74,8 -72,8 10 -87,2 -84,2 -81,7 -78,2 -76,2 -74,2 -72,2 12 -86,4 -83,4 -80,9 -77,4 -75,4 -73,4 -71,4 14 -85,8 -82,8 -80,3 -76,8 -74,8 -72,8 -70,8 20 -84,2 -81,2 -78,7 -75,2 -73,2 -71,2 -69,2 |
| Nivelul maxim al semnalului de intrare | SCа | SA asigură posibilitatea recepţionării semnalului de lucru la nivel –20 dBм şi rezistă semnal de intrare cu nivel 0 dBм fără defectarea electrică a circuitelor receptorului |
|  | OFDM OFDMA | Echipamentul asigură posibilitatea recepţionării semnalului de lucru la nivel –45 dBм şi rezistă semnal de intrare cu nivel 0 dBм fără defectarea electrică a circuitelor receptorului |
| Nivelul admisibil al emisiilor spurioase | SCа, OFDM, OFDMA | -50 dBм, în banda de frecvenţe 30 MHz – 21,2 GHz -30 dBм, în banda de frecvenţe mai mare de 21,2 GHz |
| Suprimarea interferenţelor pe canal adiacent şi canale parazite | SCа | Raportul (C/I) în primul canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-3 | BPSK: < minus 12 dB |
|  |  |  | QPSK: < minus 9 dB |
|  |  |  | 16QAM: < minus 2 dB |
|  |  |  | 64QAM: < +5 dB |
|  |  |  | 256QAM: < + 12 dB |
|  |  | Raportul C/I în primul canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-3 | BPSK: < minus 8 dB |
|  |  |  | QPSK: < minus 5 dB |
|  |  |  | 16QAM: < +2 dB |
|  |  |  | 64QAM: < +9 dB |
|  |  |  | 256QAM: < + 16 dB |
|  |  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-3 | BPSK: < minus 37 dB |
|  |  |  | QPSK: < minus 34 dB |
|  |  |  | 16QAM: < minus 27 dB |
|  |  |  | 64QAM: < minus 20 dB |
|  |  |  | 256QAM: < minus 13 dB |
|  |  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-3 | BPSK: < minus 33 dB |
|  |  |  | QPSK: < minus 30 dB |
|  |  |  | 16QAM: < minus 22 dB |
|  |  |  | 64QAM: < minus 16 dB |
|  |  |  | 256QAM: < minus 9 dB |
|  | OFDM | Suprimarea interferenţei în primul canal adiacent, la degradarea C/I de 3 dB şi BER=10-6 | 16QAM-3/4: ≥ 11 dB |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 4 dB |
|  |  | Suprimarea interferenţei în al doilea canal adiacent la BER=10-6 şi degradarea C/I de 3 dB | 16QAM-3/4: ≥ 30 dB |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 23 dB |
|  | OFDMA | Suprimarea interferenţei în primul canal adiacent la BER=10-6 şi degradarea C/I de 3 dB | 16QAM-3/4: ≥ 11 dB |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 4 dB |
|  |  | Suprimarea interferenţei în al doilea canal adiacent la BER=10-6 şi degradarea C/I de 3 dB | 16QAM-3/4: ≥ 30 dB |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 23 dB |
| Suprimarea canalului de imagine | OFDM | Nu mai puţin de 60 dB |

- Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz.

  - SA WTD TSD utilizează regimul SC a frecvenţei purtătoare singulare.

  - Tipul duplexului: TDD sau FDD. În echipamentul de radioacces pentru WTD TSD sînt prevăzute regimurile de lucru semi-duplex H-FDD.

  - În echipamentul de radioacces pentru WTD TSD se utilizează lărgimea canalului radio de 20, 25, 28 MHz.

  - Modulaţia frecvenţelor purtătoare: QPSK, 16QAM, 64QAM.

  - Parametrii de bază ai emiţătoarelor SA ai echipamentului de radioacces pentru WTD TSD în benzile de frecvenţă 10 GHz - 66 GHz, măsurate nemijlocit la conectorul HF, sînt prezentaţi în tabelul 3. Pentru echipamentul de radioacces WTD cu antene incorporate, în calitate de antenă etalon se aplică antenna cu coeficientul de amplificare 0 dBi.

Tabelul 3. Parametrii de bază ai receptoarelor SA ale echipamentelor de radioacces pentru WTD TSD  standard 802.16

în benzile de frecvenţă 10 GHz - 66 GHz

| Parametrul | Valoarea |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Reglarea puterii emiţătorului | Diapazonul dinamic de reglare a puterii emiţătorului constituie nu mai puţin de 40 dB, pasul minim de reglare 0,5 dB. Eroarea reglării puterii constituie: (0,5 dB cînd pasul reglării este de pînă la 2 dB; (2,0 dB cînd pasul reglării este de la 2 dB la 5 dB; (3,0 dB cînd pasul reglării este mai mare de 5 dB |
| Masca spectrală | Măştile spectrale pentru QPSK şi 16QAM Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii spectrale |
|  | ΔF, МГц | A | B | C | D | E |
|  | 24 | 9,6 | 19,2 | 24,0 | 48,0 | 60,0 |
|  | 25 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 |
|  | 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
|  | Masca spectrală pentru 64QAM Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii spectrale |
|  | ΔF, МГц | A, A’ | B | C | D | E |
|  | 24 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 48,0 | 60,0 |
|  | 25 | 12,5 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 |
|  | 28 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | 56,0 | 70,0 |
| Nivelul admisibil al emisiilor spurioase, nu depăşeşte, dBm | –40 dBm, cînd 30 MHz ( f ( 21,2 GHz –30 dBm, cînd 21,2 GHz ( f |
| Erorile modulaţiei | Erorile modulaţiei nu depăşesc valorile indicate mai jos |
|  | Tipul modulaţiei | Eroarea modulaţiei, % |
|  | QPSK | 10 |
|  | 16QAM | 3 |
|  | 64QAM | 1,5 |

  - Cerinţele faţă de parametrii receptorului SA a echipamentului WTD TSD sînt indicate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Parametrii de bază ai receptorului SA a echipamentului WTD TSD standard 802.16 în banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz

| Parametrul | Valoarea |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Sensibilitatea receptorului, nu va depăşi, dBm | Pentru probabilitatea BER=10-3 QPSK: –94+10log(ΔF) 16QAM: –87+10log(ΔF) 64QAM: –79+10log(ΔF) Pentru probabilitatea BER=10-6 QPSK: –90+10log(ΔF) 16QAM: –83+10log(ΔF) 64QAM: –74+10log(ΔF) ΔF – lărgimea canalului în MHz |
| Diapazonul dinamic a receptorului la modulare QPSK, nu mai mic de, dB | 27 |
| Nivelul admisibil al emisiilor parazite, nu va depăşi | –40 dBm, cînd при 30 MHz ( f ( 21,2 GHz –30 dBm, cînd 21,2 GHz ( f |
| Parametrul | Valoarea |
| 1 | 2 |
| Suprimarea interferenţelor pe canale adiacente | Raportul purtătoare/interferenţă (C/I) în primul canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-3 | QPSK: < minus 9 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 2 dB |
|  |  | 64QAM: < +5 dB |
|  | Raportul C/I în primul canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-3 | QPSK: < minus dB |
|  |  | 16QAM: < +2 dB |
|  |  | 64QAM: < +9 dB |
|  | Raportul C/I în primul canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-6 | QPSK: < minus 5 dB |
|  |  | 16QAM: < +2 dB |
|  |  | 64QAM: < +9 dB |
|  | Raportul C/I în primul canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-6 | QPSK: < minus 1 dB |
|  |  | 16QAM: < +6 dB |
|  |  | 64QAM: < +13 dB |
|  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-3 | QPSK: < minus 34 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 27 dB |
|  |  | 64QAM: < minus 20 dB |
|  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-3 | QPSK: < minus 30 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 22 dB |
|  |  | 64QAM: < minus 16 dB |
|  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 3 dB şi BER=10-6 | QPSK: < minus 30 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 23 dB |
|  |  | 64QAM: < minus 16 dB |
|  | Raportul C/I în al doilea canal adiacent, la degradarea de 1 dB şi BER=10-6 | QPSK: < minus 26 dB |
|  |  | 16QAM: < minus 20 dB |
|  |  | 64QAM: < minus 12 dB |

Anexa 10

Cerinţe faţă de parametrii benzii de frecvenţă de emisie la randament maxim

Pentru echipamentele ce funcţionează în benzile de frecvenţă de pînă la 11 GHz cu semnale fără lărgirea spectrului, cu excepţia OFDMA, valorile admisibile ale lărgimii de bandă necesare, lărgimii de bandă de control şi nivelul emisiilor în afara benzii se calculează după formulele, prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1

| Clasa de emisie | Lărgimea de bandă necesară ВN, Hz | Lărgimea de bandă de control ВC, Hz | Lărgimea de bandă după nivel minus 40, 50, 60 dB, Hz (emisii în afara benzii) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulare în amplitudine-fază |
| Purtătoarea manipulată în amplitudine-fază D1W, D7W | BN = R/log2S, unde R – viteza de transmitere, bps; S – poziţionarea FM | ВC =1,5 BN | B-40=1,7 BN =1,13 ВC cînd S=4 | Pentru semnale, a căror timp relativ de stabilire a impulsului ((0,5 |
| Manipulare în frecvenţă |
| Manipulare în frecvenţă la transmiterea informaţiei digitale F1D, F7D | BN =2,4R√m, pentru 0,5(m((1,5 BN =1,2R+2,4D, pentru 1,5(m((5,5 BN =1,9R+2,1D, pentru 5,5(m((20 | ВC =2,3 BN / (m(+12)1/6 | B-40= ВC[2,86–(m(+12)1/6] B-50= ВC[4–(m(+8)1/4] B-60= ВC[4,8–(m(+5)1/3] | m(=2D/R, unde D – devierea de vîrf a frecvenţei; R– viteza de transmitere, bps |

| Manipulare în frecvenţă, transmitere multicanală F7D, F7W, F7DD, F7WD | BN =KGR, unde KG în tabelul 2 | ВC=1,2 BN | B-40=1,2 ВC B-50=1,4 ВC B-60=1,6 ВC | Manipulare în frecvenţă cu filtru Gauss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulare în fază |
| Transmitere multicanal, manipulare în fază G1D, G1E, G1F, G1W | BN = KR/log2S, unde R – viteza de transmitere, bps; К – coeficient; S – poziţionarea FM | ВC =1,4 BN ВC =2,8KR/ log2S | B-40=1,86 ВC B-50=3,28 ВC B-60=5,7 ВC | 4(К(20 pentru BPSK fără filtrare; 1,5(К(4 pentru BPSK cu filtrare |
| Transmitere multicanal G7D, G7E, G7F, G7W | BN = 2,5R/log2S | ВC =1,2 BN | B-40=1,17 ВC B-50=1,67 ВC B-60=3,33 ВC | 8PSK sau 16PSK |

| G9D | BN = KRR/log2S КR – coeficientul excesului de codare la înlăturarea erorilor | ВC =1,4 BN | B-40=1,4 ВC B-50=1,8÷2,3 ВC B-60=2,5÷3 ВC | Dacă excesul ( se indică în %, КR=1+(/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BN =KR K=1,5÷2 BN =KR K=4(95%)÷ 20(99%) | ВC =1,4 BN | B-40=2,6 ВC B-50=4,6 ВC B-60=8,2 ВC | BPSK cu filtrare BPSK fără filtrare |
|  | BN =R | ВC =1,2 BN | B-40=1,17 ВC B-50=1,7 ВC B-60=3,33 ВC | QPSK |

Tabelul 2.  Dependenţele coeficientului КG (BT)

| ВТ | ( | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,28 | 1,14 | 1,1 | 1,07 | 0,93 | 0,86 | 0,70 | medie |
| КG (BT) | 0,94 |  |  | 0,80 | 0,70 | 0,67 | 0,53 | Gradul de acoperire al benzii 95% |
|  | 1,28 |  |  | 1,03 | 0,91 | 0,86 | 0,70 | Gradul de acoperire al benzii 99% |
|  | 2,81 |  |  | 1,20 | 1,06 | 1,00 | 0,83 | Gradul de acoperire al benzii 99,8% |
| Tipul modulării | MSK | GMSK |  |

BT – banda normată a filtrului, egală cu multiplicarea benzii filtrului la nivel–3 dB cu durata transmiterii unui element de cod

1. Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de frecvenţă 2300 – 2500 MHz cu viteza de transport date pe canal radio 1; 2; 5,5; 6; 9; 11, 22 Mbps, masca spectrului este prezentată în fig. 1.

Figura 1.

Notă: Regimul de măsurare:

1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz.

2. Banda revizuită – 100 MHz.

3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 100 kHz.

2.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de frecvenţă 2300 – 2500 MHz cu viteza de transport date pe canal radio 12; 18; 24; 36; 48; 54;   108 Mbps  masca spectrului este prezentată în fig. 2.

Figura 1.

Notă: Regimul de măsurare:

1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz.

2. Banda revizuită – 100 MHz.

3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 30 kHz.

3.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează cu semnal de transport date cu lărgirea spectrului în benzile de frecvenţă 2500 – 2700 MHz, masca spectrală a semnalului emis este prezentată în Figura 3.

4.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de frecvenţă 5 GHz,  6 GHz cu viteza de transport date pe canal radio 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 108 Mbps cu ecart de canal de 20 GHz, masca spectrală a semnalului emis este prezentată în Figura 1.

5.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de frecvenţă 5 GHz, 6 GHz, masca spectrală a semnalului emis este prezentată în Figura 2.

Figura 3.

Notă: Regimul de măsurare:

1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz.

2. Banda revizuită – 20 MHz.

3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 0,3 kHz.

6.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de frecvenţă 3,4 – 3,6 GHz, 10,15 – 10,30 GHz, 10,50 – 10,65 GHz măştile spectrale sînt prezentate în Figurile Ошибка! Источник ссылки не найден., 3.

Figura 2.

Notă: Regimul de măsurare:

1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz.

2. Banda revizuită – 100 MHz.

3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 30 kHz.

Frecvenţele pentru măştile spectrale (Figura 4) sînt prezentate în Tabelul 3.

Tabelul 3

| Ecartul canalului, MHz | А, MHz | B, MHz | C, MHz | D, MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4,75 | 5,25 | 9,75 | 14,75 |
| 20 | 9,5 | 10,5 | 19,5 | 29,5 |
| N | (N/20)9,5 | (N/20)10,5 | (N/20)19,5 | (N/20)29,5 |

Figura 5. Măştile spectrale pentru echipament de radioacces WTD cu tipuri de modulaţie QPSK, 16QAM, 64QAM

Frecvenţele pentru măştile spectrale (Figura 5) sînt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4

|  | Frecvenţa, MHz |
| --- | --- |
| Tipul modulaţiei QPSK |
| Ecartul canalului, MHz | Punct А 0 dB | Punct В –25 dB | Punct С –25 dB | Punct D –45 dB | Punct Е –45 dB |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 6,8 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| Tipul modulaţiei 16QAM |
| Ecartul canalului, MHz | Punct А 0 dB | Punct В –32 dB | Punct С –37 dB | Punct D –50 dB | Punct Е –50 dB |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1.5 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |

| Tipul modulaţiei 64QAM |
| --- |
| Ecartul canalului, MHz | Punct А 0 dB | Punct В –37 dB | Punct С –42 dB | Punct D –50 dB | Punct Е –50 dB |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1.5 | 2,9 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |

Notă: Regimul de măsurare:

1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz.

2. Banda revizuită – 100 MHz.

3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 0,3 kHz.

Figura 3. Măştile spectrale pentru echipament de radioacces WTD cu semnal OFDM

Frecvenţele pentru măştile spectrale (Figura 6) sînt prezentate în Tabelul 5.

Tabelul 5

|  | Frecvenţa, MHz |
| --- | --- |
| Tipul semnalului – OFDM cu QPSK |
| Ecartul canalului, MHz | Punct А 0 dB | Punct В –8 dB | Punct С –25 dB | Punct D –27dB | Punct Е –50 dB | Punct F –50 dB |
| 1,75 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 35 | 35 | 5,0 | 7,4 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 14,8 | 28 | 35 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 20,0 | 29,6 | 56 | 70 |
| Tipul semnalului – OFDM сu 16QAM |
| Ecartul canalului, MHz | Punct А 0 dB | Punct В –8 dB | Punct С –27 dB | Punct D –32dB | Punct Е –50 dB | Punct F –50 dB |
| 1,75 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 7,4 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7,0 | 7,0 | 10 | 14,8 | 28 | 35 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 20 | 29,6 | 56 | 70 |
| Tipul semnalului – OFDM сu 64QAM |
| Ecartul canalului, MHz | Punct А 0 dB | Punct В –8 dB | Punct С –32 dB | Punct D –38dB | Punct Е –50 dB | Punct F –50 dB |
| 1,75 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 35 | 35 | 5,0 | 7,4 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7,0 | 7,0 | 10 | 14,8 | 28 | 35 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 20 | 29,6 | 56 | 70 |

7.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de frecvenţă 24,25 – 29,5 GHz 40,5 – 43,5 GHz măştile spectrale sînt prezentate în Figurile 4, 5.

Figura 4. Măştile spectrale pentru echipament de radioacces WTD cu tipul modulaţiei QPSK, 16QAM

Tabelul 6

|  | Frecvenţa, MHz |
| --- | --- |
| Tipul modulaţiei QPSK |
| Ecartul canalului, MHz | Punct А 0 dB | Punct В –23 dB | Punct С –23 dB | Punct D –45 dB | Punct Е –45 dB |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,5 | 2,8 | 3,7 | 7 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11 | 19 | 25 | 45 | 70 |
| 56 | 18 | 32 | 40 | 70 | 140 |
| Tipul modulaţiei 16QAM |
| Ecartul canalului, MHz | Punct А 0 dB | Punct В –32 dB | Punct С –37 dB | Punct D –50 dB | Punct Е –50 dB |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1.5 | 2,8 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| 56 | 22,5 | 45 | 56 | 112 | 140 |

Notă: Regimul de măsurare:

1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz.

2. Banda revizuită – 100 MHz.

3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 0,3 kHz.

Figura 5. Măştile spectrale pentru echipament de radioacces WTD cu tipul modulaţiei 64QAM

Frecvenţele pentru măştile spectrale (Figura 8) sînt prezentate în Tabelul 7.

Tabelul 7

| Ecartul canalului, MHz | Punct А 0 dB | Punct А( –13 dB | Punct В –34 dB | Punct С –42 dB | Punct D –52 dB | Punct Е –52 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,75 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,8 | 3,7 | 7 | 8,75 |
| 7, 0 | 3,5 | 3,5 | 5,6 | 7 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7 | 7 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 14 | 14 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| 56 | 28 | 28 | 45 | 56 | 112 | 140 |

Anexa 11

Cerinţe faţă de parametrii emisiilor spurioase la randament maxim

Valorile nivelelor emisiilor spurioase ale emiţătoarelor sînt prezentate în tablelul 1.

Tabelul 1

| Banda de frecvenţe | Nivelul admisibil al emisiilor spurioase, nu depăşeşte |
| --- | --- |
| Pînă la 470 MHz | La puterea purtătoarei pînă la 25 W – 2,5 μW La puterea purtătoarei mai mare de 25 W – minus 70 dB |
| 470 – 1690 MHz | minus 40 dB, dar nu depăşeşte 25 μW, în banda de frecvenţe70 MHz –11 GHz |
| 1690 –2100 MHz | minus 36 dBm, în banda de frecvenţe 30 MHz –1 GHz minus 30 dBm, în banda de frecvenţe 1 GHz –12,75 GHz |
| 2100 –2700 MHz | - minus 36 dBm în banda de frecvenţe 30 MHz – 1GHz; - minus 30 dBm în banda de frecvenţe 1 – 12,75 GHz; - minus 47 dBm în benzile de frecvenţe 1,8 – 1,9 GHz и 5,15 – 5,3 GHz |
| 3,4 – 43,5 GHz | Staţia de bază: -minus 50 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz– 21,2 GHz; -minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz. Staţia de abonat: -minus 40 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz– 21,2 GHz; -minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz |

Anexa 12

Cerinţe faţă de instabilitatea relativă a frecvenţei emiţătorului sau frecvenţei circuitului oscilant al generatorului din componenţa emiţătorului

Valorile instabilităţii relative a frecvenţei emiţătorului sau frecvenţei circuitului oscilant al generatorului din componenţa emiţătorului sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Banda de frecvenţă | Instabilitatea relativă a frecvenţei emiţătorului |
| --- | --- |
| Pînă la 470 MHz | 2010-6 |
| 470 –1690 MHz | 5010-6 |
| 1690 – 3600 MHz | 2510-6 |
| 5150 – 6425 MHz | 2010-6 |
| 10,15 – 43,5 GHz | 1510-6 |

Anexa 13

Cerinţe faţă de parametrii emisiilor parazite la randament maxim

Valorile nivelelor emisiilor parazite sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Banda de frecvenţe | Nivelul admisibil al emisiilor spurioase, nu depăşeşte |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Până la 470 MHz | minus 80 dB |
| 470 – 1690 MHz | minus 40 dB, dar nu depăşeşte 25 μW, în banda de frecvenţe70 MHz – 11 GHz |
| 1690 – 2700 MHz | minus 57 dBm în banda de frecvenţe 30 MHz – 1 GHz minus 47 dBm în banda de frecvenţe 1 – 12,75 GHz |
| 3400 – 3600 MHz | Staţia de bază: - minus 50 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz – 21,2 GHz; - minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz. Staţia de abonat: - minus 40 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz – 21,2 GHz; - minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz |
| 5150 – 6425 MHz | minus 57 dBm în banda de frecvenţe 30 MHz – 1 GHz minus 50 dBm în banda de frecvenţe 1 – 26,5 GHz |
| 10,15 – 43,5 GHz | Staţia de bază: - minus 50 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz – 21,2 GHz; - minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz. Staţia de abonat: - minus 40 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz – 21,2 GHz; - minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz |

Anexa 14

Cerinţe faţă de parametrii de sensibilitate a receptorului pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ

1.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în banda de frecvenţe de pînă la 1350 MHz cu semnale fără largirea spectrului, sensibilitatea receptorului, care asigură valoarea ratei de eroare a biţilor (Кer)=10-6, nu depăşeşte 0,8 μV.

2.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de frecvenţe de pînă la 1000 MHz, 1000 – 1350 MHz, 2300 – 2500 MHz, 3400 – 3600 MHz  cu lărgirea spectrului, sensibilitatea receptorului este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1

| Banda de frecvenţe | Sensibilitatea receptorului, nu depăşeşte, dBm la viteza de transmitere a informaţiei în canal, Mbps |
| --- | --- |
|  | (2 (6) | 2 (9) | 5,5 (12) | 11 (18) | 24 | 36 | 48 | 54 |
| Pînă la 1000 MHz | –86 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1000 – 1350 MHz | –84 | –81 | –79 | –77 | – | – | – | – |
| 2300 –2500 MHz | -80 (–85) | (–83) | (–82) | -76 (–80) | –78 | –77 | –76 | –73 |
| 3400 – 3600 MHz | –80 | – | – | –76 | – | – | – | – |

Pentru benzile de frecvenţă de pînă la 1000 MHz, 1000 – 1350 MHz sînt prezentate nivelele semnalelor, ce asigură valoarea ratei de eroare a biţilor (Кer)=10-6.

Pentru benzile de frecvenţă 2300 – 2500 MHz, 3400 – 3600 MHz sînt prezentate nivelele semnalelor, ce asigură procentul cadrelor, recepţionate cu erori mai jos de 8% de la numărul total de cadre recepţionate, la o lungime de cadru egală cu 1024 Biţi.

3.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de frecvenţe 1690 – 2300 MHz, 2500 – 2700 MHz sensibilitatea receptorului este prezentată în tabelul 2.

Tabelul 2

| Pentru banda de frecvenţe 1690 – 2300 MHz |
| --- |
| Tipul modulaţiei | BPSK | QPSK | 8PSK | 12QAM | 16QAM |
| Sensibilitatea receptorului, ce asigură valoarea ratei de eroare a pachetelor recepţionate (Кer)=10-2, nu depăşeşte, dBm | -101 | -96 | -94 | -89 | -87 |
| Pentru banda de frecvenţe 2500 – 2700 MHz |
| Tipul modulaţiei | QPSK | 16QAM | 64QAM | 16QAM fără codarea Viterbi |
| Sensibilitatea receptorului, ce asigură valoarea ratei de eroare a pachetelor recepţionate (Кer)=10-4, nu depăşeşte, dBm | –94 | –86 | –82 | –74 |

4.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de frecvenţe 5 GHz, 6 GHz sensibilitatea receptorului este prezentată în tabelele  3 - 5.

Tabelul 3

| Condiţiile de măsurare | Sensibilitatea receptorului, nu depăşeşte, dBm la viteza de transmitere a informaţiei în canal, Mbps |
| --- | --- |
|  | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 (27) | 36 | 48 | 54 |
| Procentul pachetelor recepţionate cu eroare mai mică de 10% de la numărul total de pachete recepţionate, la lungimea pachetului 1000 Bite | –82 | –81 | –79 | –77 | –74 | –70 | –66 | –65 |
| Procentul pachetelor recepţionate cu eroare mai mică de 10% de la numărul total de pachete recepţionate, la lungimea pachetului 54 Bite | –85 | –83 | –81 | –79 | (–75) | –73 | – | –68 |

Tabelul 4

| Tipul modulaţiei | Formula de calcul a nivelului minim al semnalului la intrarea în receptor în punctul C pentru echipamentul SC, ce asigură valoarea ratei de eroare a biţilor (Кer)=10-6, în lipsa codării |
| --- | --- |
| QPSK | –93,4+10logΔf |
| 16QAM | –86,6+10logΔf |
| 64QAM | –80,4+10logΔf |

Tabelul 5

|  | Sensibilitatea receptorului (nu depăşeşte, dBm) pentru echipamentul OFDM şi OFDMA, ce asigură valoarea Кer=10-6, pentru mesaj standard |
| --- | --- |
| Δf, MHz | QPSK | 16QAM | 64QAM |
|  | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 3/4 |
| 1,5 | –91 | –89 | –84 | –82 | –78 | –76 |
| 1,75 | –90 | –87 | –83 | –81 | –77 | –75 |
| 3 | –88 | –86 | –81 | –79 | –75 | –73 |
| 3,5 | –87 | –85 | –80 | –78 | –74 | –72 |
| 5 | –86 | –84 | –79 | –77 | –72 | –71 |
| 6 | –85 | –83 | –78 | –76 | –72 | –70 |
| 7 | –84 | –82 | –77 | –75 | –71 | –69 |
| 10 | –83 | –81 | –76 | –74 | –69 | –68 |
| 12 | –82 | –80 | –75 | –73 | –69 | –67 |
| 14 | –81 | –79 | –74 | –72 | –68 | –66 |
| 20 | –80 | –78 | –73 | –71 | –66 | –65 |

5.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de frecvenţe 10,15 – 10,65 GHz sensibilitatea receptorului este prezentată în tabelul 6.

Tabelul 6

|  | Sensibilitatea receptorului (nu depăşeşte, dBm), ce asigură valoarea Кer=10-6, pentru mesaj standard la tipurile de modulaţie: |
| --- | --- |
| Ecart al canalului, MHz | QPSK sau QPSK cu (OFDM) | 16QAM sau 16QAM cu (OFDM) | 64QAM sau 64QAM cu OFDM |
| 3,5 | –83 | –75 | –69 |
| 7 | –80 | –72 | –66 |
| 14 | –77 | –69 | –63 |
| 28 | –74 | –66 | –60 |

6.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de frecvenţe 24,25 – 43,5  GHz sensibilitatea receptorului este prezentată în tabelul 7.

Tabelul 7

|  | Sensibilitatea receptorului, nu depăşeşte, dBm ce asigură valoarea Кer=10-6, pentru mesaj standard la tipurile de modulaţie: |
| --- | --- |
| Ecart al canalului, MHz | QPSK | 16QAM | 64QAM |
| 3,5 | –79 | –71 | –65 |
| 7 | –76 | –68 | –62 |
| 14 | –73 | –65 | –59 |
| 28 | –70 | –62 | –56 |
| 56 | –67 | –59 | –53 |

Anexa 15

Cerinţe faţă de parametrii semnalului la intrarea emiţătorului pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ

Valorile nivelului maxim al semnalului la intrarea în receptor sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Banda de frecvenţe | Nivelului maxim al semnalului la intrarea în receptor, nu mai mic, dBm | Note |
| --- | --- | --- |
| Până la 1690 MHz | –15 | cînd Кer = 10-3 |
| 1690 –2100 MHz | –30 | Ce asigură rata pachetelor primite cu eroare Кer = 10-2 |
| 2100 – 2500 MHz | –10 | Cînd procentul de cadre, recepţionate cu erori mai mic de 8% de la numărul total de cadre recepţionate (lungimea cadrului egală cu 1024 Bite) |
| 2500 – 3600 MHz | –15 | Ce asigură rata pachetelor primite cu eroare Кer=10-4 |
| 5150 – 6425 MHz | –30 | Cînd procentul de pachete de date, recepţionate cu erori mai mic de 10% de la numărul total de pachete recepţionate (lungimea pachetului egală cu 54 sau 1000 Bite) |
| 10,15 – 43,5 GHz | –20 | cînd Кer= 10-3 |

Tabelul 2

| Pentru banda de frecvenţe 1690 – 2300 MHz |
| --- |
| Tipurile modulaţiei | BPSK | QPSK | 8PSK | 12QAM | 16QAM |
| Sensibilitatea receptorului, care asigură coeficientul pachetelor recepţionate cu erori Коп=10-2, nu depăşeşte, dBm | -101 | -96 | -94 | -89 | -87 |
| Pentru banda de frecvenţe 2500 – 2700 MHz |
| Tipul modulaţiei | QPSK | 16QAM | 64QAM | 16QAM fără codarea Viterbi |
| Sensibilitatea receptorului, care asigură coeficientul pachetelor recepţionate cu erori Коп=10-4, nu depăşeşte, dBm | –94 | –86 | –82 | –74 |

  - Pentru echipamente de radioacces WTD TSD, care funcţionează în benzile de frecvenţă 5 GHz, 6 GHz, sensibilitatea receptorului este indicată în Tabelele  3 - 5.

Tabelul 3

| Condiţiile măsurării | Sensibilitatea receptorului, nu depăşeşte, dBm la viteza transportului de informaţie în canal, Mbit/s |
| --- | --- |
|  | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 (27) | 36 | 48 | 54 |
| Procentul pachetelor recepţionate cu erori mai mic de 10% de la numărul total de pachete recepţionate, la lungimea pachetului de 1000 B | –82 | –81 | –79 | –77 | –74 | –70 | –66 | –65 |
| Procentul pachetelor recepţionate cu erori mai mic de 10% de la numărul total de pachete recepţionate, la lungimea pachetului de 54 B | –85 | –83 | –81 | –79 | (–75) | –73 | – | –68 |

Tabelul 4

| Tipul modulaţiei | Formula de calcul a nivelului minim la intrarea receptorului în punctul C pentru echipamentul SC, care asigură valoarea ratei erorilor de bit (Кош)=10-6, în lipsa codării |
| --- | --- |
| QPSK | –93,4+10logΔf |
| 16QAM | –86,6+10logΔf |
| 64QAM | –80,4+10logΔf |

Tabelul 5

|  | Sensibilitatea receptorului (nu depăşeşte, dBm) pentru echipamentul OFDM şi OFDMA, ce asigură valoarea Кer=10-6, pentru mesaj standard |
| --- | --- |
| Δf, МГц | QPSK | 16QAM | 64QAM |
|  | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 3/4 |
| 1,5 | –91 | –89 | –84 | –82 | –78 | –76 |
| 1,75 | –90 | –87 | –83 | –81 | –77 | –75 |
| 3 | –88 | –86 | –81 | –79 | –75 | –73 |
| 3,5 | –87 | –85 | –80 | –78 | –74 | –72 |
| 5 | –86 | –84 | –79 | –77 | –72 | –71 |
| 6 | –85 | –83 | –78 | –76 | –72 | –70 |
| 7 | –84 | –82 | –77 | –75 | –71 | –69 |
| 10 | –83 | –81 | –76 | –74 | –69 | –68 |
| 12 | –82 | –80 | –75 | –73 | –69 | –67 |
| 14 | –81 | –79 | –74 | –72 | –68 | –66 |
| 20 | –80 | –78 | –73 | –71 | –66 | –65 |

  - Pentru echipamente de radioacces WTD TSD, care funcţionează în banda de frecvenţe  10,15 – 10,65 GHz, sensibilitatea receptorului este indicată în Tabelul 6.

Tabelul 6

|  | Sensibilitatea receptorului (nu mai mult, dBm), ce asigură valoarea erorilor Кer=10-6, pentru mesaj standard la tipul de modulaţie: |
| --- | --- |
| Ecartul canalului, MHz | QPSK sau QPSK cu (OFDM) | 16QAM sau 16QAM cu (OFDM) | 64QAM v 64QAM cu OFDM |
| 3,5 | –83 | –75 | –69 |
| 7 | –80 | –72 | –66 |
| 14 | –77 | –69 | –63 |
| 28 | –74 | –66 | –60 |

  - Pentru echipamente de radioacces WTD TSD, care funcţionează în banda de frecvenţe 24,25 – 43,5 GHz sensibilitatea receptorului este indicată în Tabelul 7.

Tabelul 7

|  | Sensibilitatea receptorului (nu mai mult, dBm), ce asigură valoarea erorilor Кer =10-6, pentru mesaj standard la tipul de modulaţie: |
| --- | --- |
| Ecartul canalului, MHz | QPSK | 16QAM | 64QAM |
| 3,5 | –79 | –71 | –65 |
| 7 | –76 | –68 | –62 |
| 14 | –73 | –65 | –59 |
| 28 | –70 | –62 | –56 |
| 56 | –67 | –59 | –53 |

Anexa 16

Cerinţe faţă de parametrii interferenţei de la canalul adiacent în condiţii de randament maxim al canalului

pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ

Valorile nivelului admisibil al interferenţei de la canalul adiacent în condiţiile de randament maxim al canalului sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Banda de frecvenţe | Nivelul admisibil al interferenţei | Note |
| --- | --- | --- |
| pînă la 1690 MHz | Atenuarea interferenţei, nu mai puţin de 70 dB | cînd Кer=10-6 şi nivelul semnalului de intrare al canalului de bază este cu 3 dB mai înalt ca cel minim |
| 1690 – 2100 MHz | Atenuarea interferenţei, nu mai puţin de 30 dB | Ce asigură rata pachetelor primite cu eroare Кer=10-4 |
| 2100 – 2500 MHz | Atenuarea interferenţei, nu mai puţin de 35 dB | Cînd procentul de cadre, recepţionate cu erori mai mic de 8% de la numărul total de cadre recepţionate (lungimea cadrului egală cu 1024 Bite) şi nivelul semnalului de intrare al canalului de bază este cu 6 dB mai înalt ca cel minim |
| 2500 – 3600 MHz | Atenuarea interferenţei, nu mai puţin de 60 dB | Cînd rata pachetelor primite cu eroare Кer=10-4 şi nivelul semnalului de intrare al canalului de bază este cu 3 dB mai înalt ca cel minim |
| 5150 – 6425 MHz | Nivelul admisibil al interferenţei, nu depăşeşte minus 64 dBm | Cînd procentul de pachete de date, recepţionate cu erori mai mic de 10% de la numărul total de pachete recepţionate (lungimea pachetului egală cu 54 sau 1000 Bite) şi nivelul semnalului de intrare al canalului de bază este cu 3 dB mai înalt ca cel minim |
| 10,15 – 43,5 GHz | Atenuarea interferenţei, nu mai puţin de 70 dB | cînd Кer=10-6 şi nivelul semnalului de intrare al canalului de bază este cu 3 dB mai înalt ca cel minim |

- Anexa 17

Cerinţe faţă de parametrii echipamentelor de radioacces WTD TSÎ, ce funcţionează în benzile de frecvenţă 33 – 48,5 MHz, 57,0 – 57,5 MHz

  - Cerinţele faţă de parametrii echipamentelor de emisie.

    - Cerinţele faţă de lărgimea spectrului semnalului radio la ieşirea tractului de emisie la nivelurile de minus 30 dB (lărgimea de bandă de control) şi minus 40 dB (emisiile în afara benzii) se stabilesc în conformitate cu Anexa 10 la Reglementarea tehnică.

    - Nivelul oscilaţiilor radio în afara benzii la ieşirea tractului de emisie nu depăşeşte 2,5 μW la puterea purtătoarei emiţătorului de pînă la 25W inclusiv şi nu depăşeşte minus 70 dB (în referinţă cu nivelul puterii purtătoarei) la puterea purtătoarei emiţătorului mai mare de 25 W.

    - Valoarea instabilităţii relative a frecvenţei purtătoare a semnalului la ieşirea tractului de emisie (valoare de scurtă durată) nu depăşeşte 2010-6.

  - Cerinţele faţă de parametrii echipamentelor de recepţie.

    - Nivelul minim al semnalului la intrarea în receptor, care asigură valoarea ratei de eroare a biţilor BER nu mai mare de 10-3 la viteza stabilită de transmitere a semnalelor în canalul radio (sensibilitatea tractului de recepţie), nu depăşeşte 9 dBμV.

    - Nivelul maxim al semnalului la intrarea în receptor pentru BER=10-3 constituie nu mai puţin de 70 dBμV.

    - Selectivitatea receptorului pe canal adiacent constituie nu mai puţin de 60 dB cînd nivelul semnalului de intrare al canalului de bază este cu 3 dB mai mare ca cel minimal şi la valoarea BER, ce nu depăşeşte 10-3.

    - Selectivitatea receptorului pe canal de imagine constituie nu mai puţin de 70 dB.

  - Nivelul admisibil al emisiilor în afara benzii nu depăşeşte minus 57 dBm.

# Footnotes

Un – Tensiunea nominală a reţelei de alimentare electrică

N  – frecvenţa centrală a canalului adiacent.

M  – frecvenţa centrală a canalului curent.

N  – Canalul, situat la o distanţă de canalul curent ce reprezintă un număr întreg de MHz

M – frecvenţa centrală a canalului curent  (МHz).

Pentru calcularea envelopei largimii de banda a emisiei (valorile ВC, В-40, В-50, 
В-60) se utilizează valoarea BN cînd S=4.

Δf – lărgimea de bandă la nivelul minus 30 dB.

Δf – lărgimea de bandă la nivelul minus 30 dB.