Приложение № 2

к Техническому  регламенту

«Минеральные удобрения.

Основные требования»

О Т К Л О Н Е Н И Я

Отклонения, предусмотренные в настоящем приложении, являются отрицательными значениями, выраженными в процентах от массы.

Отклонениями, допускаемыми по сравнению с заявленной концентрацией питательных веществ различных удобрений, являются  следующие:

- Простые минеральные удобрения являются основными питательными элементами,  абсолютные значения в процентах от массы, выраженные как  N, P2O5, K2O, MgO, Cl

  - Азотные удобрения

| Азотнокислый кальций | 0,4 |
| --- | --- |
| Азотнокислый кальций и магний | 0,4 |
| Азотнокислый натрий | 0,4 |
| Чилийская силитра | 0,4 |
| Цианамид кальция | 1,0 |
| Цианамид кальция и азотнокислый | 1,0 |
| Сульфат аммония | 0,3 |
| Нитрат аммония или азотнокислый кальций и аммоний |  |
| до 32% включительно | 0,8 |
| более 32% | 0,6 |
| Серно- и азотнокислый аммоний | 0,8 |
| Серно- и азотнокислый магний и аммоний | 0,8 |
| Азотнокислый магний | 0,8 |
| Мочевина | 0,4 |
| Азотнокислый кальций в суспензии | 0,4 |
| Азотное удобрение в растворе, содержащее мочевиноформальдегид | 0,4 |
| Азотное удобрение в суспензии, содержащее мочевиноформальдегид | 0,4 |
| Сульфат аммония с мочевиной | 0,5 |
| Раствор азотных удобрений | 0,6 |
| Раствор азотнокислого аммония с мочевиной | 0,6 |

  - Фосфорные удобрения

| Томасшлак |  |
| --- | --- |
| гарантия, выраженная в пределах 2 % массы | 0,0 |
| декларация, выраженная одной цифрой | 1,0 |
| Другие фосфорные удобрения |  |
| Растворимость P2O5 в: | (номер удобрения в приложении № 1) |  |
| - минеральной кислоте | (3, 6, 7) | 0,8 |
| - муравьиной кислоте | (7) | 0,8 |
| - нейтральном цитрате аммония | (2 (a), 2 (b), 2 (c) | 0,8 |
| - щелочном цитрате аммония | (4, 5, 6) | 0,8 |
| - воде | (2 (a), 2 (b), 3) | 0,9 |
|  | (2 (c) | 1,3 |

  - Калийные удобрения

| Сырая калийная соль (каинит) | 1,5 |
| --- | --- |
| Обогащенная сырая калийная соль | 1,0 |
| Хлористый калий: |  |
| до 55% | 1,0 |
| свыше 55% | 0,5 |
| Хлористый калий, содержащий магниевую соль | 1,5 |
| Сернокислый калий | 0,5 |
| Сернокислый калий, содержащий соль магния | 1,5 |

  - Другие компоненты

| Хлор | 0,2 |
| --- | --- |

- Комплексные минеральные удобрения с основными питательными элементами

  - Питательные вещества

| N | 1,1 |
| --- | --- |
| P2O5 | 1,1 |
| K2O | 1,1 |

  - Общие негативные суммы по сравнению с декларированными величинами

| Двойные удобрения | 1,5 |
| --- | --- |
| Тройные удобрения | 1,9 |

- Вторичные  питательные элементы из удобрений

Отклонения, допускаемые  по сравнению с декларированными значениями для  кальция, магния, натрия и серы, представляют одну четверть заявленных концентраций  этих элементов с максимальными пределами  в 0.9% в абсолютных величинах для CaO, MgO, Na2O и SO3, соответственно  0,64 % - для  Ca, 0,55 - для Mg, 0,67 - для  Na и 0,36% -для S.

- Микроэлементы из удобрений

Отклонениями, допускаемыми по сравнению с задекларированным питательным веществом в микороэлементе,  являются:

– 0,4 % в абсолютных величинах для концентраций,  превышающих  2%;

– 1/5  декларированной величины для концентраций менее  2%.

Отклонения, допускаемые по сравнению с заявленным содержанием различных форм азота или по сравнению с декларированной растворимостью Р2О5, представлены одной десятой общего содержания в соответствующем элементе, максимально 2% массы, при условии, что это общее содержание питательных веществ вмещается в рамки, предусмотренные в приложении № 1  и соответственно отклонениях, указанным  ранее.