Приложение №2

к Положению о планировании

управления засухой

ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЗАСУХИ

1. Показатели, использованные для мониторинга засухи, указанные в пункте 11 настоящего Положения, а также пороги мониторинга засухи (критический период составляет n120 дней)  представлены в таблице 1:

Таблица 1

| Состояние засухи в PGS (Молдова) | Показатели метеорологической засухи (SPI) | Показатели сельскохозяйственной засухи (SMD) | Показатели гидрологической засухи (Q) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальное | SPI <= (+0.50) 1 | SMD < 20th % | Q120 >= Qнорма (P >= 31%) |
| Внимание к засухе | SPI <= (-0.84) | 10th % < SMD > 20th % | Q120 <= Qвнимание (P <= 20%) |
| Предупреждение о засухе | SPI <= (-1.50) | 5th % < SMD > 10th % | Q120 <= Qпредупреждение (P <= 7%) |
| Критическое положение Критическое состояние засухи | SPI <= (-2.00) | SMD > 5th % | Q120 <= Qкритическое (P <= 2.3%) OR Q120 <= Qподача воды OR Q120 <= Qэкологический |

2. Стандартизированное значение показателей, использованных для мониторинга засухи, а также  годовая вероятность наступления засухи представлены в таблице 2:

Таблица 2

| Состояние засухи | Стандартизированное значение ‘Z’, SPI | Годовая вероятность наступления (%) |
| --- | --- | --- |
| Нормальное состояние засухи | +0.50 | 30.9 |
|  | 0.00 | 50.0 |
|  | -0.50 | 30.9 |
| Внимание к засухе | -0.84 | 20.0 |
|  | -1.00 | 15.8 |
|  | -1.28 | 10.0 |
| Предупреждение о засухе | -1.50 | 6.68 |
|  | -1.64 | 5.00 |
|  | -1.75 | 4.00 |
|  | -1.83 | 3.33 |
| Критическое состояние засухи | -2.00 | 2.28 |
|  | -2.05 | 2.00 |
|  | -2.22 | 1.33 |
|  | -2.33 | 1.00 |
|  | -2.50 | 0.62 |

# Footnotes

1  SPI = Стандартизированный индекс осадков (для критического периода в 120 дней).

2 SMD = Процентильное значение дефицита влажности в почве (для критического периода в 120 дней). SMD имеет отрицательное значение.

3 Q120 – это средний проток, который отмечался в течение критического периода в 120 дней.  Qнорма имеет значения между Qмедианы ± 19%.

4 Qвнимание – это проток на пределе для объявления состояния Внимание к засухе, с годовой вероятностью наступления, равной 20%.

5 Qпредупреждение – это проток на пределе для объявления состояния Предупреждение о засухе, с годовой вероятностью наступления,  равной 7%.

6 Qкритическое – это проток на пределе для объявления Критического состояния засухи, с годовой вероятностью наступления,  равной 2,3%.

7 Qподача – это предельный проток, ниже значения которого невозможно осуществлять забор воды для населения.

8 Qэкологический – это предельный проток, ниже значения которого экологическое состояние водоема будет разрушено.