Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 802

din 9 octombrie 2013

REGULAMENT

privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă

Capitolul I

Dispoziţii generale

- Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă (în continuare – Regulament) are drept scop reglementarea condiţiilor de deversare, introducere de substanţe specifice într-un corp de apă de suprafaţă, într-un corp de apă subterană sau în terenurile fondului de apă.

- Prezentul Regulament stabileşte:

- substanţele specifice care se introduc în apele de suprafaţă în scopuri de pescuit sau de acvacultură, dar care nu produc impact negativ asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care nu este necesară obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate;

- substanţele prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase sau a riscului sporit pe care îl prezintă pentru mediu, nu pot fi deversate în corpuri de apă de suprafaţă, în corpuri de apă subterane sau pe terenuri ale fondului apelor;

- cerinţele privind deversarea substanţelor periculoase, altele decît substanţele prioritar periculoase;

- cerinţele pentru evacuarea apei de drenaj de pe teren în cazul în care ar putea provoca o poluare gravă a apelor sau în vederea respectării cerinţelor de calitate a mediului.

3.	În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noţiuni:

a) ape salmonicole – reprezintă apele care întreţin sau pot deveni capabile de a întreţine viaţa peştilor aparţinînd unor specii precum somonul (Salmo salar), păstrăvul (Salmo trutta), lipanul (Thymallus thymallus) şi peştele alb (Coregonus);

b) ape ciprinicole – reprezintă apele care întreţin sau pot deveni capabile de a întreţine viaţa unor peşti aparţinînd ciprinicolelor (Cyprinidae) sau altor specii, cum ar fi ştiuca (Esox lucius), bibanul (Perca fluviantilis) şi ţiparul (Anguilla anguilla).

c) ape de drenaj – reprezintă apele în exces din amenajările de desecare-drenaj, evacuată în reţeaua hidrografică.

Capitolul II

Substanţelе specifice care se introduc în apele de suprafaţă

4. Stabilirea substanţelоr specifice care se introduc în apele de suprafaţă în scopuri de pescuit sau de acvacultură, dar care  nu produc impact negativ asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care nu este necesară obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate are drept scop protejarea şi îmbunătăţirea calităţii acelor ape dulci stătătoare sau curgătoare care întreţin sau care, dacă poluarea ar fi redusă sau eliminată, ar putea întreţine viaţa peştilor care aparţin:

  - speciilor autohtone cu mare diversitate naturală; sau

  - speciilor a căror prezenţă este considerată oportună în scopul gospodăririi apei de către autorităţile competente.

5.  Se permite introducerea în apele de suprafaţă în scopuri de pescuit sau de acvacultură a îngrăşămintelor minerale şi organice cu respectarea normelor:

- îngrăşămintele cu azot administrate în cantitate de 50-100 kg substanţă activă/ha/an, aduc o sporire a productivităţii naturale de peste 50% în bazinele piscicole cu sol sărac în humus şi lipsite de mîl;

- azotatul de amoniu (33-34% N) şi ureea (46% N) se recomandă a se administra în 8-9 doze în cursul perioadei vegetative;

- îngrăşămintele cu fosfor contribuie la sporirea productivităţii naturale cu peste 50% şi la îmbunătăţirea calităţii cărnii peştilor. Superfosfatul (18-20% P2O5) se administrează în cantităţi de 100-200 kg/ha/an toamna timpuriu (pînă la mijlocul lunii octombrie) pe fundul zvîntat al heleşteului înainte de a fi arat sau cu 25 zile înainte de inundare sau direct în apă: 50% din cantitatea totală cu 10-15 zile înainte de populare şi 50% în luna august. Efectul fertilizării se poate prelungi adeseori şi în al doilea an sau chiar în al treilea an;

- îngrăşămintele minerale complexe sînt recomandate a se distribui în bazinele de creştere a crapului, asigurîndu-se un raport între azot – azotatul de amoniu şi de potasiu, fosfor – superfosfatul de potasiu de 2:1:2. Cantităţile pot varia între 300-400 kg/ha fiind mai mari pentru bazinele construite pe soluri nisipoase sau podzolite şi mai mici pentru cele de pe cernoziomuri;

e) administrarea îngrăşămintelor în heleşteie: îngrăşăminte organice:  gunoi de grajd, compost din plante cosite – 2-20 t/ha; îngrăşăminte minerale: superfosfat – 400 kg/ha; azotatul de amoniu – 450 kg/ha;

f) în tratamentul bolilor: var stins şi nestins, clorură de var, CuSO4, K2CrO4 , KMnO4, cloramfenicol sau levomicetină, actomar - B100, albastru de metilen, cristal violet, briliant verde, furaje (cu ciprinocestină, camala), fenasal, fenotiazină, clorofos, carbofos (sau analogii lor), lizol;

g) pentru furajul combinat: premix PŞ-3, cretă (CaCO3), sare (NaCl), aminoacizi, amestec vitamino-mineral;

h) pentru măsuri sanitar profilactice: clorură de var, var stins şi nestins, formol, NaCl neiodat.

6. În scopul de a preveni bolile umane provocate de substanţele toxice utilizate pentru creşterea peştelui, se vor utiliza tehnici moderne de cultivare şi tratare a peştilor:

a) căutarea de noi produse şi cu toxicitate mică;

b) dezvoltarea de noi forme de dozare cu doze reduse de medicamente cunoscute;

c) utilizarea factorilor de mediu, în combinaţie cu doze minime de chimioterapie;

d) introducerea substanţelor biologic active peştelui – ca un agent profilactic sau pentru a reduce efectele imunosupresoare ale medicamentelor – vitamine, aminoacizi esenţiali etc;

e) vaccinare;

f) introducerea în microflora peştelui  a componenţilor, care inhibă creşterea agenţilor de boli;

g) lucrul cu reproducerea şi genetica;

h) altele.

7. Caracteristicile recomandate pentru ape salmonicole şi ciprinicole sînt  prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Indicii | Maximum permis | Admisibil |
| --- | --- | --- |
| Transparenţa, см | 50 | pînă la 40 |
| Oxigen dizolvat, mg/l О2 | pînă la 5 | pînă la 4 |
| Aciditatea (pН) | 6,8-8,0 | 6,5-8,5 |
| Consumul biochimic de oxigen (CBO5), mg/l О2 | pînă la 3 | pînă la 6 |
| Oxidabilitatea permanganat (CCO-Mn), mg/l О2 | 10 | pînă la 30 |
| Oxidabilitatea bicromat (CCO-Cr), mg/l О2 | 35-70 | pînă la 100 |
| Duritatea totală, grade germane | 10-20 | pînă la 50 |
| Bioxid de carbon, mg/l | 10-20 | pînă la 25 |
| Hidrogen sulfurat, mg/l | lipsă | lipsă |
| Nitriţi, mg/l | 0,05 | 0,1 |
| Nitraţi, mg/l | 1,0-1,5 | pînă la 2,0 |

- Pentru ape salmonicole şi ciprinicole se aplică parametrii fizici şi chimici prezentaţi în tabelele 2 şi 3.

Tabelul 2

Lista parametrilor fizici şi chimici aplicaţi рentru apele salmonicole şi  ciprinicole

| Nr.d/o | Valoarea minimă, parametrii şi observaţii | Ape salmonicole | Ape ciprinicole | Metode de analiză şi control | Frecvenţa recoltare şi măsurare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G | I | G | I |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura A se evita variaţiile (0C) foarte bruşte ale temperaturii | Temperatura măsurată în aval de punctul de evacuare termică (la marginea zonei de amestec) nu trebuie să depăşească temperatura apei neafectate cu mai mult de: |  | Săptămînal, în aval şi amonte de punctul de evacuare |
|  |  |  | 1,50C |  | 3,00C |  |  |
|  |  | Derogările limitate ca arie geografică pot fi stabilite în anumite condiţii dacă autoritatea competentă poate dovedi că nu au consecinţe dăunătoare asupra dezvoltării echitabile a populaţiei piscicole |  |  |
|  |  | Evacuările termice nu trebuie să conducă la o creştere a temperaturii în aval de punctul de evacuare termică (la marginea zonei de amestec) de mai mult de: |  |  |
|  |  |  | 21,5(0)1 |  | 28(0)1 |  |  |
|  |  |  | 10(0)1 |  | 10(0)1 |  |  |
|  |  | Limita de 100C se aplică doar în perioada de reproducere a speciilor care au nevoie de apă rece pentru reproducere şi doar în acele ape care conţin astfel de specii Limitele de temperatură pot fi totuşi depăşite pe un termen de 2% din perioadă |  |  |
| 2. | Oxigen dizolvat (mg/l O2) | 50%=>9 100%=>7 | 50%=>9 Cînd concentraţia de oxigen scade sub 6 mg/l autoritatea competentă trebuie să se asigure că această situaţie nu are consecinţe asupra dezvoltării echilibrate a populaţiei piscicole | 50%=>8 100%=>5 | 50%=>7 Cînd concentraţia de O2 scade sub 4 mg/l, autoritatea competentă trebuie să se asigure că această situaţie nu are consecinţe asupra dezvoltării echitabile a populaţiei piscicole | Metoda Winkler sau electrozi speciali (metoda electrochimică) | Сel puţin o probă reprezentativă pentru condiţiile de cantităţi scăzute de O2 la data recoltării. Totuşi cînd se suspectează variaţii importante, se recoltează minimum 2 probe pe zi |
| 3. | pH |  | 6-9 (0)1 |  | 6-9 (0)1 | Calibrarea electromecanică cu ajutorul a 2 soluţii cu valori de pH cunoscute, de preferinţă în limitele şi în apropierea pH-lui măsurat | Lunar |
| 4. | Substanţe Valorile indicate ale substanţelor solide în suspensie reprezintă concentraţii medii (mg/l) şi nu se aplică substanţelor solide în suspensie cu proprietăţi chimice nocive. Inundaţiile pot conduce la concentraţii deosebit de mari | <=25(0)1 |  | <=25(0)1 |  | Filtrare printr-o membrană filtrantă de 0,45µm sau uscarea prin centrifugare (timp de сel puţin cinci minute, la o acceleraţie de 2800-3200g) la 1050C şi cîntărire |  |
| 5. | CBO5 (mg/l O2) | <=3 |  | <=6 |  | Determinarea O2 prin metoda Winkler înainte şi după 5 zile de incubaţie în întuneric complet la 20± 10C (a nu se inhiba nitrificarea) |  |
| 6. | Fosfor total (mg/l P) În cazul lacurilor cu o adîncime medie între 18 şi 300 m se aplică următoarea formulă |  |  |  |  |  | Spectrofotometria prin absorbţie moleculară |
|  | Z L<=10------ T(w) | 1+\ T(w) |  |  |  |  |  |  |
|  | Unde: L=cantitatea exprimată ca mg P per m2 de suprafaţă a lacului într-un an Z=adîncimea medie a lacului în metri T(w)=timpul teoretic de reînnoire a lacului în ani În alte cazuri se pot aplica orientativ valorile-limită de 0,2 mg/l pentru apele salmonicole şi 0,4 mg/l pentru apele ciprinicole, exprimate ca PO4, pentru a se reduce eutroficarea |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nitriţi (mg/l NO2) | <=0,001 |  | <=0,003 |  |  | Spectrofotometria prin absorbţie moleculară |
| 8. | Compuşi fenolici (mg/l C6H5OH) Analiza organoleptică se face doar dacă se suspectează prezenţa compuşilor fenolici |  |  |  |  | Analiză organoleptică |  |
| 9. | Hidrocarburi de origine petrolieră Analiza vizuală se face în mod regulat odată pe lună, iar analiza organoleptică doar dacă se suspectează prezenţa hidrocarburilor |  |  |  |  | Analiza vizuală şi organoleptică | Lunar |
|  | Аmoniacul neionizat (mg/l NH3) Valorile amoniacului neionizat pot fi depăşite sub forma unor vîrfuri minare în timpul zilei | <=0,005 | <=0,025 | <=0,005 | <=0,025 | Spectrofotometria prin absorbţie moleculară folosind albastrul de indofenol sau metoda Nessler asociată cu determinarea pH-lui şi a temperaturii | Lunar |
|  |  | Pentru a se diminua riscul de toxicitate datorat amoniacului neionizat, de consum de oxigen datorat nitrificării şi eutrofizării, concentraţiile de amoniu total nu pot depăşi valorile: |  |  |
| 10. | Amoniu total (mg/l NH4) | <=0,04 | <=14 | <=0,02 | <=14 |  |  |
| 11. | Clor rezidual total (mg/l HOCl) Valorile I corespund unui pH=6.Se pot accepta concentraţii mai ridicate de clor total dacă pH-ul este mai ridicat |  | <=0,005 |  | <=0,005 | Metoda DPD (dietil-p-fenilendiamină) | Lunar |
| 12. | Zinc total Valorile I corespund unei durităţi a apei de 100 mg/l CaCO3 În cazul unor durităţi între 10 şi 500 mg/l valorile- limită corespunzătoare sînt prezentate în tabelul 3 |  | <=0,3 |  | <=1,0 | Spectrofotometria prin absorbţie atomică | Lunar |
| 13. | Cupru izolvat Valorile G corespund unei durităţi a apei de 100 mg/l CaCO3. În cazul unor durităţi între 10 şi 300 mg/l valorile- limită corespunzătoare sînt prezentate în tabelul 3 | <=0,04 |  | <=0,04 |  | Spectrofotometria prin absorbţie atomică | Lunar |

Note:

1. Variaţiile artificiale ale pH-ului faţă de valorile apei neafectate nu trebuie să depăşească ± 0,5 dintr-o unitate de pH cu limite situîndu-se între 0,6 şi 0,9, cu condiţia ca aceste variaţii să nu mărească nocivitatea substanţelor prezente în apă.

2. Compuşii fenolici nu trebuie să fie prezenţi într-o concentraţie care să afecteze nefavorabil gustul peştilor.

3. Produsele de origine petrolieră nu trebuie să fie prezente în apă în cantităţi care să:

- formeze o peliculă vizibilă pe suprafaţa apei sau să formeze depuneri pe fundul bazinelor, rîurilor şi lacurilor;

- atribuie peştelui un gust detectabil de „hidrocarbură”;

- producă efecte dăunătoare peştilor.

4. În anumite condiţii geografice şi climatice deosebite şi mai ales în cazul unor temperaturi scăzute ale apei şi nitrificării reduse sau atunci cînd autoritatea competentă poate dovedi că nu există consecinţe nocive pentru dezvoltarea echilibrată a populaţiei piscicole se pot stabili valori mai mari de 1 mg/l.

Observaţii generale:

Trebuie remarcat faptul că valorile parametrilor conţinute în prezentul tabel pornesc de la ipoteza că ceilalţi parametri, menţionaţi sau nu în prezentul tabel, sînt favorabili. Aceasta înseamnă, în special, că concentraţiile altor substanţe nocive sînt foarte scăzute.

Dacă două sau mai multe substanţe nocive sînt prezente în amestec, efectele de interdependenţă (aditive, sinergice sau antagoniste) pot fi considerabile.

G = orientativ;

I = obligatoriu;

(0) = sînt posibile derogări.

Tabelul 3 include detalii privind сoncentraţiile zincului total şi ale cuprului dizolvat (mg/l) pentru diferite valori ale durităţii apei evacuate în apele naturale destinate pisciculturii.

Prezenţa peştilor în ape care conţin concentraţii ridicate de cupru poate indica o predominare a complecşilor organo-cuprici dizolvaţi.

Tabelul 3

Concentraţia zincului total şi a cuprului dizolvat (mg/l) pentru diferite valori ale durităţii                                                            apei între 10 şi 500 mg/l CaCO3

|  | Tipul de ape | Duritatea apei (mg/l CaCO3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 50 | 100 | 500 |
| Concentraţia zincului total, mg/l | Ape salmonicole, mg/l | 0,03 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  | Ape ciprinicole, mg/l | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 2,0 |
| Concentraţia cuprului dizolvat, mg/l | Pentru diferite valori ale durităţii apei | 0,0051 | 0,022 | 0,04 | 0,112 |

Capitolul III

Substanţele prioritar periculoase care nu pot fi deversate în corpuri de apă de suprafaţă, în corpuri de apă subterane sau pe terenuri ale fondului apelor

9.	Se interzice evacuarea în receptorii naturali odată cu apele uzate a substanţelor prioritar periculoase care aparţin claselor sau grupelor de substanţe enumerate mai jos şi care au un grad ridicat de periculozitate:

  - compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot forma asemenea compuşi în mediul acvatic;

  - compuşi organostanici şi organofosforici;

  - substanţe cu proprietăţi cancerigene;

  - compuşi organici ai mercurului;

  - compuşi organosilicici;

  - deşeuri radioactive care să se concentreze în mediu sau în organismele acvatice.

Capitolul IV

Substanţele periculoase, altele decît substanţele prioritar periculoase

10.	Principalele substanţe poluante, altele decît substanţele prioritar periculoase, care trebuie avute în vedere dacă au relevanţă pentru stabilirea valorilor-limită de emisie, constituie:

  - compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot forma astfel de compuşi în mediul acvatic;

  - compuşi organofosforici;

  - compuşi organostanici;

  - substanţe şi preparate cu privire la care s-a dovedit prezenţa proprietăţilor cancerigene sau mutagene sau a proprietăţilor care pot afecta reproducerea în/sau prin mediul acvatic;

  - hidrocarburi persistente şi substanţe organice toxice persistente şi bioacumulabile;

  - cianuri;

  - metale şi compuşi ai metalelor;

  - arsen şi compuşi ai arsenului;

  - substanţe biocide şi produse fitosanitare;

  - particule în suspensie;

  - substanţe care contribuie la eutrofizare (în special nitraţi şi fosfaţi);

  - substanţe cu o influenţă nefavorabilă asupra balanţei de oxigen (şi care pot fi măsurate cu ajutorul parametrilor CBO, CCO etc.).

11.	Lista de substanţe individuale care aparţin următoarelor familii şi grupe de substanţe, selectate în principal pe baza toxicităţii, persistenţei şi bioacumulării, cu excepţia acelora care nu sînt dăunătoare biologic sau care se transformă rapid în substanţe care nu sînt dăunătoare biologic, este constituită din:

  - organohalogenaţi şi substanţe care pot forma asemenea compuşi în mediul acvatic;

  - compuşi organofosforici;

  - compuşi organostanici;

  - substanţe care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene în sau prin intermediul mediului acvatic;

  - mercurul şi compuşii săi;

  - cadmiul şi compuşii săi;

  - uleiuri minerale persistente şi hidrocarburi petroliere;

  - substanţe sintetice persistente care pot pluti, pot rămîne în suspensie sau se pot scufunda şi care pot interfera cu orice utilizare a apelor.

12.	Lista de familii şi grupe de substanţe care conţin anumite substanţe individuale şi categorii de substanţe, care aparţin familiilor şi grupelor de substanţe, incluse în lista de mai jos, şi au efect dăunător asupra mediului acvatic, care pot, cu toate acestea, să fie limitate la o anumită zonă şi depind de caracteristicile şi amplasamentul apei unde se deversează respectivele substanţe.

1)  Următorii metaloizi, metale şi compuşii lor:

zinc;

cupru;

nichel;

crom;

plumb;

seleniu;

arsen;

stibiu/antimoniu;

molibden;

titan;

staniu;

bariu;

beriliu;

bor;

uraniu;

vanadiu;

cobalt;

taliu;

telur;

argint.

2)  Biocide şi derivaţii lor care nu apar în lista de substanţe individuale.

3) Substanţe care au efect dăunător asupra gustului şi/sau mirosului produselor pentru consumul uman, derivate din mediul acvatic şi compuşii care pot da naştere la asemenea substanţe în apă.

4) Compuşi organici toxici sau persistenţi ai siliconului şi substanţe care pot da naştere la asemenea compuşi în apă, cu excepţia celor care nu sînt dăunătoare din punct de vedere biologic sau care sînt convertite rapid în apă în substanţe care nu sînt dăunătoare.

5)  Compuşi anorganici ai fosforului şi fosforului elementar.

6)  Uleiuri minerale nepersistente şi hidrocarburi petroliere.

7)  Cianuri, fluoruri.

8)  Substanţe care au efect advers asupra balanţei de oxigen, în special: amoniac, nitriţi.

Capitolul V

Cerinţe tehnice pentru epurarea apei de drenaj

13.	Pe terenurile umede, cu substrat de argilă , evacuarea apei în exces din interiorul solului se face cu ajutorul sistemului de drenaj. Drenurile de diferite tipuri (şanţuri umplute cu pietre, fascine, tuburi de ceramică sau plastic perforate, conducte de ciment poros etc.) formează o reţea subterană care colectează apa din teren şi o evacuează într-un emisar natural sau într-un puţ absorbant, forat pînă la stratul permeabil al solului, sau în iazuri specialе de zone umede construite şi de filtre, şi/sau se impune să aibă loc numai în temeiul condiţiilor de deversare. Adîncimea de îngropare diferă de natura solului , în medie fiind de 1 metru.

14.	Drenurile se dispun pe direcţia pantei maxime a terenului la distanţe în general cuprinse între 5 şi 10 metri  ( sub 5 metri pentru anumite terenuri de sport) asigurîndu-se o înclinare minimă de 3 % şi mărirea progresivă a calibrului (8-30 cm) pe măsura apropierii de deversor. Lungimea unei linii de drenuri este în medie de 50-60 metri, dar poate ajunge şi la 200 metri. Pe lîngă drenajul general al terenurilor, în anumite situaţii se impune instalarea unor drenuri locale pentru arbori – exemplare situate în teren umed, arbori pentru plantaţii stradale, arbori existenţi în zona cărora s-a modificat nivelul terenului.

15.	Lucrările care au ca scop captarea şi evacuarea apelor de suprafaţă şi subterane în exces, pentru asigurarea unui nivel maxim admis pe un teritoriu, sînt cunoscute sub denumirea de drenaje. După modul în care se manifestă excesul de umiditate, în partea superioară a terenului sau în adîncime, drenajul se clasifică astfel:

drenaj orizontal;

drenaj vertical.

16.	Drenajul orizontal se execută pe suprafeţe întinse, urmărind eliminarea excesului de umiditate de la partea superioară a terenului. Acesta se realizează printr-o reţea de drenuri absorbante ce se descarcă în colectoare deschise sau închise.

17.	Drenajul vertical interceptează, coboară şi menţine nivelul apelor freatice la adîncimea impusă de condiţiile proiectului. Drenajul vertical se realizează prin puţuri şi poate fi:

drenaj vertical cu grupuri de puţuri;

drenaj vertical cu şiruri de puţuri.

18. Drenajul vertical cu grupuri de puţuri se foloseşte pentru coborîrea importantă a nivelului apelor freatice în zona unui obiectiv izolat, de obicei pentru facilitatea execuţiei în zona excavaţiilor adînci.

19.	Drenajul vertical cu şiruri de puţuri se utilizează, de regulă, cu rolul de a intercepta afluxul de apă subterană către incinta îndiguită. Se amplasează în mod obişnuit în lungul digurilor de contur ale acumulărilor, a teraselor, la piciorul acestora sau în lungul zonelor depresionare din incintă.

20. Principalele utilaje folosite la execuţia reţelelor de drenaj sînt de dpuă tipuri:

a)  orizontale:

maşini de drenaj cu pozarea drenurilor în tranşee;

maşini de drenaj cu pozarea tubului fără tranşee; şi

b) verticale.

Drenurile verticale pot fi executate manual sau mecanic. Forajul manual se execută, de regulă, tubat, menţinînd pereţii găurii de foraj cu tuburi de oţel introduse treptat pe măsura avansării forajului. Sculele de săpare şi extragere a materialului săpat sînt variate cuprinzînd lingura de curăţat, pompa cu clapet, trepanul etc. Forajul mecanic se poate executa tubat sau netubat. Evacuarea detritusului se realizează continuu prin circuitul fluidului de foraj, care are şi rolul de a exercita o presiune hidrostatică asupra pereţilor găurii şi de a le menţine stabilitatea;

21. Principalele materiale folosite la execuţia reţelelor de drenaj orizontal.

La execuţia reţelelor de drenaj orizontal se folosesc o gamă largă de materiale de construcţii (ciment, oţel beton, agregate pentru betoane, confecţii metalice etc.), ponderea cea mai mare avînd-o însă materialele specifice acestor amenajări şi anume: tuburi de drenaj şi filtrele. Filtrul este un element constructiv, principal al drenurilor, necesar în majoritatea situaţiilor ce impun introducerea amenajărilor de drenaj.

22.	Se folosesc ca materiale filtrante, materiale de tip granular, naturale sau sintetice care îndeplinesc parţial sau în totalitate, următoarele funcţiuni:

  - protejează tubul împotriva colmatării cu particule solide transportate de apa ce se drenează din sol;

  - reduc rezistenţa hidraulică în zona de acces a apei în dren;

  - îmbunătăţesc condiţiile de aşezare a tuburilor în tranşee sporind durabilitatea tuburilor.

23.	Funcţionarea bună şi de durată a unui dren depinde, în mare măsură, de stratul permeabil creat în jurul coloanei filtrante; de modul de aşezare şi de diametrele granulelor din această zonă a stratului. Această zonă constituie filtrul propriu-zis. Cînd filtrul este realizat de însuşi stratul acvifer ca urmare a extragerii apei, acesta este strîns legat de compoziţia granulometrică a stratului, de raportul dintre particulele de nisip şi pietriş.

24. Un filtru bun se formează în straturile cu compoziţie granulometrică variată. Filtrul poate fi realizat din pietriş, din pietriş legat cu lianţi şi din site metalice. Pietrişul filtrant trebuie să fie rotund şi neted, să aibă 25-35% goluri între granule, să conţină minimum 88% bioxid de siliciu (SiO2) şi un maximum de 0,5% substanţe organice şi să nu aibă corpuri străine.

25. Căminul de vizitare se amplasează în partea superioară a drenului forat. Conform metodei de evacuare a apei din puţurile forate, se disting trei scheme de evacuare: puţuri cu pompare individuală, puţuri sifonate şi puţuri autodeversante.

26.	În cazurile poluării apelor organul central al administraţiei publice în domeniul mediului va solicita gospodăriilor şi întreprinderilor să instaleze un sistem de epurare care va include, după caz, epurarea mecanică, filtrarea, crearea de iazuri speciale de zone umede construite cu o gură de evacuare prin infiltrare în sol sau în apele de suprafaţă, cu emiterea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei.

27.	Instalaţia trebuie să permită preluarea cu uşurinţă a probelor la punctele de intrare şi ieşire.

28.	Instalaţia trebuie să fie protejată de deteriorări produse de animale sau persoane.