Приложение к Постановлению Правительства № 835 от 29 октября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета и представления отчетов об использовании воды

I. Общие положения

- Положение о порядке учета и представления отчетов об использовании воды  (в дальнейшем – Положение) устанавливает порядок учета использованной воды и представления связанной с этим отчетности водопользователями, действующими на основании природоохранного разрешения на специальное водопользование, независимо от формы собственности и источника использованной воды.

- Определение объема использованной воды осуществляется у пункта учета потребления воды, у водозабора и пункта отведения сточных вод, в том числе у систем канализации, а также у пунктов распределения (получения) воды другим  водопользователям.

- Состав и свойства сточных вод устанавливаются у каждого пункта отведения  сточных вод в естественный приемник и в централизованной системе канализации.

- Лабораторный контроль за отведением использованных вод (плотность, пункты сбора, виды и количество вредных веществ, сбрасываемых одновременно со сточными водами, а также методы их определения) осуществляется в соответствии с планом, разработанным водопользователем и согласованным с центральным органом публичного управления в области охраны  окружающей среды через посредство  своих территориальных деконцентрированных учреждений.

- Расход воды определяется на основании показателей измерительных приборов.

- Для периода, в котором измерительные приборы по учету водопользования были неисправны или демонтированы для проверки либо ремонта, водопользователи исчисляют расход воды косвенными методами согласно:

а) объему продукции и специальным нормам потребления воды и отвода сточных вод;

b) специальным нормам потребления электроэнергии при перекачивании  сточных вод и техническим параметрам оборудования по  следующей формуле:

,

где:

Van – объем подаваемых сточных вод (тыс. куб.м);

W – количество электроэнергии, используемое для перекачки сточных вод (кВт.ч);

Wo – удельная скорость для перекачки сточных вод с использованием оборудования (кВт.ч/куб.м);

- часам работы оборудования по  формуле:

- Van= h X Q,

где:

Van – объем подаваемых сточных вод (куб. м);

h – часы работы насосного оборудования  (часы);

Q – поток насосного оборудования (куб.м/час).

II. Учет использованной воды  измерительными приборами

- Учет использованной воды предполагает:

- учет использованной воды измерительными приборами;

- учет использованной воды  косвенными методами;

- учет  качества сточных вод;

- присвоение географических координат источникам забора воды и пунктам сброса сточных вод.

- Для учета потребления воды с использованием водомеров применяется форма согласно приложению № 1 к настоящему Положению, на основе  которой определяется:

a) водозабор из водных объектов или других систем распределения воды;

b) объем воды, распределенной  другим бенефициарам,  или сброс воды;

c) сброс сточных вод на поля фильтрации, в водоемы  и.т.д.;

d) объем воды, используемой в системах водоснабжения, в системах повторного водоснабжения, а также на пунктах подключения необработанной воды.

- Форма учета использованной воды при помощи водомеров заполняется следующим образом.

Графа 2 заполняется на основании данных водомеров. В случае, когда учет использованной воды осуществляется при помощи измерительных приборов, оснащенных подсчитывающим устройством, в графе записываются предыдущие и исходные показатели, рассчитанные в куб.м. Разница данных записывается в графе 4, с расчетом использованной воды за каждый месяц и за целый год.

- Если учет потребления воды осуществляется при помощи измерительных приборов, оснащенных вторичным записывающим устройством, в форму учета использованной воды записывается порядковый номер диаграммы. После планиметрирования диаграммы в  графе 4 указывается суточный расход воды в куб. м в день.

Ежемесячные и ежегодные итоги указываются в куб.м.

- Если учет использованной воды осуществляется измерительными приборами с моментальным указанием расхода, в графе 2 в числителе  указываются показатели вторичных записывающих устройств, а в знаменателе – показатели почасового расхода воды (куб.м/час). Ежедневное использование воды исчисляется путем умножения среднего часового объема на количество часов работы водомера в течение 24 часов и записывается в графе  3.

Ежемесячные и ежегодные итоги указываются в куб.м.

- Форма учета использованной воды измерительными приборами подписывается ответственным лицом водопользователя после осуществления контрольных измерений расхода воды.

III. Учет использованной воды косвенными методами

- Учет использованной воды косвенными методами осуществляется водопользователями  в случаях, указанных в пункте 6 настоящего Положения.

- Для учета использованной воды косвенными методами применяется форма, приведенная в приложении № 2 к настоящему Положению.

- Начальный учет воды осуществляется согласно потреблению электроэнергии, необходимой для перекачки 1 куб.м  воды, таким образом, в графе 3 указывается общее потребление электроэнергии за отчетный период (месяц, год) в тыс. кВт·ч. Расход воды исчисляется при помощи соотношения данных графы 3 и графы 2, а полученный результат записывается в графу 4.

- На насосных станциях расходы воды определяются согласно количеству часов работы станций и расходам насосов.

- Для учета использованной воды согласно объему выпущенной продукции в графе 3 записывается объем выпущенной продукции за сутки в соответствующих единицах измерения, а в графе 2 – специфическое количество воды на единицу продукции (удельный расход). Суточный расход воды исчисляется путем умножения данных граф 2 и 3, а полученный результат записывается  в графу 4.

IV. Учет качества сточных вод

- Учет качества сточных вод осуществляется с целью определения количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, в системы канализации  и т.д. одновременно со сточными водами.

- Для учета качества сточных вод применяется форма согласно приложению № 3 к настоящему Положению, исходя из результатов бактериологических и физико-химических анализов, которые записываются в графе  2.

- Форма учета качества сточных вод заполняется на основании результатов ежемесячных/ежегодных лабораторных исследований сточных вод, осуществляемых авторизированными лабораториями в данной области.

- В случае, когда анализ сточных вод осуществляется ежедневно, количество загрязняющих веществ, сбрасываемых одновременно со сточными водами, определяется как произведение соответствующего загрязняющего вещества на суточный расход вод, а результаты записываются в графе 5.

- В случае, когда анализ сточных вод осуществляется периодически, количество загрязняющих веществ, сбрасываемых одновременно со сточными водами, определяется как произведение средней концентрации соответствующего загрязнителя и общего объема сброшенных сточных вод в соответствующий отчетный период.

- Месячное и годовое количество загрязняющих веществ записывается в графе  5.

- Типы загрязнителей, методы их выявления, пункты и частота отбора устанавливаются совместно с лабораториями органа охраны окружающей среды и прилагаются к форме учета качества сточных вод.

V. Отчетность  об использовании воды

- Показатели, записанные в формы учета использованной воды, приведенные в приложениях № 1-3 к настоящему Положению, используются водопользователями при составлении ежегодного отчета № 1 «Использование воды», представляемого органу по управлению водными ресурсами.

- Форма учета использованной воды разрабатывается и утверждается центральным органом публичного управления по охране окружающей среды совместно с центральным органом статистики.