Приложение к Приказу

Таможенной Служб                № 519-о от 25.10.2013

Методология классификации ламп и осветительного оборудования,

на основе светоизлучающих диодов (LED).

Настоящая методология была разработана на основе Товарной  номенклатуры, утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова  № 1525 от 29.12.2007,  с последующими изменениями и дополнениями, Пояснений к  Гармонизированной Системе описания и кодирования товаров, разработанных Всемирной Таможенной Организацией, одной из сторон  которой  является Республика Молдова.

LED (светоизлучающий диод) представляет собой полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. Работа основана на физическом явлении возникновения светового излучения при прохождении электрического тока через p-n-переход.

Светоизлучающие диоды или электролюминесцентные диоды (на основе, inter alia, арсенида галлия или фосфида галлия) являются устройствами, которые преобразуют электрическую энергию в видимое, инфракрасное или ультрафиолетовое излучение. Чаще всего они используются, в качестве индикаторов в электронных устройствах, но все больше и больше их начинают использовать в качестве источников  света (светодиодная лампа).

Светодиодные лампы состоят из одного или нескольких светоизлучающих диодов, установленных в интегральную схему. Они также содержат электрический элемент (выпрямитель), который служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, и охраняет его от колебаний напряжения и радиатор, обладающий теплопроводящими свойствами. Благодаря своей конструкции они могут быть установлены непосредственно в осветительное оборудование.

В соответствии с Товарной номенклатурой, лампочки, используемые для освещения, включаются в товарную позицию 8539 "Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы".

Однако  светодиодные лампы не соответствуют изделиям этой товарной позиции, поскольку они  производят другой тип света, кроме того, пояснения к товарной позиции 8539 исключают светоизлучающие диоды товарной позиции 8541. 
 	В то же время товарная позиция 8541 " Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе" включает в себя только светоизлучающие диоды, представленные в виде полупроводников, что означает, что готовые изделия состоящие из светодиодов и других компонентов, как в случаи светодиодных ламп, не могут быть классифицированы в товарной позиции 8541.

В отсутствии определенной позиции  в Главе 85, светодиодные лампы, которые устанавливаются непосредственно в осветительное оборудование, должны классифицироваться в остаточной товарной позиции 8543 "Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные"  (подсубпозиция 8543 70 900).

В случаи если осветительное оборудование, на основе светодиодных технологий,  представляет собой готовый продукт оснащенный  выключателем, трансформатором, штепселем,  оно должно быть отнесено к товарной позиции 9405 "Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные".

Одним из таких устройств является светодиодная лента. Светодиодная лента состоит из светоизлучающих диодов, транзисторов, резисторов и защитных диодов (ограничители напряжения). Эти компоненты установлены на печатной плате в виде гибкой ленты. Контакты, находящиеся на концах ленты, приготовленные для пайки, позволяют  его подключение к источнику постоянного тока. Этот предмет  представляет собой источник света, когда он подключен к сети электропитания.

Учитывая его объективные характеристики, изделие имеет существенный характер осветительного оборудования товарной позиции 9405, потому что для его функционирования, он должен  просто быть подключен к источнику питания. Таким образом, светодиодная  лента должна быть отнесена к подсубпозиции   9405 40 990, как прочее светильное оборудование.