Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.918
din 18 noiembrie 2013

CERINŢE MINIME
privind semnalizarea pe containere sau conducte

1. Containerele pentru substanţe sau preparate periculoase utilizate la locul de muncă şi containerele utilizate pentru depozitarea acestora, precum şi conductele care sînt la vedere şi conţin sau transportă astfel de substanţe sau preparate periculoase trebuie să fie prevăzute cu etichete. Etichetele vor include pictograme pe fond colorat din cele enumerate la punctul 10 din anexa nr. 2, denumirile şi caracteristicile intrinseci ale substanţelor sau preparatelor periculoase.

2. Dispoziţiile punctului 1 nu se referă la containerele folosite la locul de muncă pentru o perioadă scurtă de timp şi la containerele al căror conţinut se schimbă frecvent, cu condiţia să se ia măsuri alternative adecvate care garantează acelaşi nivel de protecţie, în special pentru informarea sau instruirea lucrătorilor.

3. Etichetele prevăzute la punctul 1 pot fi:

1) înlocuite cu panourile de avertizare prevăzute la punctul 10 din anexa nr. 2, preluîndu-se aceeaşi pictogramă sau acelaşi simbol;

2) completate cu informaţii suplimentare, de exemplu denumirea şi/sau formula substanţei sau ale preparatului periculos şi detalii privind riscul;

3) completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substanţelor sau preparatelor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul de muncă.

4. Etichetele trebuie să fie amplasate cu respectarea următoarelor condiţii:

1) pe partea vizibilă/părţile vizibile;

2) sub formă rigidă, autocolantă sau pictată.

5. Caracteristicile intrinseci şi condiţiile de utilizare a panourilor prevăzute la punctul 4 şi, respectiv, la punctele 6-8 din anexa nr. 2 se aplică, dacă este cazul, etichetării prevăzute la punctul 1 din prezentele Cerinţe minime.

6. Fără a aduce atingere dispoziţiilor punctelor 1-5 din anexa nr. 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, în vecinătatea celor mai periculoase puncte, cum ar fi vanele şi locurile de racordare, şi la distanţe aproximativ egale.

7. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a preparatelor periculoase în cantităţi mari trebuie semnalate printr-un panou de avertizare potrivit, ales dintre panourile enumerate la punctul 10 din anexa nr. 2, sau trebuie marcate în conformitate cu punctele 1-3 din prezenta anexă, cu excepţia cazurilor în care etichetarea ambalajelor sau a containerelor este suficientă în acest scop, ţinîndu-se cont de dispoziţiile punctului 5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.

8. Locurile de depozitare a mai multe substanţe sau preparate periculoase sînt indicate prin panoul de avertizare „Pericol general”.

9. Panourile sau etichetele trebuie să fie plasate în apropierea locului de depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv.