Anexa nr.4

la Regulamentul privind cerinţele

de calitate a mediului pentru

apele de suprafaţă

CALCULAREA PERCENTILELOR

Definiţii

Percentilă – valoarea variabilei sub care se încadrează un anumit procent de observări.

Percentila p – mărimea p a percentilei pentru un eşantion arată că cel puţin p la sută (p%) din mostrele eşantionului sînt mai mici sau egale cu valoarea respectivă.

Percentila 90 – mărimea 90 a percentilei pentru un eşantion arată că cel puţin 90% din mostrele eşantionului sînt mai mici sau egale cu această valoare.

Percentila 95 – mărimea 95 a percentilei pentru un eşantion arată că cel puţin 95% din mostrele eşantionului sînt mai mici sau egale cu această valoare.

Percentilele se folosesc, de obicei, la verificarea conformării. De asemenea, acestea planează efectul valorilor de vîrf posibile în eşantioane. Diverse directive UE prescriu utilizarea percentilelor 90 şi 95 la verificarea conformării datelor monitorizării cu cerinţele de calitate a apei.

Ecuaţii şi definiţii matematice:

, pentru 0 < k < N

pentru  k = 0

pentru  k = N

,

unde:

Y(p) – mărimea p a percentilei pentru setul de valori (eşantion);

Y[k]  − mărimea k a valorilor observaţiilor aranjate numeric (eşantion) în ordine crescătoare;

p – valoarea de la 0 la 100 (care reprezintă procentul din valoarea percentilei);

N – numărul total de observări;

R – rangul percentilei p într-un eşantion al observărilor aranjate în ordine crescătoare;

k – ansamblul R;

d – fracţia (după punctul decimal) din R.