Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.918
din 18 noiembrie 2013

CERINŢE MINIME
privind semnalele luminoase

Secţiunea 1. Caracteristici intrinseci

1. Lumina emisă de un semnal trebuie să producă un contrast luminos adecvat mediului înconjurător, în funcţie de condiţiile de utilizare a acestui semnal, fără să conducă la o lipsă totală de vizibilitate, prin intensitatea prea puternică, sau la o vizibilitate redusă, ca urmare a iluminării insuficiente.

2. Suprafaţa luminoasă care emite un semnal poate avea o culoare uniformă sau poate conţine o pictogramă pe un fond specific.

3. Culoarea uniformă trebuie să corespundă tabelului de culori şi semnificaţiei acestora prevăzute la punctul 20 din anexa nr. 1.

4. Atunci cînd semnalul luminos conţine o pictogramă, aceasta trebuie să fie realizată, prin analogie, în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2.

Secţiunea a 2-a. Reguli specifice de utilizare 
a semnalelor luminoase

5. Dacă un dispozitiv poate emite atît un semnal luminos continuu, cît şi unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenţă mai mare de intervenţie ori de acţiune solicitată sau impusă.

6. Durata fiecărui impuls luminos şi frecvenţa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel încît:

1) să asigure o bună percepţie a mesajului;

2) să evite orice confuzie, atît între diferitele semnale luminoase, cît şi cu un semnal luminos continuu.

7. Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul unui semnal acustic sau pentru completarea unui semnal acustic, codul semnalului luminos trebuie să fie identic cu codul semnalului acustic.

8. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie să fie supravegheat în mod special sau să fie prevăzut cu o sursă auxiliară de iluminare.