Приложение № 2

к Приказу Министерства труда, социальной  защиты

и семьи  № 167 от 16.102013 г.

и Министерства просвещения № 987 от 21.10.2013 г.

СТАНДАРТ ЗАНЯТОСТИ Каменщик Код по К3РМ: 7122 Сфера профессиональной занятости: строительство Код профессии: 16327 Название профессии: Каменщик Разработан: Тозлован Виктор, технический менеджер, „Interactiv” SA; Постолаки Виктор, заместитель директора, „Gonvaro-Com ” SRL; Спиридон Александр, мастер в строительстве, „Orizont” SA; Координирован: ОО «Институт развития профессиональных компетенций IFCP» Проверен и утвержден: Каба Павел, председатель Федерации патронатов строителей, дорожников и производителей строительных материалов, ”CONDRUMAT”, председатель комиссии по проверке и валидации; Брынза Мария, заместитель директора, преподаватель, профессиональный лицей №2, член секторального комитета и комиссии по проверке и валидации; Бошняга Алексей, заместитель руководителя департамента строительства, строительных материалов и современных технологий, член секторального комитета и комиссии по проверке и валидации; Лупушор Николай, руководитель центра по подготовке и повышению квалификации ”INCERCOM”, член секторального комитета и комиссии по проверке и валидации; Гаина Серджиу, директор отдела по правовым вопросам и человеческим ресурсам, строительная компания ”Glorinal”, член секторального комитета и комиссии по проверке и валидации.

Описание профессии

Каменщик – это рабочий, специализирующийся в строительстве зданий и строений, моделировании и обработке изделий из камня, выполнении ручных работ с использованием специальных инструментов, частично механизированных устройств и оборудования.

Основная деятельность заключается в выполнении кирпичной кладки с использованием в качестве основного сырья камня, кирпича, бетонных и керамических блоков и т.д., посредством горизонтальной или комбинированной укладки в ряды в соответствии с определенными правилами, используя связующий материал (раствор) для прочности конструкции, постоянно осуществляя проверку качества выполняемых работ и устраняя выявленные дефекты. Выполнение этих работ требует определенных знаний свойств/характеристик, используемых в укладочных работах материалов, а также навыков в технологии строительства.

Каменщик использует информацию и требования технического чертежа, технологической карты и проекта, делает простые математические расчеты, относящиеся к укладочным работам, эффективно интегрируется в команду, самостоятельно определяет задачи и планирует свои ежедневные действия, координируя их с членами бригады и техническим персоналом.

Каменщик должен обладать практическими навыками по монтажу и демонтажу средств подмащивания, защитных ограждений и опалубки; изготовлению шаблонов и крепежных элементов; установки каркасов/укреплений и перемычек.

Каменщик должен уметь приготавливать необходимые для укладочных работ материалы, выбирать, вырезать, разделывать и шлифовать камень; изготавливать железобетонные элементы; осуществлять работы по декоративной кладке; восстанавливать старые и поврежденные кирпичные строения.

Квалифицированный каменщик строит в основном новые строения и элементы конструкций, но в то же время, обладает необходимыми навыками для реконструкции старых зданий/строений с целью разрушения или их укрепления. Он способен определять качество выполненных работ и эффективность своих действий с технической и экономической точек  зрения.

Для эффективной деятельности на рабочем месте, квалифицированные каменщики должны обладать личностными и профессиональными качествами, такими как: ответственность, терпение, скрупулезность, пунктуальность, требовательность, эффективность и др., равно как и рядом психомоторных, сензориальных и физических навыков таких как: ловкость рук, острота зрения, пространственное восприятие и т.д.

Процесс выполнения кладки требует от каменщика использования и соблюдения норм безопасности и охраны труда. Профессия каменщик связана с использованием физического труда, требующего хорошего состояния здоровья, проявляющегося в устойчивости к вредным условиям труда - пыль, шум, высотные работы, неблагоприятные климатические условия.

Все работы осуществляются в соответствии с существующими процедурами и с соблюдением норм по охране здоровья и безопасности труда. Качество выполняемых работ напрямую зависит от соблюдения каменщиком основополагающих принципов технологических процессов в строгом соответствии с проектом и существующими техническими нормативами (Строительные нормы и правила в Республике Молдова - СНИП, Правила по обеспечению качества и др.)

Каменщик   должен уметь разрабатывать предложения для улучшения рабочего процесса, своевременно информировать непосредственного начальника о выполненных работах, избегать рисков получения производственных травм.

Каменщик   должен прилагать все усилия для профессионального и личностного развития, участвуя в мероприятиях по повышению квалификации, охраны здоровья и безопасности труда.

Ключевые компетенции

| №. | Ключевые компетенции | Уровень востребованности | Проявление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокий | Средний | Низкий |  |
| 1. | Учить/учиться | x |  |  | В процессе подготовки/самоподготовки из разных источников самостоятельно/в команде с целью обеспечения качества трудовой деятельности, повышения уровня ее эффективности, предвосхищая достижения и новшества технического прогресса. |
| 2. | Общения на родном/государственном языке | x |  |  | В процессе адекватной передачи/восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуаций, для успешного сотрудничества с коллегами/руководством, для правильной интерпретации инструкций/соответствующих нормативных актов/текстов технического содержания в процессе подготовки/самоподготовки и.т.д. |
| 3. | Общения на иностранном языке |  |  | x | В процессе адекватной передачи/восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуаций (технические инструкции, ведение диалога в профессиональной сфере и т.д.). |
| 4. | Действенно-стратегические |  |  | x | В профессиональной деятельности/процессе повышения квалификации в соответствии с персональным планом; в соотношении усилий, необходимых для достижения цели и намеченных результатов; при оценке и принятии рисков в различных профессиональных ситуациях. |
| 5. | Самопознания и самореализации | x |  |  | В профессиональной деятельности/процессе повышения квалификации/профессиональных и межличностных отношениях: оценка результатов/личных достижений на рабочем месте, а также способность обеспечивать высокое качество трудовой деятельности, положительное отношение к своей работе и работе, выполняемой коллегами; безопасность и самоконтроль; забота об эффективности и качестве деятельности характерной области профессиональной занятости, умение брать на себя ответственность за собственное здоровье, личную безопасность, безопасность казенного имущества на рабочем месте, а также за результаты своей профессиональной деятельности. |
| 6. | Межличностные, гражданские и в области морали | x |  |  | В профессиональной деятельности/процессе повышения квалификации/профессиональных и межличностных отношениях: посредством конструктивного общения и сотрудничества; действий по защите окружающей среды и состояния здоровья потребителя, в проявлении уважения к государственным символам, профессии/делу, компании/рабочему месту, семье, коллегам по работе и руководству. |
| 7. | Базовые компетенции в математике, естествознании и технологии |  | x |  | В профессиональной деятельности/процессе повышения квалификации/профессиональных и межличностных отношениях: посредством понимания и использования базовых математических операций и их свойств для эргономичного решения проблем, выявления причинно-следственных связей в вопросах успеха и провала в профессиональной области, построения наиболее оптимальной схемы личностного поведения в вопросах взаимодействия с окружающими и использования технологических инструментов. |
| 8. | В области информационных и коммуникационных технологий |  | x |  | В профессиональной деятельности/процессе повышения квалификации/профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования передовых достижений цифровых технологий и информационных ресурсов в профессиональных целях на рабочем месте, а также для обучения/самообучения и отдыха. |
| 9. | Культурные и межкультурные |  |  | x | В профессиональной деятельности/процессе повышения квалификации/профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования художественных средств в целях самопознания и самовыражения, проявления уважения к искусству других культур, выявления экономических возможностей и использования художественных средств и творческого самовыражения на рабочем месте, проявления уважения к разнообразию личностных ценностей представителей других культур. |
| 10. | Предприниматель-ские |  | x |  | В профессиональной деятельности: посредством анализа соотношения «затраты – выгоды», «запросы – возможности» с целью принятия адекватных решений на рабочем месте/за его пределами/в повседневной жизни, разработки и внедрения какого-либо проекта, выявления сильных и слабых сторон, а также возможностей и рисков в какой-либо конкретной деятельности. |

Общие компетенции

- Улучшение и оптимизация методов и процедур, используемых в строительстве.

- Анализ технической документации с целью соблюдения нормативов по выполнению строительных работ.

- Бережный уход за инструментами, оборудованием и поддержание их в рабочем состоянии.

- Соблюдение соответствующей правовой и нормативной базы при исполнении служебных обязанностей.

- Эффективное управление чрезвычайными ситуациями и ситуациями повышенного риска.

- Осуществление действий в полном соответствии с профессиональными требованиями и ценностями для достижения оптимальных результатов на рабочем месте.

- Применение в профессиональной деятельности норм охраны окружающей среды.

- Применение положений законодательства в области охраны здоровья и безопасности труда

Основное содержание

| Обязанности Рабочие задания | Специфические компетенции и взаимосвязь с рабочими заданиями | Показатели результативности |
| --- | --- | --- |
| Обязанность 1: Организация рабочего процесса Задание 1.1: Применение специальной рабочей и защитной одежды (комбинезон, перчатки, каска, ремень безопасности и т.д.) Задание 1.2: Принятие участия в инструктажах и тренингах по повышению квалификации, охране здоровья и безопасности труда Задание 1.3: Анализ рабочего наряда Задание 1.4: Анализ чертежей, технических и архитектурных рисунков Задание 1.5: Планирование последовательности выполнения работ Задание 1.6: Распределение заданий между членами бригады (плотники, сварщики и т.д.) Задание 1.7: Подбор инструментов, оборудования и рабочих материалов Задание 1.8: Осмотр рабочего места Задание 1.9: Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте Задание 1.10: Устранение незначительных неисправностей рабочего оборудования и инструментов Задание 1.11: Консультирование технического персонала относительно необходимых условий труда (энергоснабжение, снабжение водой и т.д.) Задание 1.12: Расчет количества необходимых строительных материалов Задание 1.13: Монтаж защитного ограждения в местах проведения работ с повышенным риском Задание 1.14: Транспортировка материалов и инструментов на рабочее место Задание 1.15: Эргономизация инструментов, оборудования и рабочих материалов Задание 1.16: Монтаж средств подмащивания Задание 1.17: Разработка предложений по улучшению рабочего процесса Обязанность 2: Подготовка материалов для работ по кладке кирпича Задание 2.1: Анализ качества полученных материалов Задание 2.2: Сортировка материалов Задание 2.3: Очистка материалов (от ржавчины, загрязнений и т.д.) Задание 2.4: Маркировка материалов Задание 2.5: Резка материалов Задание 2.6: Дробление натурального камня Задание 2.7: Обтеска материалов Задание 2.8: Шлифовка краев (кирпич, бетонные блоки т.д.) Задание 2.9: Изготовление армирующих элементов (сетки, закладные детали, железные прутья и т.д.) Задание 2.10: Изготовление связующего материала Задание 2.11: Защита материалов от воздействия факторов окружающей среды Обязанность 3: Выполнение кладки Задание 3.1: Очистка рабочей поверхности (удаление пыли, снега, льда и т.д.) Задание 3.2: Маркировка места расположения строительных элементов (стены, арки, колонны, камины, каналы и т.д.) Задание 3.3: Нанесение изолирующего материала Задание 3.4: Увлажнение места для кладки Задание 3.5: Крепление армирующих деталей Задание 3.6: Нанесение выравнивающего слоя Задание 3.7: Разметка мест для проемов дверей, окон и коммуникаций Задание 3.8: Кладка строительного материала Задание 3.9: Нанесение раствора и клея Задание 3.10: Выполнение сейсмических швов Задание 3.11: Крепление кладки Задание 3.12: Армирование кладки Задание 3.13: Установка перемычек Задание 3.14: Проверка качества кладки (вертикальность, горизонтальность, заполнение стыковочных швов и т.д.) Обязанность 4: Изготовление железобетонных элементов в кладке Задание 4.1: Разметка мест расположения железобетонных элементов Задание 4.2: Проверка размеров заготовок Задание 4.3: Обработка усов арматуры (очистка, выравнивание и т.д.) Задание 4.4: Закрепление армирующих элементов Задание 4.5: Установка каркасов Задание 4.6: Очистка опалубки от загрязнений (брызги бетона, проволоки, гвозди и т.д.) Задание 4.7: Обработка опалубки смазывающим материалом Задание 4.8: Монтаж опалубки Задание 4.9: Заливка бетона Задание 4.10: Уплотнение бетона Задание 4.11: Демонтаж опалубки Задание 4.12: Проверка качества бетонирования (пустоты, излишки и т.д.) Задание 4.13: Устранение выявленных несоответствий (излишки, пустоты, и т.д.) Обязанность 5. Осуществление декоративной кладки Задание 5.1: Выбор материалов для декоративных работ Задание 5.2: Сортировка видов декоративного камня Задание 5.3: Изготовление элементов декора Задание 5.4: Изготовление шаблонов Задание 5.5: Установка шаблонов Задание 5.6: Комбинирование элементов декора в соответствии с архитектурным рисунком Задание 5.7: Сочетание декоративных элементов Задание 5.8: Заполнение стыковочных швов Задание 5.9: Углубление швов Задание 5.10: Очистка швов Задание 5.11: Отмывка поверхности кладки Задание 5.12: Сопоставление декоративной кладки с архитектурным рисунком Обязанность 6: Обновление/реставрация кладки Задание 6.1: Анализ поврежденной кладки Задание 6.2: Определение частей кладки, подлежащих восстановлению Задание 6.3: Удаление штукатурки с поврежденной кладки Задание 6.4: Вскрытие трещин (устранение поврежденного кирпича) Задание 6.5: Обработка образовавшихся пустот (удаление пыли, увлажнение и т.д.) Задание 6.6: Определение вида материала, используемого в существующей кладки Задание 6.7: Кладка поврежденных участков Задание 6.8: Заполнение пустот (заливка, инъекция, пломбирование и т.д.) Задание 6.9: Укрепление кладки (покрытие бетоном или металлом, установка краев) Обязанность 7: Осуществление стропальных работ* Задание 7.1: Подбор грузозахватных приспособлений, соответствующих массе и объему поднимаемого груза Задание 7.2: Осуществление зацепки и обвязки грузов Задание 7.3: Проверка правильности зацепки груза Задание 7.4: Осуществление контроля над перемещением груза Задание 7.5: Укладка груза Задание 7.6: Расстроповка груза Обязанность 8: Завершение рабочего процесса Задание 8.1: Демонтаж средств подмащивания Задание 8.2: Демонтаж защитных ограждений Задание 8.3: Очистка оборудования, рабочих инструментов Задание 8.4: Уборка рабочего места Задание 8.5: Вывоз строительных отходов Задание 8.6: Возврат материалов оборудования, инструментов на склад Задание 8.7: Представление отчета руководителю о выполненной работе | Эффективно организовывать рабочий процесс (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.10; 1.11; 1.12; 1.17; 8.6) | Каменщик должен: Применять средства индивидуальной защиты в соответствии с рабочим заданием; Применять знания и практические навыки в соответствии с тенденциями развития строительной сферы; Осваивать меры по охране здоровья и безопасности труда посредством инструктажей и предпринимать их в соответствии со спецификой работ и особенностями рабочего места; Определять время, необходимое для выполнения запланированных работ, в зависимости от рабочего задания (эскизы и технические чертежи); Определять этапы и последовательность работ в соответствии с рабочим заданием и особенностями технологического процесса; Подбирать инструменты, оборудование и материалы в соответствии с рабочим заданием; Получать/сдавать инструменты, оборудование и материалы в соответствии с установленными на предприятии процедурами; Обеспечивать необходимые условия труда посредством консультаций с техническим персоналом, используя соответствующие способы общения; Определять количество материалов в соответствии с рабочим заданием; Разрабатывать предложения по повышению эффективности трудового процесса в соответствии со спецификой работ и особенностями рабочего места. |
|  | Рационально организовывать рабочее место (1.8; 1.14; 1.15; 8.3; 8.4; 8.5) | Анализировать ситуацию на рабочем месте, в соответствии с особенностями запланированных работ; Доставлять инструменты, оборудование и рабочие материалы на рабочее место с соблюдением правил транспортировки; Эргономично располагать инструменты, материалы и оборудование на рабочем месте с соблюдением правил по охране здоровья и безопасности труда и противопожарной безопасности; Убирать рабочее место в соответствии с правилами по охране здоровья и безопасности труда; Сортировать строительные отходы по типам и категориям и отгружать в специально отведенные местa. |
|  | Согласовывать рабочие действия с начальством и коллегами (1.6; 1.9; 8.7) | Согласовывать запланированные работы с коллегами по работе в соответствии с рабочим заданием; Координировать с руководством неясности в отношении полученного задания и инструкций; Информировать руководство в отношении выявленных недостатков на рабочем месте в соответствии с внутренними процедурами с соблюдением субординации; Доводить до сведения непосредственного руководителя результаты относительно проделанной работы и использованных/оставшихся материалов. |
|  | Обеспечивать безопасность рабочего места (1.13; 8.2) | Монтировать/демонтировать защитные сооружения и ограждения с соблюдением правил безопасности в зонах повышенного риска; Устанавливать средства оповещения и предупреждения согласно существующим требованиям; Демонтировать и передавать на хранение защитные сооружения и ограждения в соответствии с техническими инструкциями; Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правилами по охране здоровья и безопасности труда. |
|  | Монтировать/демонти-ровать средства подмащивания (1.16; 8.1) | Обозначать предупреждающими знаками место проведения работ по монтажу/демонтажу средств подмащивания в соответствии с установленными требованиями; Обустраивать место проведения работ по монтажу средств подмащивания, обеспечивая их устойчивость и вертикальность/горизонтальность; Проверять целостность и наличие всех составных компонентов устройств и средств подмащивания; Осуществлять монтаж/демонтаж лесов и прочих внешних и внутренних средств подмащивания в соответствии с планом по проведению монтажных работ/технологической картой и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда. |
|  | Подбирать материалы для кладки (2.1; 2.2; 5.1; 5.2) | Определять качество строительных материалов в зависимости от параметров качества в соответствии со спецификой проводимых работ; Отсортировывать строительные материалы и декоративные камни в зависимости от формы, размеров и степени переработки в соответствии технологическим процессом и требованиями проекта; Подбирать материалы для декоративных работ в соответствии с требованиями проекта и их специфическими особенностями. |
|  | Обрабатывать материалы для кладки (2,3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.11) | Очищать от загрязнений строительные материалы, используя соответствующие приспособления; Обозначать место резки, дробления, обтесывания и шлифовки строительных материалов согласно указанным в технической документации размерам, сокращая до минимума потери материала; Отрезать строительные материалы с точностью, вручную или механическим способом, согласно разметке с соблюдением норм охраны здоровья и безопасности труда; Дробить натуральный камень вручную или механическим способом с соблюдением норм по охране здоровья и безопасности труда; Высекать материалы для кладки согласно указанным в технической документации размерам, используя необходимые приспособления и специальную защитную одежду; Шлифовать кромки, углы и поверхности материалов, используя необходимые приспособления и абразивы в соответствии с чистотой обработки. |
|  | Подготавливать место для кладки (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7) | Очищать места кладки от пыли, снега, льда, используя необходимые методы и приспособления в зависимости от вида и степени загрязнения; Обозначать оси расположения кладочных материалов согласно технической документации с использованием соответствующих методов и приспособлений; Подготавливать и устанавливать маяки в обозначенных местах в соответствии с требованиями проекта; Проверять правильность крепления маяков в соответствии с требованиями качества с последующим, устранением обнаруженных дефектов; Исправлять неровности посредством нанесения выравнивающего слоя, обеспечив горизонтальность подготовленных для кладки поверхностей; Обозначать места проемов дверей, окон и коммуникаций согласно проекту. |
|  | Приготавливать связующие материалы (2.10) | Определять материалы для приготовления смесей/клея/связки согласно типу запланированных работ, и в соответствии с технологией их приготовления; Дозировать ингредиенты в зависимости от их вида и свойств, используя соответствующие методы в строгом соответствии с нормами охраны здоровья, окружающей среды и безопасности труда; Перемешивать компоненты связующих материалов, согласно рецептуре и требованиям технологического процесса; Перемешивать раствор вручную или механически, до получения однородной массы согласно рецептуре и требованиям технологического процесса; Проверять качество смеси в процессе приготовления согласно технологической карте и требованиям качества. |
|  | Выполнять кладку кирпича (3.8; 3.9; 3.10; 6.7) | Располагать строительные материалы в ряды кладки в соответствии с правилами соединения и видом кладки; Наносить связующие материалы на кладку с учетом толщины горизонтальных и вертикальных швов в соответствии с действующими стандартами; Выполнять элементы кладки в соответствии с деталями, указанными в проекте, с использованием соответствующего оборудования, и постоянно проверяя их технические характеристики; Выполнять сейсмические швы с соблюдением требований, указанных в проекте, с использованием соответствующих методов и техник в соответствии со стандартами качества; Проверять визуально качество выполненных кладочных работ или с использованием соответствующего оборудования в соответствии со стандартами качества. |
|  | Обеспечивать прочность кладки (2.9; 3.11; 3.12, 3.13) | Выполнять элементы крепления из соответствующих материалов согласно чертежу с использованием соответствующих методов и приемов; Закреплять кладку с помощью крепежных элементов с соблюдением дистанции между местами крепления, обеспечив их защиту от коррозии; Укреплять кладку с помощью армирующих элементов в соответствии с формой и размерами стены согласно технологической карте с соблюдением всех этапов технологического процесса; Устанавливать армирующие элементы в швы в процессе кладки согласно технической документации, обеспечивая их погружение в раствор/смесь и чередование между стенами; Устанавливать перемычки над проемами согласно техническому чертежу с учетом их типа и предназначения, применяя соответствующие способы и методы крепления. |
|  | Монтировать армирующие элементы (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5) | Размечать место расположения армирующих элементов в кладке в соответствии с проектом, используя соответствующие методы и средства; Проверять размеры элементов армирования, сопоставив их с размерами, указанными в техническом чертеже, используя соответствующие измерительные инструменты; Закреплять элементы армирования кладки в соответствии с проектом, используя соответствующие методы; Устанавливать каркасы и армирующие элементы в местах их монтажа согласно разметкам, используя соответствующие методы крепления, учитывая при этом специфические требования к качеству выполнения работ. |
|  | Осуществлять монтаж/демонтаж опалубки (4.6; 4.7; 4.8; 4.11) | Размечать место монтажа опалубки в соответствии с направляющими осями и требованиями проекта; Очищать от загрязнений внутреннюю поверхность опалубки и обрабатывать специальными смазывающими материалами, подобранными в соответствии со спецификой процесса бетонирования и типом материала, из которого изготовлены элементы опалубки; Устанавливать элементы опалубки согласно маркировке, обеспечивая их временную поддержку; Осуществлять сборку элементов опалубки, используя соответствующие крепления, в зависимости от вида строительного элемента, обеспечивая его стабильность, прочность, герметичность и точность размеров; Освобождать элементы забетонированных конструкций от щитов опалубки, строго соблюдая последовательность, сохраняя целостность забетонированных поверхностей и щитов опалубки и соблюдая продолжительность затвердевания бетона. |
|  | Заливать бетон (4.9; 4.10) | Выбирать режим бетонирования в зависимости от объема бетонируемой поверхности, структуры и консистенции бетонной смеси, обеспечивая необходимые параметры слоя бетонируемой поверхности указанной в проекте; Заливать бетон непрерывно и равномерно, соблюдая толщину защитного покрытия, с учетом допустимых отклонений; Уплотнять бетонную смесь ручным или механическим способом, используя специальное оборудование в зависимости от консистенции бетонной смеси и требований технологического процесса; Защищать бетонную смесь от воздействия неблагоприятных климатических факторов в процессе укладки и уплотнения, используя соответствующие методы. |
|  | Изготавливать шаблоны и элементы декора (5.3; 5.4; 5.5) | Подбирать шаблоны и элементы декора, необходимые для декоративной кладки, в соответствии с техническими эскизами; Выполнять шаблоны и элементы декора в соответствии с эскизами, применяя соответствующие рабочие методы и приемы; Проверять и оценивать изготовленные элементы декора и шаблоны в соответствии со стандартами качества; Дорабатывать формы и размеры декоративных элементов до их полного соответствия с техническим эскизом; Осуществлять проверку качества декоративных элементов в соответствии со стандартами качества; Располагать шаблоны на поверхности в соответствии с маркировкой, соблюдая требования технологического процесса и эскиза, применяя соответствующие методы и приемы фиксации. |
|  | Выполнять декоративную кладку (5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12) | Располагать камни и элементы декора в соответствии с требованиями проекта, с соблюдением норм охраны здоровья и безопасности труда; Укладывать камни и элементы декора в соответствии с проектом и с использованием соответствующих связующих материалов; Проверять размеры/параметры элементов декора на протяжении всего процесса выполнения работ в соответствии с требованиями проекта; Заполнять раствором/смесью соединительные швы согласно требованиям проекта; Обрабатывать соединительные швы декоративной кладки в зависимости от расположения камней/элементов декора; Промывать кладку с учетом характеристик используемых материалов и технологической карты, учитывая эстетические параметры конструкции. |
|  | Выполнять работы по реконструкции/обновле-нию кладки (6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.8; 6.9) | Определять визуально степень повреждения конструкции или с использованием специальных приспособлений; Определять методы реконструкции/обновления кладки/стены с учетом степени повреждения, используемых материалов и степени их износа; Удалять штукатурку с поврежденной поверхности стены с использованием соответствующих инструментов и с соблюдением норм охраны здоровья и безопасности труда; Вскрывать трещины на поверхностях, удаляя кирпичи, блоки и камни и т.д. из поврежденной зоны без нанесения ущерба целостности строения; Очищать от пыли и грунтовать образовавшиеся пустоты с соблюдением требований конкретных технологических процессов; Определять типы использованных материалов в соответствии с видом кладки, учитывая требования по обеспечению однородности и прочности конструкции; Заполнять образовавшиеся пустоты посредством кладки, литья, инъекций, пломбирования с использованием соответствующих материалов, указанных в проекте; Обеспечивать прочность кладки посредством применения соответствующих методов (покрытие бетоном или металлом, установка бортов и т.д.), соблюдая требования, указанные в технологической карте и проекте. |
|  | Обеспечивать качество выполненных работ (3.14; 4.12; 4.13) | Соблюдать стандарты качества в соответствии с технологическими картами и нормами охраны здоровья и безопасности труда; Проверять качество выполненных работ на всех этапах реализации согласно проекту выполнения работ посредством сравнения технических характеристик выполненных работ с указаниями проекта; Устранять обнаруженные несоответствия на всем протяжении выполнения работ; Осуществлять оценку качества выполненных работ в соответствии с технологической картой и другими нормативными документами. |