Приложение № 3

к Положению о требованиях

к  качеству окружающей среды

для поверхностных вод

ЗНАЧИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

| Группа параметров | Примеры конкретных параметров | Функциони-рование экосистемы | Рыбоводство/ охрана ихтиофауны | Снабже-ние питье-вой водой | От-дых | Оро-ше-ние | Использо-вание воды в промыш-ленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие условия |
| Тепловые условия | температура воды | o | X |  |  |  |  |
| Общие условия | O2 | X | X |  |  |  |  |
|  | BOD5 | o | o | X |  |  |  |
|  | COD |  |  | X |  |  |  |
| Условия, связанные с питательными веществами | Pобщ, PO4, NO3, органический N | X | o | o | o |  | o |
|  | NH4+ | o | X |  |  |  |  |
|  | NO2- | o | o | o |  |  |  |
| Соленость | минерализа-ция, Cl, SO4- |  |  | o |  | X | o |
| Состояние подкисления | pH | o | o | o |  |  |  |
| Другие параметры | запах, цвет, плавающие вещества | o | o | X | X |  |  |
|  | Mn, Fe, фенолы, нефтепродук-ты | o | o | X |  |  |  |
| Следы металлов | Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn и т.д. | X | X | X |  | o |  |
| Органические микрозагрязнители | пестициды, полицикли-ческие аромати-ческие углеводороды и т.д. | X | X | X |  | o |  |
| Микробиологи-ческие параметры | кишечная палочка, энтерококки, стреп- тококки, паразиты, вирусы |  |  | X | X | o |  |
| Гидробиологические параметры |  | x | x |  |  |  |  |

Примечания: х - показательные параметры для использования воды;

о  - дополнительные параметры для использования воды.