Приложение № 5 к Постановлению Правительства № 918 от 18 ноября 2013 г.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

к указателям, обозначающим препятствия

и опасные местонахождения, а также направления движения

Часть 1. Указатели препятствий и опасных местонахождений

- Обозначение мест, где существует риск столкновения с препятствиями и падения лиц или предметов, осуществляется с помощью желтых и черных либо красных и белых полос, которые располагаются внутри зон предприятия, в которые заходят работники в процессе рабочей деятельности.

- Размеры обозначения препятствия или опасного места должны учитывать размеры препятствия или обозначаемое опасное место.

- Желто-черные либо красно-белые полосы должны наноситься под углом приблизительно 45 градусов и иметь примерно одинаковый размер.

- Пример:

Часть 2.	Обозначение транспортных маршрутов

- Маршруты движения транспортных средств должны быть четко обозначены с помощью непрерывных полос четко различаемого цвета, предпочтительно белого или желтого, с учетом цвета пола или почвы, если назначение и оборудование помещений требуют этого, в целях обеспечения защиты работников.

- Полосы должны располагаться таким образом, чтобы обозначать необходимое безопасное расстояние между транспортными средствами, которые могут курсировать в зоне, и любым предметом, находящимся поблизости, а также  между транспортными средствами и пешеходами.

- Постоянные транспортные маршруты, расположенные снаружи здания  либо в строительной зоне, должны обозначаться в соответствии с пунктами 5 и 6. Исключениями являются постоянные маршруты движения, для которых предусмотрены соответствующие тротуары или барьеры.