Приложение № 6 к Постановлению Правительства № 918 от 18 ноября 2013 г.

МИНИМАЛЬНЫЕТРЕБОВАНИЯ

к световым знакам

Часть 1. Основные характеристики

- Свет, излучаемый указателем, должен создавать световой контраст, адекватный окружающей среде, с учетом условий использования этого знака, не вызывая при этом ослепительного блеска вследствие избыточно интенсивного света либо не допуская плохой видимости из-за недостаточности освещения.

- Светящаяся поверхность, передающая знак, может быть однородного цвета либо представлять пиктограмму на определенном фоне.

- Однородный цвет должен соответствовать таблице цветов и их значениям, предусмотренным в пункте 20 приложения № 1.

- Если световой знак представляет собой пиктограмму, то она должна быть выполнена по аналогии с соответствующими требованиями, предусмотренными в приложении № 2.

Часть 2. Специальные правила,

регламентирующие использование световых знаков

- Если устройство может подавать как непрерывный, так и мигающий световой сигнал, то мигающий указатель используется для обозначения более высокого уровня опасности либо более срочной необходимости требуемого или вынужденного вмешательства, по сравнению с непрерывно светящимися указателями.

- Продолжительность каждого мигания и частота миганий светящегося указателя должна быть такой, чтобы:

- обеспечить соответствующее восприятие сообщения;

- исключить путаницу между различными светящимися указателями, а также с непрерывно светящимся указателем.

- Если мигающий световой сигнал используется вместо звукового сигнала или для дополнения звукового сигнала, мигающий условный световой сигнал должен быть идентичным условному звуковому сигналу.

- Устройство, передающее световой сигнал в случае серьезной опасности, должно находиться под особым наблюдением либо снабжаться дополнительным источником света.