Приложение № 2

к Положению о мониторинге

и систематическом учете состояния

поверхностных и подземных вод

мониторинг и Систематический учет состояния

ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Таблица 1. Элементы характеристики, рекомендуемые к рассмотрению (E - Важный,  D - Желательный)

| Элемент характеристики | Пункты химического мониторинга | Пункты количест-венного контроля |
| --- | --- | --- |
| Контролируемый водоносный горизонт | E | E |
| Расположение (координатная сетка), название пункта контроля и единый идентификационный код | E | E |
| Подземный водный объект, в пределах которого находится пункт контроля | E | E |
| Цель пунктов мониторинга | E | E |
| Тип пункта контроля – скважина на сельскохозяйственном предприятии, промышленная скважина и т.д. | E | E |
| Глубина и диаметр скважин | E | D |
| Описание конструкции для контроля количества воды – целостность шпаклевки, наклон почвы вокруг отверстия скважины | E | E |
| Глубина защищенных/открытых участков скважин | D | D |
| Уязвимость или индекс толщины подпочвенного слоя и тип пункта контроля | E | D |
| Визуальная оценка зон пополнения (в том числе землепользование; давления, потенциальные источники точечных давлений) | E | D |
| Сведения о строительстве | E | E |
| Объем добычи или общий сброс (на родниках) | E | E |
| Режим откачки (качественное описание – напр., периодический, непрерывный, ночной и т.д.) | D | E |
| Снижение уровня (уровень откачанной воды) | D | E |
| Зона содействия/зона пополнения | D | D |
| Глубина насоса | D | D |
| Уровень статической воды | D | E |
| Высота начальной доли и описание начальной доли | D | E |
| Сброс /артезианский | E | E |
| (Геологический) журнал скважины | D | D |
| Свойства водоносного горизонта (проницаемость, гидравлическая проводимость и т.д.) | D | D |

Таблица 2. Параметры для мониторинга

Блок 1. Параметры участка

| Параметры | № КАС | Аналитический метод | Ед.изм. | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение pH |  |  |  |  |
| Электропроводимость (при 20°C) |  |  | мкС/см |  |
| Растворенный кислород |  |  | мг O2/л |  |
| Расстояние до уровня AS |  |  |  |  |
| Скорость добычи во время отбора проб |  |  |  |  |
| Объем добычи во время отбора проб |  |  |  |  |
| Сброс на роднике во время отбора проб |  |  |  |  |
| Цвет, мутность, запах, |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  |

Блок 2. Химико-аналитические параметры

| Параметры | № КАС | Аналитический метод | Единица измерения | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний (NH4+) |  |  |  |  |
| Азот (NO3-) |  |  |  |  |
| Нитрит (NO2-); Хлорид (Cl-); Сульфат (SO42-) Общая жесткость; Жесткость карбоната; Кальций (Ca2+); Магний (Мг2+); Натрий (Na+); Калий (K+); Ортофосфат (PO43-); Бор (B) Фтор (F) Селений (Se) |  |  |  |  |

Блок 3: Растворенные металлы

| Параметры | № КАС | Аналитический метод | Единица измерения | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо (Fe) |  |  |  |  |
| Марганец (Мn) |  |  |  |  |
| Хром (Cr) |  |  |  |  |
| Медь (Cu) |  |  |  |  |
| Никель (Ni) |  |  |  |  |
| Мышьяк (As) |  |  |  |  |
| Кадмий (Cd) |  |  |  |  |
| Свинец (Pb) |  |  |  |  |
| Ртуть (Hg) Стронций (Sr) |  |  |  |  |

Блок 4: Углеводороды

| Параметры | № КАС | Аналитический метод | Единица измерения | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трихлорэтан |  |  |  |  |
| Тетрахлорэтан |  |  |  |  |
| Бензол |  |  |  |  |

Блок 5: Пестициды

| Параметры | № КАС | Аналитический метод (например, стандарт) | Единица измерения | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атразин |  |  |  |  |