Приложение № 1

к Положению о мониторинге

и систематическом учете состояния

поверхностных и подземных вод

мониторинг и Систематический учет состояния

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Физико-химические параметры, процедуры и технические

меры для их мониторинга

Таблица 1. Сеть наблюдений за состоянием поверхностных вод на территории Республики Молдова

| п/н | Название водного объекта, населенного пункта и контролируемого участка | Координаты (система, используемая для определения координат - VGS-84) |
| --- | --- | --- |
| 1. | р.Дунай, с.Джюрджюлешть | Сев.широта – 45028'06,67"; Вост.долгота – 28012'47,84" Высота над уровнем моря - 2 |
| 2. | р.Прут, с.Крива | Сев.широта – 48015'39,27"; Вост.долгота – 26037'55,68" Высота над уровнем моря- 111 |
| 3. | р.Прут, с.Ширэуць, 0,2 км вверх по течению | Сев.широта – 48015'14,51"; Вост.долгота –26048'15,74" Высота над уровнем моря - 107 |
| 4. | р.Прут, с.Браниште, 0,2 км вверх по течению | Сев.широта - 47047'23,16"; Вост.долгота – 27015'08,23" Высота над уровнем моря - 71 |
| 5. | р.Прут, г.Унгень, 1,2 км вверх по течению | Сев.широта - 47011'59,28" ; Вост.долгота – 27047'18,35" Высота над уровнем моря - 68 |
| 6. | р.Прут, с.Валя Маре | Сев.широта - 47006'30,52" ; Вост.долгота – 27052'28,97" Высота над уровнем моря - 62 |
| 7. | р.Прут, г.Леова, 0,2 км вверх по течению | Сев.широта - 46029'34,82"; Вост.долгота – 28013'54,30" Высота над уровнем моря - 90 |
| 8. | р.Прут, г.Кахул, 3,5 км вниз по течению | Сев.широта - 45055'05,51"; Вост.долгота – 28007'19,07" Высота над уровнем моря - 12 |
| 9. | р.Прут, с. Джюрджюлешть | Сев.широта - 45028'18,45"; Вост.долгота – 28011'52,26" Высота над уровнем моря - 3 |
| 10. | р.Чухур, с.Бырлэдень | Сев.широта - 48016'13,54"; Вост.долгота – 27025'42,42" Высота над уровнем моря - 205 |
| 11. | р.Чухур, с.Хородиште | Сев.широта - 47057'11,71"; Вост.долгота – 27016'16,47" Высота над уровнем моря - 107 |
| 12. | р.Сэрата, с.Вылчеле | Сев.широта - 46023'10,89"; Вост.долгота – 28014'44,87" Высота над уровнем моря - 23 |
| 13. | р.Лунга, г.Чадыр-Лунга, вверх по течению | Сев.широта - 46004'56,44"; Вост.долгота – 28050'14,94" Высота над уровнем моря - 51 |
| 14. | р.Лунга, г.Чадыр-Лунга, вниз по течению, участок гидрометрического пункта | Сев.широта - 46003'21,85"; Вост.долгота – 28049'47,22" Высота над уровнем моря - 48 |
| 15. | р.Когылник, г.Хынчешть вверх | Сев.широта - 46049'58,26"; Вост.долгота – 28035'51,39" Высота над уровнем моря - 129 |
| 16. | р.Когылник, г.Чимишлия, вверх по течению | Сев.широта - 46032/19,93"; Вост.долгота - 28047/06,71" Высота над уровнем моря - 79 |
| 17. | р.Ялпуг, с.Мирное, у моста | Сев.широта - 45046'17,71"; Вост.долгота - 28034'45,26" Высота над уровнем моря -16 |
| 18. | р.Днестр, с. Наславча | Сев.широта - 48028'58,43"; Вост.долгота-27036'10,11" Высота над уровнем моря - 148 |
| 19. | р.Днестр, г.Отачь | Сев.широта - 48026'38,48"; Вост.долгота – 27047'29,73" Высота над уровнем моря - 133 |
| 20. | р.Днестр, г.Сорока, вверх по течению | Сев.широта - 48010'14,95"; Вост.долгота – 28019'36,37" Высота над уровнем моря - 54 |
| 21. | р.Днестр, с. Василкэу | Сев.широта - 48008/17,06//; Вост.долгота -28026/02,34// Высота над уровнем моря - 41 |
| 22. | р.Днестр, г.Каменка, вниз по течению | Сев.широта - 48000/43,64//; Вост.долгота -28042/16,10// Высота над уровнем моря - 31 |
| 23. | р.Днестр, г.Вадул-луй-Водэ | Сев.широта - 47005'21,39"; Вост.долгота – 29005'25,75" Высота над уровнем моря – 13 |
| 24. | р.Днестр, г. Бендер, вниз по течению | Сев.широта - 46049/57,12//; Вост.долгота -29029/31,28// Высота над уровнем моря – 9 |
| 25. | р.Днестр, с.Кременчуг | Сев.широта - 46042/29,65//; Вост.долгота -29041/38,83// Высота над уровнем моря – 5 |
| 26. | р. Днестр, с. Олэнешть | Сев.широта - 46030'07,14"; Вост.долгота – 29055'42,08" Высота над уровнем моря - 2 |
| 27. | р.Днестр, с. Паланка | Сев.широта - 46024'47,77"; Вост.долгота – 30007'52,33" Высота над уровнем моря – 1 |
| 28. | р.Икель, с.Гоян | Сев.широта - 47007'53,36"; Вост.долгота – 28055'08,41" Высота над уровнем моря - 27 |
| 29. | р.Рэут, мун.Бэлць, вверх по течению | Сев.широта - 47047'45,28"; Вост.долгота – 27053'58,41" Высота над уровнем моря – 98 |
| 30. | р.Рэут, мун.Бэлць, вниз по течению | Сев.широта - 47045'33,17"; Вост.долгота - 27057'48,49" Высота над уровнем моря - 87 |
| 31. | р.Рэут, г. Флорешть вверх по течению | Сев.широта - 47053'07,05"; Вост.долгота – 28018/01,56" Высота над уровнем моря – 77 |
| 32. | р.Рэут, г.Орхей, 1 км вверх по течению | Сев.широта - 47022'16,04"; Вост.долгота – 28048'17,79" Высота над уровнем моря – 38 |
| 33. | р.Рэут, г.Орхей, вниз по течению, (с. Желобок) | Сев.широта - 47021'34,36"; Вост.долгота – 28055'08,04" Высота над уровнем моря – 29 |
| 34. | р.Рэут, с.Устия, 0,2 км вниз по течению | Сев.широта - 47015'09,33"; Вост.долгота – 29008'14,55" Высота над уровнем моря – 18 |
| 35. | р.Куболта, с.Мэрэшешть | Сев.широта - 47051'44,47"; Вост.долгота – 28004'41,30" Высота над уровнем моря - 98 |
| 36. | р.Бык, мун.Кишинэу, 0,3 км вверх по течению | Сев.широта - 47000/36,37"; Вост.долгота -28052/32,69" Высота над уровнем моря - 34 |
| 37. | р.Бык, мун.Кишинэу, 4 км вниз по течению (г.Сынджера) | Сев.широта - 46055/46,10"; Вост.долгота – 28059'03,60" Высота над уровнем моря - 30 |
| 38. | р.Бык, г. Кэлэрашь вверх по течению | Сев.широта - 47014'58,03"; Вост.долгота – 28017'17,31" Высота над уровнем моря – 316 |
| 39. | р.Бык, г. Стрэшень вниз по течению | Сев.широта - 47008/14,10//; Вост.долгота - 28039/49,14// Высота над уровнем моря – 58 |
| 40. | р.Бык , с. Гура Быкулуй | Сев.широта - 46054/49,66//; Вост.долгота -29027/28,74// Высота над уровнем моря -35 |
| 41. | р.Ботна, г.Кэушень, вверх по течению | Сев.широта - 46038'47,37"; Вост.долгота – 29023'56,35" Высота над уровнем моря – 11 |
| 42. | р.Ботна, с. Кицкань, вниз по течению | Сев.широта - 46046/26,37//; Вост.долгота -29034/14,16// Высота над уровнем моря – 8 |
| 43. | р. Ботна, с. Киркэешть | Сев.широта – 46013'11,29"; Вост.долгота – 29033'28,26" Высота над уровнем моря - 24 |
| 44. | р.Лэпушна, с.Сэрата Резешть | Сев.широта - 46035'51,36"; Вост.долгота -28015'48,24" Высота над уровнем моря- 25 |
| 45. | р.Кахул, с.Етулия | Сев.широта - 45034'01,73"; Вост.долгота -28026'15,99" Высота над уровнем моря - 21 |
| 46. | Костештское водохранилище, г. Костешть | Сев.широта - 47050'27,95"; Вост.долгота – 27013'43,30" Высота над уровнем моря – 88 |  |
| 47. | Дубоссарское водохранилище, г.Резина | Сев.широта - 470/45'13,33"; Вост.долгота – 28058'55,77" Высота над уровнем моря – 26 |
| 48. | Дубоссарское водохранилище, на р.Днестр, г.Дубэсарь | Сев.широта - 47016'35,37"; Вост.долгота – 29007'10,62" Высота над уровнем моря – 24 |
| 49. | Водохранилище Гидигич, на р.Бык, г.Ватра | Сев.широта - 47004'52,03"; Вост.долгота – 28043'25,84" Высота над уровнем моря – 53 |
| 50. | Комратское водохранилище, мун. Комрат | Сев.широта – 46019'41,36"; Вост.долгота – 28039'30,55" Высота над уровнем моря – 60 |
| 51. | Тараклийское водохранилище, г. Тараклия | Сев.широта – 45056'21,12"; Вост.долгота – 28035'42,12" Высота над уровнем моря - 29 |
| 52. | Природное озеро Белеу, с.Слобозия-Маре | Сев.широта – 45035'12,88"; Вост.долгота – 28009'09,65" Высота над уровнем моря - 5 |
| 53. | Система озер Манта, с.Манта | Сев.широта – 45047'16,33"; Вост.долгота – 28010'23,65" Высота над уровнем моря - 8 |

Таблица 2. Физико-химические параметры мониторинга и методы анализа

| ГРУППА ПОКАЗАТЕ-ЛЕЙ |  | Показатель качества поверхност-ных вод | Акро-ним | Используемые методы | Ccылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие параметры (Общее состояние вод) | Состояние теплового режима | Температура воды | Tводы | Специальное портативное оборудование |  |
|  | Состо-яние газового режима Состоя-ние эвтро-фикации (пита-тельные вещес-тва) | Растворен-ный кислород | O2 |  | SM SR EN 25813:2011. Определение содержания растворенного кислорода. Йодометрический метод |
|  |  | Двуокись углерода | CO2 | Титриметри-ческое | SM SR EN 13577:2011. Определение содержания двуокиси углерода |
|  |  | pH | pH |  | SM SR ISO 10523:2011. Качество воды. Определение содержания азотнокислых солей pH |
|  |  | Нитратный азот | N-NO3- | Спектрофо-тометрическое | SM SR ISO 7890-3:2006. Качество воды. Определение содержания азота. |
|  |  | Нитритный азот | N-NO2- | Спектрофото-метрическое | SM SR ISO 7890-2:2006. Качество воды. Определение азотнокислых солей. Часть 1: Спектрометрический метод с 2,6-диметилфенолом SM SR ISO 6778:1984, SR EN ISO 13395 |
|  |  | Аммонийный азот | N-NH4+ | Спектрофото-метрическое | SM SR ISO 7150-1:2005, SM SR ISO 5664:2007 Качество воды. Определение содержания аммония (CFA и FIA) и спектрометрическая детекция |
|  |  | Aзот общий | Nto общ |  | SMV EN 25663:2009. Определение содержания азота по Кьельдалю. Метод после минерализации с селеном |
|  |  | Общее содержание фосфора | Pобщ | Спектрофото-метрическое | EN ISO 6878: 2005, SM SR EN ISO 15681 – 1: 2012. Определение содержания ортофосфата и общего содержания фосфора анализом в потоке |
|  |  | Минераль-ный фосфор | Pмин | Спектрофото-метрическое | SM SR EN ISO 15681 – 1: 2012. Определение содержания ортофосфата и содержания общего фосфора анализом в потоке, ISO 6878:2004 |
|  |  | Общее содержание железа | Feобщ | Спектрофото-метрическое | SM SR ISO 6332:2006. Качество воды. Определение содержания железа |
|  |  | Кремний | Si | Спектрофото-метрическое | SM SR EN ISO 16264:2012. Качество воды. Определение растворенных силикатов анализом в потоке (FIA и CFA) и фотометрическая детекция |
|  | Основ-ные ионы и минера-лизация | Минерали-зация | Минобщ |  | SM STAS 9187:2007 |
|  |  | Щелочность |  |  | SM SR EN ISO 9963: 2007. Определение щелочности |
|  |  | Ионы хлоридов | Cl- | Титриметри-ческое | SM SR ISO 9297:2012. Качество воды. Определение содержания хлоридов. Титрование азотнокислым серебром с использованием хромата как индикатора (метод Мора) |
|  |  | Ионы сульфатов | SO42- | Спектрофото-метрическое | SM STAS 28601:2007, ISO 9280:1990 |
|  |  | Гидрокар-бонат-ионы | HCO3-CO32- | Титриметри-ческое | ISO 9963-1:1994, 9963-2:1994 |
|  |  | Ионы кальция | Ca2+ | Титриметри-ческое | SM SR ISO 6058:2012. Качество воды. Определение кальция. Титриметрический метод с применением ЭДТА SR ISO 6059:2012. Количество воды. Определение суммы кальция и магния. Титриметрический метод с ЭДТА |
|  |  | Ионы магния | Мg2+ | Титриметри-ческое | ISO 6059:1989 и ISO 6058:1984, SM SR ISO 6059:2012 Качество воды. Определение суммы кальция и магния. Титриметрический метод с применением ЭДТА SM SR EN ISO7980:2012. Определение содержания кальция и магния атомно-абсорбционной спектрометрии |
|  |  | Ионы натрия и калия | Na+ K+ | Спектром-трические | ISO 9964-2:1993, SM STAS 8295:2007. Поверхностные и сточные воды. Определение натрия и калия |
|  |  | Жесткость | D | Титриметри-ческое | SR ISO 6059:2012 Качество воды. Определение суммы кальция и магния. Титриметрический метод с ЭДТА |
|  |  | Биохими-ческое потребление кислорода (5 дней) | БПO5 | Титриметри-ческое | SM SR EN ISO 1899-2:2007. Качество воды. Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПn) |
| Интеграль-ные параметры |  |  |  |  |  |
|  |  | Химическое потребление кислорода | ХПOМn | Титриметри-ческое перманганат | SM SR EN ISO 8467:2006. Качество воды. Определение показателя перманганата |
|  |  | Химическое потребление кислорода | ХПOCr | Титриметри-ческое с дихроматом | SM SR ISO 6060:2006. Качество воды. Определение химического потребления кислорода |
| Другие параметры |  | Количество взвешенных твердых веществ | ПВ.общ | Гравиметри-ческое | SM STAS 6953:2007 |
|  |  | Прозрачность | Пр., cм Общее сод.ВВ | Гравиметри-ческое | SM STAS 6953:2007 SM SR EN ISO 7027:2012. Качество воды. Определение мутности |
|  |  | Запах (при 20oC и 60 oC) |  | Органoлеп-тическое | SM SR EN 1022. Качество воды Определение порога ощущения запаха (TON) и вкуса (TFN) |
|  |  | Цвет |  | Колориметри-ческое | SM SR EN ISO 7887:2012. Качество воды. Исследование и определение цвета |
| Тяжелые металлы |  | Кадмий | Cd |  | SM SR EN ISO 5961:2012. Качество воды. Определение содержания кадмия методом атомно-абсорбционной спектрометрии SM SR EN ISO 8288:2006 |
|  |  | Свинец | Pb |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Качество воды. Определение следов элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи |
|  |  | Ртуть | Hg |  | SM SR EN ISO 17852:2012. Качество воды. Определение ртути. Метод атомно-флуоресцентной спектрометрии |
|  |  | Никель | Ni |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Качество воды. Определение следов элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи SM SR ISO 8288-2006. Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием пламени |
|  |  | Медь | Cu |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Качество воды. Определение следов элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи SM SR ISO 8288:2006. Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием пламени |
|  |  | Цинк | Zn |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Качество воды. Определение следов элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи SM SR ISO 8288:2006. Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием пламени |
|  |  | Марганец | Мn |  | SM SR EN ISO 15586:2011 Качество воды. Определение следов в элементах методом атомно-абсорбционной спектрометрий в графитовой печи |
| Приори-тетные, органиче-кие вещества микроза-грязнители |  | Нефтепродукты |  |  | SM SR EN ISO 9377-2:2012. Качество воды. Определение показателя углеводородов. Часть 2: Метод извлечения с применением растворителя и хроматографии в газообразном состоянии |
|  |  | Фенолы |  |  | SM SR EN ISO 14402:2012. Качество воды. Определение показателя фенола анализом в потоке (FIA и CFA) |
|  |  | Алахлор |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды Определение некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Хроматография в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость- жидкость |
|  |  | Антрацен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение многоциклических ароматических углеводородов 15 (HAP) флуоресцентной детекцией из вод в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Атразин |  | Хроматография | EN ISO 10695:2000. Определение отобранных соединений азота и фосфора – хроматографические методы в газообразном состоянии |
|  |  | Бензол |  | Хроматография | ISO 11423-1:1S 997. Качество воды – определение бензола и других производных – Часть 1: метод «head space» хроматографией в газообразном состоянии |
|  |  | Эндосульфан |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Флуорантен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15 (HAP) из вод флуоресцентной детекцией с извлечением в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Гексахлор-бутадиен |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Гексахлорци-клогексан |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Бензо(a)- пирен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15 (HAP) из вод флуоресцентной детекцией с извлечением в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Бензо(b)- флуорантен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15(HAP) в воде флуоресцентной детекцией в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Бензо(g,h,i)- перилен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15(HAP) из вод флуоресцентной детекцией с извлечением в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Бензо(k)- флуорантен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15(HAP) из вод луоресцентной детекцией в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Индено(1,2,3-cd)пирен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15 (HAP) из вод флуоресцентной детекцией с извлечением в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Симазин |  | Хроматография | EN ISO 10695:2000. Качество воды. Определение отобранных органических соединений азота и фосфора |
|  |  | Общее содержание ДДТ |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Пара-пара-ДДТ |  | Хроматография | ISO 6468: 1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Альдрин |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Дильдрин |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Эндрин |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение органолептических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Изодрин |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
| Отбор воды |  |  |  |  | SM SR ISO 5667-4:2007. Качество воды. Отбор проб. Часть 4: указатель по отбору проб воды в природных и искусственных озерах SM SR ISO 5667-6:2011. Качество воды. Отбор проб. Часть 6: указатель по отбору проб в реках и других водных объектах |

Таблица 3.  Контролируемые  гидробиологические параметры

| Параметры или Показатели качества | Указательные параметры элемента качества | Реки | Озера |
| --- | --- | --- | --- |
| Физиологические группы бактериопланктона (нитрификаторы, динитрификаторы, аммонификаторы и т.д.) | Разнообразие, состав, производство | √ | √ |
| Фитопланктон | Разнообразие, состав и биомасса, индекс сапробности | √ | √ |
| Зоопланктон | Разнообразие, состав и биомасса, индекс сапробности | √ | √ |
| Хлорофилл | - | √ | √ |
| Макрофиты | Разнообразие, состав и биомасса (наличие рекомендуемых чувствительных и инвазивных таксонов) | √ | √ |
| Бентонические беспозвоночные | Разнообразие, состав и биомасса, наличие чувствительных и инвазивных таксонов, индекс сапробности | √ | √ |
| Рыбная фауна | Разнообразие, состав, возрастная структура, жизненный цикл/ наличие чувствительных и инвазивных таксонов | √ | √ |

Таблица 4. Частоты отбора проб для физико-химических и гидробиологических параметров в обязательных пунктах мониторинга водных экосистем

| Параметры | Реки [один раз в упомянутый интервал] | Озера/водохранилища [один раз в упомянутый интервал] |
| --- | --- | --- |
| Физико-химические параметры качества |
| Тепловой и газовый режим Тепловые условия | 1 месяц | 1 месяц |
| (Обогащение кислородом | 1 месяц | 1 месяц |
| pH и редокс-потенциал | 1 месяц | 1 месяц |
| Проводимость | 1 месяц | 1 месяц |
| Основные ионы и минерализация Соленость | 1 месяц | 1 месяц |
| Мутность и количество взвешенных твердых веществ | 1 месяц | 1 месяц |
| Цвет и запах |  |  |
| Питательные вещества Состояние питательных веществ | 1 месяц | 1 месяц |
| Интегральные параметры (биохимическое и химическое потребление кислорода) |  |  |
| Щелочность | 1 месяц | 1 месяц |
| Приоритетные стойкие органические вещества (*) | 1 месяц | 1 месяц |
| Тяжелые металлы (*) | 1 месяц | 1 месяц |
| Другие загрязнители (*) | 1 месяц | 1 месяц |
| Биологические параметры качества |
| Бактериопланктон | 3 раза в вегетационный период апрель – сентябрь (было бы неплохо и подо льдом зимой) | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Зоопланктон | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Фитопланктон | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Хлорофилл | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 3 раза 1 месяц, на протяжении вегетационного периода (апрель – сентябрь) |
| Бентонические беспозвоночные | 2 раза в год в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 2 раза в год в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Макрофиты | 2 раза в год в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 2 раза в год в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Рыбы | не менее 2 раза в год (весной и осенью) | Не менее 2 раз в год (весной и осенью) |