Утверждено Постановлением Правительства №932 от 20 ноября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о мониторинге и систематическом учете состояния поверхностных и подземных вод

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение о мониторинге и систематическом учете состояния поверхностных и подземных вод (в дальнейшем –  Положение) частично перелагает статью 8 и приложение V к Директиве 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2000 года, устанавливающих рамки действий Сообщества относительно водного хозяйства, опубликованной в Официальном журнале Европейского сообщества (JOCE, № L327 от 22 декабря 2000 г.) и определяет:

  - комплексную многолетнюю систему количественной и качественной оценки поверхностных и подземных вод с использованием процедур и технических мер отбора проб, анализа и синтеза в целях  управления и долговременного использования водных ресурсов;

  - процедуры, обязанности и задачи для разработки, обновления и внедрения программ мониторинга состояния поверхностных и подземных вод (в дальнейшем – программы мониторинга);

  - основные требования к содержанию программ мониторинга, параметрам, которые должны отслеживаться, технические процедуры и меры, необходимые для отбора проб и соответствия требованиям анализов для каждого параметра, контроль качества, лабораторную практику и управление данными, а также другие процедуры и меры, по мере необходимости, для  удовлетворения других требований, касающихся данных.

- Для настоящего Положения используемые понятия имеют следующие значения:

мониторинг состояния вод – это система оценки физических, химических, биологических и микробиологических параметров воды в зависимости от природных и антропогенных условий;

программы мониторинга  – инструмент последовательной и всеобъемлющей  оценки состояния водных ресурсов для облегчения прогноза, разработки и утверждения планов по управлению водными объектами, а также анализа прогресса их внедрения;

показатели качества вод – требование к качеству вод,  которое выражается величиной концентрации определенного физико-химического параметра, группы физико-химических параметров и биологического параметра, которые не превышают нормативы качества в целях охраны здоровья человека и окружающей среды;

национальная система мониторинга – система, посредством которой государство постоянно отслеживает состояние водных ресурсов и антропогенного воздействия, которая основывается на пространственно-временных параметрах и показателях, которая обеспечивает информацию, необходимую для разработки стратегии,  мер по  предупреждению последствий человеческой деятельности, стихийных бедствий и по восстановлению экологической ситуации;

значительная возрастающая тенденция – любое значительное, с статистической и экологической точки зрения, увеличение загрязнителя, группы загрязнителей или показателя загрязнения в воде, которая считается обязательной для реверсирования тенденции.

- Типы мониторинга:

- надзорный мониторинг (Н) - оценивает состояние всех вод в пределах каждого гидрографического бассейна или подбассейна, предоставляя информацию для: утверждения процедуры оценки воздействия, эффективной разработки последующих программ мониторинга, оценки долгосрочных тенденций изменения качества и количества водных ресурсов, разработки административно-территориальных критериев состояния водных объектов, а также обоснования оптимизации и улучшения национальной системы мониторинга;

- оперативный мониторинг (о) – имеет целью определение тех водных объектов, выявленных в результате надзорного мониторинга как подверженных риску невыполнения природоохранных задач в отношении водных ресурсов, а также оценивание изменений, возникших в результате применения программы мер, включенных  в план управления бассейновым округом;

- исследовательский мониторинг(и) - определяет причины превышений пределов требований к качеству вод, для определения причин, по которым водный объект не в состоянии реализовать природоохранные задачи в отношении водных ресурсов там, где надзорный мониторинг показывает, что задачи, установленные для водного объекта, не могут быть достигнуты, а оперативный мониторинг еще не установлен, а также для определения масштаба и воздействия аварийных загрязнений. Этот вид мониторинга предоставляет необходимую информацию для разработки программы мер в целях достижения природоохранных задач в отношении водных ресурсов и специальных мер по устранению последствий аварийных загрязнений.

- Национальная система мониторинга вод включает в себя два вида мониторинга, в соответствии с требованиями действующего законодательства: надзорный мониторинг, который предназначен для оценки состояния всех водных объектов в гидрографических бассейнах, и оперативный мониторинг (интегрированный в надзорный мониторинг) для водных объектов, которые рискуют не соответствовать природоохранным задачам в отношении водных ресурсов, установленным в планах управления бассейновыми округами.

- В случаях аварийного загрязнения, для принятия срочных решений, в целях защиты качества водных ресурсов и предотвращения чрезвычайных ситуаций, осуществляется исследовательский мониторинг, который  предоставляет дополнительную информацию о состоянии водных объектов, которую нельзя получить посредством проведения оперативного мониторинга. На основе этой информации разрабатываются специальные меры по устранению последствий аварийных загрязнений, а также специфические меры для достижения природоохранных задач в отношении водных ресурсов, установленных в плане управления гидрографическими бассейновыми округами.

- Функции мониторинга качества вод, в основном определения степени загрязнения, возлагаются на центральный орган публичного управления по охране окружающей среды, через подведомственные учреждения, наделенные функциями в данной области (Государственная гидрометеорологическая служба и Агентство по геологии и минеральным ресурсам), тогда как мониторинг качества питьевой воды из поверхностных и подземных источников относится к задачам центрального органа публичного управления по здравоохранению с его территориальными структурами.

- Органы, ответственные за мониторинг состояния вод, подчиняющиеся центральному органу публичного управления по охране окружающей среды, несут ответственность за количественный мониторинг (гидрологических и гидрогеологических параметров), качественный мониторинг (физико-химических, биологических параметров), а также за мониторинг нарастающих существенных тенденций и изменений, вызванных человеческой деятельностью.

- Органы, ответственные за мониторинг состояния вод, подчиняющиеся центральному органу публичного управления  по здравоохранению, несут ответственность за мониторинг санитарнo-химических, токсикологических, микробиологических, вирусологических и паразитологических параметров вод, используемых для питьевого назначения, в соответствии с положениями Закона №272-XIV от 10 февраля 1999 года о питьевой воде, а также вод, используемых для купания и рекреации.

- Комплексные научные исследования о состоянии водных ресурсов систематически ведутся Академией наук Молдовы, через подведомственные ей учреждения, в том числе и на основании результатов и первичных данных, полученных от Государственной гидрометеорологической службы и Агентства по геологии и минеральным ресурсам.

- Мониторинг состояния поверхностных и подземных вод в трансграничном контексте осуществляется с учетом положений двусторонних соглашений с соседними странами и международных договоров, участником которых Республика Молдова является.

Глава II

мониторинг и Систематический учет

состояния поверхностных вод

Раздел 1

Качественный и количественный мониторинг поверхностных вод

- Систематический надзор за количеством, качеством и экологическим состоянием поверхностных вод, в том числе трансграничных рек, осуществляется Государственной гидрометеорологической службой и центральным органом публичного управленя по здравоохранению на основании национальной сети мониторинга.

- Количественный мониторинг гидрологического режима рек Республики Молдова осуществляется через стационарную сеть гидрологических станций в соответствии с процедурами, изложенными в правилах Внутреннего распорядка Государственной гидрометеорологической  службы.

- Количественный мониторинг осуществляется в целях  обеспечения центральных и местных органов публичного управления, экономических агентов и населения гидрологической информацией, прогнозами и предупреждениями об опасных гидрологических явлениях.

- Качественный мониторинг поверхностных вод осуществляется с использованием технических методов отбора, анализа и синтеза, для  оценки параметров качества, состояния и тенденций изменения качества поверхностных вод.

- Качество водных ресурсов зависит в определенной степени и от случайных загрязнений, которые представляют собой резкое ухудшение физических, химических, биологических или бактериологических параметров воды выше допустимых пределов. В зависимости от типа случайных загрязнений они могут быть разных величин и с различными последствиями (местные, бассейновые, трансграничные) для водных ресурсов, которые будут контролироваться в рамках системы, регламентируемой в настоящем Положении.

Раздел 2

Параметры  мониторинга  и частота его проведения

- Для поверхностных вод отслеживаемые параметры указаны в таблице 2 приложения № 1 к настоящему Положению. Одновременно с отслеживаемыми параметрами определяется и объем потока воды и/или уровень воды (в м). Сеть гидрологических измерений должна обеспечивать точность,  согласно нормативам расчета гидрологических параметров.

- Периодичность отбора зависит от типа мониторинга, который включает  данный пункт наблюдений.

- Частота мониторинга предусматривает изменяемость  параметров, которые могут меняться под влиянием как природных условий, так и вследствие человеческого воздействия. Частота проведения мониторинга должна позволять оценку экологического состояния и качества поверхностных вод в каждом водном объекте путем создания и поддержания достаточного количества пунктов мониторинга с тем, чтобы обеспечивать последовательное и всеобъемлющее описание состояния поверхностных вод в каждом бассейновом округе и обнаруживать  наличие постоянных  антропогенных  нарастающих тенденций.

- Для поверхностных водных объектов, подвергнутых количественному и качественному риску, сеть  мониторинга и частота проведения мониторинга должны быть достаточными, чтобы можно было провести оценку воздействия человека и предотвращение деградации экосистем.

- Для трансграничных водных объектов сеть мониторинга и частота проведения мониторинга должны быть достаточными, чтобы позволить провести оценку состояния и оценку, определяемую трансграничными соглашениями.

Раздел 3

Сеть мониторинга качества поверхностных вод

- Сеть мониторинга качества поверхностных вод, согласно таблице 1 Приложения № 1 к настоящему Положению, разработана и создана таким образом, чтобы охарактеризовать наиболее обширно и подробно состояние водных объектов, обеспечить последовательное обобщение экологического, гидрохимического, гидробиологического и микробиологического состояния каждой экосистемы, а также способствовать их классификации в 5 классах качества, в соответствии с действующими нормативными актами, устанавливающими требования к качеству поверхностных вод.

- Сеть мониторинга качества воды разрабатывается в соответствии с гидрологическим, экологическим и гидрохимическим состоянием водного объекта,  на основании предварительных исследований, которые включают в себя сбор и анализ информации о классе и качества воды, типах водопользования, экологическом состоянии водного объекта, антропогенных точечных и диффузных источников, расстоянии от станций гидрологических наблюдений, а также списка конкретных загрязняющих веществ.

- Сеть мониторинга качества поверхностных вод, в зависимости от предложенных целей, включает и общие трансграничные секторы (или сегменты) мониторинга, установленные соглашениями или договорами о сотрудничестве, с указанием в программе совместного мониторинга числа, графика отбора и местоположения пунктов мониторинга, порядка распространения информации, а также совместной оценки качества воды и состояния трансграничных экосистем.

- Сеть мониторинга качества поверхностных вод будет отражена в картографическом формате с возможностями просмотра и модификации.

- Для поверхностных водных объектов, подверженных количественному и качественному риску, сеть мониторинга и частота мониторинга должны быть достаточными, чтобы провести оценку воздействия человеческой деятельности и предотвращения деградации экосистем.

- Для трансграничных водных объектов сеть мониторинга и частота 
проведения мониторинга должны быть достаточными, чтобы провести оценку состояния и расчет, определенные трансграничными соглашениями.

Глава III

мониторинг и Систематический учет состояния

ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Раздел 1

Цель и задачи мониторинга подземных вод

- Качество и количество подземных вод систематически контролируется Агентством по геологии и минеральным ресурсам посредством скважин мониторинга, расположенных на территории Республики Молдова.

- Мониторинг подземных вод осуществляется согласно научно обоснованным программам мониторинга, которые включают в себя непрерывное наблюдение важных аспектов динамических процессов, научные анализы процессов, происходивших в прошлом, с обнаружением факторов, которые привели к изменению качественного и количественного состояния,  и модель прогнозирования развития системы.

- Деятельность мониторинга подземных вод состоит в следующем:

- выявлении проблем окружающей среды;

- разработке программ мониторинга подземных вод;

- инвентаризации сооружений для забора воды;

- выборе показателей мониторинга;

- определении/размещении  мест пунктов сети мониторинга;

- полевых наблюдениях, отборе проб;

- лабораторных анализах;

- хранении, обработке и распространении данных;

- интерпретации и оценке данных для выработки информации;

- сообщении и распространении результатов мониторинга.

- Задачами мониторинга  являются характеристика условий качества окружающей среды, а также тенденции их изменения, оценка потоков воды и загрязняющих веществ, сравнение измеренных значений с допустимыми значениями и распространение предупреждений в чрезвычайных ситуациях.

- Мониторинг подземных вод представляет собой интегрированную деятельность по получению и оценке информации о физических, химических характеристиках, а также объеме запасов подземной воды и является ключевым элементом в разработке планов управления бассейновыми округами, который обеспечивает следующее:

- непрерывный сбор информации о состоянии подземных вод, с учетом количественных и качественных аспектов подземных водных объектов;

- оценка промежуточных достижений в предоставлении информации о состоянии подземных водных объектов;

- систематизирование и сбор статистических данных, проводимых с использованием  соответствующих и измеримых показателей, посредством которых может быть отслежено количественное и качественное состояние подземных вод;

- предоставление центральному органу публичного управления по охране окружающей среды информации о результатах исследований подземных водных объектов, с целью определения/замены показателей мониторинга;

- систематическая оценка динамики характеристик экологических целей с целью познания состояния и качественного и количественного развития подземных водных объектов;

- установление уязвимых точек, определяющих риск того, что подземные водные объекты не будут выполнять экологические задачи;

- предоставление общей, последовательной и всеобъемлющей картины состояния воды в каждом подземном водном объекте, чтобы определить наличие долгосрочных/краткосрочных тенденций концентраций загрязняющих веществ, вызванных человеческой деятельностью;

- оценка изменений состояния/режима/динамики подземных вод во времени и пространстве;

- прогнозирование на краткий, средний и долгий срок изменений состояния подземных вод вследствие естественных и техногенных процессов;

- предоставление информации для оценки и переоценки запасов подземной воды (питьевой/минеральной) с целью обеспечения потребностей водоснабжения населения;

- предоставление информации с целью реализации государственных проектов по водоснабжению и обеспечению канализацией населения;

- определение влияния процесса эксплуатации подземных вод на компоненты окружающей среды;

- классификация подземных водных объектов по типу использования (технические, сточные, питьевые);

- определение методологии контроля над установками эксплуатации/забора воды;

- прогнозирование изменений гидрогеологических условий, расхода, количества и качества подземных вод.

- Созданием и поддержанием достаточного количества пунктов мониторинга, в соответствии с изложенным в разделе 3 настоящей главы, создается показательная сеть мониторинга таким образом, чтобы она служила основой для надежной оценки с точки зрения пространства и времени:

  - количественного состояния подземных вод, в том числе имеющихся подземных водных ресурсов;

  - воздействия управления подземных вод на уровень подземных вод и воздействия на связанные водные экосистемы и зависимые наземные экосистемы.

Раздел 2

Типы и параметры мониторинга подземных вод

- В случае количественного мониторинга параметры мониторинга включают:

1) уровень подземной воды в скважинах и сброс на родниках;

2)  пьезометрическое давление, в случае трансграничных подземных вод.

- Дополнительный мониторинг для поддержки характеристики и классификации подземных вод может включать химические параметры и такие показатели как температура, электропроводность и т.д.

- Для мониторинга химического состояния подземных вод используются параметры, предусмотренные в приложении № 2 к настоящему Положению.

- Для подземных водных объектов, идентифицированных как подвергающиеся количественному риску, сеть мониторинга и частота проведения мониторинга должны быть достаточными, чтобы можно было провести оценку воздействия добычи и пополнения на уровень подземных вод.

- Для трансграничных подземных водных объектов сеть мониторинга и частота проведения мониторинга должны быть достаточными, чтобы можно было провести оценку направления и расхода трансграничных подземных вод.

- В случае мониторинга химического состояния подземных вод путем создания и поддержания достаточного количества пунктов мониторинга, в соответствии с изложенным в разделе 3 настоящей главы, сеть мониторинга спроектирована так, чтобы обеспечить последовательное и всеобъемлющее общее описание химического состояния подземных вод в пределах каждого гидрографического бассейна и обнаружить наличие долговременных антропогенных нарастающих тенденций.

- Для каждого объекта или группы подземных водных объектов должно быть создано не менее 3 пунктов мониторинга.

- Надзорный мониторинг ведется для всех подземных водных объектов.

- Оперативный мониторинг ведется для всех подземных водных объектов в периоды непроведения надзорного мониторинга, в случае если:

  - результаты надзорного мониторинга указывают на риск того, что задачи управления, предусмотренные в соответствующем Положении, не могут осуществляться;

  - одна или несколько мер были предприняты для улучшения химического состояния;

  - химическое состояние подземных вод должно отслеживаться в соответствии с двусторонними соглашениями.

- Квалификация каждого пункта мониторинга согласно его вкладу в общую оценку подземного водного объекта анализируется регулярно, не менее одного раза в цикл мониторинга, и изменяется по мере необходимости.

Раздел 3

Критерии отбора пунктов контроля подземных вод

- При выборе пунктов мониторинга для количественного и химического мониторинга подземных вод будут принимать во внимание их долгосрочное использование, свободный, безопасный и постоянный доступ, а также возможность обеспечить показательные пробы.

- Все пункты контроля должны пройти всеобъемлющую характеристику, которая включает элементы, предусмотренные приложением № 2 к настоящему Положению. Данные для характеристики должны собираться в стандартизированной форме, периодически анализироваться и изменяться и храниться в базе данных.

- Проектирование сети мониторинга должно основываться на концептуальном понимании подземного водного объекта (например, гидрогеологических характеристиках и т.д.) и давлений и рассматривать принципы показательности.

- Показательная сеть предполагает, что соответствующие методы гидрологической регионализации данные мониторинга позволяют сделать надежные выводы о площадях в подземном водном объекте, которые не контролируются и позволяют оценку подземного водного объекта в целом.

- По мере необходимости, пункты мониторинга от внешних операторов могли бы интегрироваться после соответствующего осмотра и изучения.

- Пункты мониторинга должны осматриваться и подвергаться наблюдениям компетентного персонала не менее одного раза в пределах каждого цикла мониторинга.

- На закрытие или замену пунктов мониторинга в чрезвычайных случаях требуется согласие центрального органа публичного управления по охране окружающей среды.

- При выборе достаточного числа пунктов мониторинга в пределах подземного водного объекта для надзорного мониторинга учитываются следующие критерии:

- гидрологические, гидрогеологические и гидрохимические характеристики подземного водного объекта, возраст и скорость пополнения подземных вод, а также проницаемость наложенных слоев;

- взаимодействие подземных и поверхностных вод;

- информация о землепользовании и значимой человеческой деятельности, которые могли бы повлиять на подземные воды и связанные водные экосистемы и зависимые наземные экосистемы;

- утверждение и дополнение оценки рисков подземных водных объектов, в том числе воздействие человеческой деятельности на состояние подземных водных объектов;

- удобство оценки вариаций природных характеристик;

- удобство оценки значительных нарастающих тенденций и долговременных концентраций загрязняющих веществ в достаточное время, с достаточной точностью и достаточной надежностью;

- результаты предварительных исследований в пункте контроля и выводы, сделанные по результатам;

- мониторинг подземных трансграничных водных объектов, в частности, поскольку он уместен и необходим для защиты всех видов использования, поддерживаемых расходом подземной воды;

- все критерии для сети надзорного мониторинга;

- рассмотрение результатов надзорного мониторинга;

- долговечность пунктов контроля, созданных для надзорного мониторинга;

- обеспечение возможности оценки изменений, вносимых  любыми принятыми мерами по улучшению состояния подземных вод.

- Информация с пунктов контроля – важные и желательные факторы и элементы характеристики, рекомендуемые для рассмотрения, включены в таблицы приложения № 2 к настоящему Положению.

Раздел 4

Периодичность и последовательность мониторинга

- Надзорный мониторинг начинается с начального мониторинга в течение одного года. Начальный мониторинг включает мониторинг всех параметров, перечисленных в разделе 2 настоящей главы.

- Частота мониторинга должна позволить оценку уровня подземной воды в каждом подземном водном объекте, с учетом долгосрочных и краткосрочных изменений в пополнении подземных вод.

- Осуществляется не менее 3 измерений на регулярной основе, с учетом отдельных гидрогеологических характеристик каждого подземного водного объекта. Частота мониторинга может быть увеличена до 4 измерений в год, с интервалом в 3 месяца, из-за специфических природных особенностей или показателей значительного влияния на качество подземных вод.

- В последующие годы начального мониторинга будут отслеживаться все вещества, перечисленные в разделе 2 настоящей главы, не менее одного раза в год, через равные промежутки времени в 12 месяцев. Для всех подземных водных объектов, где  оперативный мониторинг был идентифицирован как необходимый в соответствии с разделом 1 настоящей главы, оперативный мониторинг следует за (начальным) надзорным мониторингом.

- Оперативный мониторинг включает в себя мониторинг всех параметров, перечисленных в разделе 2 настоящей главы.

- Для всех параметров, которые подлежат оперативному мониторингу, в соответствии с разделом 2 настоящей главы, осуществляется не менее 2 измерений через равные промежутки времени приблизительно в 6 месяцев, с изучением отдельных гидрогеологических характеристик каждого подземного водного объекта.

- Частота мониторинга может быть увеличена до 4 измерений в год, с интервалом в 3 месяца. Для всех параметров, которые не подлежат оперативному мониторингу, должны применяться требования, предусмотренные в данном разделе к частоте и параметрам.

- После завершения цикла мониторинга начинается новый цикл мониторинга, с (начальным) надзорным мониторингом.

Глава IV

ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА

- С целью получения полной и достоверной информации о состоянии вод и облегчения учета состояния водных ресурсов разрабатываются программы мониторинга поверхностных и подземных вод.

- Программы мониторинга разрабатываются с годовой периодичностью подведомственными учреждениями центрального органа публичного управления по охране окружающей среды.

- Программы мониторинга утверждаются центральным органом публичного управления по охране окружающей среды, который консультируется предварительно с  центральным органом публичного управления в области здравоохранения и с научными учреждениями, с целью отражения их обязанностей и предотвращения дублирования мониторинга.

- Программы мониторинга пересматриваются по мере необходимости и исходя из полученных результатов  о состоянии водных экосистем.

- В случаях, предусмотренных в международных договорах, стороной которых Республика Молдова является, обеспечивается информирование и консультирование с компетентными органами соседних государств на весь срок разработки программ мониторинга. Эти консультации будут относиться, в частности, к созданию сетей и трансграничных пунктов мониторинга, скоординированному проектированию сети, загрязнителям, которые должны отслеживаться, а также обмену информацией и результатам.

- Программы мониторинга могут быть пересмотрены в случае случайного загрязнения, выявления процессов эвтрофикации и значительного истощения. В таком случае частота мониторинга вод изменяется учреждениями, уполномоченными в области мониторинга поверхностных и подземных вод, согласно пересмотренной программе мониторинга в чрезвычайной ситуации, до исчезновения этих явлений.

- С точки зрения количества, программы мониторинга относятся к гидрологическим  параметрам (объем, скорость, расход, уровень поверхностных вод) и гидрогеологическим параметрам (объем, расход, давление подземных вод) в той мере, в какой они важны для оценки состояния и тенденций антропогенного изменения водных ресурсов.

- Программы мониторинга для поверхностных вод и для подземных вод будут включать, не ограничиваясь только этим, информацию относительно: цели и области применения, критериев выбора пунктов для мониторинга, цикла и частоты мониторинга, параметров, методов оценки качества, графика отбора проб, в том числе совместно с соседними странами, другую необходимую информацию, согласно приложению № 1 и, соответственно, приложению № 2 к настоящему Положению.

Глава V

ПРОЦЕДУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

СОСТОЯНИЯ ВОД

- Методы, используемые для отбора проб, химический анализ, полевые и online измерения утверждаются и документально оформляются в соответствии со стандартом SM SR EN ISO/CEI-17025 и другими аналогичными стандартами, принятыми на международном уровне. Список показателей и стандартов, используемых и рекомендуемых для каждого оцениваемого параметра, представлен в приложении № 1 к настоящему Положению.

- Отбор, хранение и транспортировка проб воды осуществляется согласно стандартизированным методам и будет соответствовать требованиям для обеспечения достоверности качества лабораторных анализов.

- Лабораторные анализы проводились в соответствии со стандартными методами для каждого отдельного параметра и процедурами, описанными в руководстве по качеству, подготовленном согласно требованиям аккредитованных учреждений.

- Методы, используемые для сбора проб, их транспортировки и анализа на основании двусторонних трансграничных соглашений, скоординированы между странами и соответствуют  методам, принятым сторонами.

- Регистрация результатов осуществляется в соответствии с требованиями системы регистрации результатов, соответствующей деятельности, в соответствии с внутренними документами учреждений. Результаты наблюдений, расчеты в оригинале и копия аналитических отчетов будут регистрироваться в специальных журналах, в том числе и в электронной базе данных.

- Результаты каждого анализа или серии анализов, выполненных лабораторией, сообщаются точно, четко и объективно в соответствии с инструкциями метода анализа. Результаты представлены в форме аналитического отчета, который будет включать в себя всю информацию, необходимую для интерпретации результатов, и всю информацию, касающуюся технического анализа.

- На основании полученных результатов осуществляется оценка качества вод в соответствии с требованиями к качеству поверхностных и подземных вод.

- Лаборатории аккредитованы и применяют практику системы менеджмента качества в соответствии со стандартом SM SR EN ISO/CEI-17025 или другими аналогичными стандартами, принятыми на международном уровне.

- Лаборатории должны продемонстрировать свою компетентность в проведении физико-химических и биологических анализов, принимая участие во внутренних и внешних программах тестирования.

Глава VI

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

- Учреждения, ответственные за мониторинг состояния вод, несут ответственность за администрирование, утверждение и обработку данных мониторинга об экологическом состоянии поверхностных, подземных вод, а также о существенных тенденциях в динамике загрязняющих веществ.

- После утверждения, обработки и документирования данные мониторинга будут регулярно передаваться соответствующим инстанциям для интегрирования в единую платформу управления гидрографическими бассейнами.

- Результаты представляются заинтересованным органам, организациям и учреждениям по их требованию.

- Результаты анализов, проведенных совместно с лабораториями соседних государств, подлежат эквивалентному обмену, анализируются, исчисляются и оцениваются на основании условий, изложенных в двусторонних соглашениях.

- Результаты мониторинга будут представлены в виде карт, используемых в планах управления бассейновыми округами, которые будут включать информацию о:

  - сетях и пунктах мониторинга;

  - состоянии поверхностных и подземных вод;

  - водных объектах, подверженных существенным тенденциям загрязнения, и водных объектах, в которых такие тенденции были инверсированы.

- Пункты мониторинга, созданные в соответствии с двусторонними соглашениями о трансграничных водных объектах, стороной которых Республика Молдова является, будут указаны на картах.

- Передача информации в международные организации осуществляется в соответствии с положениями Закона № 982-XIV  о доступе к информации от 11 мая 2000 г. и в соответствии с требованиями международных договоров и соглашений.

Приложение № 1

к Положению о мониторинге

и систематическом учете состояния

поверхностных и подземных вод

мониторинг и Систематический учет состояния

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Физико-химические параметры, процедуры и технические

меры для их мониторинга

Таблица 1. Сеть наблюдений за состоянием поверхностных вод на территории Республики Молдова

| п/н | Название водного объекта, населенного пункта и контролируемого участка | Координаты (система, используемая для определения координат - VGS-84) |
| --- | --- | --- |
| 1. | р.Дунай, с.Джюрджюлешть | Сев.широта – 45028'06,67"; Вост.долгота – 28012'47,84" Высота над уровнем моря - 2 |
| 2. | р.Прут, с.Крива | Сев.широта – 48015'39,27"; Вост.долгота – 26037'55,68" Высота над уровнем моря- 111 |
| 3. | р.Прут, с.Ширэуць, 0,2 км вверх по течению | Сев.широта – 48015'14,51"; Вост.долгота –26048'15,74" Высота над уровнем моря - 107 |
| 4. | р.Прут, с.Браниште, 0,2 км вверх по течению | Сев.широта - 47047'23,16"; Вост.долгота – 27015'08,23" Высота над уровнем моря - 71 |
| 5. | р.Прут, г.Унгень, 1,2 км вверх по течению | Сев.широта - 47011'59,28" ; Вост.долгота – 27047'18,35" Высота над уровнем моря - 68 |
| 6. | р.Прут, с.Валя Маре | Сев.широта - 47006'30,52" ; Вост.долгота – 27052'28,97" Высота над уровнем моря - 62 |
| 7. | р.Прут, г.Леова, 0,2 км вверх по течению | Сев.широта - 46029'34,82"; Вост.долгота – 28013'54,30" Высота над уровнем моря - 90 |
| 8. | р.Прут, г.Кахул, 3,5 км вниз по течению | Сев.широта - 45055'05,51"; Вост.долгота – 28007'19,07" Высота над уровнем моря - 12 |
| 9. | р.Прут, с. Джюрджюлешть | Сев.широта - 45028'18,45"; Вост.долгота – 28011'52,26" Высота над уровнем моря - 3 |
| 10. | р.Чухур, с.Бырлэдень | Сев.широта - 48016'13,54"; Вост.долгота – 27025'42,42" Высота над уровнем моря - 205 |
| 11. | р.Чухур, с.Хородиште | Сев.широта - 47057'11,71"; Вост.долгота – 27016'16,47" Высота над уровнем моря - 107 |
| 12. | р.Сэрата, с.Вылчеле | Сев.широта - 46023'10,89"; Вост.долгота – 28014'44,87" Высота над уровнем моря - 23 |
| 13. | р.Лунга, г.Чадыр-Лунга, вверх по течению | Сев.широта - 46004'56,44"; Вост.долгота – 28050'14,94" Высота над уровнем моря - 51 |
| 14. | р.Лунга, г.Чадыр-Лунга, вниз по течению, участок гидрометрического пункта | Сев.широта - 46003'21,85"; Вост.долгота – 28049'47,22" Высота над уровнем моря - 48 |
| 15. | р.Когылник, г.Хынчешть вверх | Сев.широта - 46049'58,26"; Вост.долгота – 28035'51,39" Высота над уровнем моря - 129 |
| 16. | р.Когылник, г.Чимишлия, вверх по течению | Сев.широта - 46032/19,93"; Вост.долгота - 28047/06,71" Высота над уровнем моря - 79 |
| 17. | р.Ялпуг, с.Мирное, у моста | Сев.широта - 45046'17,71"; Вост.долгота - 28034'45,26" Высота над уровнем моря -16 |
| 18. | р.Днестр, с. Наславча | Сев.широта - 48028'58,43"; Вост.долгота-27036'10,11" Высота над уровнем моря - 148 |
| 19. | р.Днестр, г.Отачь | Сев.широта - 48026'38,48"; Вост.долгота – 27047'29,73" Высота над уровнем моря - 133 |
| 20. | р.Днестр, г.Сорока, вверх по течению | Сев.широта - 48010'14,95"; Вост.долгота – 28019'36,37" Высота над уровнем моря - 54 |
| 21. | р.Днестр, с. Василкэу | Сев.широта - 48008/17,06//; Вост.долгота -28026/02,34// Высота над уровнем моря - 41 |
| 22. | р.Днестр, г.Каменка, вниз по течению | Сев.широта - 48000/43,64//; Вост.долгота -28042/16,10// Высота над уровнем моря - 31 |
| 23. | р.Днестр, г.Вадул-луй-Водэ | Сев.широта - 47005'21,39"; Вост.долгота – 29005'25,75" Высота над уровнем моря – 13 |
| 24. | р.Днестр, г. Бендер, вниз по течению | Сев.широта - 46049/57,12//; Вост.долгота -29029/31,28// Высота над уровнем моря – 9 |
| 25. | р.Днестр, с.Кременчуг | Сев.широта - 46042/29,65//; Вост.долгота -29041/38,83// Высота над уровнем моря – 5 |
| 26. | р. Днестр, с. Олэнешть | Сев.широта - 46030'07,14"; Вост.долгота – 29055'42,08" Высота над уровнем моря - 2 |
| 27. | р.Днестр, с. Паланка | Сев.широта - 46024'47,77"; Вост.долгота – 30007'52,33" Высота над уровнем моря – 1 |
| 28. | р.Икель, с.Гоян | Сев.широта - 47007'53,36"; Вост.долгота – 28055'08,41" Высота над уровнем моря - 27 |
| 29. | р.Рэут, мун.Бэлць, вверх по течению | Сев.широта - 47047'45,28"; Вост.долгота – 27053'58,41" Высота над уровнем моря – 98 |
| 30. | р.Рэут, мун.Бэлць, вниз по течению | Сев.широта - 47045'33,17"; Вост.долгота - 27057'48,49" Высота над уровнем моря - 87 |
| 31. | р.Рэут, г. Флорешть вверх по течению | Сев.широта - 47053'07,05"; Вост.долгота – 28018/01,56" Высота над уровнем моря – 77 |
| 32. | р.Рэут, г.Орхей, 1 км вверх по течению | Сев.широта - 47022'16,04"; Вост.долгота – 28048'17,79" Высота над уровнем моря – 38 |
| 33. | р.Рэут, г.Орхей, вниз по течению, (с. Желобок) | Сев.широта - 47021'34,36"; Вост.долгота – 28055'08,04" Высота над уровнем моря – 29 |
| 34. | р.Рэут, с.Устия, 0,2 км вниз по течению | Сев.широта - 47015'09,33"; Вост.долгота – 29008'14,55" Высота над уровнем моря – 18 |
| 35. | р.Куболта, с.Мэрэшешть | Сев.широта - 47051'44,47"; Вост.долгота – 28004'41,30" Высота над уровнем моря - 98 |
| 36. | р.Бык, мун.Кишинэу, 0,3 км вверх по течению | Сев.широта - 47000/36,37"; Вост.долгота -28052/32,69" Высота над уровнем моря - 34 |
| 37. | р.Бык, мун.Кишинэу, 4 км вниз по течению (г.Сынджера) | Сев.широта - 46055/46,10"; Вост.долгота – 28059'03,60" Высота над уровнем моря - 30 |
| 38. | р.Бык, г. Кэлэрашь вверх по течению | Сев.широта - 47014'58,03"; Вост.долгота – 28017'17,31" Высота над уровнем моря – 316 |
| 39. | р.Бык, г. Стрэшень вниз по течению | Сев.широта - 47008/14,10//; Вост.долгота - 28039/49,14// Высота над уровнем моря – 58 |
| 40. | р.Бык , с. Гура Быкулуй | Сев.широта - 46054/49,66//; Вост.долгота -29027/28,74// Высота над уровнем моря -35 |
| 41. | р.Ботна, г.Кэушень, вверх по течению | Сев.широта - 46038'47,37"; Вост.долгота – 29023'56,35" Высота над уровнем моря – 11 |
| 42. | р.Ботна, с. Кицкань, вниз по течению | Сев.широта - 46046/26,37//; Вост.долгота -29034/14,16// Высота над уровнем моря – 8 |
| 43. | р. Ботна, с. Киркэешть | Сев.широта – 46013'11,29"; Вост.долгота – 29033'28,26" Высота над уровнем моря - 24 |
| 44. | р.Лэпушна, с.Сэрата Резешть | Сев.широта - 46035'51,36"; Вост.долгота -28015'48,24" Высота над уровнем моря- 25 |
| 45. | р.Кахул, с.Етулия | Сев.широта - 45034'01,73"; Вост.долгота -28026'15,99" Высота над уровнем моря - 21 |
| 46. | Костештское водохранилище, г. Костешть | Сев.широта - 47050'27,95"; Вост.долгота – 27013'43,30" Высота над уровнем моря – 88 |  |
| 47. | Дубоссарское водохранилище, г.Резина | Сев.широта - 470/45'13,33"; Вост.долгота – 28058'55,77" Высота над уровнем моря – 26 |
| 48. | Дубоссарское водохранилище, на р.Днестр, г.Дубэсарь | Сев.широта - 47016'35,37"; Вост.долгота – 29007'10,62" Высота над уровнем моря – 24 |
| 49. | Водохранилище Гидигич, на р.Бык, г.Ватра | Сев.широта - 47004'52,03"; Вост.долгота – 28043'25,84" Высота над уровнем моря – 53 |
| 50. | Комратское водохранилище, мун. Комрат | Сев.широта – 46019'41,36"; Вост.долгота – 28039'30,55" Высота над уровнем моря – 60 |
| 51. | Тараклийское водохранилище, г. Тараклия | Сев.широта – 45056'21,12"; Вост.долгота – 28035'42,12" Высота над уровнем моря - 29 |
| 52. | Природное озеро Белеу, с.Слобозия-Маре | Сев.широта – 45035'12,88"; Вост.долгота – 28009'09,65" Высота над уровнем моря - 5 |
| 53. | Система озер Манта, с.Манта | Сев.широта – 45047'16,33"; Вост.долгота – 28010'23,65" Высота над уровнем моря - 8 |

Таблица 2. Физико-химические параметры мониторинга и методы анализа

| ГРУППА ПОКАЗАТЕ-ЛЕЙ |  | Показатель качества поверхност-ных вод | Акро-ним | Используемые методы | Ccылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие параметры (Общее состояние вод) | Состояние теплового режима | Температура воды | Tводы | Специальное портативное оборудование |  |
|  | Состо-яние газового режима Состоя-ние эвтро-фикации (пита-тельные вещес-тва) | Растворен-ный кислород | O2 |  | SM SR EN 25813:2011. Определение содержания растворенного кислорода. Йодометрический метод |
|  |  | Двуокись углерода | CO2 | Титриметри-ческое | SM SR EN 13577:2011. Определение содержания двуокиси углерода |
|  |  | pH | pH |  | SM SR ISO 10523:2011. Качество воды. Определение содержания азотнокислых солей pH |
|  |  | Нитратный азот | N-NO3- | Спектрофо-тометрическое | SM SR ISO 7890-3:2006. Качество воды. Определение содержания азота. |
|  |  | Нитритный азот | N-NO2- | Спектрофото-метрическое | SM SR ISO 7890-2:2006. Качество воды. Определение азотнокислых солей. Часть 1: Спектрометрический метод с 2,6-диметилфенолом SM SR ISO 6778:1984, SR EN ISO 13395 |
|  |  | Аммонийный азот | N-NH4+ | Спектрофото-метрическое | SM SR ISO 7150-1:2005, SM SR ISO 5664:2007 Качество воды. Определение содержания аммония (CFA и FIA) и спектрометрическая детекция |
|  |  | Aзот общий | Nto общ |  | SMV EN 25663:2009. Определение содержания азота по Кьельдалю. Метод после минерализации с селеном |
|  |  | Общее содержание фосфора | Pобщ | Спектрофото-метрическое | EN ISO 6878: 2005, SM SR EN ISO 15681 – 1: 2012. Определение содержания ортофосфата и общего содержания фосфора анализом в потоке |
|  |  | Минераль-ный фосфор | Pмин | Спектрофото-метрическое | SM SR EN ISO 15681 – 1: 2012. Определение содержания ортофосфата и содержания общего фосфора анализом в потоке, ISO 6878:2004 |
|  |  | Общее содержание железа | Feобщ | Спектрофото-метрическое | SM SR ISO 6332:2006. Качество воды. Определение содержания железа |
|  |  | Кремний | Si | Спектрофото-метрическое | SM SR EN ISO 16264:2012. Качество воды. Определение растворенных силикатов анализом в потоке (FIA и CFA) и фотометрическая детекция |
|  | Основ-ные ионы и минера-лизация | Минерали-зация | Минобщ |  | SM STAS 9187:2007 |
|  |  | Щелочность |  |  | SM SR EN ISO 9963: 2007. Определение щелочности |
|  |  | Ионы хлоридов | Cl- | Титриметри-ческое | SM SR ISO 9297:2012. Качество воды. Определение содержания хлоридов. Титрование азотнокислым серебром с использованием хромата как индикатора (метод Мора) |
|  |  | Ионы сульфатов | SO42- | Спектрофото-метрическое | SM STAS 28601:2007, ISO 9280:1990 |
|  |  | Гидрокар-бонат-ионы | HCO3-CO32- | Титриметри-ческое | ISO 9963-1:1994, 9963-2:1994 |
|  |  | Ионы кальция | Ca2+ | Титриметри-ческое | SM SR ISO 6058:2012. Качество воды. Определение кальция. Титриметрический метод с применением ЭДТА SR ISO 6059:2012. Количество воды. Определение суммы кальция и магния. Титриметрический метод с ЭДТА |
|  |  | Ионы магния | Мg2+ | Титриметри-ческое | ISO 6059:1989 и ISO 6058:1984, SM SR ISO 6059:2012 Качество воды. Определение суммы кальция и магния. Титриметрический метод с применением ЭДТА SM SR EN ISO7980:2012. Определение содержания кальция и магния атомно-абсорбционной спектрометрии |
|  |  | Ионы натрия и калия | Na+ K+ | Спектром-трические | ISO 9964-2:1993, SM STAS 8295:2007. Поверхностные и сточные воды. Определение натрия и калия |
|  |  | Жесткость | D | Титриметри-ческое | SR ISO 6059:2012 Качество воды. Определение суммы кальция и магния. Титриметрический метод с ЭДТА |
|  |  | Биохими-ческое потребление кислорода (5 дней) | БПO5 | Титриметри-ческое | SM SR EN ISO 1899-2:2007. Качество воды. Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПn) |
| Интеграль-ные параметры |  |  |  |  |  |
|  |  | Химическое потребление кислорода | ХПOМn | Титриметри-ческое перманганат | SM SR EN ISO 8467:2006. Качество воды. Определение показателя перманганата |
|  |  | Химическое потребление кислорода | ХПOCr | Титриметри-ческое с дихроматом | SM SR ISO 6060:2006. Качество воды. Определение химического потребления кислорода |
| Другие параметры |  | Количество взвешенных твердых веществ | ПВ.общ | Гравиметри-ческое | SM STAS 6953:2007 |
|  |  | Прозрачность | Пр., cм Общее сод.ВВ | Гравиметри-ческое | SM STAS 6953:2007 SM SR EN ISO 7027:2012. Качество воды. Определение мутности |
|  |  | Запах (при 20oC и 60 oC) |  | Органoлеп-тическое | SM SR EN 1022. Качество воды Определение порога ощущения запаха (TON) и вкуса (TFN) |
|  |  | Цвет |  | Колориметри-ческое | SM SR EN ISO 7887:2012. Качество воды. Исследование и определение цвета |
| Тяжелые металлы |  | Кадмий | Cd |  | SM SR EN ISO 5961:2012. Качество воды. Определение содержания кадмия методом атомно-абсорбционной спектрометрии SM SR EN ISO 8288:2006 |
|  |  | Свинец | Pb |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Качество воды. Определение следов элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи |
|  |  | Ртуть | Hg |  | SM SR EN ISO 17852:2012. Качество воды. Определение ртути. Метод атомно-флуоресцентной спектрометрии |
|  |  | Никель | Ni |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Качество воды. Определение следов элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи SM SR ISO 8288-2006. Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием пламени |
|  |  | Медь | Cu |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Качество воды. Определение следов элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи SM SR ISO 8288:2006. Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием пламени |
|  |  | Цинк | Zn |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Качество воды. Определение следов элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи SM SR ISO 8288:2006. Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием пламени |
|  |  | Марганец | Мn |  | SM SR EN ISO 15586:2011 Качество воды. Определение следов в элементах методом атомно-абсорбционной спектрометрий в графитовой печи |
| Приори-тетные, органиче-кие вещества микроза-грязнители |  | Нефтепродукты |  |  | SM SR EN ISO 9377-2:2012. Качество воды. Определение показателя углеводородов. Часть 2: Метод извлечения с применением растворителя и хроматографии в газообразном состоянии |
|  |  | Фенолы |  |  | SM SR EN ISO 14402:2012. Качество воды. Определение показателя фенола анализом в потоке (FIA и CFA) |
|  |  | Алахлор |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды Определение некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Хроматография в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость- жидкость |
|  |  | Антрацен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение многоциклических ароматических углеводородов 15 (HAP) флуоресцентной детекцией из вод в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Атразин |  | Хроматография | EN ISO 10695:2000. Определение отобранных соединений азота и фосфора – хроматографические методы в газообразном состоянии |
|  |  | Бензол |  | Хроматография | ISO 11423-1:1S 997. Качество воды – определение бензола и других производных – Часть 1: метод «head space» хроматографией в газообразном состоянии |
|  |  | Эндосульфан |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Флуорантен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15 (HAP) из вод флуоресцентной детекцией с извлечением в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Гексахлор-бутадиен |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Гексахлорци-клогексан |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Бензо(a)- пирен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15 (HAP) из вод флуоресцентной детекцией с извлечением в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Бензо(b)- флуорантен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15(HAP) в воде флуоресцентной детекцией в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Бензо(g,h,i)- перилен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15(HAP) из вод флуоресцентной детекцией с извлечением в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Бензо(k)- флуорантен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15(HAP) из вод луоресцентной детекцией в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Индено(1,2,3-cd)пирен |  | Флуоресцентное | ISO 17993. Качество воды. Определение полициклических ароматических углеводородов 15 (HAP) из вод флуоресцентной детекцией с извлечением в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Симазин |  | Хроматография | EN ISO 10695:2000. Качество воды. Определение отобранных органических соединений азота и фосфора |
|  |  | Общее содержание ДДТ |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Пара-пара-ДДТ |  | Хроматография | ISO 6468: 1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Альдрин |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Дильдрин |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Эндрин |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение органолептических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
|  |  | Изодрин |  | Хроматография | ISO 6468:1996. Качество воды. Определение хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод хроматографии в газообразном состоянии после извлечения в системе жидкость-жидкость |
| Отбор воды |  |  |  |  | SM SR ISO 5667-4:2007. Качество воды. Отбор проб. Часть 4: указатель по отбору проб воды в природных и искусственных озерах SM SR ISO 5667-6:2011. Качество воды. Отбор проб. Часть 6: указатель по отбору проб в реках и других водных объектах |

Таблица 3.  Контролируемые  гидробиологические параметры

| Параметры или Показатели качества | Указательные параметры элемента качества | Реки | Озера |
| --- | --- | --- | --- |
| Физиологические группы бактериопланктона (нитрификаторы, динитрификаторы, аммонификаторы и т.д.) | Разнообразие, состав, производство | √ | √ |
| Фитопланктон | Разнообразие, состав и биомасса, индекс сапробности | √ | √ |
| Зоопланктон | Разнообразие, состав и биомасса, индекс сапробности | √ | √ |
| Хлорофилл | - | √ | √ |
| Макрофиты | Разнообразие, состав и биомасса (наличие рекомендуемых чувствительных и инвазивных таксонов) | √ | √ |
| Бентонические беспозвоночные | Разнообразие, состав и биомасса, наличие чувствительных и инвазивных таксонов, индекс сапробности | √ | √ |
| Рыбная фауна | Разнообразие, состав, возрастная структура, жизненный цикл/ наличие чувствительных и инвазивных таксонов | √ | √ |

Таблица 4. Частоты отбора проб для физико-химических и гидробиологических параметров в обязательных пунктах мониторинга водных экосистем

| Параметры | Реки [один раз в упомянутый интервал] | Озера/водохранилища [один раз в упомянутый интервал] |
| --- | --- | --- |
| Физико-химические параметры качества |
| Тепловой и газовый режим Тепловые условия | 1 месяц | 1 месяц |
| (Обогащение кислородом | 1 месяц | 1 месяц |
| pH и редокс-потенциал | 1 месяц | 1 месяц |
| Проводимость | 1 месяц | 1 месяц |
| Основные ионы и минерализация Соленость | 1 месяц | 1 месяц |
| Мутность и количество взвешенных твердых веществ | 1 месяц | 1 месяц |
| Цвет и запах |  |  |
| Питательные вещества Состояние питательных веществ | 1 месяц | 1 месяц |
| Интегральные параметры (биохимическое и химическое потребление кислорода) |  |  |
| Щелочность | 1 месяц | 1 месяц |
| Приоритетные стойкие органические вещества (*) | 1 месяц | 1 месяц |
| Тяжелые металлы (*) | 1 месяц | 1 месяц |
| Другие загрязнители (*) | 1 месяц | 1 месяц |
| Биологические параметры качества |
| Бактериопланктон | 3 раза в вегетационный период апрель – сентябрь (было бы неплохо и подо льдом зимой) | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Зоопланктон | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Фитопланктон | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Хлорофилл | 3 раза в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 3 раза 1 месяц, на протяжении вегетационного периода (апрель – сентябрь) |
| Бентонические беспозвоночные | 2 раза в год в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 2 раза в год в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Макрофиты | 2 раза в год в вегетационный период (апрель – сентябрь) | 2 раза в год в вегетационный период (апрель – сентябрь) |
| Рыбы | не менее 2 раза в год (весной и осенью) | Не менее 2 раз в год (весной и осенью) |

Приложение № 2

к Положению о мониторинге

и систематическом учете состояния

поверхностных и подземных вод

мониторинг и Систематический учет состояния

ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Таблица 1. Элементы характеристики, рекомендуемые к рассмотрению (E - Важный,  D - Желательный)

| Элемент характеристики | Пункты химического мониторинга | Пункты количест-венного контроля |
| --- | --- | --- |
| Контролируемый водоносный горизонт | E | E |
| Расположение (координатная сетка), название пункта контроля и единый идентификационный код | E | E |
| Подземный водный объект, в пределах которого находится пункт контроля | E | E |
| Цель пунктов мониторинга | E | E |
| Тип пункта контроля – скважина на сельскохозяйственном предприятии, промышленная скважина и т.д. | E | E |
| Глубина и диаметр скважин | E | D |
| Описание конструкции для контроля количества воды – целостность шпаклевки, наклон почвы вокруг отверстия скважины | E | E |
| Глубина защищенных/открытых участков скважин | D | D |
| Уязвимость или индекс толщины подпочвенного слоя и тип пункта контроля | E | D |
| Визуальная оценка зон пополнения (в том числе землепользование; давления, потенциальные источники точечных давлений) | E | D |
| Сведения о строительстве | E | E |
| Объем добычи или общий сброс (на родниках) | E | E |
| Режим откачки (качественное описание – напр., периодический, непрерывный, ночной и т.д.) | D | E |
| Снижение уровня (уровень откачанной воды) | D | E |
| Зона содействия/зона пополнения | D | D |
| Глубина насоса | D | D |
| Уровень статической воды | D | E |
| Высота начальной доли и описание начальной доли | D | E |
| Сброс /артезианский | E | E |
| (Геологический) журнал скважины | D | D |
| Свойства водоносного горизонта (проницаемость, гидравлическая проводимость и т.д.) | D | D |

Таблица 2. Параметры для мониторинга

Блок 1. Параметры участка

| Параметры | № КАС | Аналитический метод | Ед.изм. | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение pH |  |  |  |  |
| Электропроводимость (при 20°C) |  |  | мкС/см |  |
| Растворенный кислород |  |  | мг O2/л |  |
| Расстояние до уровня AS |  |  |  |  |
| Скорость добычи во время отбора проб |  |  |  |  |
| Объем добычи во время отбора проб |  |  |  |  |
| Сброс на роднике во время отбора проб |  |  |  |  |
| Цвет, мутность, запах, |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  |

Блок 2. Химико-аналитические параметры

| Параметры | № КАС | Аналитический метод | Единица измерения | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний (NH4+) |  |  |  |  |
| Азот (NO3-) |  |  |  |  |
| Нитрит (NO2-); Хлорид (Cl-); Сульфат (SO42-) Общая жесткость; Жесткость карбоната; Кальций (Ca2+); Магний (Мг2+); Натрий (Na+); Калий (K+); Ортофосфат (PO43-); Бор (B) Фтор (F) Селений (Se) |  |  |  |  |

Блок 3: Растворенные металлы

| Параметры | № КАС | Аналитический метод | Единица измерения | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо (Fe) |  |  |  |  |
| Марганец (Мn) |  |  |  |  |
| Хром (Cr) |  |  |  |  |
| Медь (Cu) |  |  |  |  |
| Никель (Ni) |  |  |  |  |
| Мышьяк (As) |  |  |  |  |
| Кадмий (Cd) |  |  |  |  |
| Свинец (Pb) |  |  |  |  |
| Ртуть (Hg) Стронций (Sr) |  |  |  |  |

Блок 4: Углеводороды

| Параметры | № КАС | Аналитический метод | Единица измерения | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трихлорэтан |  |  |  |  |
| Тетрахлорэтан |  |  |  |  |
| Бензол |  |  |  |  |

Блок 5: Пестициды

| Параметры | № КАС | Аналитический метод (например, стандарт) | Единица измерения | Минимум LOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атразин |  |  |  |  |