Anexa nr.1

la Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale

Indicatorii de calitate ai apelor uzate industriale

evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor

| Nr. d/o | Denumirea indicatorilor/ parametrilor de calitate | Unităţile de măsură | Valoarea admisibilă | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | 0C | Cel puţin 8 şi cel mult 30 |  |
| 2. | Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) | Unităţi pH | 6,5-8,5 | SR ISO 10523-97 |
| 3. | Materii în suspensie | mg/dm3 | 350,0 | STAS 6953-81 |
| 4. | Consum biochimic de oxigen în 5 zile (CBO5) | mgO2/dm3 | 225 sau conform proiectului staţiei noi de epurare | SR EN 1899-2/2002 |
| 5. | Consumul chimic de oxigen – metoda cu bicromat de potasiu (CCO Cr)* | mgO2/dm3 | 500 sau conform proiectului staţiei noi de epurare | SR ISO 6060-96 |
| 6. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici (grăsimi) | mg/dm3 | 25,0 | SR 7587-96 |
| 7. | Azot amoniacal (NH+4) | mg/dm3 | 30,0 | SR ISO 5664:2001 SR ISO 7150-1/2001 |
| 8. | Fosfor total (P total) | mg/dm3 | 5,0 | SR EN 1189-2000 |
| 9. | Cianuri totale (CN) | mg/dm3 | 1,0 | SR ISO 6703/1/2-98/00 |
| 10. | Sulfuri şi hidrogen sulfurat (H2S) ** | mg/dm3 | 1,0 | SR ISO 10530-97 SR 7510-97 |
| 11. | Sulfiţi (SO32-) | mg/dm3 | 2,0 | STAS 7661-89 |
| 12. | Sulfaţi (SO42-) | mg/dm3 | 400 sau conţinutul în apa potabilă | STAS 8601-70 |
| 13. | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) | mg/dm3 | 3,0 | SR ISO 6439:2001 SR ISO 8165/1/00 |
| 14. | Produse petroliere | mg/dm3 | 2,5 | SR 7877/1-95 SR 7877/2-95 |
| 15. | Detergenţi sintetici anioni activi biodegradabili | mg/dm3 | 2,5 | SR EN 903: 2003 SR ISO 7875/2-1996 |
| 16. | Plumb (Pb2+) | mg/dm3 | 0,2 | STAS 8637-79 |
| 17. | Cadmiu (Cd2+) | mg/dm3 | 0,2 | SR ISO 8288:2002 SR EN ISO 5961:2002 |
| 18. | Crom total (Cr3++Cr6+) | mg/dm3 | 1,5 | SR EN 1233:2003 SR ISO 9174-98 |
| 19. | Crom hexavalent (Cr6+) | mg/dm3 | 0,2 | SR EN 1233:2003 SR ISO 11083-98 |
| 20. | Cupru (Cu2+) | mg/dm3 | 0,2 | STAS 7795-80 SR ISO 8288:2001 |
| 21. | Nichel (Ni2+) | mg/dm3 | 0,8 | STAS 7987-67 SR ISO 8288:2001 |
| 22. | Zinc (Zn2+) ** | mg/dm3 | 1,0 | STAS 8314-87 SR ISO 8288:2001 |
| 23. | Clor rezidual total | mg/dm3 | 0,5 | SR EN ISO 7393-1:2002;SR EN ISO 7393-2:2002;SR EN ISO 7393-3:2002 |
| 24. | Cloruri (Cl-) | mg/dm3 | 300,0 | STAS 8663-70 |
| 25. | Fluoruri (F-) | mg/dm3 | 1,50 | SR ISO 10359-1:2001; SR ISO 10359-2:2001 |
| 26. | Acizi, amestecuri inflamabile, toxice şi substanţe gazoase dizolvate | - | nu se admit |  |

*  Valoarea concentraţiilor de CCO Cr trebuie să corespundă raportului CBO total/CCO de 0,67 sau mai mare.

** Pentru localităţile urbane în care apa livrată conţine zinc sau hidrogen sulfurat în concentraţii mai mari de 1 mg/dm3, va fi acceptată aceiaşi valoare.